1. Положения о размещении объектов капитального строительства

федерального (при наличии), регионального (при наличии) и

местного значения, их характеристики (функциональное назначение,

площадь застройки) Камышловского городского округа

Камышловский городской округ входит в состав Восточного управленческого округа Свердловской области. На севере округ граничит с Галкинским сельским поселением, на западе с Обуховским сельским поселением, на северо-востоке с Восточным сельским поселением и с Зареченским сельским поселением на юго-востоке.

В границах Камышловского городского округа находится населенный пункт город Камышлов, который расположен на юго-востоке Свердловской области Расстояние до Екатеринбурга составляет 143 километра. Расположен на левом берегу реки Пышмы при впадении в неё реки Камышловки.

В соответствии с Техническим Заданием на проектирование выполнен проект планировки территории малоэтажной застройки  жилого района в  южном районе Камышловского городского округа.

В основу планировочной структуры, схемы магистралей и транспорта, схем инженерного оборудования территории положены материалы Генерального плана Камышловского городского округа. Проект детальной планировки территории разработан на топографической съемке ООО «Научно-Проектный Центр Инженерно-Изыскательских Работ».

Объект проектирования расположен в южной части Камышловского городского округа, расположенного в границах улицы Шадринская – граница лесного квартала с кадастровым номером 66:46:0105001:26 – прибрежная защитная полоса р.Пышма, ориентировочной площадью 65,3 га, в целях индивидуального жилищного строительства и размещения объектов социально-культурного назначения, в границах кадастрового квартала 66:46:0105001.

В настоящее время через г. Камышлов проходит региональная автомобильная дорога.

Севернее города проходит объездная автодорога федерального значения Екатеринбург-Тюмень. Автодорога II технической категории, ширина проезжей части 8.0 метров, ширина земляного полотна 16.0 метров, покрытие усовершенствованное асфальтовое. С севера к городу подходит автомобильная дорога регионального значения Камышлов-Ирбит, III технической категории, ширина проезжей части 7.0 м, ширина земляного полотна 12.0 м, покрытие усовершенствованное асфальтовое. С юга к городу подходит автомобильная дорога местного значения Камышлов-Шадринск IV технической категории, ширина проезжей части 6.0-7.0 м, ширина земляного полотна – 10.0 м. покрытие усовершенствованное асфальтовое.

Структура улично-дорожной сети характеризуется прямоугольной сеткой улиц. Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием составляет 79.3 км, плотность 1,47 км/кв. км, что является ниже нормативной. Заниженное значение получено в связи с тем, что селитебная территория занимает 1/3 площади Камышловского городского округа. В рамках границ селитебной территории плотность улично-дорожной сети составляет 3,4 км/кв. км, что попадает в нормативные показатели. Однако большинство улиц не имеет требуемых параметров для пропуска транспорта и полного благоустройства.

Камышлов обладает широкой сетью учреждений культуры. Городская муниципальная библиотека, отметившая свой 100-летний юбилей, располагает большим книжным фондом. История города отражена в экспонатах городского историко-краеведческого музея. Работа центра культуры и досуга направлена на работу с молодежью, а для детей существуют Дом творчества, две школы искусств, художественная школа, детская спортивная школа.

Город Камышлов имеет довольно обширный спектр учреждений и предприятий общественного обслуживания: общеобразовательными школами, учреждениями начального и среднего профессионального образования; такими учреждениями здравоохранения, как поликлиники, станции скорой медицинской помощи; предприятиями торговли, рынками розничной торговли; музеями, библиотеками, предприятиями бытового обслуживания, банями; физкультурно-оздоровительными клубами по месту жительства; кредитно-финансовыми учреждениями, отделениями банков; районными, городскими судами, юридическими консультациями, нотариальными конторами. В то же время, в городе недостаточна обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, учреждениями внешкольного образования, аптеками, пунктами раздачи детского питания, предприятиями питания, учреждениями культуры клубного типа, гостиницами, предприятиями, салонами ритуальных услуг, плоскостными спортивными сооружениями, спортивными залами, отделениями сберегательного банка России, отделениями связи.

В городе созданы достаточные возможности получения дополнительного образования на базе: Дома детского творчества; Детско-юношеская спортивная школа. В городе развита сеть средне-специальных и профессиональных учебных заведений.

Сфера культуры и духовной жизни Камышлова характеризуется сформированным комплексом разноплановых учреждений, куда входят: МБУК «Центр культуры и досуга», МУК «Историко-краеведческий музей», Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, Библиотека №3, МОУ ДОД «Детская школа искусств №1», МОУ ДОД «Детская школа искусств №2», МОУ ДОД «Детская художественная школа».

2. Положение об основных характеристиках планируемого развития территории

При разработке проекта планировки Камышловского городского округа учитывалась преемственность принимаемых проектных решений с основными положениями ранее разработанного Генерального плана.

Проект планировки Камышловского городского округа выполнен на основании анализа существующей планировочной структуры территории, с учётом планировочных ограничений.

Целью проекта планировки является обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры района в границах разработки проекта, определение потребности и места положения объектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Проектное архитектурно-планировочное решение предполагает преемственность ранее разработанной градостроительной документации в формировании комплексов селитебной застройки, но также предлагается строительства новых объектов капитального строительства. Территория планировочного района представляет собой не застроенный участок селитебной зоны. На свободной от застройки территории и на участках планируется строительство объектов социальной инфраструктуры.

Проектом предусматривается сохранение сложившейся системы озеленения, организация скверов, парка, пешеходных бульваров. Проектное решение зоны предполагает создание комфортной среды, полностью обеспечивающей потребности жителей района. Проектом предусмотрено устройство пешеходных переходов, остановочных комплексов, спортивных площадок, площадок для отдыха и т.д.

Предусматривается значительное изменение структуры использования территории в границах проекта планировки. Проектом планировки предлагается создание зоны физкультурно-спортивных сооружений. По проекту она включает спортивные сооружения на площади 1120 м2, площадку для учебного вождения – 2500 м2.

Улично-дорожная сеть по проекту будет занимать существенно большую территорию, чем в настоящее время, что связано со строительством новых дорог в границах проектирования, прокладкой магистралей городского и районного значения (канализация и водопровод).

Существующая улично-дорожная сеть имеет следующие недостатки:

1. Слабое развитие сети улиц.

2. Низкая пропускная способность сети в связи с недостаточной  шириной проезжих частей, отсутствие транспортных развязок.

3. Несоответствие технических параметров улиц и дорог современным  нормативным требованиям.

4. Отсутствие пешеходных переходов.

Проектом планировки предусмотрена организация транспортного и пешеходного движения по проектируемым улицам в увязке с существующей и развиваемой улично-дорожной сетью - строительство  дорог площадью 113640 м2 с     асфальто-бетонным покрытием. Расчет конструкции покрытия производится на последующих стадиях проектирования.

Проезжие части улиц предусмотрены  с возможностью 2-стороннего движения легкового и обслуживающего транспорта. Проектом не учтено перспективное развитие общественного транспорта, согласно которому предусмотрена организация автобусного движения по проектируемой территории.

С двух сторон вдоль дорог устанавливаются бортовые камни БР 100.30.15. Так же, согласно проекта планировки,  вдоль проезжей части улиц устанавливаются остановочные комплексы и  обустраиваются пешеходные переходы. Необходимость в установке светофоров вблизи пешеходных переходов – отсутствует.

Система санитарной очистки населенного пункта включает системы сбора, удаления и утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО) от зон не канализованной застройки.

Отсутствие рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых отходов, отсутствие централизованной системы канализации в границах проектируемой территории, отсутствие регулирования и очистки поверхностных стоков, ливневой канализации, являются причинами биологического загрязнения почв селитебных территорий.

# В границах проектируемой территории объекты историко-культурного и природного наследия, а так же охраняемые природные территории, отсутствуют.

# К планировочным ограничениям в границах проектируемой территории относятся:

# 1.Высоковольтные линии – 33700 м2 (сервитут 20м);

# 2. Газопровод – 10300 м2 (сервитут 12м);

Для улучшения существующей планировочной структуры города и развитие селитебных образований с учетом высококачественных экологических, эстетических и социальных характеристик проектом планировки предполагается застройка и благоустройство территории: разработка реальной градостроительной концепции и выявление путей решения, позволяющих реализовать конкретные предложения проекта в городе.

В основу проекта планировки положены решения разработанных и утвержденных генерального плана Камышловского городскогоокруга и Правил землепользования и застройки. В соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией определено местоположение проектируемого участка,  находящегося в селитебной зоне, общей площадью 65,3 га.

Идея архитектурно-планировочного решения, принятая в генеральном плане, учитывает исторически сложившуюся планировочную структуру города, его природно-климатические особенности, архитектурно-ландшафтную характеристику  территории и отвечает следующим принципам:

- обеспечение планируемой территории всеми видами инженерных коммуникаций и благоустройства;

- организация рациональной сети магистральных и жилых улиц в системе города на сложившейся уличной сети;

- создание системы зеленых насаждений для ежедневного отдыха горожан;

- улучшение состояния окружающей среды, устройство санитарно-защитных зон и благоустройство незастроенных территорий;

- выбор наиболее рационального направления развития планируемой территории.

Архитектурно-планировочная композиция проектируемой территории основана на организации зоны отдыха и зданий общественного пользования. В проектной планировке предусмотрено строительство спортивных универсальных площадкок (для скейтбордов, для роллеров), строительство площадки для учебного вождения, площадки для кафе с летней сценой, беседок для отдыха (см.Таблицу 1).

| №пп | Наименование объекта строительства | Кол-во, шт. | Площадь, м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка для учебного вождения | 1 | 2500 | Вторая очередь |
| 2 | Площадка для отдыха | 2 | 600 | Вторая очередь |
| 3 | Спортивные универсальные площадки | 5 | 3520 | Первая очередь |
| 4 | Столы для игры в теннис | 6 | 180 | Первая очередь |
| 5 | Площадка для роллеров | 1 | 370 | Первая очередь |
| 6 | Площадка для скейтбордов | 1 | 750 | Первая очередь |
| 7 | Площадь кафе с летней сценой | 1 | 3000 | Вторая очередь |
| 8 | Торгово-выставочный комплекс | 1 | 1235 | Вторая очередь |
| 9 | Беседки для отдыха | 15 | 300 | Первая очередь |

Для улучшения существующей планировочной структуры города и развитие селитебных образований с учетом высококачественных экологических, эстетических и социальных характеристик проектом планировки предполагается застройка и благоустройство территории: разработка реальной градостроительной концепции и выявление путей решения, позволяющих реализовать конкретные предложения проекта в городе.

2.1 Транспортное и пешеходное движение.

Проектом планировки предусмотрена организация транспортного и пешеходного движения по проектируемым улицам в увязке с существующей и развиваемой улично-дорожной сетью - строительство  дорог и тротуаров площадью 113640 м2 с асфальто-бетонным покрытием. Расчет конструкции покрытия производится на последующих стадиях проектирования.

Проезжие части улиц предусмотрены  с возможностью 2-стороннего движения легкового и обслуживающего транспорта. Проектом не учтено перспективное развитие общественного транспорта, согласно которому предусмотрена организация автобусного движения по проектируемой территории.

С двух сторон вдоль дорог устанавливаются бортовые камни БР 100.30.15. Так же, согласно проекта планировки,  вдоль проезжей части улиц устанавливаются остановочные комплексы и  обустраиваются пешеходные переходы. Необходимость в установке светофоров вблизи пешеходных переходов – отсутствует.

2.2 Основные элементы внешнего благоустройства

Проектом планировки предусмотрено расположение на территории площадок для занятия спортом, детских игровых площадок, площадок для отдыха взрослого населения. А так же предусмотрено озеленение территории газоном обыкновенным.

Детские площадки изолируются от проездов автотранспорта, гостевых стоянок, участков гаражей-стоянок. Расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников и гаражей должно быть не менее 15 м.

На детских площадках может быть применено покрытие из синтетических материалов. На местах установки скамеек устраивается твёрдое покрытие из плиток. Сопряжение границы площадки с газоном выполняется из садового бортового камня («поребрика») со скошенными или закруглёнными краями.

Площадки для тихого отдыха и настольных игр для взрослого населения не должны быть проходными и примыкать вплотную к проездам. Между проездом и площадкой должна быть предусмотрена полоса под зелёные насаждения шириной не менее 3 м.

Покрытие площадок для отдыха взрослого населения рекомендуется устраивать из декоративных и прочных плиток. По границам площадок рекомендуется устраивать невысокие декоративные ограды (до 0,40...0,50 м высотой), а по периметру предусматривать насаждения в виде деревьев и кустарников. Площадки должны быть достаточно освещены и прогреваемы солнцем и, в то же время, затенены в жаркое время дня.

2.3 Жилая застройка

Проектом планировки предусматривается 129 участков, для жилой застройки усадебного типа, средней площадью до 0,2 га.

Согласно ПЗЗ и генерального плана г. Камышлов зона жилой застройки меньше чем в проекте планировки. Следовательно необходимо внести изменения в ПЗЗ и генеральный план г. Камышлов.

2.4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

На территории проектирование планируется разместить Торгово-Выставочный Комплекс.

Так же планируется размещения летнего кафе со сценой.

2.5 Берегоукрепление р. Пышма

На сегодняшний день актуальна проблема ухудшения состояния поверхностных водных объектов – источников водоснабжения – в результате антропогенной деятельности человека.

Небольшое количество загрязнений не может вызвать значительное ухудшение состояния водоема, так как он имеет способность биологического очищения, но проблема состоит в том, что, как правило, количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в воду, очень велико и водоем не может справиться с их обезвреживанием.

Загрязнение воды преимущественно происходит вследствие сброса в нее промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов. В некоторых водоемах загрязнение настолько велико, что произошла их полная деградация как источников водоснабжения.

Для защиты водных объектов от воздействия антропогенного фактора необходимо создание прибрежных водоохранных зон, позволяющих максимально снизить антропогенное влияние.

Установление водоохранных зон, прибрежных полос и укрепления береговой зоны биоинженерным методом представляется весьма актуальной, поскольку водоохранные зоны обладают очень важными природоохранными функциями, включая функции сохранения биологического разнообразия и поддержания качества воды. Зеленые насаждения и высшие водные растения можно рассматривать в качестве надежного способа берегоукрепления, защищающего берег от эрозии и формирующего экосистему прибрежной зоны вокруг водоема. Биоинженерный метод крепления берега позволяет восстановить водоохранную зону, образуя зеленую подстилку и тем самым, предотвращая прямое попадание в водоем загрязненных поверхностных стоков.

Проектом планируется насыпка грунта вдоль реки для уменьшения зоны затопления.

Проектом планировки предлагается 2 метода укрепления береговых откосов:  Биологический метод защиты береговых откосов и Биоинженерный метод укрепления береговых откосов.

Так же существует еще ряд способов укрепления рек, но эти 2 более выгодные.

Биологический метод защиты береговых откосов

Принципы инженерно-экологического подхода к охране окружающей среды должны формироваться на основе таких способов и средств охраны и восстановления окружающей природной среды, которые были бы оптимальны при минимальных затратах природных ресурсов и с наименьшим вмешательством человека в природу. Такая задача может быть решена, в частности, при использовании методов биоинженерной экологии.

Предлагается произвести работы по укреплению берегов прудов, водохранилищ, рек и озер с помощью биологического метода, такие как укрепление откосов каналов и рек хворостяными выстилками, тюфяками и зелеными насаждениями.

Технология приживаемости кустарников, высаживаемых на сухом откосе: Черенки ивовых кустарников высаживают в песчаный грунт, в котором на глубине 40 – 50 см предварительно укладывают хорошо разложившийся торф, тем самым, обеспечивая накопление влаги в корнеобитаемом слое, что дает высокую приживаемость растений (до 100 %). В самой низкой зоне, на урезе, высаживается тростник, над меженным уровнем – осоку и иву, – пойменные кустарники и далее – деревья.

Биоинженерный метод укрепления береговых откосов.

В основе биоинженерного метода укрепления береговых откосов водоемов лежит способность природных ландшафтов к восстановлению. Так, для укрепления береговой зоны от размыва предлагается выполнять залужение (задернение) откоса и одновременно производить посадку влаголюбивых зеленых насаждений, а в приурезовой зоне – околоводных растений.

Использование подобной технологии имеет следующие преимущества:

-	Способствует закреплению почвы в береговой зоне водоема и препятствует эрозионным размывам;

-	формирует водоохранную полосу в береговой зоне водоема и способствует очистке попадающих с берега загрязненных стоков;

-	приводит к улучшению качества воды в водоеме.

С помощью этого метода можно достаточно быстро и сравнительно недорого укрепить приурезовую зону водоема, а также стабилизировать гидрогеологический режим в системе берег-водоем, не нарушая его искусственными (каменными) инженерными сооружениями. Метод эстетичен, поскольку позволяет применить принципы ландшафтного дизайна при проведении озеленительных работ.

Основные задачи, которые решает биоинженерный метод:

-	стабилизация приурезовой зоны водоема;

-	сохранение естественного гидрогеологического режима в системе берег-водоем;

-	противоэрозионная защита подводного склона водоема;

-	защита от создаваемой отдыхающими антропогенной нагрузки прибрежной зоны рекреационного водоема;

-	усиление экологической составляющей в результате использования принципов ландшафтного дизайна [17].

Кроме того, биоинженерный метод позволяет существенно снизить негативную нагрузку на водоем и в конечном итоге значительно замедлить процесс его эвтрофикации.

3. Основные технико-экономические показатели.

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Использование территории |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | м2 | 510920 | 510920 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения; | м2 | - | 1235оэтажная зпстройкабытового центральной части городатории регионального и местного значения ка района. с учетом предонимаен |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | м2 | - | 223790 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | м2 | 5200 | 113640 |
|  | - иных зон (зеленые насаждения ограниченного пользования, санитарное озеленение, сервитут и т. п.). | м2 | 78000 | 78000 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта. | шт. | - | 472 |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | м2 | - | 392535 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | м2 | - | 223790 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | м2 | - | 113640 |
|  | - прочие территории общего пользования. | м2 | - | 55105 |
| 1.4 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности; | - | - | - |
|  | - земли субъектов Российской Федерации; | - | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности; | га | - | - |
|  | - земли частной собственности. | - | 6050 | 110145 |
| 2 2.1. 3 | Параметры застройки территории, в среднем по кварталам, в том числе по зонам размещения объектов строительства Коэффициент застройки Население | % | - | 22 |
| 3.1 | Численность населения | чел. | - | - |
| 3.2 | Плотность населения | чел/га | - | - |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилых домов | м2 | 400 | 26200 |
| 4.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1 | 1-2 |
| 4.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | 400 | 400 |
| 4.4 | Убыль жилищного фонда - всего | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности; | - | - | - |
|  | - частной собственности. | - | - | - |
| 4.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  | - | - |
|  | - по техническому состоянию; | - | - | - |
|  | - по реконструкции; | - | - | - |
|  | - по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.). | - | - | - |
| 4.6 | Новое жилищное строительство - всего | м2 | - | 25800 |
|  | В том числе: - многоэтажное; | - | - | - |
|  | - малоэтажное | - | - | 25800 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками; | - | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками. | м² | - | 25800 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | м² | - | 7855 |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | - | - | - |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | - | - | - |
| 5.3 | Поликлиники | - | - | - |
| 5.4 | Аптеки | - | - | - |
| 5.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | - | - | - |
| 5.6 | Предприятия розничной торговли (ТВК) | м² | - | 1235 |
| 5.7. | Предприятия бытового обслуживания населения | - | - | 2500 |
| 5.8. | Предприятия общественного питания | м² | - | 3000 |
| 5.9. | Учреждения культуры и искусства | - | - | - |
| 5.10. | Физкультурно-спортивные сооружения | м² | - | 1120 |
| 5.11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | м² | - | - |
| 5.12 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | - | - | - |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | м² | 5200 | 58600 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | магистральные дороги | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - скоростного движения; | - | - | - |
|  | - регулируемого движения. | - | - | - |
|  | магистральные улицы | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - общегородского значения; | - | - | - |
|  | - непрерывного движения; | - | - | - |
|  | - регулируемого движения; | - | - | - |
|  | - районного значения; | - | - | - |
|  | - улицы и проезды местного значения. | - | 5200 | 58600 |
| 6.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - трамвай; | - | - | - |
|  | - троллейбус; | - | - | - |
|  | - автобус. | П.м | - | 1160 |
| 6.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - постоянного хранения; | шт | - | - |
|  | - временного хранения. | шт | - | 472 |
| 7 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1 | Водопровод | п.м | - | 1900 |
| 7.2 | Водоотведение | п.м | - | 1050 |
| 7.3 | Электрические нагрузки | тыс.кВт | - | - |
| 7.4 | Электропотребление (сервитут ВЛ) | м² | 33700 | 33700 |
| 7.5 | Газопотребление (сервитут) | м² | 10300 | 10300 |
| 7.6 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.м2 | - | - |
| 7.7 | В том числе утилизируемых | - | - | - |
| 7.8 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | м² | - | - |
| 8 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | м² | - | 34000 |
| 8.2 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | м² | - | - |

Координаты поворотных точек красных линий:

| 1 | х= 11139,21 | 31 | х=11154,22 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | у=13793,88 |  | у=13564,83 |
| 2 | х=11222,27 | 32 | х=11141,82 |
|  | у=13668,62 |  | у=13564,92 |
| 3 | х=11354,82 | 33 | х=11079,00 |
|  | у=13419,93 |  | у=13503,05 |
| 4 | х=11429,10 | 34 | х=10947,51 |
|  | у=13013,09 |  | у=13395,89 |
| 5 | х=11239,67 | 35 | х=10946,80 |
|  | у=12797,35 |  | у=13388,93 |
| 6 | х=11227,46 | 36 | х=11115,55 |
|  | у=12796,55 |  | у=13142,27 |
| 7 | х=10725,23 | 37 | х=11173,48 |
|  | у=13299,19 |  | у=13074,20 |
| 8 | х=11347,71 | 38 | х=11179,04 |
|  | у=12938,59 |  | у=13075,60 |
| 9 | х=11263,33 | 39 | х=11254,62 |
|  | у=13148,91 |  | у=13202,17 |
| 10 | х=11259,39 | 40 | х=11200,20 |
|  | у=13173,63 |  | у=13315,44 |
| 11 | х=10731,59 | 41 | х=11156,75 |
|  | у=13309,79 |  | у=13447,81 |
| 12 | х=10769,85 | 42 | х=11166,46 |
|  | у=13271,51 |  | у=13520,74 |
| 13 | х=10775,24 | 43 | х=10938,28 |
|  | у=13270,93 |  | у=13383,68 |
| 14 | х=11071,20 | 44 | х=10933,18 |
|  | у=13512,18 |  | у=13348,20 |
| 15 | х=11207,81 | 45 | х=10784,04 |
|  | у=13642,02 |  | у=13262,65 |
| 16 | х=11211,95 | 46 | х=10783,55 |
|  | у=13662,46 |  | у=13257,81 |
| 17 | х=11129,21 | 47 | х=11073,38 |
|  | у=13787,24 |  | у=12967,73 |
| 18 | х=11216,88 | 48 | х=11079,83 |
|  | у=13634,03 |  | у=12967,87 |
| 19 | х=11227,40 | 49 | х=11167,84 |
|  | у=13633,48 |  | у=13059,74 |
| 20 | х=11343,35 | 50 | х=11167,72 |
|  | у=13415,93 |  | у=13065,55 |
| 21 | х=11414,49 | 51 | х=11107,57 |
|  | у=13026,28 |  | у=13136,19 |
| 22 | х=11411,33 | 52 | х=11250,31 |
|  | у=13011,05 |  | у=13175,45 |
| 23 | х=11367,72 | 53 | х=11180,41 |
|  | у=13961,37 |  | у=13058,41 |
| 24 | х=11351,92 | 54 | х=11086,70 |
|  | у=12960,34 |  | у=13960,59 |
| 25 | х=11274,97 | 55 | х=11086,84 |
|  | у=13152,13 |  | у=12954,27 |
| 26 | х=11266,53 | 56 | х=11227,19 |
|  | у=13205,08 |  | у=12813,80 |
| 27 | х=11211,36 | 57 | х=11238,81 |
|  | у=13319,93 |  | у=12814,55 |
| 28 | х=11169,00 |  |  |
|  | у=13448,95 |  |  |
| 29 | х=11178,68 |  |  |
|  | у=13521,58 |  |  |
| 30 | х=11161,34 |  |  |
|  | у=13584,05 |  |  |