ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.02.2018 года     № 184

г. Камышлов

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципальному унитарному предприятию «Ресурсоснабжающая организация» по модернизации объектов теплоснабжения, расположенных на территории

Камышловского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003), Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.07.2015 года № 141, руководствуясь Уставом Камышловского городского округа («Камышловские известия», № 58, 23.07.2005)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципальному унитарному предприятию «Ресурсоснабжающая организация» по модернизации объектов теплоснабжения, расположенных на территории Камышловского городского округа.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские  известия"  и  разместить на официальном сайте  Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа Бессонова Е.А.

Глава Камышловского городского округа                                   А.В. Половников

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы Камышловского городского округа от 27.02.2018 года  № 184

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы муниципальному унитарному предприятию «Ресурсоснабжающая организация» по модернизации объектов теплоснабжения, расположенных на территории

Камышловского городского округа

1. Общие положения

1.1. Основания для выполнения работ:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.07.2015 года № 141.

1.2. Заказчик –  администрация Камышловского городского округа.

1.3. Разработчик инвестиционной программы – муниципальное унитарное предприятие (далее – МУП «РСО»).

1.4. Итогом реализации инвестиционной программы будет обеспечение надежным и качественным теплоснабжением.

2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. В результате исполнения мероприятий, установленных настоящим техническим заданием, должны быть обеспечены надежным и качественным теплоснабжением.

3. Сроки разработки инвестиционной программы

3.1. Инвестиционная программа должна быть разработана не позднее 30 календарных дней со дня утверждения технического задания.

3.2. Перечень мероприятий, подлежащих включению в инвестиционную программу:

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство новой тепловой сети в целях подключения потребителей (переподключение потребителей угольной котельной, расположенной по адресу: г.Камышлов, ул.Энгельса, 171) | 2019 год |
| 2. | Строительство новой тепловой сети в целях подключения потребителей (переподключение потребителей угольной котельной, расположенной по адресу: г.Камышлов, ул.Северная, 53) | 2019 год |
| 3. | Мероприятие, направленное на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения (перевод котла серии ДКВР 10-13 на газообразное топливо на котельной, расположенной по адресу: г.Камышлов, ул.Строителей, 1) | 2019 год |

- Плановые значения показателей надежности, качества и централизованного теплоснабжения

  - Разработать текущие и плановые значения показателей надежности:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

4.2. Разработать текущие и плановые значения показателей энергетической эффективности:

- удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

5. Требования по разработке инвестиционной программы

5.1. Составить паспорт инвестиционной программы, текущие и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности, перечень мероприятий инвестиционной программы, план финансирования мероприятий инвестиционной программы, финансовый план, плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, а также предварительный расчет тарифов.

6. Финансовые требования и источники финансирования

6.1. В качестве источников финансирования мероприятий, отраженных в инвестиционной программе могут служить кредиты, займы, собственные и прочие привлеченные средства.