| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ») Отдел территориального планирования НС Инв.№ Заказчик: Администрация Камышловского городского округа Муниципальный контракт № 16-ЭА-15 от 19 октября 2015 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и проект межевания центральной части камышловского городского округа Материалы по обоснованию проекта планировки территории (Том 2) Екатеринбург, 2016 |
| --- |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ») Отдел территориального планирования НС Инв.№ Заказчик: Администрация Камышловского городского округа |
| Муниципальный контракт № 16-ЭА-15 от 19 октября 2015 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и проект межевания центральной части камышловского городского округа Материалы по обоснованию проекта планировки территории (Том 2) |
| Генеральный директор АО «Уралаэрогеодезия» | Д.В.Уткин |
| Екатеринбург, 2016 |

Состав исполнителей

| Начальник отдела территориального планирования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель проекта |  |  |
| Ведущий градостроитель проекта |  |  |
| Градостроитель проекта I категории |  | Е.Б.Подкорытова |
| Эксперт инженерного обеспечения территории |  | Т.А.Морозова |

Состав проекта

|  | № тома, чертежа | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
|  | Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |
|  |  | Графические материалы, в том числе: |  |
| 1. | № 16-ЭА-15-01 | Чертеж планировки территории М 1:1000 | 1 лист |
| 2. | Том 1 | Текстовые материалы |  |
| 3. |  | Положения о размещении объектов и характеристика развития территории | 1 книга |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  |  | Графические материалы, в том числе: |  |
| 4. | № 16-ЭА-15-02 | Схема расположения элемента проектируемой структуры (Схема расположения проектируемой территории в Камышловском городском округе) М 1:25000 | 1 лист |
| 5. | № 16-ЭА-15-03 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:1000 | 1 лист |
| 6. | № 16-ЭА-15-04 | Эскиз застройки территории М 1:1000 | 1 лист |
| 7. | № 16-ЭА-15-05 | Схема организации улично-дорожной сети, схема парковок и схема движения общественного транспорта М 1:1000 | 1 лист |
| 8. | № 16-ЭА-15-06 | Проектируемые поперечные профили проектируемых улиц и местных проездов М 1:200 | 1 лист |
| 9. | № 16-ЭА-15-07 | Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:1000 | 1 лист |
| 10. | № 16-ЭА-15-08 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000 | 1 лист |
| 11. | № 16-ЭА-15-09 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории М 1:1000 | 1 лист |
| 12. | № 16-ЭА-15-010 | Схема размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории (сохраняемых, демонтируемых и планируемых) (Сводный план объектов инженерной инфраструктуры) М 1:1000 | 1 лист |
| 13. | № 16-ЭА-15-011 | Разбивочный план красных линий М 1:1000 | 1 лист |
| 14. | № 16-ЭА-15-012 | Схема инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций М 1:1000 | 1 лист |
| 15. | № 16-ЭА-15-013 | Схема санитарной очистки проектируемой территории М 1:1000 | 1 лист |
| 16. | Том 2 | Текстовые материалы |  |
|  |  | Пояснительная записка | 1 книга |
| II. | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 17. | № 16-ЭА-15-014 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | 1 лист |
|  |  | Текстовые материалы в составе Тома 2. Пояснительная записка |  |

### Введение

1. Проект планировки и проект межевания территории центральной части Камышловского городского округа  выполнен на основании муниципального контракта № 16-ЭА-15 от 19 октября 2015 г. в соответствии с техническим заданием на разработку проекта планировки и межевания.

2. Проект выполнен в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ № 401-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ № 417-ФЗ;

- Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»;

- Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Закон Свердловской области от 21.06.2004 № 12-03 «О государственной  охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Свердловской области»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной информации в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;

- Правила охраны газораспределительных систем Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 г. №1101;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Камышловского городского округа Свердловской области, утвержденные решением Думы Камышловского городского округа от 23.04.2015 года;

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания послужили утвержденная градостроительная документация, нормативно-правовые акты в области градостроительства:

1.  Генеральный план Свердловской области Муниципальное образование Камышловский городской округ, выполненный ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» в 2011 г, утвержденного решением Думы Камышловского городского округа от 27.09.2013 года №257.

2. Правила землепользования и застройки Камышловского городского округа, утвержденные решением Думы Камышловского городского округа от 16.07.2009 года №346.

3. Решение Думы Камышловского ГО  №546 от 26.10.2015г. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Камышловского ГО о перезонировании территориальной зоны с П-5 (производственная зона V класса (СЗЗ 50 м)) в кадастровом квартале 66:46:0103004, ограниченную улицей Советской – улицей Ленинградской – улицей Жукова – в территориальную зону Ж-2 (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов).

4. Проект планировки и межевания территории в центральной части Камышловского городского округа, ограниченной улицами Урицкого, К. Маркса, Маяковского, Свердлова, разработанный ООО "Инженерный центр "Лидер-С" в 2015г.

5. Проект торгового центра в г. Камышлове Свердловской области, выполненный АПБ "Уралкурортсервис", г. Екатеринбург.

6. Рабочая документация по проекту ФОК на пересечении ул. Куйбышева-Свердлова.

7. Схема реконструкции прилегающей территории д/с №1.

8. Схема водоснабжения, включая систему пожаротушения Камышловского городского округа с учетом перспективной застройки до 2032 года, утвержденной постановлением главы Камышловского городского округа от 05.12.2014 года №2047;

9. Схема водоотведения Камышловского городского округа с учетом перспективной застройки, утвержденная постановлением главы Камышловского городского округа от 12.01.2015 года №1.

10. Схема теплоснабжения Камышловского городского округа с учетом перспективной застройки, утвержденная постановлением главы Камышловского городского округа от 12.01.2015 года №2.

11. Правила  благоустройства, обеспечения санитарного содержания территории Камышловского городского округа, утвержденными решением Думы КГО от 14.05.2009 N 297.

12. "Схема санитарной очистки и механизированной очистки улиц города Камышлова до 2020 года".

Основными исходными данными для работы послужили следующие материалы:

1. Перечень аварийных многоквартирных домов на 02.03.2015г.

2. Адресный план территории.

3. Данные о количестве зарегистрированного населения в границах рассматриваемой территории (приложение №1 к письму №6941 от 26.11.15г.).

4. Письмо № 88-08 от 25.09.14г. ГБУ культуры Свердловской области.  НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области Камышловский филиал о предоставлении информации об объектах культурного наследия областного значения, расположенных на территории Камышловского городского округа.

5. Материалы земельного кадастра.

6. Топографическая съемка территории М 1:1000 в системе координат МСК 66.

Город Камышлов расположен на левом берегу реки Пышма, на расстоянии 143.0 километра от областного центра – г. Екатеринбург. Связь с г. Екатеринбург осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Участок проектирования располагается в центральной части города.

Границы проектирования:

- на севере - ул. Красных Орлов;

- на юго-востоке - ул. Вокзальная, Ленинградская;

- на юго-западе - ул. Энгельса;

- на северо-западе - ул. Ленина.

Ориентировочная площадь в границах проектирования составляет 38,7 га. Территория расположена в границах кадастрового квартала 66:46:0103004, 66:46:0103003.

### ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

### Раздел 1. Природные условия

### 1.1. Климат

В климатическом отношении район расположен в зоне континентального климата и характеризуется довольно холодной зимой, коротким жарким летом, обилием осадков, мощным снеговым покровом.

Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев, устойчивый снежный покров образуется в среднем 11 ноября. Среднее число дней со снежным покровом 158. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около 127 дней. В среднем за зиму около 26 дней с метелью.

Климат района континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная, с сильными ветрами и метелями, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними заморозками. Лето сравнительно короткое, но довольно теплое, с непродолжительным безморозным периодом. Переходные периоды очень короткие, особенно весна. Средняя годовая темпера тура воздуха в районе изысканий равна 0.80 С. Самым холодным месяцем в году является январь -16.60С, самым теплым июль +17.20С, таблица 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, град. С

| I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -16.6 | -14.4 | -8.0 | 2.5 | 9.7 | 15.2 | 17.2 | 14.7 | 9.0 | 1.3 | -7.2 | -14.2 | 0.8 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -48.0С, абсолютный максимум +38.00 С.

Средняя дата перехода температуры воздуха через 00С весной приходится на 6 апреля, осенью на 20 октября. Устойчивый переход температуры воздуха через +5.00С происходит весной 23 апреля, осенью 2 октября.

Последний заморозок весной в среднем бывает 2 июня, а первый осенью - 12 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 101 день.

Ниже приводятся расчетные температуры воздуха, необходимые при проектировании различных ограждающих конструкций и отопления, таблица 1.1.2.

Таблица 1.1.2.

| Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодных суток | Наиболее холодного периода (зим. вентиляции) |
| --- | --- | --- |
| -33 | -41 | -21.7 |

Продолжительность отопительного периода составляет 229 дней, его средняя температура – 6.90С.

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течении года в районе изысканий изменяется от 57 до 81%.

Климат района изысканий относится к типу влажного. За год здесь выпадает 512 мм. осадков, основное количество которых (373 мм.) выпадает в теплое время года с апреля по октябрь.

Наибольшее количество осадков наблюдается в июле - 76 мм, наименьшее в феврале - 20 мм, таблица 3.

Среднее месячное и годовое количество осадков с введением всех поправок, мм.

Таблица 1.1.3.

| I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 20 | 28 | 29 | 47 | 68 | 76 | 62 | 51 | 40 | 35 | 33 | 512 |

Число дней с осадками более 0.1 мм. 145, более 5 мм 22 дня.

Среднее число дней с гололедом 1.8.

Число дней в году с твердыми осадками -76, с жидкими - 73, со смешанными - 16.

Снежный покров в районе изысканий появляется в середине октября (18 октября), а к 11 ноября образуется устойчивый снежный покров, который лежит всю зиму.

Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в начале апреля (6 апреля), а к 19 апреля снег полностью сходит.

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на защищенных участках составляет 61см, а на открытых - 43см, таблица 1.1.4.

Таблица 1.1.4.

Наибольшая декадная высота снежного покрова, см

| Место установки рейки | Обеспеченность 10 % | Обеспеченность 5 % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Открытое | 62 | 71 |

Средняя годовая скорость ветра 3.8 м/с, таблица 1.1.5.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м / с.

Таблица 1.1.5.

| I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.8 |

Преобладающее направление ветра зимой юго-западное, летом – юго-западное. В целом за год преобладают ветры юго-западного направления.

Наибольшая скорость ветра 5% обеспеченности 24 м/с.

Число дней с сильным ветром за год – 14.

Район изысканий по средней скорости ветра, м/с, за зимний период относится к 3 району, по толщине стенки гололеда ко 2 району.

### 1.1.2 Рельеф и гидрография

Рельеф проектируемой территории представляет собой слабо всхломленную полуравнину с общим уклоном в юго-западном направлении.  В северо-западной части наблюдается возвышение рельефа.

Уклон рельефа находится в пределах нормативных значений. На топографической съемке превышение горизонталей принято 0,5 м. Максимальный уклон наблюдается в западной части участка (в парке) и составляет 11%о.

Самая высокая отметка +96,50; самая низкая +90,00.Абсолютный перепад высотных отметок составляет 6,5 м.

Водные объекты на участке проектирования отсутствуют.

### 1.1.3 Геоморфология

Город Камышлов расположен на левом берегу р. Пышма, в районе слияния рек Пышмы и Камышловки.

Территория города представлена террасами реки Пышмы, переходящими в пологие склоны и равнину местных водоразделов. Рельеф города характеризуется общим незначительным уклоном к реке.

В пределах долины р. Пышма выделяется пойма и две надпойменные террасы. Средняя часть территории представляет собой водораздельную равнину с абсолютными отметками 105,0-140,0 метров, с уклоном к реке. Переход террас в водораздельную равнину плавный.

Характерной чертой рельефа является значительная пересеченность поверхности, обусловленная наличием многочисленных холмов высотой до 1.0-4.0 метров, изолированных друг от друга понижениями, замкнутыми котловинами до 4.0 метра глубиной. К некоторым значительным понижениям приурочены озера.

### 1.1.4 Геология и гидрогеология

В геологическом строении территории принимают участие отложения мелового, третичного и четвертичного возрастов.

Меловые отложения

Меловая толща представлена морскими осадками верхнего мела, обнаружена на глубине 70,0 и более метров. Верхнемеловые отложения представлены двумя свитами славгородской и ганьковской:

- славгородская свита представлена глубоководными морскими осадками –

аргиллитами, песчаными глинами, которые в нижней части разреза сменяются песчаниками;

- общая мощность славгородской свиты варьируется от нескольких метров до 40,0-45,0 метров;

- ганьковская свита имеет в районе повсеместное распространение и сложена песками и песчаниками глауконито-кварцевого состава. Мощность отложений этой свиты достигает 40,0 метров.

Третичные отложения

Палеоген:

Нижний палеоген сложен однообразной толщей слоистых глин и аргиллитов с прослоями кварцево-глауконитового песка и песчаника. Глубина залегания указанной толщи увеличивается с запада на восток. Максимальная мощность нижнего палеогена достигает 35,0-40,0 метров.

Средний палеоген представлен отложениями серовской и ирбитской свит:

-серовская свита – в строении принимают участие: опоки, опоковидные глины, кварцево-глауконитовые песчаники с прослоями трепелов. Глубина залегания от 4,0 до 36,0 метров. По долине р. Пышма отмечаются выходы пород серовской свиты на поверхность. Мощность свиты отличается от 5,0 до 40,0 - 60,0 метров;

-ирбитская свита представлена толщей диатомитов, мощность которых варьируется от нескольких метров до 30,0-35,0 метров.

Верхний палеоген сложен слоистыми глинами, мощность которых 1,0-6,0 метров. В пределах города третичные отложения залегают на глубине 2,0-3,0 метров и до 10,0-15,0 метров.

Четвертичные отложения

Четвертичные отложения на рассматриваемой территории подразделяются на современные и древние алювиальные, делювиальные и озерно-болотные образования.

Аллювиальные отложения слагают террасы рек Пышма и Калиновка.

Пойменная терраса реки Пышмы сложена с поверхности суглинками с тонкими прослоями песка или с примесью рассеянного торфа, реже иловатыми глинами.

Мощность изменяется от 1,4 до 4,4 метров. Ниже по разделу залегают гравий с песчаным заполнителем.

Первая надпойменная терраса сложена песками, мелко и среднезернистыми, часто глинистыми, суглинками.

Аллювиальные отложения представлены песчано-гравийными образованиями. Мощность аллювиальных отложений в пределах первой надпойменной террасы достигает 10,0 и более метров. Значительная территория в пределах первой надпойменной террасы перекрыта насыпным слоем мощностью от 0,4 до 2,0 метров.

Аллювиальные отложения, слагающие вторую надпойменную террасу, представлены в основном суглинками, мощностью от 1,0 до 15,0 метров.

Озерно-болотные образования в пределах данного района распространены в основном в пойме реки Пышма и представлены торфом мощностью менее 2,0 метров.

Делювиальные отложения развиты на склонах и поверхности водораздельной равнины, где они представлены суглинками, супесями мощностью до 2,0-3,0 метров.

В литологическом строении района проектирования принимают участие следующие грунты:

_ насыпной грунт (песок, щебень, суглинок, древесина, битый кирпич);

_ почвенно-растительный грунт;

_ суглинки, глины;

_ супесь;

_ песок;

_ гравийно-галечниковой грунт;

_ дресвяно-щебенистый грунт, щебень опоки.

В гидрогеологическом отношении район г. Камышлов расположен в пределах Тобольского артезианского бассейна и характеризуется развитием водоносных горизонтов, приуроченных к различным толщам пород от четвертичного до мезозойского возрастов.

Палеогеновый водоносный горизонт имеет повсеместное распространение. Водовмещающими породами являются трещиноватые опоки серовской свиты. Воды трещино-пластового типа. Водоупорной подошвой горизонта служат глины и аргиллиты, кровий- диатомиты мощностью от 10,0-40,0 метров, ввиду чего горизонт носит напорный характер, на отдельных участках наблюдается самоизлив.

Глубина залегания водоносного горизонта изменяется в широких пределах: в долине р. Пышма от первых метров до 11,0 метров, а на водораздельных участках – 72,0 метра. Мощность водоносного горизонта не постоянна и колеблется от 11,0-22,0 метра (Ялунинский участок) до 57,0 метров (Солодиловский участок). Питание горизонта происходит, в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков через толщу четвертичных отложений и в местах выхода пород на поверхность.

Верхнемеловой водоносный горизонт. Водовмещающими породами являются песчаники и пески ганькинской свиты. Глубина залегания горизонта изменяется от 40,0 до 110,0 метров. Водоносный горизонт заключен между двумя водоупорами, представленные глинами и аргиллитами верхнемеловых отложений славгородской свиты и глинами нижнего палеогена. Мощность водоносного горизонта колеблется от 22,0 до 44,0 метров. Горизонт напорный.

С четвертичными отложениями связан горизонт грунтовых вод, залегающих на глубине от 0,7 до 5,5 метров и имеющий мощность от 2,7 до 4,8 метров. Водовмещающими породами являются аллювиальные пески и песчано-гравийные отложения, распространенные преимущественно в пределах пойменной и надпойменной террас р. Пышма.

### 1.1.5 Инженерно-геологическая характеристика площадки

На рассматриваемой территории неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на строительство, не выявлено.

Основными мероприятиями по инженерной подготовке на проектируемой территории будут являться вертикальная планировка и поверхностный водоотвод.

Для более детальной характеристики участка проектирования необходимо провести инженерно-геологические изыскания, после чего должны быть уточнены мероприятия по инженерной подготовке.

1.1.6 Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

Перечень ранее разработанной градостроительной документации:

1.  Генеральный план Свердловской области Муниципальное образование Камышловский городской округ, выполненный ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» в 2011 г, утвержденного решением Думы Камышловского городского округа от 27.09.2013 года №257.

2. Правила землепользования и застройки Камышловского городского округа, утвержденные решением Думы Камышловского городского округа от 16.07.2009 года №346.

3. Проект торгового центра в г. Камышлове Свердловской области, выполненный АПБ "Уралкурортсервис", г. Екатеринбург.

4. Рабочая документация по проекту ФОК на пересечении ул. Куйбышева-Свердлова.

5. Схема реконструкции прилегающей территории д/с №1.

6. Проект планировки и межевания территории в центральной части Камышловского городского округа, ограниченной улицами Урицкого, К. Маркса, Маяковского, Свердлова, разработанный ООО "Инженерный центр "Лидер-С" в 2015г. (территория граничит с северо-запада с территорией проектирования данного проекта).

Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией.

Решениями Генерального плана Свердловской области Муниципальное образование Камышловский городской округ для рассматриваемой в проекте планировки территории сохранялась сложившаяся структура улично-дорожной сети. Сохранялось существующее функциональное зонирование территории. Основные центры притяжения – зона объектов общественного центра по ул. Ленина – Энгельса и городской автовокзал. Планировочные предложения касаются выделения резервов мало- и среднеэтажной секционной застройки на месте существующей застройки индивидуальными жилыми домами в кварталах ул. Комсомольская-Гагарина-Советская и ул. Куйбышева-Гагарина-Комсомольская, ул. Советская-Гагарина-Комсомольская-Ленинградская соответственно. Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами по ул. Тобольской_Жукова показана как зона среднеэтажной застройки на расчетный срок. По ул. Карла Маркса, 59 показана зона резерва общественно-деловой застройки.

Предложены к размещению гостиница на территории южнее автовокзала (в районе существующей автостанции), спортивно-оздоровительный комплекс «Озеро серебряное» по ул. Куйбышева западнее существующей застройки индивидуальными жилыми домами, МДОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» на территории существующего рынка ООО «Камышловский «Купеческий дом».

Правилами землепользования и застройки Камышловского городского округа на карте зонирования границы территориальных зон в целом отражают существующую ситуацию.

Севернее ул. Куйбышева располагаются зоны жилых домов усадебного типа (Ж-1), зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 300м (Т.2-1) – совпадает с границами территории существующего автовокзала. Сквер по ул. Гагарина-Свердлова-Вокзальная – зона городских парков, скверов, садов (Р-2). Южнее (до ул.Куйбышева) показана зона учебных комплексов (ОДС-6).

Территория в границах улиц Ленина-Куйбышева-Гагарина, а также территория по ул. Гагарина-Советская-Ленинградская показана как зона малоэтажных многоквартирных жилых домов 1-3 этажа (Ж-2), в соответствии с Решением Думы Камышловского ГО  №546 от 26.10.2015г. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Камышловского ГО о перезонировании территориальной зоны с П-5 (производственная зона V класса (СЗЗ 50 м)) в кадастровом квартале 66:46:0103004, ограниченную улицей Советской – улицей Ленинградской – улицей Жукова – в территориальную зону Ж-2 (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов).

Территория общественной застройки в границах ул. Ленина-Карла Маркса-Гагарина-Жукова-Тобольская-Энгельса – зона торговых комплексов (ОДС-1).

Проектом торгового центра в г. Камышлове Свердловской области, выполненным АПБ "Уралкурортсервис", г. Екатеринбург, предлагается реконструкция со строительством нового здания по ул. Карла Маркса в зоне размещения существующих магазинов.

Расширение территории МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №1 согласно Схеме реконструкции прилегающей территории д/с №1, возможно за счет территории снесенных жилых домов по ул. Тобольской, при условии снятия ограничения санитарно-защитная зона рынка ООО «Камышловский «Купеческий дом».

Размещение ФОК на пересечении ул. Куйбышева-Свердлова в соответствии с решениями Генерального плана  Свердловской области Муниципальное образование Камышловский городской округ (с уточнением его местоположения), согласно Рабочей документации по проекту, возможно при условии снятия ограничения санитарно-защитная зона автовокзала.

Проект планировки и межевания территории в центральной части Камышловского городского округа, ограниченной улицами Урицкого, К. Маркса, Маяковского, Свердлова (разработанный ООО "Инженерный центр "Лидер-С" в 2015г.), разработан на соседнюю территорию, которая граничит с северо-запада с территорией проектирования и даны планировочные предложения по ее использованию.

### Раздел 2. Современное использование территории территории

### 2.1. Местоположение проектируемой территории, условные границы, современное использование

Участок проектирования располагается в центральной части города и ограничен улицами Красных Орлов, Вокзальная, Ленинградская, Энгельса, Ленина.

Территорию в границах проектирования условно можно поделить на две планировочные панели - северную и южную.

Северная планировочная панель имеет трапециевидную форму за счет разворота под углом к основной прямоугольной структуре улиц Красных Орлов и Свердлова. На территории планировочной панели можно выделить несколько функциональных зон: зона объектов транспортной инфраструктуры, зона общественных объектов, зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками, рекреационная зона.

Южная планировочная панель имеет прямоугольную форму. Территория делится на 9 кварталов.

Кварталы представляют собой смешанную застройку жилую индивидуальными жилыми домами, секционными жилыми домами, общественными объектами, точечными объектами инженерной инфраструктуры и рекреационными зонами.

Современный баланс территории

###### Таблица

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей Территории проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общая площадь земель в границе проектирования |  |  |
| в том числе: |  |  |
| Жилая зона |  |  |
| из них: |  |  |
| - индивидуальная жилая застройка |  |  |
| - секционная жилая застройка |  |  |
| 1.2. Общественно-деловая зона |  |  |
| - комплексная общественно-деловая зона |  |  |
| 1.3. Производственные и коммунально-складские территории |  |  |
| - территории объектов коммунально-складского назначения |  |  |
| 1.4. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |
| из них: |  |  |
| - территория объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| - территория объектов транспортной инфраструктуры |  |  |
| 1.5. Рекреационные зоны |  |  |
| - древесно-кустарниковая растительность |  |  |
| 1.6. Прочие территории |  |  |

### 2.2. Жилая зона

На территории в границах проектирования имеются несколько видов жилой застройки – это застройка индивидуальными жилыми домами с участками, застройка малоэтажными секционными жилыми домами до 3-х этажей и застройка среднеэтажными секционными жилыми домами до 5-ти этажей.

Индивидуальная жилая застройка сформировалась отдельными кварталами в северной планировочной панели и занимает часть территории кварталов южной планировочной панели.

Застройка малоэтажными секционными жилыми домами до 3-х этажей формирует фронт застройки улиц Ленина и Карла Маркса, а также застройку квартала в границах ул. Гагарина-Советской-Жукова. Многоквартирные жилые дома высотой 2-3 этажа. Дворовые пространства застроены хозяйственными постройками, сараями, гаражами. Асфальтированные проезды к домам в большинстве случаев отсутствуют.

Застройка среднеэтажными секционными жилыми домами до 5-ти этажей сосредоточена в границах ул.Гагарина-Куйбышева-Советская. Застройка секционными жилыми домами высотой 5 этажей. Дворовые пространства благоустроены, есть асфальтированные проезды, площадки различного назначения.

### 2.3.  Население

Общая численность населения в границах проектирования принята по расчету.

Для расчета использованы данные о количестве зарегистрированного населения, согласно приложению 1 к письму №6941 от 26.11.15г., таблица 2.3.1

Таблица 2.3.1.

| № пп | Название улицы | № дома | Многоквартирный/ индивидуальный | Кол-во чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энгельса | 193 | многоквартирный | 124 |
| 2 | Карла Маркса | 53 | многоквартирный | 24 |
| 3 | Карла Маркса | 57 | многоквартирный | 22 |
| 4 | Комсомольская | 23 | многоквартирный (общежитие) | 227 |
| 5 | Комсомольская | 21 | многоквартирный | 100 |
| 6 | Куйбышева | 8 | многоквартирный | 207 |
| 7 | Ленина | 16 | многоквартирный | 13 |
| 8 | Ленина | 18 | многоквартирный | 7 |
| 9 | Ленина | 20 | многоквартирный | 16 |
| 10 | Ленина | 22 | многоквартирный | 25 |
| 11 | Ленина | 24 | многоквартирный | 15 |
| 12 | Ленина | 26 | многоквартирный | 14 |
| 13 | Ленина | 28 | многоквартирный | 17 |
| 14 | Гагарина | 2 | многоквартирный | 15 |
| 15 | Гагарина | 4 | многоквартирный | 20 |
| 16 | Гагарина | 16 | многоквартирный | 13 |
| 17 | Гагарина | 18 | многоквартирный | 11 |
| 18 | Гагарина | 20 | многоквартирный | 216 |
| 19 | Гагарина | 24 | многоквартирный | 111 |
| 20 | Гагарина | 1 | многоквартирный | 37 |
| 21 | Ленинградская | 27 | многоквартирный | 125 |

Численность зарегистрированного населения составляет 1359 человек.

Для расчета численности населения проживающего в многоквартирных домах, данные по которым отсутствуют, численность населения принята по аналогу, таблица 2.3.2.

Таблица 2.3.2.

| № пп | Название улицы | № дома | Многоквартирный/ индивидуальный | Кол-во чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карла Маркса | 55 | Многоквартирный (общежитие) | 360 |
| 2 | Жукова | 1а | многоквартирный | 20 |
| 3 | Жукова | 1б | многоквартирный | 10 |
| 4 | Советская | 2а | многоквартирный | 20 |
| 5 | Советская | 2б | многоквартирный | 30 |
| 6 | Гагарина | 10 | многоквартирный | 15 |
| 7 | Советская | 9 | многоквартирный | 100 |
| 8 | Красных Орлов | 92 | многоквартирный | 12 |
| 9 | Красных Орлов | 94 | многоквартирный | 4 |

Расчетная численность населения проживающего в мало- и среднеэтажной секционной жилой застройке, принятая по аналогу - 571 человек.

Расчетная численность населения в застройке индивидуальными жилыми домами составляет 253* человека.

* Расчет  численности населения, проживающего в индивидуальных жилых домах выполнен из расчета коэффициента семейности 2,3 (принят согласно материалам итогов всероссийской переписи населения 2010 г.).

Общая численность населения в границах проектирования составляет 2183 человека.

### 2.4. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда  в границах проектирования принята по расчету.

Для расчета использованы данные, согласно приложению 1 к письму №6941 от 26.11.15г.

Таблица 2.4.1.

| № пп | Название улицы | № дома | Многоквартирный/ индивидуальный | Площадь жилого фонда | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энгельса | 193 | многоквартирный | 2959,7 | 60 |
| 2 | Карла Маркса | 53 | многоквартирный | 543,6 | 12 |
| 3 | Карла Маркса | 57 | многоквартирный | 559 | 12 |
| 4 | Комсомольская | 23 | многоквартирный (общежитие) | 2551,5 | 121 |
| 5 | Комсомольская | 21 | многоквартирный | 2621,66 | 60 |
| 6 | Куйбышева | 8 | многоквартирный | 5138,64 | 119 |
| 7 | Ленина | 16 | многоквартирный | 277,2 | 6 |
| 8 | Ленина | 18 | многоквартирный | 235,2 | 5 |
| 9 | Ленина | 20 | многоквартирный | 303,3 | 8 |
| 10 | Ленина | 22 | многоквартирный | 445 | 12 |
| 11 | Ленина | 24 | многоквартирный | 457,6 | 12 |
| 12 | Ленина | 26 | многоквартирный | 457,5 | 12 |
| 13 | Ленина | 28 | многоквартирный | 300,73 | 9 |
| 14 | Гагарина | 2 | многоквартирный | 422,3 | 8 |
| 15 | Гагарина | 4 | многоквартирный | 446,2 | 9 |
| 16 | Гагарина | 16 | многоквартирный | 411,4 | 8 |
| 17 | Гагарина | 18 | многоквартирный | 450,6 | 8 |
| 18 | Гагарина | 20 | многоквартирный | 2634,31 | 114 |
| 19 | Гагарина | 24 | многоквартирный | 2603,97 | 60 |
| 20 | Гагарина | 1 | многоквартирный | 775,3 | 12 |
| 21 | Ленинградская | 27 | многоквартирный | 3234,7 | 60 |

Для расчета площади жилого фонда в многоквартирных домах, данные по которым отсутствуют, площадь принята по аналогу, таблица 2.4.2.

Таблица 2.4.2.

| № пп | Название улицы | № дома | Многоквартирный/ индивидуальный | Площадь жилого фонда | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карла Маркса | 55 | Многоквартирный (общежитие) | 3823 |  |
| 2 | Жукова | 1а | многоквартирный | 440 | 12 |
| 3 | Жукова | 1б | многоквартирный | 200 |  |
| 4 | Советская | 2а | многоквартирный | 440 | 12 |
| 5 | Советская | 2б | многоквартирный | 660 | 16 |
| 6 | Гагарина | 10 | многоквартирный | 420 | 8 |
| 7 | Советская | 9 | многоквартирный | 2620 | 60 |
| 8 | Красных Орлов | 92 | многоквартирный | 300 |  |
| 9 | Красных Орлов | 94 | многоквартирный | 130 |  |

Расчетная площадь жилого фонда в существующей секционной мало- и среднеэтажной жилой застройке составляет – 36862,41 м2.

Расчетная площадь жилого фонда в застройке индивидуальными жилыми домами принята исходя из расчетной численности населения в застройке индивидуальными жилыми домами и размера средней обеспеченности жилым фондом 21,5 кв. м общей площади на 1 человека, принятой согласно материалам Генерального плана Муниципальное образование Камышловский городской округ и составляет – 5439,5 м2.

Общая площадь жилого фонда составляет 42,30 тыс. м2.

Перечень аварийных многоквартирных домов таблица 2.4.3.

Таблица 2.4.3.

| Адрес МКД | г Камышлов ул Гагарина д.36 литера Б | г Камышлов ул Комсо- мольская д.26 литера А | г Камышлов ул Гагарина д.36 литера В | г Камышлов ул Ленинградская д.39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Номер | акт и заключение межведомственной комиссии № 35 | акт межведомственной комиссии № 1 | акт межведомственной комиссии № 35 | акт и заключение межведомственной комиссии № 68 |
|  | Дата | 03.10.2011 | 27.01.2003 | 03.10.2010 | 18.11.2011 |
| Планируемая дата окончания переселения | IV.2015 | IV.2015 | IV.2016 | III.2017 |
| Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | IV.2016 | IV.2016 | IV.2017 | IV.2017 |
| Число жителей всего | Чел. |  | 10 | 11 | 7 | 8 |
| Число жителей планируемых к переселению | Чел. |  | 10 | 11 | 7 | 8 |
| Общая площадь жилых помещений МКД | кв.м. |  | 92,40 | 89,60 | 44,90 | 97,70 |
| Количество расселяемых жилых помещений | Всего | ед. | 3 | 3 | 2 | 5 |
|  | в том числе | частная собственность | ед. | 3 | 3 | 0 | 5 |
|  |  | частная собственность | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Расселяемая площадь жилых помещений | Всего | кв.м. | 92,40 | 89,60 | 44,90 | 97,70 |
|  | в том числе | частная собственность | кв.м. | 92,40 | 89,60 | 0 | 97,70 |
|  |  | частная собственность | кв.м. | 0 | 0 | 44,90 | 0 |
| Стоимость переселения граждан | Всего | руб. | 3 730 432,00 | 3 690 359,00 | 2 071 322,00 | 6 411 680,00 |
|  | в том числе | за счет средств Фонда | руб. | 1 077 261,54 | 1 044 617,25 | 0 | 1 803 946,94 |
|  |  | за счет средств бюджета субъ- екта РФ | руб. | 1 682 966,70 | 1 631 967,71 | 1 494 685,08 | 1 114 606,08 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | руб. | 970 203,76 | 1 013 774,04 | 576 636,92 | 3 493 126,98 |

### 2.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

В северной планировочной панели зона общественных объектов расположена в квартале улиц Куйбышева-Свердлова-Гагарина. Территория состоит из двух кадастровых участков музея и сбербанка. Севернее по улице Свердлова находится столовая.

В южной планировочной панели в юго-западной части в границах улиц Ленина-Карла Маркса-Гагарина-Жукова-Тобольской-Энегельса находится зона общественных  объектов. Здесь располагаются рынок, административные здания, банк, узел связи, магазины, полиция, часовня, запроектированный ранее и уже строящийся торговый центр. Зоны торговли сформировались по ул.Советской до перекрестка с ул. Гагарина, по ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Гагарина, а также по ул. Ленинградской между ул. Жукова и Советской.

Учреждения здравоохранения располагаются по адресу ул. Советская, 5 - диспансер туберкулезный межрайонный и адресу  ул. Комсомольская, 19 - стоматологическая клиника "Медком", аптека.

На территории южной планировочной панели размещаются два дошкольных образовательных учреждения: МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №1 по адресу ул.Жукова,6  и МДОУ детский сад комбинированного вида 170 по адресу ул. Комсомольская, 40.

Ближайшая школа - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N93 с углублённым изучением отдельных предметов Камышловского городского округа по ул. Ленинградская, 24.

Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания, таблица 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| № по сх. | Объект | Адрес | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования |  |  |
| 1. | МДОУ детский сад комбинированного вида №170 (149 мест) | ул. Комсомольская, 40 | городское |
| 2. | МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №1 (140 мест) | ул. Жукова, 6 | городское |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |
| 3. | Камышловский межрайонный туберкулезный диспансер | ул. Советская, 5 | городское |
| 4. | Стоматологический кабинет «Медком» Стоматологический кабинет «Мед+» Стоматологический кабинет «Вита» | ул. Ленина, 28 ул. Комсомольская,19 ул. Красных Орлов,76 | микрорайонное микрорайонное микрорайонное |
| 5. | Аптека «Медком» Аптека «Планета Фарм» Аптека «Живика» | ул. Комсомольская, 19 ул. Комсомольская,19б ул. К.Маркса,53 | микрорайонное микрорайонное микрорайонное |
| 6. | Объекты торговли |  |  |
|  | Мини-рынок ООО "Центральная площадь" ТКЦ «Заря» ТЦ «Московский» ТД «Олимп» | ул. К.Маркса ул. Маркса,52 ул. Гагарина,3 ул. Куйбышева, 2-а | городское городское городское городское |
|  | Продовольственные магазины |  |  |
| 6. | Магазин "Пятерочка" Магазин «Ариант» Магазин «Хороший фрукт» Магазин «Вояж» ИП Безродных О.А. Магазин «Продукты» Магазин «Престиж» Универсам "Магнит" Магазин «Продукты» Гипермаркет "Монетка" | ул. Гагарина, 3 ул. Гагарина, 20 ул. Жукова,1в ул. Жукова, 2-б ул. Жукова, 3а ул. Жукова, 3б ул. Комсомольская, 48 ул. Куйбышева, 2а ул. Тобольская, 19 | микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное |
|  | Непродовольственные магазины |  |  |
| 6. | Магазин сантехники "Кайзер" Автомагазни Маслофф Магазин «220 вольт» Магазин «9-Символ» Магазин "Классик" Магазин "1000 мелочей Магазин «Детали машины ГАЗ» «Выбор» Магазин «Фауна» Магазин «1000 мелочей» Салон магазин «Матрица» Магазин «100 колес» Магазин «Авто Маяк» Магазин «Поиск» Салон магазин «Матрица» Феникс Магазин «Золото» Магазин «Орхидея» Сервисный центр «Да» Магазин «Хозяюшка» Магазин «Автомир» Магазин «Содействие» Магазин «Электролюкс» Салон «it_прогресс» Магазин «Технолюкс» Компьютерный салон «Спейс» Магазин «Для дома и сада» «Все для Вас» Магазин Автозапчастей и автодеталей» Мебельный магазин Магазин «Автоэмали и масла» Салон-магазин «Игроман» | ул. Гагарина, 11а ул. Гагарина, 11а ул. Гагарина,20 ул. Жукова 3/Б ул. Жукова, 3-д ул. К.Маркса, 56 ул. К.Маркса, 52 ул. К.Маркса, 59а К.Маркса, 59б ул. К.Маркса, 59-г ул. Комсомольская,19 ул. Комсомольская,19 ул. Комсомольская 19 ул. Куйбышева,6 ул. Ленина, 16 ул. Ленина, 18 ул. Ленина, 18 ул. Ленина, 18 ул. Ленина, 18 ул. Ленина,30 ул. Ленина-Энгельса ул. Ленинградская, 27 ул. Ленинградская, 29 ул. Советская, 2б ул. Советская, 2в ул. Советская, 2в ул. Советская, 2в ул. Советская, 2в ул. Советская, 2в ул.Советская,7 ул. Советская,7 ул. Советская,7 | микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное |
| 7. | Рынок ООО «Камышловский «Купеческий дом» | ул. Энгельса- Тобольская,19 | городское |
| 8. | Предприятия общественного питания |  |  |
|  | Предприятие общественного питания Предприятие общественного питания Кафе "Уют" Кафе "Казачья кухня" «Закусочная" на территории на территориии центрального рынка Кафе «24 часа» Кондитерская Кафе узбекской и кавказской кухни Бар Чайная Магазин «Феникс» Пекарня | Автовокзал, ул. Красных Орлов,76 ул. Свердлова,95 ул. Советская, 2-в ул. Комсомольская, 48 ул. Жукова-Гагарина, ул. Куйбышева, 23 ул. Комсомольская, 48 ул. Комсомольская, 48 ул. Ленина-К.Маркса ул. К.Маркса ул. К.Маркса,59 | микрорайонное микрорайонное городское микрорайонное микрорайонное микрорайонное городское микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное |
| 9. | Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |
|  | Студия красоты "Лиана" Камышловское отделение ОАО "Свердловэнергосбыт" Салон красоты «Совершенство» Парикмахерская «Молодость» Салон-парикмахерская «VIKTORIA» Мастерская "Сапожок" Парикмахерская «Молодость» Химчистка «Мистер Ландри» Ателье обуви «Маяк» Швейная фабрика Парикмахерская «Снежинка» Ателье "Силуэт" Парикмахерская «Шарм» | ул .Гагарина,20 ул. Советская, 2в ул. Советская, 2-в ул. Ленина,16 ул. Ленина, 20 ул. Карла Маркса, 56 ул. Комсомольская,19 ул. Комсомольская,19 ул. Комсомольская,19 ул. Комсомольская,19 ул. Куйбышева, 6б Советская,2в ул. Советская,7 | микрорайонное городское и районное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное микрорайонное |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |
| 10. | Библиотека Районная | ул. Гагарина, 1а | районное |
| 11. | МУК "Историко-краеведческий музей" | ул | районное |
| 12. | Газета "Камышлов info" (издательство) | ул.Советская 2-б , оф.9 | Городское и районное |
|  | Кредитно-финансовые учреждения, административные здания, офисы |  |  |
| 13. | СКБ |  |  |
| 14. | Дополнительный офис 7003/0591 Уральского банка Сбербанка России | ул. Гагарина, 11/а | городское |
| 15. | Административное здание | ул. К.Маркса, 56 |  |
|  | СОГУП Камышловское БТИ и РН ФГУ Земельная кадастровая палата по Свердловской области Камышловский филиал Управление Федеральной регистрационной службы Управление Роснедвижимости Судебные приставы Офис «Эко-С» Офис Центр «Экстра» |  | городское городское городское городское микрорайонное микрорайонное |
| 16. | Межмуниципальный отдел МВД РФ | ул. Энгельса,191 | Городское и районное |
| 17. | Административное здание | ул. К.Маркса, 59 |  |
|  | Единый расчетный центр Офис ООО «К-777» Камышловский участок Тюменской дистанции гражданских сооружений НГЧ-5 Районный узел почтовой связи (РУПС) Салон сотовой связи Ростелеком |  | городское микрорайонное городское городское микрорайонное городское |
|  | Административное здание | ул. К.Маркса, 54 |  |
| 18. | Налоговая инспекция |  | городское |
| 19. | Отделение по наркоконтролю |  | городское |
| 20. | Банк ВТБ 24 | ул. Карла Маркса, 52 | городское |
| 21. | Росгосстрах Банк | ул. Советская, 7 | городское |
| 22. | Удостоверяющий центр ПФ СКБ Контур | ул. Советская, 7 | городское |
| 23. | Часовня | Ленина, 14 | городское |

### 2.6. Зона производственных объектов

Зона производственных объектов - бывшая территория Камышловского металлообрабатывающего завода находится в квартале ул. Ленинградская-Жукова-Советская. В настоящее время предприятие не действует, часть зданий по ул. Ленинградской и Советской приспособлены под объекты торговли. Решением Думы Камышловского городского округа №546 от 26.10.2015г. внесены изменения в Правила землепользования и застройки  Камышловского городского округа о перезонировании территориальной зоны с П-5 (производственная зона V класса (СЗЗ 50 м)) в кадастровом квартале 66:46:0103004, ограниченную улицей Советской – улицей Ленинградской – улицей Жукова – в территориальную зону Ж-2 (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов).

### 2.7. Рекреационная зона

В границах проекта планировки можно выделить несколько рекреационных зон.

Рекреационная зона, расположенная в северной планировочной панели, состоит из двух существующих зеленых массивов. Сквер по ул. Свердлова, западная часть которого на примыкании к общественной зоне по ул. Гагарина планируется для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса (рабочая документация находится на согласовании) и озеленение по ул. Куйбышева.

Рекреационная зона расположенная в южной планировочной панели располагается внутри общественно-деловой зоны от ул. Ленина по ул. Карла Маркса. Это продолжение главной эспланады городской площади.

### 2.8. Зона объектов транспортной инфраструктуры

Общественный транспорт.

В границах проекта планировки находится городской автовокзал (ул. Красных Орлов, 76), который входит в состав объединения Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта". Южнее располагается автостанция пригородных автобусных маршрутов.

Междугородное сообщение осуществляется по направлениям:

- на Екатеринбург, Асбест, Качканар, Краснотурьинск, Сибай, Пермь (маршруты №№ 706, 713, 714, 718, 733, 741, 756, 765, 766, 768, 916, 957, 961, 1099, 1670);

- на Байкалово, Туринскую Слободу (маршруты №№ 718, 765);

- на Ирбит, Нагибина, Каменск-Уральский, Шадринск (маршруты №№ 714, 733, 946, 1670);

- на Бутку, Талицу, Пышму, Тюмень, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Петропавловск (маршруты №№ 706, 713, 756, 766, 768, 916, 946, 957, 961, 1099).

Пригородные маршруты: №117 Камышлов-Восточный, №115 Камышлов-Сухой Лог, №121 Камышлов-Куровское, №122 Камышлов-Квашнинское.

Пригородные маршруты, обслуживаемые АВТОЛЮКС: №101 Камышлов — Порошино, №106 Камышлов – Октябрьский, №113 Автовокзал – Коровяково, №117 Камышлов-Восточный-ч/з с.Никольское, №121 Камышлов – Куровское
ч/з д.Першата, №122 Камышлов – Б.Квашнинское ч/з д.Михайловка.

Городские и пригородные маршруты от остановки «Автовокзал», обслуживаемые АВТОЛЮКС: до Агротехникума, до Поликлиники, до п. Новый, до санатория «Обуховский», до ДРСУ,  до с. Калиновское, до остановки «Загородная, до д. Кокшарово, до остановки «Разливка»,  до с. Галкинское, через п. Калина, до д. Коровякова, д. Фадюшино, до д. Чикуново, через д. Голышкино, до д. Булдаково, до с. Скатинское, до д. Куваево, до с. Захаровское, до с. Кочневское.

Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть в границах проектирования имеет прямоугольную структуру, за исключением улиц Красных Орлов и Свердлова развернутых под углом к сетке основных улиц.

Улицы общегородского значения регулируемого движения – ул. Ленина и ул. Куйбышева (участки прохождения автомобильной  дороги федерального значения «г. Екатеринбург – г. Тюмень»). Улицы районного значения транспортно-пешеходные – ул. Энгельса. Остальные улицы – улицы местного значения, проезды и открытые автостоянки.

В границах проектирования находятся улицы с односторонним движением:

- участок ул. Гагарина от ул. Советской (направление движения в сторону ул. Жукова);

- улица Жукова (направление движения в сторону ул. Ленинградской);

- участок ул. Тобольской от ул. Жукова (направление движения в сторону ул. Энегельса).

Места для хранения автомобилей.

Хранение легковых автомобилей сотрудников и посетителей общественных объектов осуществляется на открытых автостоянках, расположенных в границах земельных участков данных объектов или вдоль проезжих частей улиц и в ведомственных гаражах.

Места хранение автомобилей жителей застройки индивидуальными жилыми домами находятся в границах земельных участков жилых домов.

Места хранения автомобилей жителей мало- и среднеэтажной секционной застройки находятся на территории дворовых пространств (открытые автостоянки или гаражные боксы) или вдоль проезжих частей улиц.

Общее количество существующих машино-мест на открытых наземных стоянках в границах проектирования – 470 машино-мест.

2.9. Зона объектов инженерной инфраструктуры

Зона объектов инженерной инфраструктуры представлена отдельными инженерными объектами на территории кварталов, а также линейными инженерными коммуникациями.

### 2.10. Планировочные ограничения развития территории проектирования.

Охранные зоны объектов культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия областного значения в соответствии с письмом № 88-08 от 25.09.14г. ГБУ культуры Свердловской области.  НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области Камышловский филиал приведен в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1.

| № пп/по чертежу | Наименование | Адрес (на основании решения) | Адрес по БТИ и Архитекту-ре КГО (фактический) | Решение о постановке на охрану Свердобл- исполкома | Собствен-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/2 | Дом, в котором жил Герой Советского Союза Черепанов Степан Михайлович | Ленинградс-кая ул. | Ленинградс-кая ул., 39 | №75 от 18.02.1991г. | КГО |
| 29/1 | Дом, где жил поэт С.П.Щипачев | Свердлова ул., 97 | Свердлова ул., 97 | №75 от 18.02.1991г. | частная |

На объект культурного наследия областного значения «Дом, в котором жил Герой Советского Союза Черепанов Степан Михайлович» выдано Охранное обязательство от 15.07.2009г.

Перечень объектов культурного наследия местного значения предлагаемых к включению в реестр в соответствии с письмом № 6941 от 26.11.15г. Администртации Камышловского городского округа (приложение 3) приведен в таблице 2.10.2.

Таблица 2.10.2.

| № по чертежу | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 3 | Полукаменный жилой дом с верандой и крыльцом | ул. Ленинградская, 37 |
| 4 | Здание предназначавшееся для городского начального училища | ул. Куйбышева, 9 |

Охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты:

планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, объёмно-пространственная структура, облик зданий и сооружений.

Сохранность объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов регулируется Градостроительным кодексом РФ и Законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73- ФЗ.

В Генеральном плане Свердловской области Муниципального образования Камышловский городской округ были разработаны проекты зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в исторической части города, а также было рекомендовано выделить комплексную зону особого регулирования градостроительной деятельности в границах улиц Московская-Энгельса-Маяковского-Ленина-Красных Орлов-Карла Маркса-Урицкого-Свердлова, включающую охранные зоны памятников, зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Зоны охраны объектов культурного наследия:

- территория объекта;

- охранная зона памятника;

- зона регулирования застройки.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

На территории памятника или ансамбля запрещаются проектирование и проведение землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, предотвращающей разрушения или уничтожение.

В охранных зонах по специальным проектам, согласованным с соответствующими государственными органами охраны, разрешается выполнять:

- работы, связанные с реставрацией памятников, благоустройством и

озеленением территории;

- работы по устройству дорог и проездов, в отдельных случаях – небольших

автостоянок;

- работы по установке стендов и витрин, относящихся к памятникам;

- работы по замене выводимых из зоны предприятий, мастерских, складов и

других сносимых построек зданиями и сооружениями или зелёными

насаждениями, не мешающими восприятию и сохранению памятников;

- специальные меры, направленные на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В охранных зонах запрещается хозяйственная деятельность, причиняющая вред памятникам и нарушающая установленный порядок их использования.

До начала проектирования и проведения работ (землеустроительных, земляных, мелиоративных, строительных, хозяйственных), осуществление которых может оказать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия в обязательном порядке должна проводиться государственная историко-культурная экспертиза.

Территории памятников культурного наследия, границы зоны исторического центра города, зона видимости Покровского собора на чертеже «Схема границ территорий объектов культурного наследия» (чертеж № 16-ЭА-15-07, в составе материалов по обоснованию Проекта планировки) показаны согласно материалам Генерального плана Свердловской области Муниципальное образование Камышловский городской округ (ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО», 2011 г). Граница участка объекта культурного наследия областного значения «Дом, в котором жил Герой Советского Союза Черепанов Степан Михайлович» показано согласно Охранному обязательству от 15.07.2009г.

Санитарно-защитные зоны.

Ограничением для развития территории в границах проектирования служат границы СЗЗ существующих объектов. Перечень объектов, класс опасности и ориентировочный размер санитарно-защитной зоны приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), таблица 2.10.3

Таблица 2.10.3

| № пп | Наименование объекта | Класс опасности | Ориентиро- вочный размер санитарно-защитной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автовокзал | III | 300 | В границы санитарно-защитной зоны находятся четыре 5-эт. жилых дома (один полностью, три частично), один 1-эт., шесть 2-эт. многоквартирных жилых домов, 72 индивидуальных жилых дома. |
| 2. | Рынок ООО "Камышловский "Купеческий дом" | V | 50 | В границы санитарно-защитной зоны находятся два 2-эт. многоквартирных жилых дома (один полностью, один частично), пять индивидуальных жилых домов. |
| 3. | ЗАО «Металлообрабаты-вающий завод» (недейств.) | IV(по ГП) | 100(по ГП) | Предприятие не действует. Решением Думы Камышловского ГО №546 от 26.10.2015г. внесены изменения в ПЗЗ Камышловского ГО о перезонировании территориальной зоны с П-5 в территориальную зону Ж-2. |
| 4. | Торговый центр (ранее запроектированный). | V | 50 | Проект торгового центра в г. Камышлове Свердловской области, выполненный АПБ "Уралкурортсервис", г. Екатеринбург. |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), в границах СЗЗ запрещено размещение жилых домов, садовых и новых дачных участков, спортивных сооружений, образовательных детских и лечебно-профилактических учреждений, предприятий пищевых отраслей промышленности. Основной вид использования территории санитарно-защитной зоны - озеленение.

Разрывы от участков боксовых гаражей, открытых автостоянок, инженерных объектов до окон и границ объектов дошкольного и общего образования, лечебных учреждений рассчитаны в соответствии с действующими нормативными документами.

Санитарная очистка

В настоящее время в границах проектирования осуществляется плановая система очистки территории с удалением бытового мусора. Сбор ТБО по договору производит ООО «Азурит-сервис». Площадки для мусоросборников размещаются на внутри дворовых территория и в границах участков общественных объектов. Твердые бытовые отходы (далее ТБО) вывозятся на полигон твердых бытовых отходов д. Фадюшина, расположенном на расстоянии 5,6 км в южном направление от города. В настоящее время эксплуатация полигона в д. Фадюшина ведется с нарушениями экологического законодательства и санитарных правил.

Сбор жидких бытовых отходов (далее ЖБО) осуществляется в выгребные ямы. Вывоз производится по договору ассенизационными машинами МУП «Водоканал» на очистные сооружения г. Камышлов.

Скотомогильник расположен за границей города рядом с д. Фадюшина.

В населенном пункте имеются два кладбища, где производятся захоронения:

- в восточном направлении в районе ул. Октябрьская ориентировочно в 2,6 км;

- в западном направлении в районе ул. Швельниса ориентировочно в 2,2 км.

Охранные зоны воздушных высоковольтных линий электропередачи.

Для ВЛЭП 10 кВ установлены охранные зоны. Охранные зоны воздушных высоковольтных электрических сетей приняты в соответствии с «Постановлением о порядке установления охраны зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009г. и устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

-1-20 кВ -10м (5м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенными в границах населенных пунктов), 110кВ – 20м.

В зоне охраны электрических сетей (ВЛЭП) запрещается размещать:

автозаправочные станции, склады горюче-смазочных и горючих материалов, места складирования отходов производства и потребления, свалки;

остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов;

детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки;

общественные объекты, связанные с массовым пребыванием людей.

Строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос любых зданий и сооружений и иные виды хозяйственной деятельности производятся в охранной зоне с согласования организаций, в ведении которых находятся данные сети.

### Раздел 3. Проектные предложения

### 3.1. Основные направления развития архитектурно-планировочной структуры и характера использования территории

Архитектурно-планировочные решения в границах проекта планировки территории разработаны согласно заданию на проектирование и в соответствии с  утвержденным Генеральным планом Свердловской области Муниципального образования Камышловский городской округ.

Основу архитектурно-планировочных решений данного проекта определяют выявленные устойчивые параметры развития  планировочной структуры проектируемой территории.

Во-первых - это функционально-планировочный каркас, формируемый транспортными связями и  планировочными узлами.

Во-вторых, это природно-экологический каркас  – завершение городской эспланады, зеленые зоны по ул. Свердлова.

В-третьих, это историко-культурный каркас, расположение территории проектирования в непосредственной близости от исторического центра города, наличие в границах проектирования памятников культурного наследия.

В соответствии с заданием на проектирование планируется: сохранение жилых зон, развитие общественно-деловых зон, сохранение и благоустройство существующих рекреационных зон.

Проектный баланс территории части г. Камышлов

###### Таблица 11

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей Территории проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общая площадь земель в границе проектирования |  |  |
| в том числе: |  |  |
| Жилая зона |  |  |
| из них: |  |  |
| - существующая индивидуальная жилая застройка |  |  |
| - проектная индивидуальная жилая застройка |  |  |
| - существующая секционная жилая застройка |  |  |
| - проектная индивидуальная жилая застройка |  |  |
| 1.2. Общественно-деловая зона |  |  |
| - существующая комплексная общественно-деловая зона |  |  |
| - проектная комплексная общественно-деловая зона |  |  |
| 1.3. Производственные и коммунально-складские территории |  |  |

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей Территории проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| - территории объектов коммунально-складского назначения |  |  |
| 1.4. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |
| из них: |  |  |
| - территория объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 1.5. Рекреационные зоны |  |  |
| - древесно-кустарниковая растительность |  |  |
| - озеленение общего пользования |  |  |
| 1.6. Территория общего пользования |  |  |

### 3.2. Параметры планируемого строительства жилья

Для  сложившейся жилой застройки предусматривается сохранение существующей структуры кварталов.

В зоне размещения застройки индивидуальными жилыми домами предполагаются мероприятия по реконструкции и обновлению жилых домов по мере их износа.

В границах проектирования имеется четыре аварийных жилых дома. По адресу ул. Ленинградская, 39 размещается объект культурного наследия областного значения «Дом, в котором жил Герой Советского Союза Черепанов Степан Михайлович», который подлежит сохранению с проведением мероприятий по реконструкции. Остальные аварийные дома находятся в санитарно-защитной зоне автовокзала, поэтому после сноса на их месте возможно размещение объектов разрешенных для размещения в санитарно-защитных зонах, но с учетом близости существующей жилой застройки (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, например, магазин, административное здание и т.п.).

Кварталы существующей застройки малоэтажными (2-3 этажа) секционными жилыми домами сохраняются, но на перспективу проектом планировки предлагается вынос индивидуальных гаражей, хозяйственных построек, расположенных на внутриквартальных территориях, в увязке с решением вопросов собственности на участки. Это соответствует пункту 10.27 Местных нормативов градостроительного проектирования Камышловского городского округа Свердловской области: «в жилых кварталах (микрорайонах), в зонах интенсивного использования городской территории устройство отдельно расположенных гаражей боксового типа не допускается». В дальнейшем территории дворов могут быть озеленены и благоустроены с организацией асфальтированных проездов к жилым домам, парковочных мест, исходя из территориальных возможностей и с соблюдением санитарных разрывов до окон, созданием площадок отдыха детей и взрослых, площадок для мусоросборников.

Кварталы существующей застройки среднеэтажными (5 этажей) секционными жилыми домами сохраняются с проведением мероприятий по реконструкции благоустройства дворовых территорий.

Для существующей застройки выполнен расчет потребности в объектах и элементах благоустройства. Расчет выполнен согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Камышловского городского округа с учетом типа жилой застройки (таблицы 6 и 7).

Показатели по объектам и элементам благоустройства (размеры площадок) приведены в таблице 3.4.1.

##### Таблица 3.4.1.

| № п/п | Наименование | Удельный размер, м2/чел Зона застр. инд домами________ Зона застр.секц.домами 2эт(5эт) | По проекту, площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физкультурно-спортивные площадки и сооружения | 2,0 10,0(8,0) | 660 3600(9680) |
| 2. | Площадки для игр детей младшего и дошкольного возраста | 0,7 3,0(1,4) | 231 1080(1694) |
| 3. | Площадки отдыха для взрослого населения | 0,3 1,3(0,5) | 99 468(605) |
| 4. | Хозяйственные площадки | 0,4 0,4(0,3) | 132 144(363) |

##### Площадки для игр детей младшего и дошкольного возраста,  отдыха для взрослого населения, физкультурно-спортивные площадки размещены исходя из территориальных ресурсов внутридворовых территорий с учетом соблюдения нормируемого расстояния до окон и границ участков дошкольных образовательных учреждений, а также разрывов до площадок для мусоросборников и автостоянок.

##### Проектом планировки предусматривается сохранение существующих площадок для игр детей младшего и дошкольного возраста, площадок отдыха для взрослого населения, физкультурно-спортивных площадок, хозяйственных площадок и площадок для мусоросборников во дворах застройки мало- и среднеэтажными секционными жилыми домами с проведением мероприятий по реконструкции покрытий и замене оборудования. Для жителей застройки индивидуальными жилыми домами площадки для игр детей младшего и дошкольного возраста, площадки отдыха для взрослого населения, физкультурно-спортивные площадки предлагается разместить в прилегающих рекреационных зонах.

##### Дефицит площади физкультурно-спортивных площадок возможно покрыть за счет создания закрытых помещений для занятий физкультурой.

### 3.3.  Население

##### Общая численность населения в границах проектирования на проектный период принята по расчету.

##### Для расчета численности населения, проживающего в существующей секционной мало- и среднеэтажной жилой застройке использованы данные о количестве зарегистрированного населения, согласно приложению 1 к письму №6941 от 26.11.15г. и расчетные данные по аналогам, и составляет 1930 человек.

##### Проектная расчетная численность населения в застройке индивидуальными жилыми домами принята из расчета коэффициента семейности 3,0 (принят согласно материалам Генерального плана Свердловской области Муниципальное образование Камышловский городской округ) и составляет 330 человек.

##### Общая численность населения в границах проектирования составляет 2260 человек.

### 3.4. Жилищный фонд

##### Общая площадь жилищного фонда  на проектный период принята по расчету.

##### Расчетная площадь жилого фонда в существующей секционной мало- и среднеэтажной жилой застройке принята согласно приложению 1 к письму №6941 от 26.11.15г. и расчетные данные по аналогам, и составляет – 36862,41 м2 (сохраняемый жилой фонд).

##### Расчетная площадь жилого фонда в застройке индивидуальными жилыми домами принята исходя из расчетной численности населения в застройке индивидуальными жилыми домами и размера средней обеспеченности жилым фондом 31,2  кв. м общей площади на 1 человека, принятой согласно пункту 3.2 Местных нормативов градостроительного проектирования Камышловского городского округа, с учетом реконструкции и нового строительства жилых домов в границах участков, и составляет - 10296 м2.

##### Общая площадь жилого фонда составляет 47,16 тыс. м2.

### 3.5. Параметры планируемого строительства объектов социального и культурно-бытового обслуживания

##### Территория, рассматриваемая в проекте планировки, относится к центральному району города Камышлова. Здесь сосредоточено большое количество общественных объектов, в т.ч. общегородского значения, поэтому сложившаяся система общественных центров сохраняется. Сформировавшиеся общественно-деловые зоны в кварталах Ленина-Карла Маркса-Гагарина-Жукова-Тобольской-Энегельса и  Куйбышева-Свердлова-Гагарина, а также  торговые зоны по ул.Советской до перекрестка с ул. Гагарина, по ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Гагарина и по ул. Ленинградской между ул. Жукова и Советской, которые сохраняются с размещением новых объектов.

##### В частности, в проекте планировки учтены предложения ранее выполненного «Проекта торгового центра в г. Камышлове Свердловской области» (АПБ "Уралкурортсервис", г. Екатеринбург). Торговый центр размещен по ул. Карла Маркса, 59-а, фактически строительство первой очереди уже ведется, в дальнейшем предполагается реконструкция существующего здания рыночно-торгового комплекса. Застройка квартала очень плотная, свободных территорий для размещения открытых парковок недостаточно, необходимо предусмотреть недостающие парковочные места в здании торгового комплекса. В дальнейшем необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны торгового комплекса, с сокращением нормативной ориентировочной СЗЗ 50м по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция),  поскольку ближайший жилой дом по адресу ул. Карла Маркса, 53 находится на расстоянии 23м.

##### Проектом планировки предлагается формирование торговой зоны на территории бывшего металлообрабатывающего завода с изменением функционального назначения бывшей производственной территории. Это обусловлено местоположением участка предприятия - внутри квартала жилой застройки (минимальное расстояние до жилого дома по адресу ул. Жукова, 1-б составляет 9м). Кроме того, фактически завод не работает, а часть зданий по ул. Ленинградской и Советской используются под магазины. Также имеется Решение Думы Камышловского городского округа №546 от 26.10.2015г. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Камышловского городского округа о перезонировании территориальной зоны с П-5 (производственная зона V класса (СЗЗ 50 м)) в кадастровом квартале 66:46:0103004, ограниченную улицей Советской – улицей Ленинградской – улицей Жукова – в территориальную зону Ж-2 (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов).

##### Предлагается дальнейшее развитие данной территории как торговой зоны с размещением внутри участка (реконструкция существующего производственного здания или новое строительство) многоэтажного паркинга вместимостью до 50 машино-мест, который днем будет использоваться для стоянки автомобилей посетителей торгового центра, а ночью – жителями прилегающих кварталов секционной жилой застройки для хранения легковых автомобилей.

##### Для развития инфраструктуры транспортного узла (городского автовокзала) и общественно-деловой зоны по ул. Куйбышева-Свердлова-Гагарина, согласно задания на проектирование, проектом планировки предлагается размещение гостиницы на 15 мест.

##### Предлагается выполнить зонирование территории рынка ООО «Камышловский «Купеческий дом» с выделением зоны магазинов. Это позволит отодвинуть границу санитарно-защитной зоны рынка на 33м на северо-запад и убрать данное обременение с территории по ул. Тобольской, которая планируется для расширения территории МДОУ №1.

##### В проекте планировки учтены планы по расширению территории МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №1 по адресу ул.Жукова,6, согласно предоставленной   «Схемы реконструкции прилегающей территории д/с №1». В дальнейшем на данном участке планируется строительство пристроенного корпуса с размещением в нем помещений двух ясельных групп, зимнего сада, бассейна, спортзала, подсобных помещений и спортивной площадки. Проектная документация находится в стадии разработки.

##### На основании ранее разработанной «Рабочей документация по проекту ФОК» на пересечении ул. Куйбышева-Свердлова данный участок показан в проекте планировки территории как резерв. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на данной территории возможно после разработки проекта санитарно-защитной зоны автовокзала с ее сокращением и снятия данного обременения.

##### Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен в соответствии с требованиями Местных нормативов Камышловского городского округа, с учетом требований Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) и СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

##### Расчет произведен на проектную численность населения – 2260 человек.

##### Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума, таблица 3.5.1.

##### Таблица 3.5.1.

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Ед. изм. | Рекоменд. Обеспечен-ность | Расчетная вмест. по проекту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Учреждения образования |
| 1 | Общеобразовате-льные учрежде-ния | Мест на 1 тыс. чел. | 110 | 249 | Ближайшая школа - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N93 с углублённым изучением отдельных предметов Камышловского городского округа по ул. Ленинградская, 24 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения общего типа | Мест на 1 тыс. чел. | 50 | 113 | В границах проектирования находятся МДОУ детский сад комбиниро-ванного вида №170, по ул. Комсомольская, 40 (нормативная наполняемость 149 мест, фактическая – 153 места) и МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №1, по ул. Жукова, 6 (нормативная наполняемость 140 мест, фактическая – 139 мест, |
| 3 | Внешкольные учреждения | Мест на 1 тыс. чел. | 22 | По заданию на проектирование |  |
| II Учреждения культуры и искусства |
| 4 | Учреждения культуры клубного типа | Мест на 1 тыс. чел. | 50 | 113 | Ближайший МУК «Центр культуры и досуга», ул. Вокзальная,14а |
| 5 | Детские школы искуств | Мест на 1 тыс. чел. | 13 | По заданию на проектирование |  |
| 6 | Музеи | Объект на 10 тыс. чел | 0,4 | 1 | В границах проектирования находится МУК «Историко-краеведческий музей», ул. Гагарина, 9 |
| 7 | Библиотеки | Объект | 1 | 1 | В границах проектирования находится районная библиотека, ул. Гагарина, 1а |
| III Объекты здравоохранения |
| 8 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещений в смену на 1 тыс. чел | 30 | 68 | Территория обслуживается МУЗ «Камышловская центральная городская больница», ул. Фарфористов,3 |
| 9 | Стационары всех типов | Коек на 1 тыс. чел | 7 | 16 |  |
| 10 | Аптеки | Объект на 10 тыс. чел | 1 | 3 | В границах проектирования находятся 3 аптеки |
| IV Объекты торговли и общественного питания |
| 11 | Продовольственные предприятия торговли | Кв. м торговой площади на 1 тыс. чел | 100 | 226 | В границах проектирования находятся 4 торговых центра, 9 продовольственных магазинов, 32 непродовольственных магазина. |
| 12 | Непродовольственные предприятия торговли | Кв. м торговой площади на 1 тыс. чел | 200 | 452 |  |
| 13 | Предприятия общественного питания | Мест на 1 тыс. чел | 31 | 70 | В границах проектирования находится 12 предприятий общественного питания. |
| 14 | Рынки сельскохозяйственные | Кв. м общей площади на 1 тыс. чел | 25,0 | 57 | В границах проектирования находится рынок ООО «Камышловский «Купеческий дом». По предложениям проекта планировки рынок сохраняется с площадью участка 0,68 га и выделением зоны магазинов площадью 0,48 га. |
| 15 | Рынки розничной торговли | Кв. м общей площади на 1 тыс. чел | 50,0 | 113 |  |
| V Объекты коммунально-бытового назначения |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место на 1 тыс. чел | 7 | 16 | В границах проектирования находятся 13 предприятий бытового обслуживания |
| 17 | Гостиницы | Мест на 1 тыс. чел | 6 | 14 | Проектом планировки предлагается размещение гостиницы на 15 мест. Площадь участка 0,15 га. |
| 18 | Бани | Помывочных мест на 1 тыс. чел | 5 | 11 | Железнодорожная баня размещается по адресу ул. Красных Орлов, 95 |
| VI Объекты физической культуры и спорта |
| 19 | Детские, юношеские спортивные школы | Мест на 1 тыс. чел | 15 | По заданию на проектирование | г.Камышлов, ул. Свердлова, 92 а |
| 20 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | Мест на 1 тыс. чел | 10 | По заданию на проектирование | В границах проектирования показан резерв для размещения ФОК (согласно ранее выполненной рабочей документации). |
| 21 | Плоскостные спортивные сооружения | Кв. м на 1 тыс. чел | 500 | 1130 | МБУ центр развития физической культуры спорта и патриотического воспитания, ул. Карла Маркса, 42 |
| 22 | Спортивные залы | Кв. м площади на 1 тыс. чел | 100 | 226 |  |
| VII Кредитно-финансовые учреждения |
| 23 | Единый расчетный центр | Объект | 1 | 1 | Размещается в границах проектирования в административном здании по адресу ул. Карла Маркса, 59-а |
| 24 | Кредитно-финансовые учреждения, отделения банков | Операционное место на 10 тыс. чел | 1 | По заданию на проектирование | В границах проектирования находятся ОАО «СКБ-Банк», дополнительный офис Уральского банка Сбербанка России, Банк ВТБ 24, Росгосстрах Банк, налоговая инспекция, удостоверяющий центр ПФ СКБ Контур |
| 25 | Отделения сберегательного банка | Операционное место на 2 тыс. чел | 1 |  |  |
| 26 | Отделение связи | Объект на 6 тыс. чел | 1 | 1 | Размещается в границах проектирования в административном здании по адресу ул. Карла Маркса, 59 |
| VIII Судебные органы, юридические консультации, нотариальные конторы, офисы |
| 27 | Отделение полиции | Объект | По задание на проектирование | 1 | В границах проектирования находится Межмуниципальный отдел МВД РФ Камышловский, по ул. Энгельса, 191 |
| 28 | Районные, городские суды | Судья на 30 тыс. чел | 1 | 1 | Городской суд г. Камышлова находится по адресу ул. Ленина, 13 |
| 29 | Юридические консультации | Юрист-адвокат на 10 тыс. чел | 1 | 4 | В границах проектирования находятся: «Карат» Ленина, 30; «Компас» Советская 2г; нотариусы Куйбышева, 8, Комсомольская, 19. |
| 30 | Нотариальная контора | Нотариус на 30 тыс. чел | 1 |  |  |

### 3.6. Параметры планируемого развития рекреационных зон

##### В проекте планировки территории существующие рекреационные зоны сохраняются, но необходимо выполнение мероприятий по благоустройству территории с обновлением покрытий дорожек и площадок, газонов, устройством клумб, установкой скамеек, урн, малых архитектурных форм.

##### В западной части сквера по ул. Свердлова, на примыкании к общественной зоне по ул. Гагарина, выделена резервная территория для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса (рабочая документация находится на согласовании).

### 3.7. Параметры планируемого строительства объектов транспортного обслуживания

##### Общественный транспорт.

##### Проектом планировки предлагается вынос автостанции пригородных автобусных маршрутов с существующей площадки, для размещения на данной территории проектируемой гостиницы (по согласованию с Администрацией Камышловского городского округа). Новое местоположение остановки маршрутов пригородного автотранспорта возможно на территории автовокзала.

##### В проекте планировки учтены ранее выполненные предложения по организации нового автобусного маршрута, проходящего в т.ч. по ул. Энгельса. Предусмотрены автобусные остановки по ул. Энгельса в двух направлениях. В целях повышения безопасности движения предлагается перенос автобусной остановки по ул. Куйбышева ближе к перекрестку с ул. Ленинградской. Радиус доступности остановок общественного транспорта – 500м.

##### Улично-дорожная сеть.

##### Существующая сеть улиц и дорог сохраняется. Предложения по развитию улично-дорожной сети:

##### - организация проездов и парковочных мест для проектируемых объектов (реконструируемый МДОУ №1, гостиница, торговый центр);

##### - реконструкция существующих и организация новых проездов и парковок на внутридворовых территориях застройки секционными жилыми домами (после выноса гаражей и хозяйственных построек на перспективу);

##### - организация подъездов к площадкам для мусоросборников;

##### - размещении проектируемых остановок общественного транспорта;

##### - размещение проектируемой надземной автостоянки (паркинга) на 49 машино-мест на территории бывшего металлообрабатывающего завода.

##### Для улучшения условий движения автотранспорта по существующим улицам, требуется выполнение мероприятий по ремонту асфальтового покрытия.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

Таблица

| 1 | Транспортная инфраструктура проектируемая |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего |  |
|  | в том числе: |  |
|  | - магистральные улицы |  |
|  | из них: |  |
|  | - общегородского значения (ул. Ленина и ул. Куйбышева) |  |
|  | - районного значения (ул. Энгельса) |  |
|  | - улицы местного значения (жилые улицы) |  |
| 1.2 | Плотность магистральной сети |  |
| 1.3 | Плотность улично-дорожной сети |  |
| 1.4 | Протяженность сети общественного транспорта |  |

Места для хранения автомобилей.

Места хранения легковых автомобилей для жителей предусмотрены исходя из типа жилой застройки.

Для жителей застройки индивидуальными жилыми домами хранение автомобилей предполагается в границах участков. Временные парковки размещены вдоль проезжих частей жилых улиц.

Для жителей мало- и среднеэтажной секционной жилой застройки автостоянки для хранения легковых автомобилей  находятся на внутридворовых территориях и вдоль проезжих частей улиц. Существующие парковочные места сохраняются с учетом соблюдение санитарных разрывов до окон, площадок отдыха и др. объектов. Количество парковочных мест показано исходя из ресурсных возможностей территорий с учетом санитарных норм. Дефицит парковочных мест возможно покрыть машино-местами в паркингах, расположенных вне границ проектирования, предусмотренных Генеральным планом Свердловской области Муниципальное образование Камышловский городской округ. Кроме того, на территории жилых кварталов имеются скопления боксовых гаражей, некоторые участки под гаражами поставлены на кадастровый учет. Согласно пункту 10.27 Местных нормативов градостроительного проектирования Камышловского городского округа Свердловской области: «в жилых кварталах (микрорайонах), в зонах интенсивного использования городской территории устройство отдельно расположенных гаражей боксового типа не допускается». В соответствии с этим, в проекте планировки на перспективу предлагается вынос индивидуальных гаражей, хозяйственных построек, расположенных на внутриквартальных территориях, в увязке с решением вопросов собственности на земельные участки.

Хранение легковых автомобилей сотрудников и посетителей общественных объектов должно осуществляться в границах участков данных объектов и в ведомственных гаражах, но т.к. застройка исторически сложившаяся и условия стесненные, то существующие парковочные места размещающиеся вдоль проезжих частей прилегающих улиц, сохраняются с учетом соблюдение санитарных разрывов до окон жилых домов и др. объектов.

В проекте предлагается размещение многоэтажного паркинга вместимостью до 50 машино-мест на территории бывшего металлообрабатывающего завода, которым днем будут пользоваться для хранения легковых автомобилей посетители торгового центра, а ночью – жители прилегающих кварталов секционной жилой застройки.

Расчет количества места для хранения автомобилей.

Расчет количества мест для хранения автомобилей выполнен в соответствии с требованиями Норм градостроительного проектирования Свердловской области и Местных нормативов градостроительного проектирования Камышловского городского округа (для массовой застройки по уровню комфорта) и представлен в таблице 3.7.2.

Таблица 3.7.2.

| № пп | Наименование | Ед.изм | Норма | Проект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автостоянки для временного хранения индивидуального транспорта в застройке индивидуальными жилыми домами | м2/чел (машино-мест) | 2,5 | 825 (33) |  |
| 2. | Автостоянки для временного хранения индивидуального транспорта в застройке мало- и среднеэтажными секционными жилыми домами | м2/чел (машино-мест) | 1,3 | 2041 (82) | В т.ч. на внутридворовых территориях за счет выноса гаражей и хозпостроек на перспективу |
| 3. | Автостоянки для постоянного хранения индивидуального транспорта в застройке мало- и среднеэтажными секционными жилыми домами | м2/чел (машино-мест) | 3,0 | 4710 (188) |  |
| 4. | Автостоянки общественных объектов: существующие проектируемые | машино-мест - “ - | по проекту | 149 41 | В границах земельного участка объекта |
| 5. | Проектируемая надземная автостоянка (паркинг) | машино-мест |  | 49 |  |

3.8. Параметры планируемого строительства объектов инженерной инфраструктуры

3.9. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Предложения по инженерной подготовке территории в границах проекта планировки выполнены с учетом природных условий, существующей застройки и сложившейся улично-дорожной сети, в соответствии с решениями Генерального плана Свердловской области Муниципального образования Камышловский городской округ.

К инженерным мероприятиям по инженерной подготовке территории:

- вертикальная планировка;

- организация отвода дождевых сточных вод за  пределы водосборных площадей.

Вертикальная планировка.

Рельеф территории, расположенной в границах проектирования ровный. Отметки рельефа находятся в диапозоне 90,0-96,0м. Абсолютный перепад высотных отметок составляет 6,5м.

На данной стадии проектирования выполнена «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории» М 1:1000 (чертеж № 16-ЭА-15-09), на которой нанесены существующие и проектные отметки пересечения осей автодорог, расстояния между ними, направления уклонов, места сброса поверхностных вод, водоотводящие сооружения.

Схема вертикальной планировки  предусматривает планировочное  решение улиц с определением проектных отметок и уклонов по осям проезжих частей с целью организации водоотвода с улиц и проездов.

В основу проектных отметок положены существующие отметки проезжих частей существующих улиц в центральной части города.

Проектные отметки позволяют сохранить условия сложившейся городской застройки, почвенный покров; отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,004 до 0,013 в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Поверхностный водоотвод.

В настоящее время закрытой ливневой канализации на территории Камышловского городского округа нет. В границах проектирования есть коллекторы ливневой канализации в районе автовокзала вдоль ул, Красных Орлов и ул. Ленина со сбросом дождевых вод в кювет по ул. Ленина. Отвод поверхностных вод с территории осуществляется по уличным кюветам и лоткам проезжих частей.

Отвод дождевых вод запроектирован согласно действующим нормативным документам: СП 32.13330; СанПиН 2.1.5.980; Водному Кодексу РФ.

Существующая система отвода поверхностных вод открытыми лотками на первую очередь сохраняется. В дальнейшем предусматривается прокладка коллекторов ливневой канализации по улицам Ленина, Куйбышева, Красных Орлов, Вокзальной, Ленинградской и Энгельса, в соответствии с решениями Генерального плана Свердловской области Муниципального образования Камышловский городской округ, а также по отдельным участкам ул. Гагарина-Советской-Жукова, от участка проектируемой гостиницы и от застройки в районе ул.Куйбышева, 13-15.

Стоки отводятся на запроектированные в Генеральном плане очистные сооружения дождевой канализации, с последующим сбросом очищенных вод в реку Пышма.

3.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом планировки предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, направленные на улучшение санитарного состояния территории и снижении вредного воздействия на окружающую среду техногенных факторов.

Мероприятия по сокращению вредного воздействия предприятий и объектов на жилую застройку, находящуюся в их санитарно-защитных зонах представлены в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1.

| № пп | Наименование объекта | Класс опасности (размеры нормативной санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)) | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автовокзал | III (300 м) | Разработать проект санитарно-защитной зоны автовокзала для определения ее размеров (и возможности сокращения). Разработать проект благоустройства и озеленения санитарно-защитной зоны. |
| 2. | ООО «Камышловский «Купеческий дом» | V (50 м) | Выполнить зонирование территории рынка с выделением зоны магазинов, это позволит отодвинуть границу санитарно-защитной зоны рынка на 33м на северо-запад для обеспечения возможности планируемого расширения территории МДОУ №1. |
| 3. | ЗАО «Камышловский металлообрабатывающий завод» (недействующий) | IV (100 м) | Изменение территориальной зоны на зону малоэтажных многоквартирных жилых домов - Ж-2 (на основании Решения Думы Камышловского городского округа №546 от 26.10.2015г.). Развитие зоны торговли, размещение многоэтажного наземной автостоянки (паркинга) вместимостью 49 машино-мест с соблюдением разрыва до окон жилых домов 15м и до территории среднего образовательного учреждения и ДОУ – 50м. |
| 4. | Торговый центр по ул. Карла Маркса, 59-а (запроектированный ранее, строящийся) | V (50 м) | Разработать проект санитарно-защитной зоны торгового комплекса (с возможностью сокращения). |
| 5. | Боксовые гаражи, автостоянки легкового автотранспорта |  | Сохранение с условием соблюдения санитарного разрыва до окон и ограждения территории МДОУ и др. объектов. Уменьшение вместимости автостоянок с целью сокращения санитарного разрыва. Вынос боксовых гаражей с территории на основании пункта 10.27 Местных нормативов градостроительного проектирования Камышловского городского округа Свердловской области: «в жилых кварталах (микрорайонах), в зонах интенсивного использования городской территории устройство отдельно расположенных гаражей боксового типа не допускается». |
| 6. | Инженерные объекты и инженерные сети |  | Соблюдение режима использования охранных зон |

Мероприятия по улучшению экологической обстановки:

- реконструкция асфальтовых покрытий существующих улиц и дорог;

- проведение контроля выбросов а атмосферу от автомобильного транспорта;

- организация отвода сточных вод с учетом последующего строительства очистных сооружений дождевой канализации;

- 100% обеспечение всей существующей и проектируемой застройки централизованной системой водоотведения;

- организация системы сбора, хранения и утилизации бытовых отходов.

3.11. Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой территории г. Камышлова занимается отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города и МУ «Служба муниципального заказчика». Работы по санитарной очистке города осуществляет по договорам с организациями имеющими лицензию на вид деятельности. В настоящее время данной организацией является ООО «Азурит» (вывоз твердых бытовых отходов и небольшой части промышленных отходов, содержание и ремонт дорог, благоустройство города) и ООО «Водоканал» (вывоз жидких бытовых отходов).

«Схема санитарной очистки и механизированной уборки, городских дорог г. Камышлова» до 2021 г. Разработана ФГУП «Уральский НИИ коммунального хозяйства» в 2008г. и утверждена постановлением Главы Камышловского городского округа № 1317 от  05.08.2010 г.

Система санитарной очистки и уборки территории предусматривает рациональную систему сбора, хранения, регулярного вывоза, надежное обезвреживание и утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения, жидких из не канализованных зданий, уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии со схемой санитарной очистки и механизированной уборки городских дорог г. Камышлова.

В г. Камышлове применяется контейнерная и позбонковая системы вывоза ТБО. Контейнерная система применяется в основном для вывоза твердых бытовых отходов от муниципального жилищного фонда. Вывоз осуществляется ежедневно. От частного сектора вывоз осуществляется по системе заявок. Спецмашина в определенное время приезжает к месту стоянки.

Согласно Схеме санитарной очистки и механизированной уборки городских дорог г. Камышлова и материалам по обоснованию «Генерального плана Муниципального образования Камышловский городской округ», твердые бытовые отходы, биологические и медицинские отходы  из города Камышлов предлагается вывозить на реконструируемую свалку ТБО расположенную в 6 км. северо-восточнее г. Камышлова, в 3 км. от д. Фадюшина.

Свалка эксплуатируется с 1992 г., площадь участка свалки 5,46 га. Рельеф свалки ровный, ограждений нет, по периметру проведено оканавливание, обваловка, подъездные пути имеют твердое покрытие. Отходы складируются навалом, с предварительной сортировкой по площадкам для ТБО и промышленных отходов, с последующим выравниванием при помощи бульдозера. Послойная изоляция отходов грунтом производится периодически. Площадка для мойки мусоровозов и контрольно дез. установок - отсутствует.

На момент разработки Схемы саночистки Проект строительства полигона ТБО не был разработан, проводилось согласование проекта строительства комплекса по сортировке комплекса и безопасному размещению отходов производства и потребления для Камышловского городского округа и МО «Камышловский муниципальный район», включающий 2 линии сортировки ленточного типа.

Расчет накопления твердых бытовых отходов на территории в границах проекта планировки произведён согласно  Местным нормативам градостроительного проектирования Камышловского городского округа. Расчет отходов от жилищ выполнен по нормам накопления из Схемы санитарной очистки и механизированной уборки, городских дорог г. Камышлова, т.к. они превышают нормы накопления из Местных нормативов градостроительного проектирования.

Расчет представлен в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1.

| № пп | Наименование | Расчетная единица | Показатель | Норма накопления, м3/год | Норма накопления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отходы из жилищ несортированные -в благоустроенном жилищном фонде -в неблагоустроен ном жилищном фонде - в частном жилищном секторе | На 1 чел. | 1930 - 330 | 1,07* 1,33** 1,42** 1,31** | 1831,78 |
| 2. | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный | На 1 сотрудника |  | 0,25 |  |
| 3. | Отходы (мусор) от уборки дорог, улиц, тротуаров, придомовой территории | На 1 кв.м площади |  | 0,01 |  |
| 4. | Отходы от уборки предприятий торговли: промтоварные магазины; продовольственные магазины; рынки | На 1 кв.м торговой площади |  | 0,15 0,46 0,04 |  |
| 5. | Отходы (мусор) от уборки помещений: детских садов, музеев, выставок; | На 1 учащегося На 1 кв.м общей площади |  | 0,09 0,01 | 26,37 67,2 |

* - таблица 11 Местных нормативов градостроительного проектирования Камышловского городского округа.

** - данные Схемы санитарной очистки и механизированной уборки, городских дорог г. Камышлова.

Организацию планируемой санитарной очистки предусматривается осуществлять в соответствие с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 и СанПиН 2.1.2.2645-10, с учетом необходимости устройства специальных площадок для установки контейнеров (согласно нижеприведенному расчету), оборудованных бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченных бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру (с трех сторон) и имеющих подъездной путь для автотранспорта.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Расчет количества твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории жилой застройки и количества контейнеров, необходимых для их временного размещения.

| V, Общее количество коммунальных отходов (без учета крупногабаритных), образующихся на проектируемой территории, м3/год (м3 / сут) | Количество образующихся крупногабаритных твердых бытовых отходов, м3/год | Nк, Количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3 (Е), необходимых для временного хранения твердых бытовых отходов, шт. | Общее количество проектируемых контейнерных площадок, согласно требованиям нормативов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2999,2 (8,22) | 149,96 | Nк = Vсут /Е = 8,22 х 1,25/ 0,75 = 13,7 = 14 шт., (с учетом коэффициента неравномерности заполнения контейнеров 1,25) | 9 шт. по 2 контейнера объемом 0,75 м3 на каждой (с учетом радиуса обслуживания 1 контейнерной площадки 100 м в застройке мало- и среднеэтажными секционными жилыми домами и 150 м в застройке индивидуальными жилыми домами), принимается равным 18 шт. |

Для сбора ТБО объектов социального и культурно-бытового обслуживания предлагается размещение контейнерных площадок в границах участков данных объектов.

Размещение контейнерных площадок для мусоросборников с обозначением радиуса обслуживания и расстояния до жилых домов, а также маршрут движения мусоровоза показаны на чертеже № 16-ЭА-15-013 «Схема санитарной очистки проектируемой территории» М 1:1000.

Жидкие бытовые отходы из неканализованных частных домов накапливающиеся в специально оборудованных водонепроницаемых выгребах, впоследствии вывозямся по заявочной система, с использованием вакуумных машин К0-503В с вместимостью цистерн 3,75 к уб.м, на очистные сооружения г. Камышлова. Правила предоставления услуг по сбору, вывозу, очистке жидких бытовых отходов из выгребных ям на территории г. Камышлова утверждены Постановлением Главы Камышловского городского округа №1096 от 10.07.2009г.

Возможность принять жидкие бытовые отходы подтверждена на перспективу до 2021 года.

Отлов животных производится специализированной бригадой с использованием пневматического оружия, а также самозатягивающийся петли. Для перевозки используется автомобиль УАЗ. На момент разработки Схемы саночистки выполнялся проект строительства полигона в г. Камышлов, на территории котором планировалось размещение биотермической ямы.

Порядок летней и зимней уборки территории городского округа установлены «Правилами благоустройства, обеспечения санитарного содержания территории Камышловского городского округа (в ред. решения Думы Камышловского городского округа от 19.11.2009 № 395), утвержденные решением Думы Камышловского городского округа Свердловской Области от 14 мая 2009г. № 297.

Уборка снега в зимний период производится организациями, отвечающими за уборку территорий, с последующим вывозом снега в места для приема снега (снегосвалки). В настоящее время специально оборудованной площадки под снегоприемный пункт нет. Для складирования снега используется необорудованная площадка, расположена в западной части города, площадь составляет 10000,0 кв.м, на которую имеется акт обследования данного земельного участка и положительное санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.10.15.000.Т000.10 от 17.02.2009г. и согласно гарантийного письма №2065 от 21.06.2010г.

В зимней период сгребание и подметание снега в дни снегопада производится 26 раз в год, борьба с гололедом  - 2 раза в сутки 50 циклонов в сезон, очистка дорог от снега и наледи - 13 раз в год. Для посыпки дорог в период гололеда используется средство для борьбы с гололедом, производимое в г. Соликамск, ОАО «Сильвинит» - натрий хлористый технический карьерный ТУ 2152-067-00209527-98. Песко-соляная смесь готовится в пропорции 1:10.

В летний период производится санитарная очистка территорий от мусора.

Опавшие листья с территории города Камышлова собираются во время весенних субботников и грузовым транспортом транспортируются для утилизации на полигон ТБО, в настоящее время данную работу выполняет ООО «Азурит» на основании муниципального контракта.

В летний период года осуществляется подметание и мойка проезжей части дорог щеткой, подметание тротуаров щеткой 2 раза в неделю. Заправка поливомоечных машин водой осуществляется из городской сети водопровода.

Текущее содержание парков, скверов, площадей, кладбищ осуществляет ООО «Азурит».

3.12. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации природного характера

Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера, возникновение которых возможно на территории г.Камышлова см. в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1

| № п/п | Источники ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сильный ветер, скорость ветра более 25м/сек | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| 2. | Экстремальные атмосферные осадки | Подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 3. | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4. | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций |
| 5. | Грозы, молнии | Электрические разряды, пожары |

Перечисленные выше климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни людей и не требуют превентивных мер, но могут нанести большой ущерб зданиям.

На проектируемой территории проявляет себя следующие физико-геологические процесс сезонного промерзания и оттаивания грунтов.

Для предотвращения последствий опасных процессов необходимо выполнение вертикальной планировки, подсыпки территории, организация водоотведения поверхностного стока и его очистки. В проекте планировки существующая система отвода поверхностных вод открытыми лотками на первую очередь сохраняется. В дальнейшем предусматривается прокладка коллекторов ливневой канализации по улицам Ленина, Куйбышева, Красных Орлов, Вокзальной, Ленинградской и Энгельса, в соответствии с решениями Генерального плана Свердловской области Муниципального образования Камышловский городской округ, а также по отдельным участкам ул. Гагарина-Советской-Жукова, от участка проектируемой гостиницы и от застройки в районе ул.Куйбышева, 13-15. Стоки отводятся на запроектированные в Генеральном плане очистные сооружения дождевой канализации, с последующим сбросом очищенных вод в реку Пышма (см. чертеж № 16-ЭА-15-09 «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории» М 1:1000).

Во избежание затопления внутриквартальных и уличных территорий в период активного снеготаяния необходим вывоз и складирование снега.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

В границах проекта планировки источниками техногенных чрезвычайных ситуаций, в результате которых могут быть нарушены нормальные условия жизни и деятельности людей, нанесен ущерб имуществу населения и окружающей природной среде, являются: аварии на опасных производственных объектах;  пожары и взрывы на пожаровзрывоопасных объектах; аварийные разливы нефти и нефтепродуктов;  аварии на коммунально-энергетических сетях; опасные происшествия на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.

Для  застройки, находящейся в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов, разработан перечень мероприятий по улучшению экологической обстановки (см. пункт 3.10. «Мероприятия по охране окружающей среды»).

Для обеспечения экологической безопасности проживания и отдыха населения проектом предусматривается плановая система очистки территории жилых кварталов с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых отходов.

Источники биолого-социальных  чрезвычайных ситуаций на территории г.Камышлова  отсутствуют.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности направлены на обеспечение защиты жизни, здоровья населения и территорий, а также снижения материального ущерба от пожара.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта основана на реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Пожарная безопасность территории г. Камышлова, в том числе рассматриваемой территории обеспечивается  отрядом противопожарной службы Свердловской области 12/6 (ул. Уральская 12) и отрядом противопожарной службы Свердловской области 12/7
(ул. Строителей 5).

Запроектированная транспортная сеть обеспечивает доступ пожарной техники ко всем объектам с выездами на существующие основные и второстепенные улицы и дороги. Параметры продольного и поперечного профиля дорог рассчитаны на проезд пожарного автомобиля.

Согласно требованиям СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно.

Противопожарные разрывы между соседними зданиями, в большинстве случаев соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным СП 4.13130.2013
"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" и Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Минимальное расстояние между жилыми и общественными зданиями I, II, III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 должно составлять не менее 6м. При уменьшении расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 до 50%, необходимо оборудование каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения.

Мероприятия по гражданской обороне

Организация и ведение гражданской обороны в Камышловском городском округе предусмотрены «Положением об организации и ведении гражданской обороны в Камышловском городском округе», утвержденного постановлением главы Камышловского городского округа от  06.07.2015  года № 1001.

В результате воздействия современных средств поражения по территории города  может сложиться сложная инженерная обстановка, характеризирующаяся образованием очагов поражения (территория, в пределах которой могут возникнуть массовые поражения людей, большие по масштабам разрушения зданий и сооружений). Для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ потребуется привлечение значительных людских ресурсов и техники.

Стратегически важными объектами г. Камышлов при возникновении ЧС являются:

- источники водоснабжения;

- автомобильные дороги;

- мосты.

Объекты, не прекращающие работу во время ЧС:

-административные, деловые и общественные организации (здание Администрации, Почта России, и отделения связи);

- учреждения религии (все религиозные учреждения);

- медицинские учреждения (объекты здравоохранения).

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС: учреждение культуры и искусства (Дома культуры, клубы), учреждения религии, детские дошкольные учреждения, учебные учреждения (общеобразовательные школы).

Перечень мест с массовым пребыванием людей, расположенных на территории в границах проекта планировки указаны в соответствии с Приложением к Постановлению от 08 февраля 2016 года № 135 в таблице 3.12.2.

Таблица 3.12.2.

| № пп | Наименование объекта | Адрес объекта | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты образования |  |  |
| 1.1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников N 1 Камышловского городского округа | г. Камышлов, ул. Жукова, 6 | 3 |
| 1.2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 170 Камышловского городского округа | г. Камышлов, ул. Комсомольская, 40 | 3 |
| 2. | Объекты торговли |  |  |
| 2.1 | Магазин "1000 мелочей", ИП Кузьминых Е.В. | г. Камышлов, ул. К. Маркса, 59-г | 3 |
| 2.2 | Магазин "Классик", ИП Турыгин С.В. | г. Камышлов, ул. Жукова, 3-б | 3 |
| 2.3 | Рынок, ООО "Купеческий дом" | г. Камышлов. ул. Тобольская, 19 | 2 |
| 2.4 | Мини-рынок ООО "Центральная площадь" | г. Камышлов, ул. К. Маркса | 3 |
| 2.5 | Магазин "Пятерочка" ЗАО ТД "Перекресток" | г. Камышлов, Гагарина, 3 | 3 |
| 2.6 | Магазин "Магнит" ЗАО "Тандер" | г.Камышлов, Комсомольская, 48, со стороны Ленинградская | 3 |
| 2.7 | "Монетка" ООО "Элемент-Трейд" | г. Камышлов, ул. Тобольская, 19 | 3 |
| 3. | Объекты общественного питания |  |  |
| 3.1 | Кафе "Уют", ИП Шальных Б.А. | г. Камышлов, ул. Советская, 2-в | 3 |
| 3.2 | Кафе "Казачья кухня", ИП Калинина Татьяна Николаевна | г. Камышлов, ул. Комсомольская, 48 | 3 |
| 4. | Объекты транспорта |  |  |
| 4.1 | ГУП СО Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта "Камышловский автовокзал" | г. Камышлов, ул. Кр. Орлов, 76 | 3 |

Так как город Камышлов не имеет категории по ГО, то эвакуация населения из города не планируется. Согласно постановлению суженного заседания Правительства Свердловской области от 21.10.2011г. № 34-пс принимается эваконаселение из г. Екатеринбург в количестве 80,0 тыс. чел. с расселением его в имеющемся жилом фонде путем подселения согласно существующих нормативов, предоставлением жизнеобеспечения (тепло -, водо -, электро - и газоснабжение), обеспечением услугами водоотведения), без предоставления рабочих мест.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО).

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), высоких температур и продуктов горения при пожарах.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90  защита населения, проживающего в некатегорированных городах должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Противорадиационное укрытие (ПРУ) – защитное сооружение (ЗС), предназначенное для укрытия населения от поражающего воздействия   ионизирующего излучения и для обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в нём. Часть из них строится заблаговременно в мирное время, другие возводятся (приспосабливаются) только в предвидении чрезвычайных ситуаций или возникновении угрозы вооружённого конфликта.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки.

Размещают ПРУ в помещениях, расположенных в подвальных и цокольных этажах зданий, на первых этажах кирпичных зданий, а также погребов, подпольев, овощехранилищ и других пригодных для этой цели заглубленных пространств,  приспособление  помещений под ПРУ заключается в выполнении работ по повышению их защитных свойств, герметизации и устройству простейшей вентиляции.

К помещениям, приспособленным под ПРУ, предъявляются следующие требования:

- наружные ограждающие конструкции зданий (сооружений) должны обеспечивать необходимую кратность ослабления радиоактивных излучений;•

- проёмы и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при вводе помещения в режим укрытия; помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства укрываемых.

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны Рф =100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями (А) равную 1000.

В настоящее время для защиты населения в Камышловском городском округе накоплен фонд защитных сооружений, позволяющий обеспечить полное укрытие населения города. Всего на территории Камышловского городского округа имеется: 151 ед./ 61,96 тыс. чел., в том числе: ПРУ - 30 ед./12,57 тыс. чел. - 44,4%.

Из имеющихся ПРУ, большая часть требует ремонта и дооборудования, тем не менее, имеющийся фонд накопленных защитных сооружений позволяет полностью укрыть все население города на незначительный срок (до 3суток) при использовании всех приспосабливаемых помещений и проведения работ по их герметизации. Для укрытия на более длительный срок требуется проведение значительных объемов работ, в первую очередь, оборудование помещений средствами принудительной вентиляции, налаживание систем жизнеобеспечения.

Подвальных и других заглубленных помещений, приспосабливаемых под ПРУ - 121 единица на 49,39 тыс. чел. Набольшая работающая смена укрывается в ПРУ и приспосабливаемых помещениях по месту работы.   Накопленный фонд защитных сооружений позволяет укрыть все население, проживающее на территории Камышловского городского округа и большую часть прибывающего эваконаселения. Для укрытия остального прибывающего населения будут использованы цокольные и первые этажи зданий, после проведения работ по их дооборудованию.

Проектная численность укрываемого населения в границах проекта планировки составит 2,260 тыс.чел.

Общая площадь помещений ЗС из расчёта 0,7 м2 на 1 укрываемого человека должна составлять 1,582 тыс.м2.

Для размещения ПРУ  возможно использовать здания школ, детских дошкольных учреждений с учетом радиуса доступности укрытия  500 м.

Для оповещения руководящего состава ГО и дежурно-диспетчерского состава в Камышловском городском округе смонтирована стойка СЦВ на 84 номера. Кроме того имеется проводное вещание   (Камышловский цех технического обслуживания К-Уральского узла связи ПАО «Ростелеком» ); Телевидение  (ОАО «КамТВ).

Для оповещения населения будет использованы:

- радиовещательная станция ОАО «Медиа –плюс» (радио «Шансон», радио «Реал-FM) – охватывает 65 % населения;

- силы и средства служб экстренного реагирования, с использованием автомобилей, оборудованных ГГС: МО МВД РФ Камышловский – 10 ед., ПЧ № 18/6 – 2 ед. медицинская скорая помощь- 4ед.;

- сотовые операторы Мегафон, МТС, Билайн и Мотив, находящихся на территории Свердловской области, с помощью SМS сообщений путём отправки заявки от ЕДДС муниципального образования на оповещение через ЦУКС Главного управления МЧС России по Свердловской области на ЦУКС УРЦ и далее на НЦУКС МЧС России.

Согласно проекта, разработанного ЗАО НПО «Сенсор» в 2013 году (г. Омск) по заказу правительства Свердловской области, необходимо установить 28 новых опор, на них разместить 120 громкоговорителей.

В ЕДДС Камышловского городского округа  установлена система оповещения   ГРИФОН, которая в перспективе  должна полностью заменить существующею систему оповещения. К 2020 году система оповещения города должна полностью перейти на современное оборудование и новую форму передачи сигнала.

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 4.1.

Технико-экономические показатели проекта планировки территории

центральной части Камышловского городского округа

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект (2020 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га/% |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | га/% |  |  |
| 3. | Рекреационная зона | га/% |  |  |
| 4. | Сельскохозяйственные зоны | га/% |  |  |
| 5. | Производственные и коммунально-складские зоны | га/% |  |  |
| 6. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | га/% |  |  |
| 7. | Территории общего пользования | га/% |  |  |
| 8. | Прочие территории | га/% |  |  |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | Общая численность населения | чел. |  |  |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. |  |  |
| 2. | Общий объем жилищного фонда So6щ. | м2 |  |  |
| 3. | Плотность населения | чел./га |  |  |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования | ед/учащихся |  |  |
| 2. | Предприятия торговли | м2 |  |  |
| 3. | Предприятия общественного питания | ед/раб.мест |  |  |
| 4. | Библиотеки | объект |  |  |
| 5. | Отделения и филиалы сберегательного банка России | ед/опер.место |  |  |
| 6. | Пожарная часть | автомобиль |  |  |
| V. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут. |  |  |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут. |  |  |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт |  |  |
| 4. | Потребление тепла всего | Гкал/час |  |  |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год |  |  |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров |  |  |
| VI. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные улицы | км |  |  |
|  | - улицы местного значения | км |  |  |
| 2. | Плотность магистральной сети | км/км2 |  |  |
| 3. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |  |

#### II.  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

#### Раздел 5. Проект межевания территории

#### 5.1. Общие данные

Проект межевания выполнен на основе планировочных решений, принятых проектом планировки, в целях выдачи проектных предложений по установлению границ земельных участков, подлежащих застройке, установлению границ земельных участков существующих объектов, установлению границ территорий размещения объектов инженерного обеспечения, выделения земель общего пользования – инженерно-транспортных коридоров в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории, а также, выявления ограничений (обременений) на использование формируемых участков.

Проект межевания выполнен на основе:

- Правил землепользования и застройки Камышловского городского округа», утвержденных решением Думы Камышловского городского округа от 16.07.2009 года №346;

- Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66;

- Генерального плана Свердловской области Муниципального образования Камышловский городской округ, выполненного ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» в 2011 г, утвержденного решением Думы Камышловского городского округа от 27.09.2013 года №257.

Согласно Карте зонирования территории Камышловского городского округа проектируемая территория находится в следующих территориальных зонах:

- зона жилых домов усадебного типа (Ж-1);

- зона малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2);

- зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-3);

- зона торговых комплексов (ОДС-1);

- зона учебных комплексов (ОДС-6);

- зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 300м (Т.2-1);

- зона городских парков, скверов, садов (Р-2).

При межевании учитывались:

- границы земельных участков застроенных и используемых, находящихся в собственности;

- граница земельного участка, предусматриваемого для размещения гостиницы;

- границы земельного участка, предусматриваемого для расширения территории МДОУ.

Проект межевания является видом документации по планировке территории, разрабатывается на территорию сложившейся городской застройки.

Целью разработки проекта является установление границ застроенных земельных участков, границ незастроенных земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, как обособленного комплекса недвижимого имущества, а также эффективного использования городских земель и повышения уровня их благоустройства, налогообложения, учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

### 5.2. Межевание территории

Категория земель – земли населенных пунктов. Площадь территории, подлежащей межеванию, составляет 38,69 га.

Факторами, определяющими границы земельных участков под строительство и иные виды использования, условиями, накладывающими ограничения на функциональное и строительное использование участков на рассматриваемой территории являются:

-  планируемые проектом красные линии;

-  планируемые линии застройки – линии отступа застройки от красных линий;

-  зоны общего пользования.

На чертеже межевания № 16-ЭА-15-014 «Чертеж межевания территории» (М 1:1000) отображены:

- земельные участки застроенные и используемые;

- красные линии, установленные в проекте планировки;

- линии застройки – линии отступа застройки от красных линий;

-земельные участки формируемые, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и для иных видов использования;

- территориальные зоны, в которых находятся участки;

- оси улиц и проездов;

- экспликация земельных участков по планируемым объектам строительства и отдельных объектов;

-  зоны общего пользования.

В проекте межевания определены границы участков, их площади, поворотные точки углов и их координаты в системе координат МСК-66.

### 5.3. Проектные предложения по формированию земельных участков

В соответствии с решениями «Проекта планировки территории центральной части Камышловского городского округа» - планировочными решениями и решениями по функциональному зонированию планируемой территории, проектом межевания выделены следующие территориальные зоны и земельные участки:

1. Участок для расширения территории МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №1 -  зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-3) со вспомогательным видом разрешенного использования - отдельно стоящие объекты обслуживания (школы, детские сады и иные объекты дошкольного образования).

Земельный участок формируется на месте земельных участков снесенных жилых домов по адресам ул. Тобольская, 20, ул. Тобольская, 22, ул. Жукова, 2, ул. Жукова, 2а, ул. Жукова, 2-а. Кадастровые номера земельных участков, подлежащих аннулированию и снятию с кадастрового учета 66:46:0103004:1028, 66:46:0103004:1021, 66:46:0103004:843, 66:46:0103004:4385.

Размер участка определен с учетом установленных Проектом планировки красных линий ул. Тобольской и ул. Жукова, красной линии проектируемого проезда, границей существующего земельного участка МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №1 с кадастровым номером 66:46:0103004:172.

Земельный участок формируется согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Камышловского городского округа Свердловской области исходя из расчета 35 м2/место (дошкольные образовательные учреждения общего типа в отдельных зданием вместимостью более 100 мест). Площадь формируемого участка составляет 3679 м2.

2. Участок для размещения гостиницы.

Земельный участок формируется на территории, занятой зелеными насаждениями, на данной территории участков, поставленных на кадастровый учет нет.

Размер участка определен с учетом установленных Проектом планировки красных линий ул. Куйбышева и ул. Свердлова, красной линии вдоль северо-западной границы, установленной с учетом сохранения существующего пешеходного транзита в сторону автовокзала, границей существующего земельного участка МУК "Историко-краеведческий музей" с кадастровым номером 66:46:0103003:591.

Линии регулирования застройки определены в соответствие с требованиями СП 42.13330.2011 и назначены с отступом от проектных красных линий не менее 5 м – на участках новой застройки.

Перечень формируемых земельных участков и поворотных точек углов, а также условия (обременения) по размещению на них объектов капитального строительства приведен их обременения приведен в таблице 4.3.1.

Таблица 5.3.1.

| № | Кадастровый номер | Адрес | Вид разрешенного использования | Пло- щадь по докум. | Пло- щадь факт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 66:46:0103004:36 | обл. Свердловская область, город Камышлов, улица Жукова, д.3 д | Для размещения объектов розничной торговли | 568 | 567 |  |
|  | 66:46:0103004:43 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Жукова, дом № 3д | Для размещения объектов торговли | 435 | 435 |  |
|  | 66:46:0000000:69 (3) | обл. Свердловская область, город Камышлов, улица Ленинградская | Для общего пользования (уличная сеть) | 0 | 95 |  |
|  | 66:46:0103004:9 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом № 48 | Для размещения индивидуальных гаражей | 32 | 32 |  |
|  | 66:46:0103004:10 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом №40 | Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | 6510 | 6510 |  |
|  | 66:46:0103004:11 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Энгельса, дом № 191 | Для размещения объектов предпринимательской деятельности | 565 | 565 |  |
|  | 66:46:0103004:21 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом №55 | Для объектов жилой застройки | 1549 | 1548 |  |
|  | 66:46:0103004:24 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом №20-22 | Для индивидуальной жилой застройки | 1126 | 1126 |  |
|  | 66:46:0103004:25 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 46 | Для размещения индивидуальных гаражей | 30 | 30 |  |
|  | 66:46:0103004:28 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Энгельса, дом №195 | Для размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования | 507 | 507 |  |
|  | 66:46:0103004:33 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом №59 | Для размещения административных зданий | 1603 | 1655 |  |
|  | 66:46:0103004:45 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом 54 | Для размещения административных зданий | 2460 | 2442 |  |
|  | 66:46:0103004:47 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом №59-а | Для размещения индивидуальных гаражей | 131 | 132 |  |
|  | 66:46:0103004:49 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Тобольская, дом №19 | Для размещения объектов торговли | 625 | 625 |  |
|  | 66:46:0103004:52 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом 59-а | Для размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики | 4541 | 4542 |  |
|  | 66:46:0103004:60 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 21/1 | Для размещения индивидуальных гаражей | 17 | 18 |  |
|  | 66:46:0103004:61 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом №52 | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 2169 | 2169 |  |
|  | 66:46:0103004:63 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 46 | Для размещения административных зданий | 30 | 30 |  |
|  | 66:46:0103004:64 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 46/6 | Для размещения индивидуальных гаражей | 85 | 86 |  |
|  | 66:46:0103004:65 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 46/7 | Для размещения индивидуальных гаражей | 57 | 57 |  |
|  | 66:46:0103004:70 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом №58 | Для размещения объектов делового назначения, в том числе офисных центров | 2056 | 2055 |  |
|  | 66:46:0103004:109 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 48 | Для размещения производственных зданий | 2255 | 2255 |  |
|  | 66:46:0103004:120 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, д. 59-г | Для размещения объектов торговли | 102 | 102 |  |
|  | 66:46:0103004:125 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Жукова, дом № 1-в | Для размещения объектов торговли | 132 | 132 |  |
|  | 66:46:0103004:160 | обл.Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, д. 27-а | Для размещения объектов торговли | 606 | 607 |  |
|  | 66:46:0103004:162 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Жукова, дом 27-б | Для размещения производственных зданий | 360 | 360 |  |
|  | 66:46:0103004:168 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом 22-а/1 | Для размещения индивидуальных гаражей | 34 | 34 |  |
|  | 66:46:0103004:171 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом 59-а | Для размещения объектов торговли | 3666 | 3664 |  |
|  | 66:46:0103004:172 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Жукова, дом 6 | Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | 4312 | 4312 |  |
|  | 66:46:0103004:179 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Жукова, дом № 1 | Для размещения объектов розничной торговли | 8 | 8 |  |
|  | 66:46:0103004:188 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, 21/1-б | Для размещения индивидуальных гаражей | 28 | 28 |  |
|  | 66:46:0103004:222 | обл.Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 193 | Для размещения индивидуальных гаражей | 21 | 21 |  |
|  | 66:46:0103004:233 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленинградская, дом 29 | Для размещения объектов торговли | 481 | 480 |  |
|  | 66:46:0103004:235 | , обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 7 | Для размещения объектов торговли | 1482 | 1483 |  |
|  | 66:46:0103004:238 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 2-в/1 | Для размещения индивидуальных гаражей | 32 | 32 |  |
|  | 66:46:0103004:242 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом № 2-б | Для объектов жилой застройки | 1400 | 353 |  |
|  | 66:46:0103004:278 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 3 | Для размещения объектов торговли | 1694 | 1694 |  |
|  | 66:46:0103004:293 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 7 | Для размещения иных объектов промышленности | 240 | 240 |  |
|  | 66:46:0103004:302 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 3 | Для индивидуальной жилой застройки | 210 | 210 |  |
|  | 66:46:0103004:308 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Жукова, дом 2б | Для размещения объектов предпринимательской деятельности | 79 | 79 |  |
|  | 66:46:0103004:311 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Жукова, дом № 3-а | Для размещения объектов розничной торговли | 91 | 91 |  |
|  | 66:46:0103004:330 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом 56 | Для размещения объектов торговли | 1779 | 1780 |  |
|  | 66:46:0103004:356 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом № 28 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 655 | 541 |  |
|  | 66:46:0103004:370 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 4-а | Для размещения индивидуальных гаражей | 30 | 30 |  |
|  | 66:46:0103004:372 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 5 | Для размещения объектов здравоохранения | 1836 | 1837 |  |
|  | 66:46:0103004:508 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, дом 56 | Для стоянок автомобильного транспорта | 235 | 235 |  |
|  | 66:46:0103004:528 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 24 | Для индивидуальной жилой застройки | 598 | 598 |  |
|  | 66:46:0103004:529 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 26 | Для индивидуальной жилой застройки | 567 | 428 |  |
|  | 66:46:0103004:531 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 36 | Для индивидуальной жилой застройки | 1496 | 1071 |  |
|  | 66:46:0103004:532 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 38 | Для индивидуальной жилой застройки | 79 | 984 |  |
|  | 66:46:0103004:564 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом 20 | Для размещения индивидуальных гаражей | 58 | 58 |  |
|  | 66:46:0103004:729 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 1а | Для размещения индивидуальных гаражей | 33 | 33 |  |
|  | 66:46:0103004:733 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 23 | Для индивидуальной жилой застройки | 628 | 520 |  |
|  | 66:46:0103004:746 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 3-в | Для размещения индивидуальных гаражей | 186 | 186 |  |
|  | 66:46:0103004:839 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом 57-а | Для размещения объектов торговли | 87 | 87 |  |
|  | 66:46:0103004:841 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом 59-д | Для размещения объектов торговли | 63 | 63 |  |
|  | 66:46:0103004:842 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом 53-а | Для размещения объектов розничной торговли | 7 | 7 |  |
|  | 66:46:0103004:843 | обл. Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, д. 2а | Для объектов жилой застройки | 446 | 446 |  |
|  | 66:46:0103004:844 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Жукова, дом 1 | Для размещения объектов торговли | 46 | 46 |  |
|  | 66:46:0103004:845 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 1 | Для размещения объектов предпринимательской деятельности | 7 | 7 |  |
|  | 66:46:0103004:846 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 46/5 | Для размещения индивидуальных гаражей | 49 | 49 |  |
|  | 66:46:0103004:851 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, 21/1-а | Для размещения индивидуальных гаражей | 27 | 27 |  |
|  | 66:46:0103004:853 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 21/8 | Для размещения индивидуальных гаражей | 24 | 24 |  |
|  | 66:46:0103004:862 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 2-г/8 | Для размещения объектов торговли | 33 | 33 |  |
|  | 66:46:0103004:864 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 2-г/5 | Для размещения объектов торговли | 33 | 33 |  |
|  | 66:46:0103004:866 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 2-г/1 | Для размещения объектов торговли | 33 | 33 |  |
|  | 66:46:0103004:874 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом 56-а | Для размещения объектов торговли | 40 | 40 |  |
|  | 66:46:0103004:876 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Тобольская, дом № 19А | Для размещения объектов торговли | 40 | 40 |  |
|  | 66:46:0103004:878 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 2-г/3 | Для размещения объектов торговли | 33 | 33 |  |
|  | 66:46:0103004:880 | обл. Свердловская, г. Камышлов, в 15 метрах на запад от здания ул.К.Маркса, 59 | Для размещения объектов торговли | 18 | 18 |  |
|  | 66:46:0103004:884 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 2-г/2 | Для размещения объектов торговли | 33 | 33 |  |
|  | 66:46:0103004:892 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. К.Маркса, дом 56-а | Для размещения газопроводов | 14 | 14 |  |
|  | 66:46:0103004:894 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленинградская, дом 37 | Для размещения объектов торговли | 401 | 401 |  |
|  | 66:46:0103004:898 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 2-г/4 | Для размещения объектов розничной торговли | 33 | 33 |  |
|  | 66:46:0103004:900 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 21/12 | Для размещения индивидуальных гаражей | 28 | 28 |  |
|  | 66:46:0103004:904 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Жукова, дом 2 | Для размещения объектов розничной торговли | 3 | 3 |  |
|  | 66:46:0103004:913 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 2/1 | Для размещения индивидуальных гаражей | 30 | 30 |  |
|  | 66:46:0103004:915 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 2г/ 6 | Для размещения объектов торговли | 33 | 33 |  |
|  | 66:46:0103004:919 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 2-б | Для размещения промышленных объектов | 1318 | 1318 |  |
|  | 66:46:0103004:921 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом 14 | Для размещения культовых зданий | 300 | 300 |  |
|  | 66:46:0103004:930 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом 22/1 | Для размещения индивидуальных гаражей | 66 | 67 |  |
|  | 66:46:0103004:935 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом 22/3 | Для размещения индивидуальных гаражей | 40 | 40 |  |
|  | 66:46:0103004:939 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 2б | Для объектов жилой застройки | 1278 | 1278 |  |
|  | 66:46:0103004:947 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 2-б | Для размещения промышленных объектов | 64 | 64 |  |
|  | 66:46:0103004:948 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 3379 | 3380 |  |
|  | 66:46:0103004:950 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 21/11 | Для размещения индивидуальных гаражей | 27 | 27 |  |
|  | 66:46:0103004:952 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 3-а | Для размещения производственных зданий | 418 | 418 |  |
|  | 66:46:0103004:954 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Жукова | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 2785 | 2784 |  |
|  | 66:46:0103004:965 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Энгельса | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 18747 | 18749 |  |
|  | 66:46:0103004:967 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 5950 | 5951 |  |
|  | 66:46:0103004:970 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 46 | Для размещения индивидуальных гаражей | 30 | 30 |  |
|  | 66:46:0103004:971 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Тобольская | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 1578 | 1579 |  |
|  | 66:46:0103004:988 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, дом 63 | Для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | 43 | 43 |  |
|  | 66:46:0103004:990 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 21/9 | Для размещения индивидуальных гаражей | 30 | 29 |  |
|  | 66:46:0103004:995 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленинградская | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 1485 | 1486 |  |
|  | 66:46:0103004:997 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленинградская | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 4455 | 4454 |  |
|  | 66:46:0103004:1002 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 915 | 916 |  |
|  | 66:46:0103004:1003 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 4786 | 4785 |  |
|  | 66:46:0103004:1005 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 1246 | 1245 |  |
|  | 66:46:0103004:1008 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Энгельса, 193-а/8 | Для размещения индивидуальных гаражей | 32 | 32 |  |
|  | 66:46:0103004:1012 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 10030 | 10025 |  |
|  | 66:46:0103004:1014 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 2-б | Для размещения индивидуальных гаражей | 130 | 130 |  |
|  | 66:46:0103004:1017 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом 3 | Для индивидуальной жилой застройки | 62 | 62 |  |
|  | 66:46:0103004:1019 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Жукова, дом 1а | Для объектов жилой застройки | 856 | 856 |  |
|  | 66:46:0103004:1020 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Энгельса, дом 193 | Для объектов жилой застройки | 2349 | 2349 |  |
|  | 66:46:0103004:1021 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Жукова, дом 2 | Для объектов жилой застройки | 1353 | 1353 |  |
|  | 66:46:0103004:1022 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленинградская, дом 27 | Для объектов жилой застройки | 2642 | 2642 |  |
|  | 66:46:0103004:1026 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 20 | Для объектов жилой застройки | 2255 | 2255 |  |
|  | 66:46:0103004:1028 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Тобольская, дом 20 | Для объектов жилой застройки | 1127 | 1127 |  |
|  | 66:46:0103004:1040 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Советская, дом д.2-а | Для объектов жилой застройки | 1054 | 1054 |  |
|  | 66:46:0103004:1046 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом 22 | Для объектов жилой застройки | 1063 | 1064 |  |
|  | 66:46:0103004:1049 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 7 | Для объектов жилой застройки | 494 | 494 |  |
|  | 66:46:0103004:1053 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 10 | Для объектов жилой застройки | 1565 | 1565 |  |
|  | 66:46:0103004:1055 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Тобольская, дом 19 | Для размещения объектов оптовой торговли | 1500 | 1500 |  |
|  | 66:46:0103004:1056 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Жукова, д. 1-б | Для объектов жилой застройки | 864 | 864 |  |
|  | 66:46:0103004:1057 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 1 | Для объектов жилой застройки | 2077 | 2077 |  |
|  | 66:46:0103004:1059 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 16 | Для объектов жилой застройки | 864 | 864 |  |
|  | 66:46:0103004:1062 | обл. Свердловская, город Камышлов, улица Гагарина, д. 18 | Для объектов жилой застройки | 874 | 873 |  |
|  | 66:46:0103004:1066 | обл. Свердловская, город Камышлов, улица Тобольская, 19 | Для размещения объектов предпринимательской деятельности | 165 | 165 |  |
|  | 66:46:0103004:1067 | обл. Свердловская, город Камышлов, улица Тобольская, 19 | Для размещения объектов предпринимательской деятельности | 3500 | 3500 |  |
|  | 66:46:0103004:1068 | обл. Свердловская, город Камышлов, улица Тобольская, 19 | Для размещения объектов оптовой торговли | 5378 | 5378 |  |
|  | 66:46:0103004:1069 | обл. Свердловская, город Камышлов, улица Тобольская, 19 | Для размещения объектов общественного питания | 155 | 155 |  |
|  | 66:46:0103004:1073 | обл. Свердловская, г. Камышлов, улица Советская | Для размещения подстанций | 22 | 22 |  |
|  | 66:46:0103004:1074 | обл. Свердловская, г Камышлов, ул Гагарина, д 2 | Для объектов жилой застройки | 725 | 726 |  |
|  | 66:46:0103004:1075 | обл. Свердловская, г Камышлов, ул Гагарина, д 4 | Для объектов жилой застройки | 1119 | 1119 |  |
|  | 66:46:0103004:1076 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Энгельса | Для размещения подстанций | 19 | 19 |  |
|  | 66:46:0103004:1079 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина | Для размещения подстанций | 65 | 65 |  |
|  | 66:46:0103004:1082 | обл. Свердловская, г Камышлов, ул Советская, д 7 | Для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | 1079 | 1078 |  |
|  | 66:46:0103004:1083 | обл. Свердловская, город Камышлов, ул. Карла Маркса | Для размещения подстанций | 52 | 52 |  |
|  | 66:46:0103004:1085 | Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 57 | Для объектов жилой застройки | 1810 | 1810 |  |
|  | 66:46:0103004:1086 | Свердловская обл, г Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 53 | Для объектов жилой застройки | 1420 | 1421 |  |
|  | 66:46:0103004:1089 | Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, 191 | Для размещения административных зданий | 617 | 617 |  |
|  | 66:46:0103004:1090 | Свердловская область, город Камышлов, улица Энгельса, 193-а/5 | Для размещения индивидуальных гаражей | 28 | 28 |  |
|  | 66:46:0103004:1095 | Свердловская область, город Камышлов, улица Ленина, 22 | Для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | 168 | 168 |  |
|  | 66:46:0103004:3637 | Свердловская обл. г. Камышлов ул. Советская, дом 2-б | Для размещения производственных зданий | 6461 | 6457 |  |
|  | 66:46:0103004:3639 | , Свердловская обл. г. Камышлов ул. Советская, дом 2-б | Для размещения промышленных объектов | 506 | 506 |  |
|  | 66:46:0103004:3640 | Свердловская область, город Камышлов, улица Советская, дом 1 | Для индивидуальной жилой застройки | 268 | 268 |  |
|  | 66:46:0103004:3658 | Свердловская область, город Камышлов, улица Советская, дом 1 | Для индивидуальной жилой застройки | 313 | 313 |  |
|  | 66:46:0103004:3666 | Свердловская область, город Камышлов, улица Советская, дом 3 | Для индивидуальной жилой застройки | 49 | 49 |  |
|  | 66:46:0103004:3760 | Свердловская область, город Камышлов, улица Гагарина, 10 | Для размещения индивидуальных гаражей | 54 | 54 |  |
|  | 66:46:0103004:3775 | Свердловская область, город Камышлов, улица Энгельса, 193-а/7 | Для размещения индивидуальных гаражей | 26 | 26 |  |
|  | 66:46:0103004:3776 | Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 24 | Для объектов жилой застройки | 633 | 632 |  |
|  | 66:46:0103004:3784 | , Свердловская область, город Камышлов, улица Советская, 2-б | Для размещения иных объектов промышленности | 727 | 727 |  |
|  | 66:46:0103004:3785 | Свердловская область, город Камышлов, улица Советская, 2-б | Для размещения иных объектов промышленности | 362 | 361 |  |
|  | 66:46:0103004:4241 | Свердловская область, город Камышлов, улица Энгельса, 193-а/6 | Для размещения индивидуальных гаражей | 26 | 26 |  |
|  | 66:46:0103004:4244 | Свердловская область, город Камышлов, улица Энгельса, 193-а/8-а | Для размещения индивидуальных гаражей | 26 | 26 |  |
|  | 66:46:0103004:4255 (3) | Свердловская область, город Камышлов, от улицы Советская, д. 9 | Для размещения газопроводов | 0 | 51 |  |
|  | 66:46:0103004:4255(6) | Свердловская область, город Камышлов, от улицы Советская, д. 9 | Для размещения газопроводов | 0 | 55 |  |
|  | 66:46:0103004:4255 (2) | Свердловская область, город Камышлов, от улицы Советская, д. 9 | Для размещения газопроводов | 0 | 49 |  |
|  | 66:46:0103004:4255(4) | Свердловская область, город Камышлов, от улицы Советская, д. 9 | Для размещения газопроводов | 0 | 133 |  |
|  | 66:46:0103004:4255(5) | Свердловская область, город Камышлов, от улицы Советская, д. 9 | Для размещения газопроводов | 0 | 34 |  |
|  | 66:46:0103004:4255 (1) | Свердловская область, город Камышлов, от улицы Советская, д. 9 | Для размещения газопроводов | 0 | 6 |  |
|  | 66:46:0103004:4255(7) | Свердловская область, город Камышлов, от улицы Советская, д. 9 | Для размещения газопроводов | 0 | 86 |  |
|  | 66:46:0103004:4261 | Свердловская область, город Камышлов, улица Советская, д. 2-б | Для размещения иных объектов промышленности | 519 | 518 |  |
|  | 66:46:0103004:4282 | Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленина, 24/1 | Для размещения индивидуальных гаражей | 18 | 18 |  |
|  | 66:46:0103004:4283 | Свердловская область, город Камышлов, улица Советская, 2г/7 | Для размещения объектов розничной торговли | 28 | 28 |  |
|  | 66:46:0103004:4293 | Свердловская область, город Камышлов, улица К. Маркса, 61 | Для размещения объектов розничной торговли | 44 | 44 |  |
|  | 66:46:0103004:4294 | Свердловская область, город Камышлов, улица Жукова, 1-а/1 | Для размещения подземных или многоэтажных гаражей | 12 | 12 |  |
|  | 66:46:0103004:4295 | Свердловская область, город Камышлов, улица Жукова, 1-а/2 | Для размещения индивидуальных гаражей | 13 | 13 |  |
|  | 66:46:0103004:4296 | Свердловская область, г. Камышлов, в 10 метрах по направлению на юго-запад от жилого дома № 53 | Для размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики под объект инженерной инфраструктуры (кабельная канализация связи)-удалить | 310 | 310 |  |
|  | 66:46:0103004:4302 | Свердловская область, город Камышлов, улица Энгельса, 193/4 | Для размещения индивидуальных гаражей | 25 | 25 |  |
|  | 66:46:0103004:4311 | Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 191 | Для размещения административных зданий | 54 | 54 |  |
|  | 66:46:0103004:4336 | Свердловская область, город Камышлов, улица Энгельса, 193/11 | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 32 | 32 |  |
|  | 66:46:0103004:4339 | Свердловская область, город Камышлов, улица Энгельса, 193/12 | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 32 | 32 |  |
|  | 66:46:0103004:4340 | Свердловская область, город Камышлов, улица Энгельса, 193/14 | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 33 | 33 |  |
|  | 66:46:0103004:4341 | Свердловская область, г Камышлов, ул Энгельса, 193/13 | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 32 | 32 |  |
|  | 66:46:0103004:4385 | Свердловская область, город Камышлов, улица Жукова, д. 2-а | Для среднеэтажной застройки | 559 | 558 |  |
|  | 66:46:0000000:147 (3) | Свердловская область, город Камышлов, улица Карла Маркса | Для общего пользования (уличная сеть) | 0 | 416 |  |
|  | 66:46:0103004:3664 | г Камышлов, ул Гагарина, д 3 |  | 1222.1 | 700 | (Накладывается на участок 66:46:0103004:278) |
|  | 66:46:0103004:4276 | г Камышлов, ул Советская, д 5 |  | 0 | 12 |  |
|  | 66:46:0103004:4334 | г Камышлов, ул Гагарина |  | 312.3 | 388 |  |
|  | 66:46:0103004:4338 | обл. Свердловская, г Камышлов, ул Жукова, д 3д |  | 1506.8 | 912 | (накладывается на участки 66:46:0103004:36 и 66:46:0103004:43) |
|  | 66:46:0103003:1 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом № 24 | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 1620 | 1620 |  |
|  | 66:46:0103003:2 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом №60 | Для индивидуальной жилой застройки | 722 | 722 |  |
|  | 66:46:0103003:3 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 8 | Для размещения индивидуальных гаражей | 27 | 27 |  |
|  | 66:46:0103003:7 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 6-а | Для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | 297 | 297 |  |
|  | 66:46:0103003:9 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Кр.Орлов, дом №76 | Для размещения автовокзалов и автостанций | 6620 | 6645 |  |
|  | 66:46:0103003:10 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Кр.Орлов, дом №86 | Для индивидуальной жилой застройки | 574 | 574 |  |
|  | 66:46:0103003:11 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом №99-б | Для индивидуальной жилой застройки | 274 | 274 |  |
|  | 66:46:0103003:12 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 34 | Для индивидуальной жилой застройки | 455 | 455 |  |
|  | 66:46:0103003:16 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 4 | Для размещения объектов торговли | 608 | 608 |  |
|  | 66:46:0103003:17 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом №30 | Для размещения коммунальных, складских объектов | 649 | 649 |  |
|  | 66:46:0103003:18 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом №24 | Для объектов жилой застройки | 1963 | 1963 |  |
|  | 66:46:0103003:20 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом №21 | Для объектов жилой застройки | 1956 | 1956 |  |
|  | 66:46:0103003:23 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом №8-а | Для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и заграждений | 76 | 76 |  |
|  | 66:46:0103003:36 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 11-а | Для размещения объектов делового назначения, в том числе офисных центров | 1550 | 1629 |  |
|  | 66:46:0103003:39 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 117 | Для индивидуальной жилой застройки | 694 | 694 |  |
|  | 66:46:0103003:40 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 24 | Для размещения индивидуальных гаражей | 24 | 24 |  |
|  | 66:46:0103003:42 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом №2-а | Для индивидуальной жилой застройки | 570 | 570 |  |
|  | 66:46:0103003:50 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 107 | Для индивидуальной жилой застройки | 774 | 775 |  |
|  | 66:46:0103003:53 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 24А | Для размещения производственных зданий | 46 | 45 |  |
|  | 66:46:0103003:55 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 8-а | Для размещения объектов розничной торговли | 388 | 388 |  |
|  | 66:46:0103003:57 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Кр.Орлов, дом 96 | Для размещения объектов здравоохранения | 569 | 569 |  |
|  | 66:46:0103003:59 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Кр.Орлов, дом 82 | Для индивидуальной жилой застройки | 748 | 748 |  |
|  | 66:46:0103003:60 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Вокзальная, дом 9 | Для индивидуальной жилой застройки | 253 | 253 |  |
|  | 66:46:0103003:69 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 13 | Для индивидуальной жилой застройки | 666 | 662 |  |
|  | 66:46:0103003:74 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом № 2 | Для индивидуальной жилой застройки | 610 | 610 |  |
|  | 66:46:0103003:78 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Кр.Орлов, дом № 84 | Для индивидуальной жилой застройки | 677 | 677 |  |
|  | 66:46:0103003:79 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, д.54 - ул.Гагарина, д.32 | Для индивидуальной жилой застройки | 508 | 508 |  |
|  | 66:46:0103003:80 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Кр.Орлов, дом № 80 | Для индивидуальной жилой застройки | 1082 | 1082 |  |
|  | 66:46:0103003:84 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 15 | Для индивидуальной жилой застройки | 721 | 720 |  |
|  | 66:46:0103003:86 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 11 | Для индивидуальной жилой застройки | 534 | 529 |  |
|  | 66:46:0103003:87 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Вокзальная, дом 5 | Для индивидуальной жилой застройки | 699 | 658 |  |
|  | 66:46:0103003:89 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Кр.Орлов, дом № 100 | Для индивидуальной жилой застройки | 200 | 200 |  |
|  | 66:46:0103003:91 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 56 | Для индивидуальной жилой застройки | 681 | 680 |  |
|  | 66:46:0103003:92 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, № 101-103 | Для индивидуальной жилой застройки | 991 | 353 |  |
|  | 66:46:0103003:102 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 99 | Для индивидуальной жилой застройки | 583 | 284 |  |
|  | 66:46:0103003:105 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Вокзальная, дом 15 | Для индивидуальной жилой застройки | 460 | 443 |  |
|  | 66:46:0103003:108 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Кр.Орлов, дом № 98 | Для индивидуальной жилой застройки | 713 | 461 |  |
|  | 66:46:0103003:109 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 62 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1111 | 936 |  |
|  | 66:46:0103003:110 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 68-70 | Для индивидуальной жилой застройки | 1188 | 1189 |  |
|  | 66:46:0103003:114 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 99а | Для ведения личного подсобного хозяйства | 149 | 250 |  |
|  | 66:46:0103003:115 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 121 | Для индивидуальной жилой застройки | 473 | 385 |  |
|  | 66:46:0103003:121 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 17 | Для индивидуальной жилой застройки | 697 | 696 |  |
|  | 66:46:0103003:122 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 21 | Для индивидуальной жилой застройки | 306 | 285 |  |
|  | 66:46:0103003:128 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 5 | Для размещения объектов розничной торговли | 648 | 648 |  |
|  | 66:46:0103003:143 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Вокзальная, дом 1 | Для индивидуальной жилой застройки | 480 | 610 |  |
|  | 66:46:0103003:144 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Вокзальная, дом 1-а | Для индивидуальной жилой застройки | 306 | 243 |  |
|  | 66:46:0103003:147 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 8а | Для размещения индивидуальных гаражей | 43 | 43 |  |
|  | 66:46:0103003:172 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 3 | Для индивидуальной жилой застройки | 768 | 768 |  |
|  | 66:46:0103003:173 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 58 | Для индивидуальной жилой застройки | 652 | 661 |  |
|  | 66:46:0103003:175 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Вокзальная, дом 11 | Для индивидуальной жилой застройки | 323 | 323 |  |
|  | 66:46:0103003:176 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Вокзальная, дом 13 | Для индивидуальной жилой застройки | 643 | 642 |  |
|  | 66:46:0103003:183 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Вокзальная, дом 7 | Для индивидуальной жилой застройки | 556 | 556 |  |
|  | 66:46:0103003:203 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 11 | Для индивидуальной жилой застройки | 548 | 548 |  |
|  | 66:46:0103003:205 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 15 | Для индивидуальной жилой застройки | 1667 | 1667 |  |
|  | 66:46:0103003:231 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 9 | Для индивидуальной жилой застройки | 390 | 390 |  |
|  | 66:46:0103003:270 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, дом 90 | Для индивидуальной жилой застройки | 909 | 909 |  |
|  | 66:46:0103003:273 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Кр.Орлов, дом 90б | Для индивидуальной жилой застройки | 456 | 456 |  |
|  | 66:46:0103003:284 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 1 | Для индивидуальной жилой застройки | 599 | 598 |  |
|  | 66:46:0103003:291 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 11 | Для индивидуальной жилой застройки | 225 | 272 |  |
|  | 66:46:0103003:292 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 17-а | Для индивидуальной жилой застройки | 606 | 606 |  |
|  | 66:46:0103003:293 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 17-б | Для индивидуальной жилой застройки | 790 | 790 |  |
|  | 66:46:0103003:294 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 17В | Для индивидуальной жилой застройки | 600 | 136 |  |
|  | 66:46:0103003:295 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 19 | Для индивидуальной жилой застройки | 1171 | 1213 |  |
|  | 66:46:0103003:297 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 23 | Для индивидуальной жилой застройки | 566 | 566 |  |
|  | 66:46:0103003:303 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 24/3 | Для размещения индивидуальных гаражей | 24 | 24 |  |
|  | 66:46:0103003:320 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 5 | Для индивидуальной жилой застройки | 275 | 275 |  |
|  | 66:46:0103003:339 | Свердловская область, город Камышлов, улица Куйбышева, д. 7 | Для индивидуальной жилой застройки | 933 | 727 |  |
|  | 66:46:0103003:351 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 8 | Для размещения индивидуальных гаражей | 28 | 28 |  |
|  | 66:46:0103003:357 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 9 | Для индивидуальной жилой застройки | 438 | 438 |  |
|  | 66:46:0103003:367 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 105 | Для индивидуальной жилой застройки | 835 | 835 |  |
|  | 66:46:0103003:371 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 111-113 | Для индивидуальной жилой застройки | 1518 | 1052 |  |
|  | 66:46:0103003:376 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 115В | Для индивидуальной жилой застройки | 405 | 405 |  |
|  | 66:46:0103003:378 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 119 | Для индивидуальной жилой застройки | 684 | 685 |  |
|  | 66:46:0103003:381 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 123 | Для индивидуальной жилой застройки | 527 | 431 |  |
|  | 66:46:0103003:405 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 64 | Для индивидуальной жилой застройки | 842 | 841 |  |
|  | 66:46:0103003:413 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 72-а | Для индивидуальной жилой застройки | 380 | 380 |  |
|  | 66:46:0103003:415 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 74 | Для индивидуальной жилой застройки | 386 | 379 |  |
|  | 66:46:0103003:422 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 91 | Для индивидуальной жилой застройки | 1000 | 491 |  |
|  | 66:46:0103003:427 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 93 | Для индивидуальной жилой застройки | 810 | 810 |  |
|  | 66:46:0103003:430 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 97 | Для индивидуальной жилой застройки | 1170 | 1169 |  |
|  | 66:46:0103003:476 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 109 | Для индивидуальной жилой застройки | 715 | 715 |  |
|  | 66:46:0103003:479 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 87-а | Для размещения объектов розничной торговли | 9 | 9 |  |
|  | 66:46:0103003:481 | , обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом 32 | Для размещения объектов розничной торговли | 15 | 15 |  |
|  | 66:46:0103003:482 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом 32 | Для размещения объектов розничной торговли | 14 | 14 |  |
|  | 66:46:0103003:483 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, д. 2-а | Для размещения объектов розничной торговли | 3 | 3 |  |
|  | 66:46:0103003:484 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом 32 | Для размещения объектов предпринимательской деятельности | 9 | 9 |  |
|  | 66:46:0103003:489 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская, дом 19 | Для размещения производственных зданий | 4616 | 4615 |  |
|  | 66:46:0103003:492 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом № 30Б | Для размещения складских помещений | 283 | 283 |  |
|  | 66:46:0103003:494 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 91 | Для индивидуальной жилой застройки | 483 | 483 |  |
|  | 66:46:0103003:498 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 8 | Для размещения индивидуальных гаражей | 25 | 25 |  |
|  | 66:46:0103003:501 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова, дом 95 | Для размещения объектов общественного питания | 2622 | 2622 |  |
|  | 66:46:0103003:503 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 8/2 | Для размещения индивидуальных гаражей | 32 | 32 |  |
|  | 66:46:0103003:505 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 6 | Для индивидуальной жилой застройки | 979 | 979 |  |
|  | 66:46:0103003:514 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 5184 | 5185 |  |
|  | 66:46:0103003:523 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Красных Орлов | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 5423 | 5420 |  |
|  | 66:46:0103003:524 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 2642 | 2643 |  |
|  | 66:46:0103003:525 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дорога | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 12489 | 12490 |  |
|  | 66:46:0103003:526 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 1540 | 1540 |  |
|  | 66:46:0103003:529 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Вокзальная | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 910 | 910 |  |
|  | 66:46:0103003:531 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Вокзальная | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 3481 | 3482 |  |
|  | 66:46:0103003:538 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленинградская | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 1422 | 1423 |  |
|  | 66:46:0103003:539 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 4305 | 4306 |  |
|  | 66:46:0103003:540 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Комсомольская | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 1154 | 1153 |  |
|  | 66:46:0103003:541 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом 30 | Для размещения складских помещений | 177 | 177 |  |
|  | 66:46:0103003:542 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом 30 | Для размещения складских помещений | 152 | 152 |  |
|  | 66:46:0103003:543 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом 30 | Для размещения складских помещений | 282 | 282 |  |
|  | 66:46:0103003:544 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Ленина, дом 30 | Для размещения складских помещений | 149 | 149 |  |
|  | 66:46:0103003:549 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 2-а | Для размещения объектов торговли | 53 | 53 |  |
|  | 66:46:0103003:554 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Вокзальная, дом 3 | Для объектов жилой застройки | 975 | 975 |  |
|  | 66:46:0103003:559 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Свердлова | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 11102 | 11102 |  |
|  | 66:46:0103003:562 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Куйбышева, дом 8 | Для объектов жилой застройки | 4918 | 4918 |  |
|  | 66:46:0103003:564 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 36 | Для объектов жилой застройки | 802 | 802 |  |
|  | 66:46:0103003:566 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 36 | Для объектов жилой застройки | 646 | 646 |  |
|  | 66:46:0103003:567 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, дом 92 | Для объектов жилой застройки | 766 | 766 |  |
|  | 66:46:0103003:574 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, дом 92 | Для объектов жилой застройки | 1197 | 1197 |  |
|  | 66:46:0103003:577 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 36 | Для объектов жилой застройки | 225 | 225 |  |
|  | 66:46:0103003:578 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул. Гагарина, дом 32-а | Для размещения объектов физической культуры и спорта | 4376 | 4376 |  |
|  | 66:46:0103003:582 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул Свердлова | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 921 | 921 |  |
|  | 66:46:0103003:583 | обл. Свердловская, г. Камышлов, ул Гагарина, д 15 | Для объектов жилой застройки | 880 | 880 |  |
|  | 66:46:0103003:584 | обл. Свердловская, Г. Камышлов, ул Куйбышева, д 13 | Для индивидуальной жилой застройки | 256 | 256 |  |
|  | 66:46:0103003:586 | Свердловская область, город Камышлов, ул. Гагарина | Для размещения подстанций | 52 | 52 |  |
|  | 66:46:0103003:588 | Свердловская обл, г Камышлов, ул Красных Орлов, д 94 | Для объектов жилой застройки | 655 | 655 |  |
|  | 66:46:0103003:589 | Свердловская обл, г Камышлов, ул Куйбышева | Для размещения подстанций | 23 | 23 |  |
|  | 66:46:0103003:591 | Сведловская область, город Камышлов, улица Гагарина, д.9 | Для размещения объектов культуры | 3857 | 3857 |  |
|  | 66:46:0103003:1778 | Свердловская область, город Камышлов, улица Свердлова, д 95-а | Для индивидуальной жилой застройки | 365 | 365 |  |
|  | 66:46:0103003:1809 | Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 26 | Для объектов жилой застройки | 578 | 578 |  |
|  | 66:46:0103003:1810 | Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 28 | Для объектов жилой застройки | 941 | 941 |  |
|  | 66:46:0103003:1812 | Свердловская область, город Камышлов, улица Гагарина, 32-а | Для размещения объектов физической культуры и спорта | 4096 | 4095 |  |
|  | 66:46:0103003:2014 | Свердловская область, г. Камышлов, ул Свердлова, д 93 | Здание | 58 | 74 | (накладывается на участок 66:46:0103003:427 |
|  | 66:46:0103003:2015 | Свердловская область, город Камышлов, улица Куйбышева, 13 | Для индивидуальной жилой застройки | 326 | 325 |  |
|  | 66:46:0103003:2016 | Свердловская область, город Камышлов, улица Куйбышева, д. 9 | Для индивидуальной жилой застройки | 215 | 215 | (Накладывается на участок 66:46:0103003:357) |
|  | 66:46:0103003:2024 | Свердловская область, город Камышлов, улица Комсомольская, 5 | Для размещения объектов торговли | 749 | 748 |  |
|  | 66:46:0103003:2030 | Свердловская область, город Камышлов, улица Куйбышева, 8/10 | Для размещения индивидуальных гаражей | 16 | 16 |  |
|  | 66:46:0103003:2031 | Свердловская область, город Камышлов, улица Куйбышева, 8б/1 | Для размещения индивидуальных гаражей | 18 | 18 |  |
|  | 66:46:0103003:2037 | Свердловская область, город Камышлов, улица Куйбышева, 8/9 | Для размещения индивидуальных гаражей | 16 | 16 |  |
|  | 66:46:0103003:2040 | Свердловская область, город Камышлов, улица Ленина, 32 б | Для размещения объектов розничной торговли | 23 | 23 |  |
|  | 66:46:0103003:2046 | Свердловская область, город Камышлов, улица Ленинградская, 41 | Для размещения коммунальных, складских объектов | 153 | 153 |  |
|  | 66:46:0103003:2048 | Свердловская область, город Камышлов, улица Свердлова, дом 66 | Для индивидуальной жилой застройки | 853 | 853 |  |
|  | 66:46:0103003:2054 | Свердловская область, город Камышлов, улица Ленина, 30 | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 273 | 273 |  |
|  | 66:46:0000000:69(5) | Свердловская область, город Камышлов, улица Ленинградская | Для общего пользования (уличная сеть) | 0 | 177 |  |
|  | 66:46:0000000:69(2) | Свердловская область, город Камышлов, улица Ленинградская | Для общего пользования (уличная сеть) | 0 | 212 |  |
|  | 66:46:0000000:69(7) | Свердловская область, город Камышлов, улица Ленинградская | Для общего пользования (уличная сеть) | 0 | 80 |  |
|  | 66:46:0000000:156 (4) | Свердловская область, город Камышлов, улица Гагарина | Для общего пользования (уличная сеть) | 0 | 165 |  |
|  | 66:46:0000000:156 (5) | Свердловская область, город Камышлов, улица Гагарина | Для общего пользования (уличная сеть) | 0 | 126 |  |
|  | 66:46:0000000:156 (3) | Свердловская область, город Камышлов, улица Гагарина | Для общего пользования (уличная сеть) | 0 | 258 |  |
|  | 66:46:0000000:156 (1) | Свердловская область, город Камышлов, улица Гагарина | Для общего пользования (уличная сеть) | 0 | 243 |  |
|  | 66:46:0000000:156 (2) | Свердловская область, город Камышлов, улица Гагарина | Для общего пользования (уличная сеть) | 0 | 298 |  |
|  | 66:46:0103003:2033 | Свердловская область, г. Камышлов, ул Свердлова, д 93 | здание | 71.5 | 49 | (накладывается на участок66:46:0103003:60) |
|  | 66:46:0103003:2055 | Свердловская область, г. Камышлов, ул Свердлова, д 58 | здание | 53.4 | 75.3 | (накладывается на участок 66:46:0103003:173) |

Перечень формируемых земельных участков, таблица 5.3.2.

Таблица 5.3.2.

| № пп | Наименование | Площадь | Длина | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок 1 зона торговых комплексов (участок гостиницы) | 3678 | 72.32 | 035°49'51.92" |
|  |  |  | 52.73 | 127°48'22.14" |
|  |  |  | 44.07 | 214°50'18.33" |
|  |  |  | 4.50 | 307°30'23.36" |
|  |  |  | 21.01 | 216°23'51.33" |
|  |  |  | 5.56 | 215°33'54.82" |
|  |  |  | 48.78 | 305°49'51.92" |
| 2 | Участок 2 зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов (участок детского сада) | 1526 | 21.12 | 006°32'07.17" |
|  |  |  | 50.29 | 096°03'07.19" |
|  |  |  | 44.06 | 197°42'09.17" |
|  |  |  | 47.04 | 303°58'18.16" |

Ведомость координат угловых точек формируемых земельных участков, таблица 5.3.3.

Таблица 5.3.3.

| Ведомость координат угловых точек участков |
| --- |
| № точки | Х | У |
| Участок 1 |
| 102 | 394894.68 | 1662874.74 |
| 108 | 394813.77 | 1662924.92 |
| 109 | 394813.64 | 1662923.60 |
| 112 | 394841.04 | 1662921.94 |
| 113 | 394839.49 | 1662907.79 |
| 114 | 394824.58 | 1662909.42 |
| 115 | 394825.15 | 1662914.62 |
| 116 | 394801.38 | 1662917.22 |
| Участок 2 |
| 11 | 394991.38 | 1662575.23 |
| 18 | 394970.39 | 1662572.83 |
| 110 | 394819.34 | 1662923.05 |
| 111 | 394819.46 | 1662924.30 |

5.4. Координаты красных линий

Проектом планировки установлены красные линии улиц в границах проектирования, см. чертеж № 16-ЭА-15-011 «Разбивочный план красных линий» М1:1000. Ведомость координат красных линий в системе координат МСК-66, таблица 5.4.1.

Таблица 5.4.1.

| Ведомость координат красных линий |
| --- |
| № точки | Х | У |
| 1 | 395121.14 | 1662590.40 |
| 2 | 395092.58 | 1662776.17 |
| 3 | 394995.95 | 1662735.49 |
| 4 | 395014.91 | 1662557.69 |
| 5 | 395042.22 | 1662559.24 |
| 6 | 395086.26 | 1662585.66 |
| 7 | 395089.45 | 1662796.56 |
| 8 | 395059.86 | 1662988.96 |
| 9 | 394970.04 | 1662979.88 |
| 10 | 394993.75 | 1662756.26 |
| 11 | 394991.38 | 1662575.23 |
| 12 | 394975.31 | 1662726.80 |
| 13 | 394949.83 | 1662716.07 |
| 14 | 394948.63 | 1662719.12 |
| 15 | 394939.83 | 1662715.68 |
| 16 | 394941.01 | 1662712.66 |
| 17 | 394896.33 | 1662682.74 |
| 18 | 394970.39 | 1662572.83 |
| 19 | 394969.14 | 1662751.32 |
| 20 | 394955.89 | 1662876.30 |
| 21 | 394922.32 | 1662875.86 |
| 22 | 394912.907 | 1662737.36 |
| 23 | 394919.099 | 1662728.08 |
| 24 | 394927.87 | 1662733.95 |
| 25 | 394893.86 | 1662761.31 |
| 26 | 394894.86 | 1662840.43 |
| 27 | 394895.96 | 1662856.68 |
| 28 | 394894.68 | 1662874.74 |
| 29 | 394901.36 | 1662972.88 |
| 30 | 394742.48 | 1662989.53 |
| 31 | 394741.07 | 1662976.00 |
| 32 | 394773.77 | 1662917.69 |
| 33 | 394800.43 | 1662926.38 |
| 34 | 394813.77 | 1662924.92 |
| 35 | 394813.64 | 1662923.60 |
| 36 | 394819.34 | 1662923.05 |
| 37 | 394819.46 | 1662924.30 |
| 38 | 394841.04 | 1662921.94 |
| 39 | 394839.49 | 1662907.79 |
| 40 | 394824.58 | 1662909.42 |
| 41 | 394825.15 | 1662914.62 |
| 42 | 394801.38 | 1662917.22 |
| 43 | 394783.16 | 1662911.28 |
| 44 | 394778.77 | 1662908.80 |
| 45 | 394864.91 | 1662755.29 |
| 46 | 394982.87 | 1662505.99 |
| 47 | 394873.95 | 1662667.64 |
| 48 | 394791.97 | 1662612.95 |
| 49 | 394901.53 | 1662450.68 |
| 50 | 394859.98 | 1662688.37 |
| 51 | 394748.36 | 1662854.04 |
| 52 | 394667.12 | 1662797.10 |
| 53 | 394777.62 | 1662633.43 |
| 54 | 394836.66 | 1662672.81 |
| 55 | 394837.90 | 1662670.99 |
| 56 | 394852.03 | 1662680.64 |
| 57 | 394850.90 | 1662682.31 |
| 58 | 394880.86 | 1662436.62 |
| 59 | 394771.17 | 1662599.08 |
| 60 | 394687.11 | 1662543.01 |
| 61 | 394764.59 | 1662428.58 |
| 62 | 394754.59 | 1662421.81 |
| 63 | 394787.03 | 1662373.97 |
| 64 | 394757.23 | 1662619.84 |
| 65 | 394732.52 | 1662656.43 |
| 66 | 394733.95 | 1662657.36 |
| 67 | 394718.74 | 1662679.82 |
| 68 | 394717.38 | 1662678.86 |
| 69 | 394647.05 | 1662783.03 |
| 70 | 394564.00 | 1662724.82 |
| 71 | 394673.09 | 1662563.71 |
| 72 | 394776.25 | 1662366.77 |
| 73 | 394666.17 | 1662529.35 |
| 74 | 394603.78 | 1662485.91 |
| 75 | 395121.14 | 1662590.40 |
| 76 | 395092.58 | 1662776.17 |
| 77 | 394995.95 | 1662735.49 |
| 78 | 395014.91 | 1662557.69 |
| 79 | 395042.22 | 1662559.24 |
| 80 | 395086.26 | 1662585.66 |
| 81 | 395089.45 | 1662796.56 |
| 82 | 395059.86 | 1662988.96 |
| 83 | 394970.04 | 1662979.88 |
| 84 | 394993.75 | 1662756.26 |
| 85 | 394991.38 | 1662575.23 |
| 86 | 394975.31 | 1662726.80 |
| 87 | 394949.83 | 1662716.07 |
| 88 | 394948.63 | 1662719.12 |
| 89 | 394939.83 | 1662715.68 |
| 90 | 394941.01 | 1662712.66 |
| 91 | 394896.33 | 1662682.74 |
| 92 | 394970.39 | 1662572.83 |
| 93 | 394969.14 | 1662751.32 |
| 94 | 394955.89 | 1662876.30 |
| 95 | 394922.32 | 1662875.86 |
| 96 | 394912.907 | 1662737.36 |
| 97 | 394919.099 | 1662728.08 |
| 98 | 394927.87 | 1662733.95 |
| 99 | 394893.86 | 1662761.31 |
| 100 | 394894.86 | 1662840.43 |
| 101 | 394895.96 | 1662856.68 |
| 102 | 394894.68 | 1662874.74 |
| 103 | 394901.36 | 1662972.88 |
| 104 | 394742.48 | 1662989.53 |
| 105 | 394741.07 | 1662976.00 |
| 106 | 394773.77 | 1662917.69 |
| 107 | 394800.43 | 1662926.38 |
| 108 | 394813.77 | 1662924.92 |
| 109 | 394813.64 | 1662923.60 |