Отдел территориального планирования

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа»

Проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 66:46:0104004 в северной части Камышловского городского округа

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Том 2

Муниципальный контракт № 08626000126190000290001 от 27.06.2019 г.

Екатеринбург 2019

Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерный центр «Лидер-С»

Отдел территориального планирования

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа»

Проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 66:46:0104004 в северной части Камышловского городского округа

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Том 2

Муниципальный контракт № 08626000126190000290001 от 27.06.2019 г.

Директор										И.И. Банников

Начальник отдела								О.В. Идолова

Ведущий градостроитель проекта						А.Р. Ситдикова

Екатеринбург 2019

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители | Директор | И.И. Банников |  |
|  | Начальник отдела | О.В. Идолова |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Ведущий градостроитель проекта | А.Р. Ситдикова |  |
| Транспортная инфраструктура | Специалист транспортного обеспечения | В.А. Гуляев |  |
| Инженерные сети | Специалист инженерного обеспечения | К.В. Юдина |  |
| Инженерная подготовка |  |  |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист градостроительства | А.В. Зуева |  |
| Технико-экономическое обоснование проекта |  |  |  |

Состав документации по планировке территории

| № п/п | № схемы | Наименование | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |
| Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |
| Графические материалы |
| 1 | 1 | Чертёж планировки территории (основной чертёж), совмещённый с чертежом красных линий | 1:2000 | 1 |
| Текстовые материалы |
| 2 | – | «Проект планировки территории в границах кадастрового квартала 66:46:0104004 в северной части Камышловского городского округа. Положения о характеристиках планируемого развития территории». Том 1 | – | 27 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| Графические материалы |
| 3 | 1 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | 1:5000 | 1 |
| 4 | 2 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, а также схема организации улично-дорожной сети | 1:2000 | 1 |
| 5 | 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, совмещённая со Схемой границ территорий объектов культурного наследия | 1:2000 | 1 |
| 6 | 4 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершённого строительства | 1:2000 | 1 |
| 7 | 5 | Варианты планировочных и(или) объёмно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | 1:2000 | 1 |
| 8 | 6 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:2000 | 1 |
| 9 | 7 | Схема планируемого развития объектов инженерной инфраструктуры | 1:2000 | 1 |
| Текстовые материалы |
| 10 | – | «Проект планировки территории в границах кадастрового квартала 66:46:0104004 в северной части Камышловского городского округа. Материалы по обоснованию». Том 2 | – | 92 |
| Проект межевания территории |
| Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории |
| Графические материалы |
| 11 | 1 | Чертёж межевания территории (основной чертёж) | 1:2000 | 1 |
| Текстовые материалы |
| 12 | – | «Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 66:46:0104004 в северной части Камышловского городского округа. Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках». Том 3 | – | 142 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |
| Графические материалы |
| 13 | 1 | Чертёж межевания территории (материалы по обоснованию) | 1:2000 | 1 |

Содержание

Введение	8

I.	Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов	10

1.	Общая характеристика территории проектирования	10

2.	Основные положения ранее разработанной градостроительной документации, касаемые территории проектирования	11

3.	Природно-климатические условия и ресурсы проектируемой территории	13

3.1.	Климат	13

3.2.	Рельеф и гидрография	13

3.3.	Геологические и гидрогеологические условия	14

3.4.	Полезные ископаемые	14

3.5.	Растительность	14

4.	Современное использование и потенциал территории	15

4.1.	Население. Жилая застройка	17

4.2.	Общественно-деловая застройка	18

4.3.	Инженерное обеспечение территории	21

4.4.	Транспортное обслуживание территории	23

5.	Оценка состояния окружающей среды	23

5.1.	Состояние воздушного бассейна	23

5.2.	Состояние водных ресурсов	31

5.3.	Состояние почвенно-растительного покрова	31

5.4.	Физические факторы	32

5.5.	Санитарная очистка	33

II.	Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	34

1.	Планируемое функциональное зонирование и планируемый баланс территории	34

2.	Планируемое развитие жилищного строительства	36

3.	Планируемое развитие системы объектов социального обслуживания	38

4.	Планируемое развитие системы инженерно-технического обеспечения	42

5.	Планируемое развитие системы транспортного обслуживания	46

6.	Инженерная подготовка и благоустройство территории	47

6.1.	Характеристика прилегающей территории и территории проектирования	47

6.2.	Предложения ранее утвержденной градостроительной документации	48

6.3.	Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод	49

6.4.	Инженерное благоустройство территории	51

III.	Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	52

IV.	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	56

1.	Мероприятия по охране окружающей среды	56

2.	Планировочные ограничения	57

3.	Санитарная очистка территории	62

V.	Обоснование очерёдности планируемого развития территории	64

Приложение 1.	66

Приложение 2	80

Введение

Проект планировки территории в границах кадастрового квартала 66:46:0104004 в северной части Камышловского городского округа (далее – проект) разрабатывается в рамках муниципального контракта от 27.06.2019 г. № 08626000126190000290001 между муниципальным заказчиком МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа» и ООО «Инженерный центр «Лидер-С».

Целями разработки проекта являются:

- Обеспечение устойчивого развития территории, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установление красных линий и проведения комплексных кадастровых работ.

2.	Анализ существующей градостроительной ситуации и решения задач по развитию Проектируемой территории.

3.	Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

4.	Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.

При разработке проекта учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

–	Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

–	Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

–	Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

–	Федеральный закон от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

–	Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

–	Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–	Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

–	Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52−ФЗ «О санитарно − эпидемиологическом благополучии населения»;

–	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

–	Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Решением Думы Камышловского городского округа от 23.04.2015 года №472;

–	Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

–	СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

–	СП 51.13330.2011 «Защита от шума.  Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №825);

–	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74);

–	СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

–	Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

–	РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

Исходные данные, используемые в проекте:

–	Генеральный план развития Камышловского городского округа до 2032 года, утвержденного Решением Думы Камышловского городского округа №257 от 27.09.2013;

–	Правила землепользования и застройки Камышловского городского округа, утвержденные решением Думы Камышловского городского округа от 25.05.2017 года № 116;

–	Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «Инженерный центр «Лидер-С» в 2019 году;

–	Сведения государственного кадастра недвижимости о землепользовании и земельно-имущественных отношениях.

Проект планировки территории в границах кадастрового квартала 66:46:0104004 в северной части Камышловского городского округа выполняется в местной системе координат Свердловской области МСК-66.

- Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

- Общая характеристика территории проектирования

Территория проектирования расположена в северной части Камышловского городского округа Свердловской области в границах кадастрового квартала 66:46:0104004.

Площадь территории проектирования составляет 106,06 га.

Местоположение участка проектирования представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Схема местоположения участка проектирования

Территория в границах проектирования почти полностью застроена. Здесь располагаются объекты капитального строительства жилой застройки, общественно-деловой застройки, застройки коммунально-складского назначения, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктур. В южной части участка проектирования расположены территории режимных объектов и полоса отвода железной дороги.

- Основные положения ранее разработанной градостроительной документации, касаемые территории проектирования

Рис. 2. Выкопировка из Карты градостроительного зонирования муниципального образования «Камышловский городской округ»

Согласно сведениям Правил землепользования и застройки Камышловского городского округа в границу проектирования попадают следующие территориальные зоны:

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 выделена для формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и жилых домов блокированной застройки не выше 3-х этажей с развитием сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ж-2. Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов

Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов предназначена для размещения одно- трёхэтажных блокированных либо многоквартирных жилых домов, выполненных по типовым и индивидуальным проектам, без приусадебных участков.

Ж-3. Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов

Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов предназначена для развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки средней этажности зон комфортного многоквартирного среднеэтажного жилья, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; развития объектов общественно-деловой застройки в соответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негативного воздействия на объекты жилой застройки.

ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)

Общественно-деловая зона (комплексная) предназначена для размещения многофункциональных комплексов, либо относительно компактно сосредоточенных объектов разного функционального назначения.

ОД (С-5). Зона спортивных комплексов

Зона спортивных комплексов предназначена для сохранения и развития территорий, предназначенных для занятий физической культурой и спортом (с размещением крупных спортивных объектов регионального, городского и районного значения), а также для отдыха.

П-4. Производственная зона IV класса опасности

Предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше IV класса, с низкими уровнями шума и загрязнения, санитарно-защитная зона которых составляет 100 метров.

КС-5. Коммунально-складская зона. (подзона V класса опасности)

Необходимость организации санитарно-защитной зоны от производственного объекта не менее 50 метров.

Р-1. Зона городских лесов, лесопарков, лугопарков

Предназначена для сохранения существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создания условий комфортного посещения лесных территорий.

С (В). Зона специального назначения (ведомственная).

ЗОП. Зона общего пользования.

1. Зона общего пользования предназначена для прокладки линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в границах черты населенных пунктов. Зоны общего пользования назначаются в границах территорий, для которых не утверждены проекты планировки.

2. Градостроительный регламент для зон общего пользования не устанавливается.

3. В границах зон общего пользования допускается размещение нестационарных торговых объектов, за исключением зон общего пользования на центральных улицах города Камышлов.

- Природно-климатические условия и ресурсы проектируемой территории

  - Климат

Территория города Камышлова, согласно схематической карте климатического районирования для строительства (СНиП 23-01-99), расположена в пределах района I В. Климат - резко континентальный. Согласно схематической карте зон влажности г. Камышлов относится ко 2-ой (нормальной) зоне влажности.

Средняя месячная относительная влажность воздуха:

в январе – 79%;

в июле – 68%.

Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 47оС.

Абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 38оС.

Годовая сумма осадков в среднем составляет 497 мм.

Глубина промерзания грунтов 1,95 м. согласно СНиП 2.02.01-83*.

Зимние осадки формируют снежный покров средней высотой 50 см, максимальный – 77 см.

Среднемесячные значения скорости ветра 3,7-4,0 м/сек.

Камышлов город со значительным количеством осадков. Даже в засушливый месяц здесь много дождя.

Самый сухой месяц март – 14 мм. Большая часть осадков здесь выпадает в июле, в среднем 84 мм.

Средняя годовая температура – 19,2°C. Июль является самым тёплым месяцем. Январь является самым холодным месяцем, с температурами в среднем -15,5°C.

  - Рельеф и гидрография

Камышловский район лежит в зауральской части области, раскинувшись на Туринской равнине. Здесь преобладает волнистая равнина, встречаются скалистые образования, небольшие поднятия и впадины.

Рельеф рассматриваемого участка территории – спокойный. Отметки поверхности колеблются в интервале от 106,64 до 126,70.

Район проектирования лежит в бассейне реки Пышма (правый приток Туры, бассейн Оби), которая пересекает его территорию с запада на восток и разделяет на две почти одинаковые части.

Река Пышма длиной 603 км берёт свое начало из небольшого заболоченного озерка Ключи близ городов Верхняя Пышма и Екатеринбург. Бассейн рек: Тура – Тобол – Иртыш – Обь – Карское море. Площадь бассейна реки – 19 700 км2. Это восьмая по протяженности река Свердловской области.

В границах территории, в отношении которой осуществляется разработка проекта планировки, объект гидрографии находится в центральной части.

  - Геологические и гидрогеологические условия

В геологическом строении рассматриваемая территория сложена в основном глинами, суглинками и песками. На поверхности почти повсеместно развит почвенно-растительный слой мощностью до 0,2 м.

В гидрогеологическом отношении площадка для проектирования расположена в пределах развития безнапорного водоносного горизонта. Питание атмосферное, в основном снеговое и дождевое. Однако в дождливое осеннее-весеннее время года и в период снеготаяния за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод, стекающих с возвышенных частей рельефа, в кровле слабоводопроницаемых отложений возможно скопление «верховодки». Проявление «верховодки» обусловлено существенно глинистым характером разреза, нарушением естественного стока при прокладке автомобильных дорог, при планировке, утечками из водонесущих сетей, количество которых увеличивается при застройке.

  - Полезные ископаемые

Полезные ископаемые Камышловского района представлены в основном трепелом, опокой, красными, которые используются в основном для производства кирпича, залежами песка и гравия, имеющими промышленное значение. В районе имеются значительные запасы торфа, лечебной грязи.

В границах территории, в отношении которой осуществляется разработка проекта планировки, полезные ископаемые не выявлены.

  - Растительность

Район проектирования находится в лесостепной природно-климатической зоне. Большая часть лесов сосредоточена на севере, где они имеют черты таёжных массивов. Преобладают смешанные леса, занимающие около половины площади района.

Вдоль реки Пышмы на песчаных отложениях сохранились значительные по площади сосновые боры. По наличию памятников природы Камышловский район входит во вторую группу районов с индексом заповедности от 1 до 5, т.к. имеет на своей территории государственные памятники природы: два ботанических и три ландшафтных. К ботаническим памятникам относятся Камышловский и Никольский боры.  Никольский бор является ботаническим заповедником и государственным заказником, находится в окрестностях с.Никольское и занимает площадь 5 га.  Возраст сосен более 200 лет, некоторым представителям – 270-300 лет. Ландшафтными памятниками природы Камышловского района являются болота: Пышминское, Яланское, Суварыш. На болотах находятся места гнездования серых журавлей.

- Современное использование и потенциал территории

В результате анализа использования рассматриваемой территории на момент разработки настоящего проекта в границах проектирования сформированы следующие функциональные зоны (в соответствии с функциональными зонами, установленными Генеральным планом муниципального образования Камышловский городской округ):

–	жилые зоны;

–	общественно-деловые зоны;

–	зоны производственных и коммунально-складских объектов

–	зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

–	зоны сельскохозяйственного использования;

–	зоны рекреационного назначения;

–	зоны специального назначения;

–	иные территориальные зоны.

Жилые зоны представлены территориями усадебной застройки (25,14%), малоэтажной секционной застройки (до 3-х этажей) и среднеэтажной застройки (5 этажей) и занимают 31,31% от всей территории проектирования. Прямоугольная планировочная структура усадебной застройки располагается в северной части участка проектирования. Малоэтажная секционная застройка и среднеэтажная застройка сформированы как отдельно стоящими жилыми домами, так и группами жилых домов, преимущественно располагаются в юго-восточной части участка проектирования.

Общественно-деловые зоны включают территории объекта торговли, расположенного в структуре усадебной застройки, и объекта бытового обслуживания, расположенного в структуре среднеэтажной застройки.

Зоны производственных и коммунально-складских объектов сформированы в границах земельных участков для индивидуальных гаражей, расположенных в юго-восточной части участка проектирования и занимают 0,05% от всей территории проектирования.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур сформированы в границах земельных участков для объектов инженерной и транспортной инфраструктур, поставленных на кадастровый учёт.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены территориями огородов.

Зоны рекреационного назначения включают территорию водного объекта, расположенного в центральной части участка проектирования.

Зоны специального назначения занимают 36,59% от всей территории проектирования и сформированы в границах земельных участков 66:46:0104004:137 и 66:46:0104004:138, расположенных в южной части участка проектирования, с учётом фактического землепользования.

Иные территориальные зоны сформированы на территориях с неопределённым функциональным назначением.

Существующий баланс территории проектирования в соответствии с функциональными зонами приведён в таблице 1.

Таблица 1

Существующий баланс территории

| № п/п | Наименование территорий | Площадь, га | Процент ко всей территории |
| --- | --- | --- | --- |
| – | Общая площадь земель в границе проектирования: | 106,06 | 100 |
|  | в том числе: |  |
| 1 | Жилые зоны | 31,31 | 29,52 |
|  | из них: |  |
|  | – зона усадебной застройки | 26,66 | 25,14 |
|  | – зона малоэтажной секционной застройки | 1,85 | 1,74 |
|  | – зона среднеэтажной застройки | 2,80 | 2,64 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 0,31 | 0,29 |
|  | из них: |  |
|  | – зона объектов торговли | 0,08 | 0,08 |
|  | – зона объектов бытового обслуживания | 0,23 | 0,22 |
| 3 | Зоны производственных и коммунально-складских объектов | 0,05 | 0,05 |
|  | из них: |  |
|  | – зона коммунально-складских объектов | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 19,34 | 18,23 |
|  | из них: |  |
|  | – зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,15 | 0,14 |
|  | – зона объектов транспортной инфраструктуры | 19,19 | 18,09 |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования | 0,26 | 0,24 |
|  | из них: |  |
|  | – зона огородов | 0,26 | 0,24 |
| 6 | Зоны рекреационного назначения | 0,19 | 0,18 |
|  | из них: |  |
|  | – зона водных объектов | 0,19 | 0,18 |
| 7 | Зоны специального назначения | 38,63 | 36,42 |
|  | из них: |  |
|  | – зона военных и других режимных объектов | 38,63 | 36,42 |
| 8 | Иные территориальные зоны | 15,97 | 15,06 |

  - Население. Жилая застройка

На территории проектирования расположена индивидуальная, многоквартирная (блокированная) и многоквартирная (секционная) жилая застройка этажностью от 1 до 5.

Площадь в границах проектирования составляет 106,06 га.

Количество существующих жилых домов, расположенных в границах участка проектирования, составляет 327, в том числе 301 индивидуальный жилой дом, 14 многоквартирных (блокированных) жилых домов и 12 многоквартирных (секционных) жилых домов. Суммарное количество квартир в блокированных жилых домах составляет 28, в секционных – 587.

Данные по многоквартирным жилым домам представлены в соответствии с топографической съемкой, сервисом ФГИС ЕГРН Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Росреестр».

Суммарный жилой фонд в границах территории проектирования составляет 48553,5 кв.м, в том числе жилой фонд индивидуальных жилых домов – 16188,3 кв.м, жилой фонд многоквартирных (блокированных) жилых домов – 1508,5 кв.м., жилой фонд многоквартирных (секционных) жилых домов – 30856,7 кв.м.

Поскольку точных данных о существующем населении на территории проектирования нет, расчет сделан исходя из количества квартир в существующих жилых домах и существующего коэффициента семейности.

В соответствии с «Итогами всероссийской переписи населения за 2010 год» в городском округе «город Лесной» существующий коэффициент семейности составляет 2,3.

Соответственно, существующее население составит 2106 человек, в том числе население индивидуальной жилой застройки – 692 человека, многоквартирной (блокированной) застройки – 64 человека, население многоквартирной (секционной) застройки – 1350 человек.

Плотность населения на территории участка составляет 131 чел/га.

Существующая средняя обеспеченность жилым фондом на участке проектирования на одного жителя составляет 23,1 кв.м/чел.

Общая информация по существующим жилым домам сведена в таблице 2.

Таблица 2

Общие данные по жилым домам

| Характеристика жилых домов | Показатель |
| --- | --- |
| Площадь территории проектирования, га | 106,06 |
| Тип жилой застройки | индивидуальная, многоквартирная блокированная, многоквартирная секционная |
| Этажность | 1-5 |
| Количество жилых домов, в том числе: | 327 |
| - индивидуальные жилые дома, ед | 301 |
| - многоквартирные блокированные жилые дома, ед/кв | 14/28 |
| - многоквартирные секционные жилые дома, ед/кв | 12/587 |
| Жилой фонд, кв.м. | 48553,5 |
| - индивидуальные жилые дома, кв.м. | 16188,3 |
| - многоквартирные блокированные жилые дома, кв.м. | 1508,5 |
| - многоквартирные секционные жилые дома, кв.м. | 30856,7 |
| Население, чел | 2106 |
| - индивидуальных жилых домов, ед | 692 |
| - многоквартирных блокированных жилых домов, ед | 64 |
| - многоквартирных секционных жилых домов, ед/кв | 1350 |
| Плотность населения, чел/га | 20 |
| Обеспеченность жилым фондом, кв.м/чел | 23,1 |

  - Общественно-деловая застройка

В границах проектирования расположены следующие объекты социального и коммунально-бытового обслуживания:

–	объект торговли торговой площадью 100 кв.м. по адресу: ул. Машинистов, 2б (ул. Павлика Морозова, 34а);

–	объект торговли торговой площадью 1000,0 кв.м. по адресу ул. Карловарская, 2А;

–	объект бытового обслуживания на 50 рабочих мест по адресу ул. Загородная, 29а.

Учреждения образования

На территории проектирования отсутствуют учреждения образования.

Ближайшим дошкольным образовательным учреждением относительно территории проектирования является МАДОУ «Детский сад №13 (ул. Свердлова, 41). Здание детского сада расположено от границ проектирования на расстоянии 220 метров.

По адресу ул. Молодогвардейская, 26 находится ближайшее к участку проектирования общеобразовательное учреждение – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №6». Расстояние от границ участка проектирования до здания школы составляет 760 метров.

МАУ ДО «Камышловская детская школа искусств №1», расположенное по адресу ул. Энгельса, 22, является ближайшим учреждением дополнительного образования детей. Учреждение удалено от границ проектирования на расстоянии 1,6 км.

Учреждения культуры

Учреждений культуры на территории проектирования нет.

На территории г. Камышлов функционируют несколько учреждений культуры клубного типа. Ближайшим к участку проектирования (300 метров) является АМУК КГО «Центр культуры и досуга». Адрес учреждения: ул. Вокзальная, 14а.

Межпоселенческая библиотека располагается по адресу ул. Гагарина, 1а, в 1,0 км от границ проектируемого участка.

Объекты физической культуры и спорта

В границах проектирования объекты спорта и физической культуры отсутствуют.

Спортивный комплекс МБУ «Центр развития физической культуры спорта и патриотического воспитания» расположен по адресу ул. Энгельса, 207б. Спортивный комплекс находится на расстоянии 900 метров от участка проектирования.

По адресу ул. Свердлова, 92а находится здание детско-юношеской спортивной школы. Объект удален от границ территории проектирования на 150 метров.

Учреждения здравоохранения

Услуги здравоохранения в г. Камышлов предоставляет ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница». Главный корпус больницы находится по адресу: ул. Фарфористов, 3. Расстояние от границ проектирования до здания составляет 1,4 км. Поликлиническое отделение находится по адресу: ул. Куйбышева, 114 (1,0 км от границ проектирования).

Ближайшая аптека находится в 600 метрах от границ проектируемой территории. Аптека расположена по адресу ул. Куйбышева, 10А.

Объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания

В границах проектирования расположены объекты торговли и объект бытового обслуживания. Объекты общественного питания отсутствуют.

Магазин смешанных товаров – функционирует по адресу ул. Машинистов, 2б (ул. Павлика Морозова, 34а). Торговая площадь объекта составляет ориентировочно 100 кв.м. Магазин по адресу ул. Карловарская, 2А имеет ориентировочную торговую площадь 1000,0 кв.м.

В границах земельного участка с кадастровым номером 66:46:0104004:418 по адресу ул. Загородная, 29а расположен объект бытового обслуживания. Ориентировочное количество рабочих мест составляет 50.

Ближайший объект общественного питания – кафе по адресу ул. Вокзальная, 2А – находится на расстоянии 400 метров от границ территории проектирования.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Ближайшее к участку проектирования почтовое отделение ФГУП «Почта России» 624866 расположено по адресу ул. Заводская, 13. Объект удален от западной границы проектирования на расстоянии 10 метров.

Отделение ОАО «Сбербанк России» расположено по адресу ул. Гагарина, 11А. Объект находится в 600 метрах от границ проектирования.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом Нормативов градостроительного проектирования Камышловского городского округа. Расчет произведен на существующее население – 2106 человек.

Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания населения в границах проектируемого участка приведена в таблице 3.

Таблица 3

Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения/обеспеченность | Потребность, всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Образование |
| Дошкольные образовательные учреждения | натур.показат. (ед/мест) | - | за границами проектирования, МАДОУ «Детский сад №13 (ул. Свердлова, 41) |
|  | обеспеч. 50 мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест | 105 |  |
|  |  | % | - |  |
| Общеобразовательные учреждения | натур.показат. (ед/учащихся) | - | за границами проектирования, МАОУ «СОШ №6» (ул. Молодогвардейская, 26) |
|  | обеспеч. 110 учащихся на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во учащихся | 232 |  |
|  |  | % | - |  |
| Учреждения дополнительного образования для детей | натур.показат. (ед/мест) | - | за границами проектирования, МАУ ДО «Камышловская детская школа искусств №1» (ул. Энгельса, 22) |
|  | обеспеч. 22 мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест | 46 |  |
|  |  | % | - |  |
| Культура |
| Учреждения культуры клубного типа | натур.показат.(ед/мест) | - | за границами проектирования, АМУК КГО «Центр культуры и досуга» (ул. Вокзальная, 14а) |
|  | обеспеч. 50 мест на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во мест | 105 |  |
|  |  | % | - |  |
| Библиотеки | натур.показат.(учрежд-е) | - | за границами проектирования, библиотека (ул. Гагарина, 1а) |
|  | 1 объект | Необходимое кол-во учреждений | - |  |
|  |  | % | - |  |
| Детские школы искусств, школы эстетического образования | натур.показат. (ед/мест) | - | за границами проектирования, МАУ ДО «Камышловская детская школа искусств №1» (ул. Энгельса, 22) |
|  | обеспеч. 13 мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест | 27 |  |
|  |  | % | - |  |
| Физкультура и спорт |
| Спортивные залы общего пользования | натур.показат. (ед/площадь) | - | за границами проектирования МБУ «Центр развития физической культуры спорта и патриотического воспитания» (ул. Энгельса, 207б) |
|  | обеспеч. 100 кв.м площади пола на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во кв.м | 210,6 |  |
|  |  | % | - |  |
| Организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ) | натур.показат. (ед/учащиеся) | - | за границами проектирования, ДЮСШ (ул. Свердлова, 92а) |
|  | обеспеч. 15 мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во кв.м | 32 |  |
|  |  | % | - |  |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | натур.показат. (ед/площадь) | - | за границами проектирования, городской стадион г. Камышлов |
|  | обеспеч. 500 кв.м площади на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во кв.м | 1053,0 |  |
|  |  | % | - |  |
| Здравоохранение |
| Стационары всех типов | натур.показат. (койко-мест) | - | за границами проектирования, ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница» (ул. Фарфористов, 3, ул. Куйбышева, 114) |
|  | обеспеч. 7 койко-мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во койко-мест | 15 |  |
|  |  | % | - |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | натур.показат. (ед/посещений) | - |  |
|  | обеспеч. 30 посещений в смену на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во посещений | 63 |  |
|  |  | % | - |  |
| Торговля, общественное питание и бытовые услуги |
| Предприятия торговли | натур.показат. (ед/кв.м торговой площади) | 2/1100,0 | в границах проектирования, существующие объекты торговли (ул. Машинистов, 2б (ул. Павлика Морозова, 34а), ул. Карловарская, 2А) |
|  | обеспеч. 210 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во кв.м | 442,3 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | натур.показат. (ед/посад.мест) | - | за границами проектирования, кафе (ул. Вокзальная, 2А) |
|  | обеспеч. 31 место на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест | 65 |  |
|  |  | % | - |  |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России | натур.показат. (ед/операционное место) | - | за границами проектирования, отделение ОАО «Сбербанк России» (ул. Гагарина, 11А) |
|  | обеспеч. 1 операционное место (окно) на 2 тыс. чел. | Необходимое кол-во операционных мест (окно) | - |  |
|  |  | % | - |  |
| Отделения связи | натур.показат. (объект) | - | за границами проектирования, отделение ФГУП «Почта России» 624866 (ул. Заводская, 13) |
|  | обеспеч. 1 объект на 6 тыс. чел. | Необходимое кол-во (объект) | - |  |
|  |  | % | - |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Предприятия бытовых услуг | натур.показат. (раб.место) | 1/50 | в границах проектирования, объект бытового обслуживания (ул. Загородная, 29а) |
|  | обеспеч. 7 рабочих мест на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест | 15 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| Кладбище | натур.показат. (га) | - | за границами проектирования, кладбище г. Камышлов |

  - Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

Водоснабжение существующей застройки осуществляется по городской водопроводной сети. Источником водоснабжения служат скважины №2Э, №3Э, №4Э, №5Э Солодиловского водозабора. От скважин вода по двум водоводам диаметром 300.0 миллиметров подается на насосную станцию II подъема, расположенную на северной окраине города за пределами зоны санитарной охраны III пояса. На станции II подъема вода проходит водоподготовку, включающую очищение на фильтрах и обеззараживание на станции хлорирования. Затем чистая вода поступает в два резервуара, объемом 3000 кубических метров каждый, откуда насосами станции II подъема подается в городскую водопроводную сеть (согласно данным проекта Генерального плана МО Камышловский ГО).

Система водоснабжения имеет много тупиковых участков. Водопроводы проложены вдоль ул.Дальняя, ул.Гоголя, ул.Заводская, ул.Павлика Морозова, ул.Чкалова, ул.Новая, ул.Карловарская.

Водоотведение

Существующая застройка частично обеспечена централизованной системой водоотведения. Сбор стоков осуществляется в коллекторы хозяйственно-бытовой канализации, проложенные вдоль ул.Новая, ул.Карловарская, ул.Машинистов, с дальнейшим отведением на городские очистные сооружения, расположенные в юго-восточной части города. После полной биологической очистки стоки сбрасываются в р. Пышма коллектором диаметром 800.0 миллиметров.

Большая часть индивидуальной жилой застройки использует выгреба. Сбор стоков осуществляется специализированным автотранспортом и вывозится на городские очистные сооружения.

Теплоснабжение

Теплоснабжение существующей секционной застройки осуществляется от теплового пункта, расположенного в юго-восточной части вдоль ул. Загородная. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Параметры теплоносителя 95-70_С.

Теплоснабжение коттеджной застройки осуществляется от индивидуальных источников – газовые котлы, водонагреватели и т.п.

Газоснабжение

Существующая застройка частично обеспечена централизованной системой газоснабжения. Источник газоснабжения - газораспределительная станция г. Сухой Лог. От ГРПШ газ по газопроводам низкого давления доставляется к потребителям.

Электроснабжение

Электроснабжение существующей застройки осуществляется от трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ. Запитаны станции от воздушных и кабельных линий электропередачи 10кВ. Источник электроснабжения – ПС «Камышлов» 110/35/10кВ. От трансформаторных подстанций электричество по воздушным линиям электропередачи 0,4кВ доставляется к потребителям. В границах проектирования расположены четыре трансформаторные подстанции.

Связь

Телефонизация застройки осуществляется от городских автоматический телефонных станций. В границах проектирования проложена кабельная канализация связи.

Также территория находится в зоне покрытия компаний сотовой связи «Мотив», «Билайн» и «Ростелеком» («Utel»).

  - Транспортное обслуживание территории

В настоящее время рассматриваемая территория обслуживается следующими улицами:

–	магистральные улицы районного значения ул. Новая, ул. Карловарская;

–	улицы местного значения в зонах жилой застройки ул. Карловарская, ул. Энергетиков, ул. Павлика Морозова, ул. Новая, ул. Чкалова, уд. Мастеров, ул. Стрелочников, ул. Вагонников, ул. Черепанова, ул. Гоголя, ул. Дальняя, ул. Заводская, ул. Семёнова.

Существующие улицы имеют участки с асфальтобетонным и грунтовым покрытием проезжей части, параметры улиц не соответствуют нормативным значениям. Рассматриваемая территория нуждается в замене покрытия проезжих частей и приведении основных параметров к нормативным.

В границах рассматриваемой территории проходит существующий маршрут общественного транспорта по ул. Загородная, ул. Семёнова со следующими остановочными пунктами:

–	о/п «Улица Загородная»;

–	о/п «Улица Машинистов».

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемой территории приведены в таблице 4.

Таблица 4

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| № | Наименование показателя | Сущ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего | 9,22 км |
|  | в том числе: |  |
|  | - магистральные улицы | 1,07 км |
|  | из них: |  |
|  | - районного значения | 1,07 км |
|  | - улицы местного значения в зонах жилой застройки | 8,15 км |
| 2 | Плотность магистральной сети | 1,01 км/км2 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | 8,70 км/км2 |
| 4 | Протяженность маршрута общественного транспорта | 1,39 км |

- Оценка состояния окружающей среды

  - Состояние воздушного бассейна

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений (ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.09.1999 № 96-ФЗ).

По информации Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2017 году» в Камышловском городском округе в 2017 году выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составил 0,18 тыс. т. Уловлено и обезврежено было 16,4% загрязняющих веществ.

В соответствии с докладом в Камышловском городском округе в 2015-2017 годах было выброшено в атмосферу следующее количество загрязняющих веществ (таблица 5).

Таблица 5

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от

стационарных источников в Камышловском ГО в 2015-2017 годах

| Наименование МО | Выброшено загрязняющих веществ, тыс.т. | Уловлено и обезврежено, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Камышловский ГО | 0,1 | 0,1 | 0,18 | 2,3 | 20,9 | 16,4 |

В 2017 году по сравнению с 2016 годом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Камышловском городском округе увеличились на 0,08 тыс. т (на 80%). В динамике за последние 3 года (2015 – 2017 гг.) выброс увеличился на 0,8 тыс. тонн.

На территории города основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются ООО «Камышловский кожевенник», ООО завод «Урализолятор», Камышловский филиал ОАО «Элтеза», ООО «Уральская диатомитовая компания» и транзитный транспорт. Главные причины значительных объёмов выбросов особенности технологических процессов, недостаточная оснащённость предприятий воздухоочистными установками и невысокая эффективность их работы.

В границах территории проектирования также расположены объекты, оказывающие негативное воздействие на атмосферу и на здоровье человека – автомойка, станция технического обслуживания автомобилей, а в непосредственной близости расположены СИЗО г. Камышлов, Камышловский завод стройматериалов, электроподстанция.

Значительная часть токсичных выбросов в атмосферу происходит при работе автотранспорта. В отработавших газах автомобилей содержится большое количество различных соединений – продуктов полного и неполного сгорания топлива: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различны групп, в том числе бенз(а)пирен, и другие загрязняющие вещества в следовых количествах. Загрязнение атмосферного воздуха отрицательно влияет на санитарно-гигиенические условия проживания населения в домах, расположенных непосредственно вдоль автомобильных дорог.

Одним из источников негативного воздействия на окружающую среду являются железнодорожные пути, расположенные в границах Введенского сельсовета. Атмосферные выбросы железнодорожного транспорта содержат твердые вещества органического и неорганического происхождения: пыль, сажа — 50%, окись углерода — 23%, диоксид серы — 22%, диоксид азота — 3%, прочие (пары кислот и щелочей, фтористые соединения, углеводороды, сероводороды, ацетон, пары бензина, аммиак) — 2%. Путевая техника, тепловозы при сжигании топлива с выхлопными газами выделяют оксид серы, углерода, азота, альдегиды. С южной стороны участок проектирования граничит с железной дорогой, что неблагоприятно влияет на состояние атмосферного воздуха.

Санитарно-защитные зоны

В границах проектирования и непосредственной близости от территории проектирования располагаются объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для данных объектов устанавливаются санитарно-защитные зоны. Перечень таких объектов и размеры их санитарно-защитных зон представлены в таблице 6. Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, а также в соответствии с Генеральным планом Камышловского городского округа Свердловской области.

Таблица 6

Нормативные размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов предприятий, сооружений и иных объектов

| № | Наименование объекта | Класс опас-ности | Размер СЗЗ, м | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в границах проектирования |
| 1 | Автомойка | V | 50 | Земельный участок с кадастровым номером 66:46:0104004:421, ул. Машинистов, 2-а |
| 2 | Станция технического обслуживания (прямоточный и тупиковый профилакторий) | V | 50 | Земельный участок с кадастровым номером 66:46:0104004:429, ул. Машинистов, 2-а |
| за границами проектирования |
| 3 | СИЗО | IV | 100 | Земельный участок с кадастровым номером 66:13:0902007:492, ул. Заводская, 51 |
| 4 | Камышловский завод стройматериалов | III | 300 | Земельный участок с кадастровым номером 66:46:0104003:47, ул. Строителей, 1 |
| 5 | Электроподстанция | V | 50 | Земельный участок с кадастровым номером 66:46:0104005:7, ул. Новая, 95 |

Территория проектирования частично расположена в санитарно-защитных зонах вышеуказанных объектов.

Согласно ПП РФ от 03.03.2018 №222 в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Вдоль южной границы проектирования проходят железнодорожные пути. В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с изменениями от 01.07.2017 жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 метров, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При проведении шумозащитных мероприятий санитарно-защитную зону железнодорожных путей возможно сокращать до 50 метров.

Санитарно-защитная зона железной дороги установлена в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Камышловский городской округ» в размере 50 метров.

Охранная зона железнодорожных путей

В соответствии с Приказом Минтранса РФ от 06.08.2008 №126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» ширина охранной зоны, необходимой для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, должна быть не менее 100 метров.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

По территории проектирования проходят воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кВ, а также подземные линии электропередачи.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» для линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- для воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ – в размере 10 метров;

- для подземных линий электропередачи напряжением – в размере 1 метра.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В настоящее время сведения о некоторых охранных зонах линий электропередачи внесены в сведения ЕГРН.

Охранные зоны объектов газоснабжения

По территории проектирования проходит подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа, которые запитывают газораспределительный пункт, а также подземные газопроводы низкого давления.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для подземных газопроводов устанавливается охранная зона на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Охранные зоны линий связи

В границах территории проектирования проходят линии связи.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют охранные зоны – участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. В целях сохранности кабельных линий связи были установлены охранные зоны в размере 2 метров.

Охранные зоны тепловых сетей

По территории проектирования проходят тепловые сети.

Согласно приказу Министерства строительства РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны тепловых коммунальных сетей» вдоль трасс прокладки тепловых сетей устанавливаются охранные зоны в виде земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Минимальные расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений

Минимальные расстояния от подземных газопроводов высокого давления 0,6 МПа до фундаментов зданий и сооружений устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и составляет 7 метров от оси трубопровода в обе стороны, от подземных газопроводов низкого давления – 2 метров в обе стороны.

Минимальные расстояния от тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений составляет 5 метров в каждую сторону.

Минимальные расстояния от водопроводов до фундаментов зданий и сооружений

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от водопровода до фундаментов зданий и сооружений составит 5 метров в каждую сторону.

Минимальные расстояния от коллекторов хозяйственно-бытовой канализации до фундаментов зданий и сооружений

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от коллекторов самотечной хозяйственно-бытовой канализации до фундаментов зданий и сооружений составит 3 метров в каждую сторону.

  - Состояние водных ресурсов

Состояние подземных вод

В соответствии с информацией государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2017 году» в подземных водах водозаборов Камышловского городского округа природный генезис имеют высокие концентрации соединений азотной группы (преимущественно в аммонийной форме – до 3,7 ПДК).

Природное несоответствие качества подземных вод на водозаборах хозяйственно-питьевого назначения на территории Камышловского городского округа имеется по следующим показателям: железо, кремний, марганец, аммоний, минерализация, хлориды, натрий, барий и бор.

В границах проектирования отсутствуют подземные источники питьевого водоснабжения.

Состояние поверхностных вод

Основным водотоком г. Камышлова является река Пышма. Река Пышма протекает в 1,5 км от границ проектирования. В границах территории проектирования и вблизи нее поверхностные водные объекты отсутствуют.

Согласно государственному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2017 году» в створе государственной наблюдательной сети на р. Пышма - в 5,5 км выше города Камышлова, в черте д. Обуховское, был зарегистрирован экстремально высокий уровень загрязнения поверхностных вод.

В целом, в Камышловском городском округе в 2017 году было выброшено 2,53 млн.куб.м сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе 2,53 млн.куб.м – загрязненных.

  - Состояние почвенно-растительного покрова

Качественное состояние почв, прежде всего, обусловлено разнообразием климатических, геологических, геоморфологических, растительных и других условий, влияющих на формирование почв.

В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые являются лишь миграционными средами, почва является наиболее объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения, она четко отражает распространение загрязняющих веществ и их фактическое распределение в компонентах природной среды городской территории.

Почвенный покров является главным накопителем радионуклидов. На территории Свердловской области имеются значительные площади, подвергшиеся радиоактивному загрязнению. Прежде всего, это касается сельскохозяйственных районов с лучшими почвами, в том числе Камышловский.

Источниками загрязнения почв в Камышловском городском округе являются промышленные предприятия, а также несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, которые стихийно образуются на территории городского округа и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию.

Наибольшее загрязнение испытывают грунты вдоль участков улиц с максимальной интенсивностью движения автомобильного транспорта, а также особенно ощутимое негативное воздействие испытывают территории в пределах границ отвода железной дороги, несанкционированных свалок и электроподстанций.

  - Физические факторы

Радиоактивное воздействие

Белоярская АЭС (далее ‒ БАЭС) расположена на территории Свердловской области в 40 км к востоку от города Екатеринбурга в городе Заречный на восточном берегу водохранилища, созданного на р. Пышме. В 5 км к юго-востоку от станции расположена Ольховская болотно-речная экосистема, в которую велся сброс дебалансных вод атомной станции. Она включает в себя Ольховское болото с прилегающими к нему заболоченными участками и вытекающую из него небольшую р. Ольховку, впадающую в р. Пышму.

Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС) образовался в 1957 г. вследствие аварии, произошедшей на ПО «Маяк». В границах территории ВУРСа проводятся систематические наблюдения за радиоактивностью атмосферных выпадений с помощью горизонтальных планшетов с суточной экспозицией и измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.

Город Камышлов входит в 100-км зону влияния БАЭС и зону ВУРС.

Согласно государственному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2017 году» в г. Камышлове среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений составляет 0,59 Бк/кв.м в сутки, что больше среднегодового значения по зоне (0,58 Бк/кв.м в сутки). Максимальное суточное значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений составляет 3,72 Бк/кв.м в сутки.

Среднегодовая концентрация Cs-137 в атмосферных выпадениях в г. Камышлове в 2017 году составила 0,063 Бк/кв.м в месяц, что ниже среднего значения по России (0,140 Бк/кв.м в месяц) и по ФГБУ «Уральское УГМС» (0,199 Бк/кв.м в месяц).

Среднегодовая концентрация Sr-90 в атмосферных выпадениях в г. Камышлове в 2017 году составила 0,43 Бк/кв.м в месяц, что выше среднего значения по ФГБУ «Уральское УГМС» (0,26 Бк/кв.м в месяц).

Электромагнитное воздействие

Основными источниками электромагнитного воздействия являются электроподстанции, линии электропередач и вышки сотовой связи.

Источниками электромагнитного воздействия на территории проектирования являются воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Вышки сотовой связи и электроподстанции в границах проектируемого участка отсутствуют.

Шумовое воздействие

Основными источниками шумового воздействия являются аэропорты, электроподстанции, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Шумовое воздействие оказывает автомобильный транспорт, осуществляющий движение на территории проектирования и в непосредственной от нее близости.

  - Санитарная очистка

В настоящее время работы по санитарной очистке и механизированной уборке территорий Камышловского городского округа осуществляют несколько организаций:

- ООО «Чистый город» - организация по сбору и вывозу ТКО;

- ООО «Азурит-Сервис» - организация по сбору и вывозу ТКО;

- МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа» - организация, ответственная за содержание автодорог;

- ООО «СпецТеплоСервис» - организация, ответственная за уборку и очистку дорожных покрытий;

- ООО «Камышловские объединенные экологические системы» - организация, ответственная за захоронение и утилизацию ТКО.

Всего на территории г. Камышлов расположено 165 контейнерных площадок, на которых установлено 365 контейнеров, из них 65 – установлено в частном секторе. Контейнерные площадки имеют ограждение и водонепроницаемое основание, ремонта не требуют. Дезинфекционная обработка и мойка мусорных контейнеров не производятся.

Захоронения осуществляются на территории 2 существующих кладбищ, расположенных в черте населенного пункта.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

- Планируемое функциональное зонирование и планируемый баланс территории

Для устойчивого развития территории проектирования настоящим проектом сформированы следующие функциональные зоны:

–	жилые зоны;

–	общественно-деловые зоны;

–	зоны производственных и коммунально-складских объектов

–	зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

–	зоны рекреационного назначения;

–	зоны специального назначения;

–	иные территориальные зоны.

Жилые зоны

Настоящим проектом предлагается развитие территорий малоэтажной секционной застройки и среднеэтажной застройки. Территории усадебной застройки откорректированы по красным линиям, планируемых для утверждения. Площадь зон составляет 34,23% от всей территории проектирования.

Общественно-деловые зоны

Данные зоны увеличены территориями универсальных общественных объектов.

Зоны производственных и коммунально-складских объектов

Территории коммунально-складских объектов (индивидуальных гаражей), расположенных в юго-восточной части участка проектирования увеличиваются с учётом обслуживающих их подъездов. Настоящим проектом сформирована территория коммунально-складских объектов в южной части участка проектирования, которая граничит с полосой отвода железной дороги.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Настоящим проектом предлагается сформировать территорию под существующий тепловой пункт, расположенный в структуре малоэтажной секционной застройки в юго-восточной части участка проектирования.

Зоны рекреационного назначения увеличены территорией зелёных насаждений общего пользования вблизи водного объекта в центральной части участка проектирования. Площадь зон составляет 0,70% от всей территории проектирования.

Зоны специального назначения

Территории военных и других режимных объектов увеличены с учётом планируемых для утверждения красных линий. Площадь зон составляет 36,54% от всей территории проектирования.

Иные территориальные зоны представлены территориями общего пользования внутри формируемых элементов планировочной структуры (кварталов), территориями общего пользования в границах красных линий, а также территориями с неопределённым функциональным назначением.

Границы функциональных зон отображены на рисунке 3.

Рис. 3. Схема планируемого функционального зонирования

Проектный баланс территории в соответствии с устанавливаемыми функциональными зонами, приводится в таблице 7.

Таблица 7

Проектный баланс территории

| № п/п | Наименование территорий | Площадь, га | Процент ко всей территории |
| --- | --- | --- | --- |
| – | Общая площадь земель в границе проектирования: | 106,06 | 100 |
|  | в том числе: |  |
| 1 | Жилые зоны | 36,31 | 34,23 |
|  | из них: |  |
|  | – зона усадебной застройки | 29,74 | 28,04 |
|  | – зона малоэтажной секционной застройки | 2,38 | 2,24 |
|  | – зона среднеэтажной застройки | 4,19 | 3,95 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 0,94 | 0,89 |
|  | из них: |  |
|  | – зона объектов торговли | 0,07 | 0,07 |
|  | – зона объектов бытового обслуживания | 0,24 | 0,23 |
|  | – зона универсальных общественных объектов | 0,63 | 0,59 |
| 3 | Зоны производственных и коммунально-складских объектов | 0,80 | 0,75 |
|  | из них: |  |
|  | – зона коммунально-складских объектов | 0,80 | 0,75 |
| 4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 9,18 | 8,66 |
|  | из них: |  |
|  | – зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,06 | 0,06 |
|  | – зона объектов транспортной инфраструктуры | 9,12 | 8,60 |
| 5 | Зоны рекреационного назначения | 0,74 | 0,70 |
|  | из них: |  |
|  | – зона водных объектов | 0,19 | 0,18 |
|  | – зона зелёных насаждений общего пользования | 0,55 | 0,52 |
| 6 | Зоны специального назначения | 38,76 | 36,54 |
|  | из них: |  |
|  | – зона военных и других режимных объектов | 38,76 | 36,54 |
| 7 | Иные территориальные зоны | 19,96 | 18,82 |
|  | из них: |  |
|  | – иные зоны | 4,85 | 4,57 |
|  | – территории общего пользования | 14,48 | 13,65 |

- Планируемое развитие жилищного строительства

На данный момент на территории проектирования расположено 327 жилых домов, в которых проживает 2106 человек.

Настоящим проектом в соответствии с материалами Генерального плана муниципального образования Камышловского городского округа предусматривается строительство трех и пятиэтажных многоквартирных (секционных) жилых домов, одного индивидуального жилого дома.

Показатели для нового строительства приняты согласно Генеральному плану муниципального образования Камышловского городского округа:

- средняя обеспеченность жилым фондом – 28,3 кв.м;

- плотность населения на территории многоквартирной секционной застройки (5 этажей) – 250 чел/га;

плотность населения на территории многоквартирной секционной застройки (3 этажа) – 117 чел/га;

- коэффициент семейности – 3.

В проектируемые показатели включены показатели строящегося на данный момент жилого 24-квартирного жилого дома по адресу ул. Загородная, 20-а.

Население проектируемого участка составит 2383 человека, в том числе 2106 человек – существующее население, 277 человек – перспективное население участка проектирования.

Жилой фонд территории проектирования составит 55322,0 кв.м., в том числе 48553,5 кв.м. – существующий сохраняемый жилой фонд, 6768,5 кв.м. – перспективный жилой фонд.

Плотность населения на территории проектирования составит 23 чел/га.

Общая информация по проектируемой жилой застройке сведена в таблице 8.

Таблица 8

Общие показатели проектируемой жилой застройки

| Характеристика жилых домов | Существующее | Проектное | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории проектирования, га | 106,06 |
| Тип жилой застройки | индивидуальная, многоквартирная блокированная, многоквартирная секционная | индивидуальная, многоквартирная секционная | индивидуальная, многоквартирная блокированная, многоквартирная секционная |
| Этажность | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| Количество жилых домов, в том числе: | 327 | 5 | 332 |
| - индивидуальные жилые дома, ед | 301 | 1 | 302 |
| - многоквартирные блокированные жилые дома, ед/кв | 14/28 | - | 14/28 |
| - многоквартирные секционные жилые дома, ед/кв | 12/587 | 4/92 | 16/679 |
| Жилой фонд, кв.м. | 48553,5 | 6768,5 | 55322,0 |
| - индивидуальные жилые дома, кв.м. | 16188,3 | 84,9 | 16273,2 |
| - многоквартирные блокированные жилые дома, кв.м. | 1508,5 | - | 1508,5 |
| - многоквартирные секционные жилые дома, кв.м. | 30856,7 | 6683,6 | 37540,3 |
| Население, чел | 2106 | 277 | 2383 |
| - индивидуальных жилых домов, ед | 692 | 3 | 695 |
| - многоквартирных блокированных жилых домов, ед | 64 | - | 64 |
| - многоквартирных секционных жилых домов, ед/кв | 1350 | 274 | 1624 |
| Плотность населения, чел/га | 20 | - | 23 |
| Обеспеченность жилым фондом, кв.м/чел | 23,1 | - | 23,2 |

- Планируемое развитие системы объектов социального обслуживания

В границах проектирования расположены следующие объекты социального и коммунально-бытового обслуживания:

- объект торговли торговой площадью 100 кв.м. по адресу: ул. Машинистов, 2б (ул. Павлика Морозова, 34а);

- объект торговли торговой площадью 1000,0 кв.м. по адресу ул. Карловарская, 2А;

- объект бытового обслуживания на 50 рабочих мест по адресу ул. Загородная, 29а.

Настоящим проектом в соответствии с материалами Генерального плана муниципального образования Камышловского городского округа предлагается размещение универсального общественного здания, в состав которого входят:

- объект торговли торговой площадью 150,0 кв.м;

- объект общественного питания на 80 посадочных мест;

- объект бытового обслуживания на 5 рабочих мест.

Такое здание предусматривается разместить в границах земельного участка с кадастровым номером 66:46:0104004:421 по адресу ул. Машинистов, 2-а.

Таблица 9

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума для населения территории проектирования

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения (норматив) | Норматив | Размещено по существующему состоянию | На население (2383 человека) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребность в соответствии с местными нормативами | Размещено в проекте |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| Дошкольные учреждения и учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (ед/мест) | обеспеченность 50 мест на 1 тыс.чел | - | 119 | - | за границами проектирования, МАДОУ «Детский сад №13 (ул. Свердлова, 41) |
| Общеобразовательные учреждения (ед/мест) | обеспеченность 110 мест на 1 тыс.чел | - | 262 | - | за границами проектирования, МАОУ «СОШ №6» (ул. Молодогвардейская, 26) |
| Детские школы искусств (внешкольные учреждения) ( ед.) | обеспеченность 22 места на 1 тыс.чел | - | 52 | - | за границами проектирования, МАУ ДО «Камышловская детская школа искусств №1» (ул. Энгельса, 22) |
| Учреждения культуры и искусства |
| Учреждения культуры клубного типа (ед/мест) | обеспеченность 50 мест на 1 тыс.чел. | - | 119 | - | за границами проектирования, АМУК КГО «Центр культуры и досуга» (ул. Вокзальная, 14а) |
| Библиотеки (учреждение) | обеспеченность 1 учреждение | - | - | - | за границами проектирования, библиотека (ул. Гагарина, 1а) |
| Объекты здравоохранения |
| Больничные учреждения (ед/койко-мест) | обеспеченность 7 койко-мест на 1 тыс.чел | - | 17 | - | за границами проектирования, ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница» (ул. Фарфористов, 3, ул. Куйбышева, 114) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения (ед/посещений в смену | обеспеченность 30 посещений в смену на 1 тыс.чел | - | 71 | - |  |
| Фармацевтические учреждения (аптеки, аптечные пункты, аптечные склады и другие) (объект) | обеспеченность 1 объект на 10 тыс.чел | - | - | - | за границами проектирования, г. Камышлов |
| Объекты торговли и общественного питания |
| Количество торговых объектов (ед/кв.м торговой площади) | обеспеченность 300 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 1/1100,0 | 714,9 | 1/150,0 | в границах проектирования, существующий и проектируемый объект торговли (ул. Машинистов, 2-а) |
| Объекты общественного питания (ед/посад. мест) | обеспеченность 31 посад. место на 1 тыс.чел. | - | 74 | 1/80 | в границах проектирования, проектируемый объект общественного питания (ул. Машинистов, 2-а) |
| Объекты физической культуры и спорта |
| Спортивные залы (ед/тыс. кв.м.) | обеспеченность 100 кв.м площади пола на 10 тыс. чел | - | 238,3 | - | за границами проектирования МБУ «Центр развития физической культуры спорта и патриотического воспитания» (ул. Энгельса, 207б) |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) (ед/кв.м.) | обеспеченность 500 кв.м на 1 тыс.чел | - | 1190,5 | - | за границами проектирования, городской стадион г. Камышлов |
| Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства (ед/мест) | обеспеченность 10 мест на 1 тыс.чел | - | 24 | - | за границами проектирования, ДЮСШ (ул. Свердлова, 92а) |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России (ед/операционное место) | обеспеченность 1 операционное место (окно) на 2 тыс. чел. | - | 1 | - | за границами проектирования, отделение ОАО «Сбербанк России» (ул. Гагарина, 11А) |
| Отделения связи (объект) | обеспеченность 1 объект на 6 тыс чел. | - | - | - | за границами проектирования, отделение ФГУП «Почта России» 624866 (ул. Заводская, 13) |
| Объекты коммунально-бытового назначения |
| Предприятия бытового обслуживания (ед/рабочие места ) | обеспеченность 7 рабочих места на 1 тыс.чел | 1/50 | 17 | 1/10 | в границах проектирования, существующий и проектируемый объект бытового обслуживания (ул. Машинистов, 2-а) |

- Планируемое развитие системы инженерно-технического обеспечения

Обеспечение существующего и проектного населения водой хозяйственно-питьевого качества предусматривается по сложившей системе централизованного водоснабжения. Для обеспечения бесперебойной подачи воды проектом предлагается закольцевать участки сети по ул. Павлика Морозова, ул. Машинистов, ул. Загородная, ул. Чкалова. Уточнение диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Расчеты объема водопотребления проектного населения сведены в таблицу 10.

Таблица 10

Расчетные объемы водопотребления

| № п/п | Потребители | Население, чел. | Объем водопотребления, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 756 | 143,6 |
| 2 | Проектная застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 3 | 0,6 |
| 3 | Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с централизованным гор.водоснабжением | 1350 | 310,5 |
| 4 | Проектная застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с централизованным гор.водоснабжением | 274 | 63,0 |
| 5 | Неучтенные расходы 10% | 2380 | 51,7 |
| 6 | Полив | 2380 | 120,6 |
| 7 | ИТОГО | 2380 | 689,4 |

Примечания:1. Для застройки с местными водонагревателями удельное хозяйственно-питьевое водопотребление среднесуточное принято 190л/сут. на 1 жителя, с централизованным горячим водоснабжением - 230л/сут. на 1 жителя. 2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения. 3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами принято в размере 10%. 4.Удельное среднесуточное потребление воды на полив принято 50 л/сут.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 108 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.

Водоотведение

Проектом предлагается развитие централизованной системы водоотведения в границах проектирования. Канализование застройки решается путем присоединения проектных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к существующей сети водоотведения, с дальнейшим отведением на очистные сооружения города.

Отведение хозяйственно – бытовых стоков с проектируемой территории решается с помощью системы самотечных коллекторов, проложенных в соответствии с решениями раздела «Вертикальная планировка территории». Новые коллекторы предлагается проложить по ул. Гоголя, ул. Строителей, ул.Новая, ул. Семеновка, ул. Чкалова, ул. Павлика Морозова.

Таблица 11

Расчетные объемы хозяйственно-бытовых стоков

| № п/п | Потребители | Население, чел. | Объем хозяйственно-бытовых стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 756 | 143,6 |
| 2 | Проектная застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 3 | 0,6 |
| 3 | Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с централизованным гор.водоснабжением | 1350 | 310,5 |
| 4 | Проектная застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с централизованным гор.водоснабжением | 274 | 63,0 |
| 5 | Неучтенные расходы 10% | 2380 | 51,7 |
| 6 | ИТОГО | 2380 | 568,8 |

Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории предусматривается по сложившейся системе. Электричество от трансформаторных пунктов по линиям электропередачи 0,4кВ будет доставляться к жилым и общественным объектам. Проектируемую застройку так же предусматривается подключить к существующим трансформаторным пунктам. Также проектом предусматривается замена неизолированных проводов линий электропередачи 10кВ на изолированные провода, с целью соблюдения охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. Результаты расчета объемов электропотребления сведены в таблицу 12.

Таблица 12

Расчетные объемы электропотребления

| № п/п | Потребители | Количество, м2 | Объем электропотребления, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Существующие индивидуальные жилые дома с газовыми плитами (1-2 этажа) | 17696,8 | 371,6 |
| 32 | Проектные индивидуальные жилые дома с газовыми плитами (1-2 этажа) | 84,9 | 1,8 |
| 3 | Существующие жилые дома с газовыми плитами (3-5 этажей) | 30856,7 | 666,5 |
| 4 | Проектные жилые дома с плитами на природном газе (5 этажей) | 6683,6 | 163,9 |
| 5 | ИТОГО | 55237,1 | 1184,2 |

Примечания: 1. Удельные расчетные электрические нагрузки приняты для жилых домов 1-2 этаж, с плитами на природном газе -21,0 Вт/м2, для жилых домов 3-5 этажей с газовыми плитами – 21,6 Вт/м2. В расчетах учтены нагрузки зданий и помещений общественного назначения.

Теплоснабжение

Теплоснабжение существующей и проектируемой индивидуальной застройки предусматривается от автономных газовых установок. Теплоснабжение существующей секционной застройки предусматривается по сложившейся схеме. Теплоснабжение проектируемой секционной застройки предлагается осуществлять от существующего теплового пункта, расположенного по ул. Загородная. Расчеты теплопотребления сведены в таблицу 13.

Таблица 13

Расчет теплопотребления

| № п/п | Потребители | Площадь, м2 | Потребители, чел. | Суммарный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Существующая жилая застройка, обеспеченная централизованной системой теплоснабжения | 30856,7 | 1350 | Отопление 5,5 ГВС 1,2 |
| 2 | Проектная жилая застройка, обеспеченная централизованной системой теплоснабжения | 6683,6 | 274 | Отопление 0,6 ГВС 0,2 |
| 3 | ИТОГО | 37540,3 | 1624 | 7,5 |

Газоснабжение

В настоящий момент централизованной системой газоснабжения обеспечена часть существующей застройки, расположенная в границах проектирования. Для теплоснабжения и удовлетворения коммунально-бытовых нужд проектом предусматривается обеспечить проектную застройку централизованной системой газоснабжения. Обеспечить газом проектную застройку возможно от сложившейся системы газоснабжения г.Камышлова. Результаты расчетов сведены в таблицу 14.

Таблица 14

Расчетные объемы газопотребления

| № п/п | Потребители | Население, чел. | Годовой расход газа, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Существующая жилая застройка с газовыми плитами и газовыми водонагревателями (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 756 | 229672,8 |
|  | Проектная жилая застройка с газовыми плитами и газовыми водонагревателями (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 3 | 911,4 |
| 2 | Существующая жилая застройка с газовыми плитами и газовыми водонагревателями (с централизованным горячим водоснабжением) | 1350 | 165753,0 |
| 3 | Проектируемая жилая застройка с газовыми плитами и газовыми водонагревателями (с централизованным горячим водоснабжением) | 274 | 33641,72 |
| 4 | ИТОГО | 2380 | 429978,9 |

Примечания:1. Минимальный расчетный показатель удельного годового расхода газа 1 человека в индивидуальной и блокированной застройке принят 303,80 м3/год, в секционной – 122,78. м3/год.

Связь

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента се мейности, принятым равным в данной застройке – 3,0, общее количество номеров для проектируемой застройки составит 793.

Подключение перспективных абонентов возможно произвести к существующей автоматической телефонной станции г.Камышлова.

Также проектом предлагается:

-обеспечить население услугами Интернета;

-развитие системы цифрового вещания.

- Планируемое развитие системы транспортного обслуживания

В основу развития улично-дорожной сети проектируемой территории положены предложения генерального плана Камышловского городского округа и проекта планировки северо-восточной части Камышловского городского округа. Развитие планировочной структуры предполагает следующие основные мероприятия:

–	замена покрытия проезжих частей;

–	построение недостающих транспортных связей УДС;

–	приведение основных параметров улиц и дорог к нормативным.

Магистральными улицами районного значения являются ул. Новая, ул. Карловарская, которые обеспечивают транспортную связь проектируемой территории с другими районами города. Ширина улиц в «красных линиях» – 16,0 - 25,0 м, ширина проезжей части 7,0 м, ширина пешеходной части тротуара 2,25 м.

Улицами местного значения в зонах жилой застройки являются ул. Карловарская, ул. Энергетиков, ул. Павлика Морозова, ул. Новая, ул. Чкалова, уд. Мастеров, ул. Стрелочников, ул. Вагонников, ул. Черепанова, ул. Гоголя, ул. Дальняя, ул. Заводская, ул. Семёнова. Ширина улиц в «красных линиях» составляет 8,5 – 35,0 м, ширина проезжих частей 6,0 – 7,0 м, ширина пешеходных частей тротуаров 1,0 – 2,25 м.

Протяженность магистральной сети, обслуживающей проектируемую территорию, составляет 1,07 км. Плотность магистральной сети – 1,01 км/км². Общая протяженность улично-дорожной сети 10,00 км. Плотность улично-дорожной сети 9,43 км/ км².

Поперечные профили проектируемых и реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2016. Радиусы закругления проезжих частей на пересечениях и примыканиях 6,0-12,0 м.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемой территории, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Существующий маршрут общественного транспорта проходит по ул. Загородная, ул. Семёнова со следующими остановочными пунктами:

- о/п «Улица Загородная»;

- о/п «Улица Машинистов».

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемой территории приведены в таблице 15.

Таблица 15

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| № | Наименование показателя | Сущ | Проект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего | 9,22 км | 10,00 км |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - магистральные улицы | 1,07 км | 1,07 км |
|  | из них: |  |  |
|  | - районного значения | 1,07 км | 1,07 км |
|  | - улицы местного значения в зонах жилой застройки | 8,15 км | 8,93 км |
| 2 | Плотность магистральной сети | 1,01 км/км2 | 1,01 км/км2 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | 8,70 км/км2 | 9,43 км/км2 |
| 4 | Протяженность маршрута общественного транспорта | 1,39 км | 1,39 км |

- Инженерная подготовка и благоустройство территории

  - Характеристика прилегающей территории и территории проектирования

Анализ территории выполнен на топографической основе масштаба 1:1000. Рельеф рассматриваемого участка территории – спокойный. Отметки поверхности колеблются в интервале от 106,64 до 126,70. Наиболее возвышенный участок располагается в северной части района проектирования, пониженный участок – в юго-восточной части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 14 ‰. На территории проектирования отсутствуют источники негативного воздействия на окружающую среду. В границах проектируемой территории система отведения поверхностных стоков отсутствует.

В результате анализа территории естественный сток поверхностных вод осуществляется в основном в южном направлении.

Характер существующего рельефа территории проектирования с учетом прилегающей территории приведен на рисунке 4.

На основании существующего состояния и использования территории проектом предлагается организация ливневой канализации открытого типа по ул. Машинистов и закрытой ливневой канализации по ул. Семенова с последующим отводом на проектируемые очистные сооружения. Объем стоков с территории проектирования учтен при расчетах, которые приведены в разделе «Вертикальная планировка, поверхностный водоотвод».

Рис. 4 Характер существующего рельефа

  - Предложения ранее утвержденной градостроительной документации

Предложениями Генерального плана МО Камышловского городского округа предусмотрен отвод дождевых вод решается открытой системой дождевой канализации с устройством открытых ливнестоков. Поверхностные воды собираются в систему дождевой канализации и проводятся самотечными открытым и закрытым  коллекторами к проектируемым очистным сооружениям. По условиям стока предлагается устройство площадки очистных сооружений у р. Пышмы. При расчете мощности и размеров очистных сооружений необходим учета всех территорий, с которых отводится поверхностный сток.

Приблизительное местоположение очистных сооружений приведено на рисунке 5.

Рис. 5. Выкопировка из Генерального плана МО Камышловского городского округа

  - Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно с помощью мероприятий инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

- вертикальная планировка;

- поверхностный водоотвод.

В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода при максимальном сохранении существующего рельефа в соответствии с требованиями СП 42.13330 2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4 ‰ до 36‰. Максимальная разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет от –0,19до +0,50 метра.

В границах проектирования водный объект отсутствует. Ближайший водный объект река Пышма, расположенный на расстоянии приблизительно 1,5 км.

Проектом предусмотрена также локальный сброс бессточного участка, расположенного в центральной части, в образованный водный объект.

Проанализировав ранее утвержденную градостроительную документацию и особенности существующего рельефа, целесообразнее будет предусмотреть отвод поверхностного стока с рассматриваемой территории ливневой канализацией открытого и закрытого типа по самотечным коллекторам в существующий водный объект через площадку очистных сооружений, расположенные за пределами проектируемой территории. Сброс осуществляется в реку Пышму.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на Схеме вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, лист 6 графических материалов.

В данном разделе проекта планировки был произведен расчет расходов ливневых стоков. Справочные данные для расчета расходов дождевых стоков сведены в таблицу 16.

Таблица 16

Справочные данные для расчета расходов дождевых стоков

| № п\п | Наименование показателей | Обозначение и ед. измерения | Значение | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Годовой слой осадков (среднестатистический) в том числе: | h, мм | 473 | СП 131.13330. 2012 |
|  | 1. За холодный период времени |  | 116 |  |
|  | 2. За теплый период времени |  | 357 |  |

Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосбора, определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года с общей площади по формуле:

WГ = WД + WТ + WМ

где WД, WТ, WМ – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, в м3.

Опираясь на исходные и справочные данные, были определены расходы воды с территории проектирования (в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты»). Результаты расчетов, исходя из условия 100 % отвода поверхностных вод с территории водонепроницаемых поверхностей (38 % общей площади в соответствии с проектом), сведены в таблицу 17.

Таблица 17

| № водосб. бас. | Суточный расход (средн.), м3/сут. | Годовой расход, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дождевые | Талые | Поливомоечные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1(S = 25,1 га) | 129,67 | 31362,45 | 10190,60 | 13030,50 |
| 2(S = 7,3 га) | 33,11 | 9121,35 | 2963,80 |  |
| 3(S = 30,0 га) | 136,07 | 37485,00 | 12180,00 |  |
| 4(S = 43,7 га) | 198,21 | 54603,15 | 17742,20 |  |
| ИТОГО: | 497,06 | 132571,95 | 43076,60 | 13030,50 |

Общий годовой расход сточных вод составит 188679,05 м3/год, следовательно, среднесуточный расход поверхностного стока исходя из среднегодового уровня осадков с территории площадки равен 6,0 л/с.

  - Инженерное благоустройство территории

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

-	организация открытой сети ливневой канализации;

-	организацию зон отдыха в жилых зонах;

-	устройство тротуаров, пешеходных дорожек, озеленения.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам проектом предусмотрены понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Типовая конструкция понижающей площадки приведена на рисунке 6. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм. Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

Рис. 6. Типовая конструкция понижающей площадки

- Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными объектами, оказывающими различное влияние на безопасность территории проектируемого микрорайона являются:

–	объекты транспортной и инженерной инфраструктур;

–	объекты службы пожарной безопасности (пожарные депо);

–	объекты гражданской обороны (сборные эвакуационные пункты, защитные убежища ГО)

–	охранные и санитарно-защитные зоны;

–	маршруты перевозки опасных грузов.

Среди природных опасностей на территории рассматриваемого района можно выделить:

Землетрясение

В соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмичных районах» расчетная сейсмическая интенсивность в баллах для Серовского городского округа равна 7 баллам с 1% повторяемостью возможного превышения в течение 50 лет. Повторяемости сотрясений для данного района в среднем составляет один раз в 5000 лет.

Здания в рассматриваемом округе относятся к типу Б, В и С7.

Землетрясения приводят к возникновению чрезвычайных ситуаций на коммунально-электрических сетях (КЭС). Последствия от аварии КЭС могут оказывать поражающее действие на людей. Возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

К основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории проектирования относятся: аварии на потенциально опасных объектах, граничащих с проектируемым микрорайоном, транспортные аварии и катастрофы при перевозках опасных грузов, аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.

Аварии на электро-энергетических системах и системах связи с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и обширных территорий приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений электроэнергией и теплом.

Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обусловливается:

–	риском для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф;

–	предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия защиты населения являются составной частью предупредительных мер и мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и, следовательно, выполняются как в превентивном (предупредительном), так и оперативном порядке с учетом возможных опасностей и угроз. При этом учитываются особенности расселения людей, природно-климатические и другие местные условия, а также экономические возможности по подготовке и реализации защитных мероприятий.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

–	оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;

–	эвакуационные мероприятия;

–	меры по инженерной защите населения;

–	меры радиационной и химической защиты;

–	медицинские мероприятия;

–	подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Организация оповещения населения

Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности. Оповестить население означает своевременно предупредить его о надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также проинформировать о порядке поведения в этих условиях. Заранее установленные сигналы, распоряжения и информация относительно возникающих угроз и порядка поведения в создавшихся условиях доводятся в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.

Верхнее звено системы оповещения крупного города, как правило, устанавливается в органе управления ГОЧС города, где организовано постоянное дежурство ответственных лиц.

Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности на территории Российской Федерации являются электрические сирены. Они устанавливаются по территории городов и населенных пунктов с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, их сплошное звукопокрытие. Сирены наружной установки обеспечивают радиус эффективного звукопокрытия в городе порядка 300–400 м.

Другим эффективным элементом систем оповещения населения служат сети уличных громкоговорителей. Один громкоговоритель в условиях города при установке на уровне второго этажа (наиболее типичный вариант установки) обеспечивает надежное доведение информации в пределах порядка 40–50 м вдоль улицы.

Эвакуационные мероприятия

Эвакуация относится к основным способам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а в отдельных ситуациях (катастрофическое затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот способ защиты является наиболее эффективным. Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.

Заблаговременная эвакуация населения опасных районов проводится в случае краткосрочного прогноза возможности возникновения аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия.

Экстренная эвакуация населения из опасного района — при возникновении чрезвычайной ситуации.

Необходимость эвакуации и сроки ее осуществления определяются комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностям критериям. Для кратковременного размещения эвакуированного населения предусмотрено использование служебно-бытовых помещений, клубов, пансионатов, лечебно-оздоровительных учреждений, туристических баз, домов отдыха, санаториев, а также садово-огороднических товариществ. В летнее время возможно кратковременное размещение в палатках.

Укрытие населения в защитных сооружениях

Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени имеет важное значение, особенно при возникновении трудностей и невозможности полной эвакуации населения из больших городов, а в сочетании с другими способами защиты обеспечивает снижение степени его поражения от всех возможных поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций различного характера.

Защитное сооружение — это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, опасных природных явлений в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.

Надежным способом защиты людей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени являются убежища. Убежища — это защитные сооружения, в которых в течение определенного времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от воздействия современных средств поражения, поражающих факторов природных и техногенных катастроф.

Использование средств индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это предмет или группы предметов, предназначенные для защиты (обеспечения безопасности) одного человека от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, а также светового излучения ядерного взрыва

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся противогазы, респираторы и простейшие средства защиты типа противопыльных тканевых масок и ватно-марлевых повязок.

К средствам защиты кожи — специальная защитная одежда, изготавливаемая из прорезиненных и других тканей изолирующего типа, а также бытовая одежда из полиэтиленовых и других влаго- и пыленепроницаемых материалов.

Медицинские мероприятия по защите населения представляют собой комплекс мероприятий (организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и др.), направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи.

В состав медицинских средств индивидуальной защиты включены химические, химиотерапевтические, биологические препараты и перевязочные средства, предназначенные для предотвращения или ослабления воздействия на человека поражающих факторов источников и самих чрезвычайных ситуаций. Эти средства могут использоваться самостоятельно, либо в порядке взаимопомощи.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды

- Мероприятия по охране окружающей среды

Настоящим проектом в соответствии с генеральным планом Камышловского городского округа предусмотрено проведение мероприятий по охране окружающей среды:

- установление в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитных зон предприятий и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на атмосферу, расположенных на территории проектирования и за ее границами;

- соблюдение установленного режима использования санитарно-защитных зон;

- функциональная трансформация мойки автомобилей в объект общественно-делового назначения;

- функциональная трансформация станции технического обслуживания в закрытые сооружения для хранения автомобилей;

- регулярный мониторинг и контроль за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятий и на территории прилегающих к промышленной зоне жилых районов;

- оптимизация основного потока грузового и транзитного транспорта;

- приведении основных параметров улиц в соответствие нормативным значениями в зависимости от категории;

- контроль выбросов от автомобильного транспорта;

- благоустройство территории в границах красных линий.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных водных ресурсов

- проектные решения по централизованному водоотведению и водоснабжению территории проектирования;

- организация системы сбора, хранения и утилизации коммунальных отходов.

Мероприятия по охране почв и грунтов

- организация системы сбора, хранения, вывоза и утилизации бытовых отходов, которые приводят к накоплению в почве загрязняющих веществ и вовлечению их в кругооборот, нарушению целостности растительного покрова и зарастанию участков земли сорной растительностью;

- мониторинг и своевременная ликвидация несанкционированных свалок и захоронений бытовых отходов.

Мероприятия, влияющие на физические факторы

- инженерно-технические мероприятия, конструктивные изменения шумозащиты зданий, создание экранов и полос зеленых насаждений вблизи железнодорожных путей;

- снижение пылевой нагрузки на население путем пылеподавления (полив территории в летний период), благоустройства и озеленения территории, повышения качества дорожного покрытия, обеспечения своевременной санитарной очистки территории;

- регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы.

- Планировочные ограничения

Санитарно-защитные зоны

В границах проектирования и непосредственной близости от территории проектирования располагаются объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для данных объектов устанавливаются санитарно-защитные зоны, в границы которых попадает существующая жилая застройка.

Для исключения санитарно-защитных зон на жилую застройку настоящим проектом в том числе согласно мероприятиям генерального плана Камышловского городского округа были предусмотрены мероприятия по реорганизации и функциональной трансформации промышленных территорий. Перечень мероприятий для каждого отдельного объекта представлены в таблице 18.

Таблица 18

Перечень мероприятий для изменения санитарно-защитных зон объектов, в границы которых попадает жилая застройка

| № | Наименование предприятия | Класс опасности и размер СЗЗ существу-ющие | Класс опас-ности и размер СЗЗ предлага-емые проектом | Сущность рекомендуемых мероприятий по изменению СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в границах проектирования |
| 1 | Автомойка | V/50 | - | Функциональная трансформация в объект общественно-делового назначения без установления санитарно-защитной зоны (объект торговли, объект общественного питания и бытового обслуживания) |
| 2 | Станция технического обслуживания (прямоточный и тупиковый профилакторий) | V/50 | -/по расчетам | Функциональная трансформация в закрытые сооружения для хранения легкового транспорта. Разработка проекта санитарно-защитной зоны на основании натурных измерений и расчетов. |
| за границами проектирования |
| 3 | Камышловский завод стройматериалов | III/300 | IV /100 | Уменьшение класса опасности Технологическая и функционально-планировочная трансформация площадки с формированием зоны, в границах которой допускается размещение объектов, не оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека Разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны с организацией и благоустройством |

Согласно ПП РФ от 03.03.2018 №222 в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Охранные зоны объектов электроснабжения

Настоящим проектом предлагается переукладка воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ в линии с самонесущими изолированными проводами, а также размещение подземных линий электропередачи.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» для линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- для воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ с самонесущим изолированными проводами - в размере 5 метров;

- для подземных линий электропередачи – в размере 1 метра.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

Охранные зоны объектов газоснабжения

Проектом предлагается размещение газопроводов низкого давления.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для подземных газопроводов устанавливается охранная зона на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Охранные зоны тепловых сетей

На проект предусматривается размещение тепловых сетей.

Согласно приказу Министерства строительства РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны тепловых коммунальных сетей» вдоль трасс прокладки тепловых сетей устанавливаются охранные зоны в виде земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Минимальные расстояния от водопроводов до фундаментов зданий и сооружений

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от проектируемых водопроводов до фундаментов зданий и сооружений составит 5 метров в каждую сторону.

Минимальное расстояние от канализации до фундаментов зданий и сооружений

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации до фундаментов зданий и сооружений составит 3 метра в каждую сторону.

- Санитарная очистка территории

Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории населенного пункта в безопасном для человека состоянии.

Расчет накопления твердых коммунальных отходов произведён в соответствии с генеральной схемой очистки территории Камышловского городского округа на 2017 – 2032 год.

Количество твердых коммунальных отходов рассчитывается по формуле:

где:

– норма накопления твердых коммунальных отходов на 1 чел. в год от жителей благоустроенного жилищного фонда, равная 2,398 м3/год;

– территориальный коэффициент накопления твердых коммунальных отходов;

– численность населения.

В результате расчетов коммунальные отходы проектируемой территории составляют 5714,4 м3/год, или 15,66 м3/сутки.

Для объектов социального и коммунально-бытового назначения объем твердых коммунальных отходов составит 882,0 м3/год, или 2,42 м3/сутки

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, с периодичностью:

- в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный;

- в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток.

На проект предлагается установка контейнерных площадок для размещения мусорных контейнеров, куда будет осуществляться сбор бытовых отходов.

В соответствии с «Рекомендациями по выбору методов и организации удаления бытовых отходов», утвержденными 15 марта 1985 г, мусорные контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 метров, но не более 100 метров. Площадки для контейнеров должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное). Наибольшее количество размещаемых контейнеров на площадке не должно превышать шести.

V.	Обоснование очерёдности планируемого развития территории

Настоящий проект планировки территории в границах кадастрового квартала 66:46:0104004 в северной части Камышловского городского округа разработан в соответствии со сроком реализации Генерального плана муниципального образования Камышловский городской округ – 2030 г, без разделения на этапы.

Обоснования очерёдности планируемого развития территории проектирования сведены в таблицу «Основные технико-экономические показатели» (таблица 19).

Таблица 19

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% | 106,06/100 | 106,06/100 |
|  | в том числе: |  |
| 1 | Жилые зоны | га/% | 31,31/29,52 | 36,31/34,23 |
|  | – зона усадебной застройки | га/% | 26,66/25,14 | 29,74/28,04 |
|  | – зона малоэтажной секционной застройки | га/% | 1,85/1,74 | 2,38/2,24 |
|  | – зона среднеэтажной застройки | га/% | 2,80/2,64 | 4,19/3,95 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | га/% | 0,31/0,29 | 0,94/0,89 |
|  | – зона объектов торговли | га/% | 0,08/0,08 | 0,07/0,07 |
|  | – зона объектов бытового обслуживания | га/% | 0,23/0,22 | 0,24/0,23 |
|  | – зона универсальных общественных объектов | га/% | –/– | 0,63/0,59 |
| 3 | Производственные и коммунально-складские зоны | га/% | 0,05/0,05 | 0,80/0,75 |
|  | – зона коммунально-складских объектов | га/% | 0,05/0,05 | 0,80/0,75 |
| 4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 19,34/18,23 | 9,18/8,66 |
|  | – территория объектов инженерной инфраструктуры | га/% | 0,15/0,14 | 0,06/0,06 |
|  | – территория объектов транспортной инфраструктуры | га/% | 19,19/18,09 | 9,12/8,60 |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 0,26/0,24 | –/– |
|  | – зона огородов | га/% | 0,26/0,24 | –/– |
| 6 | Зоны рекреационного назначения | га/% | 0,19/0,18 | 0,74 |
|  | – зона водных объектов | га/% | 0,19/0,18 | 0,19/0,18 |
|  | – зона зелёных насаждений общего пользования | га/% | –/– | 0,55/0,52 |
| 7 | Зоны специального назначения | га/% | 38,63/36,42 | 38,76/36/54 |
|  | – зона военных и других режимных объектов | га/% | 38,63/36,42 | 38,76/36/54 |
| 8 | Иные территориальные зоны | га/% | 15,97/15,06 | 19,96/18,82 |
|  | – прочие территории | га/% | 15,97/15,06 | 4,85/4,57 |
|  | – территории общего пользования | га/% | –/– | 14,48/13,65 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 2106 | 2383 |
| 2 | Плотность населения на территории застройки | чел. на га | 20 | 23 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1 | Средняя обеспеченность населения | кв.м/чел | 23,1 | 23,2 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда So6щ. | кв.м | 48553,5 | 55322,0 |
| 3 | Количество жилых домов | ед | 327 | 332 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| 1 | Объекты торговли | ед/кв.м. торг.площад | 2/1100,0 | 3/1250,0 |
| 2 | Объекты бытового обслуживания | ед/раб.мест | 1/50 | 2/55 |
| 3 | Объекты общественного питания | ед/пос.мест | - | 1/80 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 9,22 | 10,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные улицы | км | 1,07 | 1,07 |
|  | из них: |  |
|  | - районного значения | км | 1,07 | 1,07 |
|  | - улицы местного значения в зонах жилой застройки | км | 8,15 | 8,93 |
| 2 | Плотность магистральной сети | км/км2 | 1,01 | 1,01 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 8,70 | 9,43 |
| 4 | Протяженность маршрута общественного транспорта | км | 1,39 | 1,39 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Водопотребление | куб.м/сут | 454,1 | 689,4 |
| 2 | Водоотведение | куб.м/сут | 454,1 | 568,8 |
| 3 | Теплопотребление | МВт | 6,7 | 7,5 |
| 4 | Электропотребление | кВт | 1038,1 | 1184,2 |
| 5 | Связь | номеров | - | 793 |
| 6 | Газопотребление | м3/год | 395425,8 | 429978,9 |

Приложение 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 66:46:0104004 в северной части

Камышловского городского округа

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект градостроительного планирования, его основные характеристики, месторасположение | Документация по планировке территории включает в себя проект планировки территории и проект межевания территории. Данная документация разрабатывается на застроенные и подлежащие застройке территории в границах кадастрового квартала 66:46:0104004 Камышловского городского округа (далее – Проектируемая территория). |
| 2 | Вид документации | Проект планировки и проект межевания территории (далее - Проект). |
| 3 | Цель разработки Проектов | Для обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления красных линий и проведения комплексных кадастровых работ. Анализ существующей градостроительной ситуации и решения задач по развитию Проектируемой территории. 3. Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности. 4. Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. |
| 4 | Состав разработки Проекта: | Геодезические изыскания: Произвести аэрофотосъемку территории в границах кадастрового квартала 66:46:0104004 Камышловского городского округа, за исключением территории с кадастровым номером 66:46:0104004:137, 66:46:0104004:138 Требования к точности и формату: точностью соответствующей топографии М 1:500, с разрешением 300 dpi, система координат МСК-66. Предоставить ортофотопланы, в формате ГИС «MapInfo» (mif, mid), GeoTIFF с пространственным разрешением не хуже 10 см на пиксель. Создать на территорию кадастрового квартала 66:46:0104004, за исключением территории с кадастровым номером 66:46:0104004:137, 66:46:0104004:138, цифровую картографическую карту масштаба 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, система координат МСК – 66, система высот Балтийская 77г. Предоставить ЦТК в формате ГИС «MapInfo» (mif, mid). Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11.02.96. Свод правил СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства; ГКИНП 02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, и 1:500, изд.1982 г. (с изменениями и дополнениями, изд.1987 г.); Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, и 1:500, изд.1989 г.; ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах, изд.1973 г.; ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. И иных нормативных актов регулирующих данную деятельность. По результатам инженерно – геодезических изысканий Заказчику предоставить: ЦТП в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м в электронном виде в формате Mapinfo версии 9.5 на CD диске в 3 экземплярах, технический отчёт о топографической съёмке на бумажном носителе, в электронном виде в формате таблиц Mapinfo и .doc (Microsoft Word-2003) на CD диске в 2 экземплярах; Ортофотопланы, М 1:500, с разрешением 300 dpi, система координат МСК-66. Предоставить ортофотопланы, в формате ГИС «MapInfo». Загрузить Ортофотопланы и ЦТК в Картографический модуль программного обеспечения ИСОГД Камышлов в виде слоев тематических карт. Соблюсти структуры хранения пространственных данных в Картографическом модуле. Разработать проект планировки и проект межевания территории: 1. Определить зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, в соответствии с Генеральным планом развития Камышловского городского округа до 2032 года, утвержденного Решением Думы Камышловского городского округа № 257 от 27.09.2013 года. 2. Определить границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическому или юридическому лицу для строительства (реконструкции) планируемых объектов. 3. Учесть климатические условия и сложность рельефа, а также большую повторяемость особо опасных явлений погоды (сильные ветры, метели, ливневые осадки и снежные заносы и т.п.), в связи с этим в проекте должны быть разработаны мероприятия, учитывающие данные обстоятельства, в том числе: - проработать раздел по организации систем водоотведения дождевых, талых и грунтовых вод с выделением основных и вспомогательных бассейнов канализования с водовыпусками ливневых вод; - проработать раздел по организации автомобильного и пешеходного движения; - параметры проектируемых улиц должны отвечать нормам проектирования с учетом климатических условий (водоотведение дождевых и талых вод, полоса складирования снега и т.п.) с минимальной шириной между границами земельных участков – 15 м; 4. Проект межевания Проектируемой территории разработать с учетом изменений Федерального законодательства по состоянию на момент заключения муниципального контракта (изменений в Градостроительном кодекс Российской Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации), в целях проведения комплексных кадастровых работ. В проекте межевания отобразить: -границы земельных участков под существующими зданиями, сооружениями, в том числе под жилыми домами; - границы земельных участков для размещения линейных объектов федерального, регионального или местного значения. Планируемые к строительству линейные объекты должны быть размещены с учетом сложившегося землепользования, по возможности без вмешательства в права третьих лиц при их реализации; - границы образуемых и изменяемых земельных участков; - границы земельных участков, подлежащих изъятию для государственных и муниципальных нужд. 5. В составе Проекта разработать предложения по определению участков под развитие застроенных территорий. Проработать вопрос по установлению красных линий для существующих и сохраняемых проездов, преимущественно расположенных в зонах жилой застройки, прохождение проектируемой улично-дорожной сети предусматривать с учетом максимального сохранения границ уже сформированных земельных участков. 6. Материалы Проекта должны быть представлены на бумажном носителе и в электронном виде в формате ИСОГД Камышлов. Исполнитель обязан обеспечить актуализацию базы пространственных данных программного продукта ИСОГД в части внесения сведений о Проекте планировки, Проекте межевания в виде документа, представляющего семантическое описание и графические данные. Исполнитель обязан организовать качественное распределение атрибутивных и графических данных в ПО ИСОГД. Работы по внесению материалов в ИСОГД могут быть выполнены посредством удаленного доступа к ПО ИСОГД. |
| 5 | Требования к Исполнителю | Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в области проектирования и свидетельства СРО о допуске к работам по инженерным изысканиям. |
| 6 | Нормативная и градостроительная документация, правовые акты и исходные данные | Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52−ФЗ «О санитарно − эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Решением Думы Камышловского городского округа от 23.04.2015 года №472; Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; - Генеральный план развития Камышловского городского округа до 2032 года, утвержденного Решением Думы Камышловского городского округа №257 от 27.09.2013; Правила землепользования и застройки Камышловского городского округа, утвержденные решением Думы Камышловского городского округа от 25.05.2017 года № 116; СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №825); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74); СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»; Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; - РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; - Копии существующих топографических планов 1:1000, 1:500. - Прочая градостроительная документация и нормативно-правовые акты, утвержденные или планируемые к утверждению, а также иные материалы, связанные с образованием, отводом земельных участков на Проектируемой территории, необходимость в которых возникнет в процессе оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием (выдаются в рабочем порядке по запросу Исполнителя). Сбор исходных данных для разработки Проектов осуществляется Исполнителем самостоятельно и за свой счет. В случае изменения законодательства применяются действующие нормативные правовые акты регулирующие данные правоотношения и услуги. |
| 7 | Требования к составу Проектов | 1. Состав и содержание Проектов должен соответствовать статьям 42 и 43 Градостроительного кодекса РФ: а) Основная часть (утверждаемая) Проекта планировки состоит из: 1) чертежа или чертежей планировки территории, - в М 1:1000, М 1:2000 (масштаб согласуется с заказчиком) на которых отображаются: а) красные линии, в соответствии с Приказом Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»; б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения; 3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. б) Материалы по обоснованию, в том числе: 1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры (графическая часть (схемы) в масштабе М 1:1000, М 1:2000 (масштаб согласуется с заказчиком)); 2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным Кодексом; 3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения; 8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; 11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 12) обоснование очередности планируемого развития территории; 13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. в) Материалы проекта межевания территории, в объему установленном ст. 43 Градостроительного кодекса РФ, в том числе: - графическая часть (чертежи межевания территории) в масштабе М 1:1000, М 1:2000 (масштаб согласуется с заказчиком); - текстовая часть (пояснительная записка). 2. В состав Проектов необходимо включить: - перечень объектов, образующих зоны ограничений использования территорий (охранные, санитарно-защитные, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и иных охраняемых объектов) с информацией о месторасположении объекта, классификацией предприятия (сооружения) и наименование нормативно-правового документа, на основании которого отображена зона; - баланс территории планировочного района и основные технико-экономические показатели проекта на исходный год его разработки и по этапам реализации на первую очередь и на расчетный срок с учетом внесенных изменений с указанием ответственных исполнителей; - укрупненный экономический расчет затрат на реализацию проектных предложений с указанием очередности строительства. 3. Демонстрационные материалы по проектам для предоставления участникам общественных обсуждений (презентация Проекта). |
| 7.1 | Условия сбора исходной информации, необходимой для выполнения работ | Сбор исходных данных необходимых для разработки документации по планировке территории осуществляется Исполнителем самостоятельно в счет средств заключенного муниципального контракта. |
| 8 | Основные требования к содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки градостроительной документации, последовательность и сроки оказания услуг | Общие требования: Разработку Проектов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями, нормативной, правовой и градостроительной документацией, указанных в п.5 настоящего Технического задания. Градостроительную документацию необходимо выполнить в системе координат МСК-66. Этапы разработки: Результаты оказания услуг по каждому этапу подтверждается промежуточным актом сдачи-приемки оказанных услуг. |
| 8.1 | Первый этап до 17 августа 2019 года | 1. Аэро-геодезические работы. Создание цифровой топографической карты на территорию кадастрового квартала 66:46:0104004 Камышловского городского округа, за исключением территории с кадастровым номером 66:46:0104004:137, 66:46:0104004:19. Сбор Исходных данных (формирование в виде отдельного тома (отчет с приложениями). |
|  |  | 2. Разработка эскизного предложения по проектам планировки территории и проектам межевания территории, с учётом размещения внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, с учетом размещения индивидуальной жилой застройки. Размещение объектов предлагать с учетом максимальной плотности застройки и наличия дворовых территорий, мест парковок легкового автотранспорта, детских игровых и спортивных площадок, мест установки контейнерных площадок для сбора бытового мусора, а также других территорий общего пользования. В проекте дать решения по красным линиям и линиям регулирования застройки, системам инженерного оборудования, благоустройства, схемам организации движения транспорта и пешеходов, территориям общего пользования. В составе проекта выполнить архитектурную концепцию, включающую: - обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры; - озеленение оформление; - оформление общественных пространств; - адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения. Объекты капитального строительства: индивидуальные жилые дома и многоквартирные жилые дома этажностью не выше 5. Вспомогательные объекты и элементы благоустройства: 1. Парковки и гаражи для мото и автотранспортных средств; 2. Детские игровые и спортивные площадки. 3. Зоны отдыха; 4. Площадки для сбора бытового мусора. 5. Площадки для выгула собак. 6. Территории общего пользования (улично-дорожная сеть с элементами транспортной инфраструктуры, коммунально-бытовые сооружения); Эскизное предложение выполняется в составе: - схема расположения элемента планировочной структуры; -схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; -схема границ зон с особыми условиями использования территории; -схема планировочного решения застройки территории; -пояснительная записка. |
|  |  | Получение технических условий о технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов от заинтересованных организаций. |
| 8.2 | Второй этап До 20 сентября 2019 года | Разработка проекта планировки территории. Разработка проекта межевания территории. Разработка Проекта с учетом внесенных изменений в законодательство, а также с учетом собранных исходных данных (предложений заявителей и другой информации по внесению изменений в Проект). Согласование проекта планировки территории с организациями, выдавшими технические условия на соответствие техническим условиям. Согласование проекта планировки и проекта межевания территории с администрацией Камышловского городского округа. При направлении Проекта на проверку представить проектные материалы в текстовой и графической форме: на бумажном носителе в 1-ом экземпляре; в электронном виде в формате «MapInfo» c расширением mid/mif, в формате jpeg или bmp; |
| 8.3 | Третий этап До 20 октября 2019 года | Предоставление в администрацию Камышловского городского округа разработанную и согласованную документацию по проекту планировки территории и проекту межевания территории для организации общественных обсуждений. Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений. Участие Исполнителя в организации и проведении публичных слушаний или общественных обсуждений обязательно. |
| 8.4 | Исполнение гарантийных обязательств (5 рабочих дней от даты проведения общественных обсуждений) | Доработка документации с учетом результатов публичных слушаний или общественных обсуждений текстовых и графических материалов Проектов. - После утверждения Проекта в установленном порядке представить проектные материалы в текстовой и графической форме: - на бумажном носителе в 3-х экземплярах; - в электронном виде в формате «MapInfo» c расширением mid/mif, в формате jpeg или bmp– в 1 экземпляре. - Передачу материалов Проекта в электронном виде сопроводить пояснительной запиской, содержащей структуру и состав данных (классификатор), а также рекомендации по их применению (в соответствии с пунктом 4 технического задания). |
| 9 | Порядок рассмотрения, проверки и согласования Проекта | 1.Проверку Проектов осуществляет Заказчик на соответствие требованиям настоящего Технического задания, а также требованиям нормативной, правовой и градостроительной документации (п.6 настоящего Технического задания). 2. Исполнитель согласовывает Проект с соответствующими заинтересованными организациями (эксплуатирующие организации по водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению, телефонизации, ГИБДД, и т.п.), по согласованию с Заказчиком. 3. Все замечания, выявленные в ходе проверки материалов Проекта Заказчиком, а также в процессе согласований заинтересованными организациями, устраняются Исполнителем в установленные Заказчиком сроки. |
| 10 | Подготовка и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений | - Согласованная всеми заинтересованными организациями документация до утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Положением «Об организации и проведении общественных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Камышловского городского округа», с участием Заказчика и Исполнителя. - Для экспозиции материалов с целью ознакомления жителей рассматриваемой территории необходимо выполнить: - Подготовку Исполнителем демонстрационных материалов. При выполнении демонстрационных материалов обеспечить разборчивость графики при демонстрации в ходе доклада на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, моделирование проектных решений с помощью современного программного обеспечения для предоставления решения комплексных задач с учетом соблюдения прав и законных интересов населения. - Версию проекта презентации представить в электронном виде за 10 дней до проведения публичных слушаний или общественных обсуждений. |
| 11 | Порядок утверждения документации по планировке территории | Решение об утверждении Проектов принимается Главой Камышловского городского округа, с учетом протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, или заключения общественных обсуждений. |
| 12 | Требования к оформлению и комплектации документации | Для проверки Проекта Исполнитель предоставляет Заказчику 1 экз. на бумажном носителе и в электронном виде в формате «MapInfo» c расширением mid/mif, в формате jpeg или pdf. После утверждения Проекта материалы предоставляются Исполнителем в составе: - 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе в формате jpeg или pdf. Цифровые материалы проектов планировки выполнить в формате ГИС «MapInfo» (mid/mif), версии не ниже 9.5. При подготовке графических материалов проекта планировки и межевания использовать условные обозначения и структуру файлов в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития россии от 7 декабря 2016 г.№ 793" . Пространственная информация в формате ГИС MapInfo должна соответствовать требованиям приказа Министерства экономического развития РФ от 09.01 2018 г. N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития россии от 7 декабря 2016 г.№ 793». |

Приложение 2

Поперечные профили улиц