Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерный центр ЛИДЕР-С»

ДСП

Заказчик:	Администрация Камышловского городского округа

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ УРИЦКОГО, К. МАРКСА, МАЯКОВСКОГО, СВЕРДЛОВА

Материалы по обоснованию

(ТОМ 1)

(Муниципальный контракт № 26-ОАЭФ-14)

Екатеринбург, 2015

Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерный центр ЛИДЕР-С»

проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ УРИЦКОГО, К. МАРКСА, МАЯКОВСКОГО, СВЕРДЛОВА

Материалы по обоснованию

(ТОМ 1)

(Муниципальный контракт № 26-ОАЭФ-14)

Директор							   			И. И. Банников

Ведущий градостроитель проекта						      Г. Ю. Букша

Екатеринбург, 2015
Содержание

Введение	7

I.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	9

1.АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9

1.1.Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории в центральной части Камышловского городского округа	9

1.2.Природно-климатические условия и ресурсы территории	10

1.2.1.Климат	10

1.2.2.Рельеф и гидрография	12

1.2.3.Геологические и гидрогеологические условия	12

1.2.4. Физико-механические свойства грунтов	13

1.2.5.Инженерно-геологическая оценка территории	15

1.3. Современное использование и потенциал территории проектируемого жилого района	16

1.3.1. Современное использование и баланс территории	16

1.3.2. Архитектурно-планировочная характеристика и функциональное зонирование рассматриваемого района и прилегающих к нему участков	17

1.4. Оценка состояния окружающей среды	24

1.4.1. Состояние воздушного бассейна	24

1.4.2. Состояние водных ресурсов	26

1.4.3. Состояние почвенно-растительного покрова	26

1.4.4. Физические факторы	27

1.4.5. Санитарная очистка	28

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения)	29

2.1. Основные положения проекта Генерального плана Камышловского городского округа Свердловской области в отношении г. Камышлов (ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» 2011 г.)	29

2.2. Проектный баланс территории	29

2.3. Архитектурно-планировочное решение и планируемое функциональное зонирование территории	31

2.3.1. Жилая зона. Население	33

2.3.2. Общественно деловая зона	34

2.3.3. Зона инженерной инфраструктуры	37

2.3.4. Зона транспортной инфраструктуры	42

2.3.5. Зона рекреационного назначения	45

2.3.6. Зона специального назначения	45

2.4. Инженерная подготовка и благоустройство территории	45

2.4.1. Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод	45

2.4.2.Инженерное благоустройство территории	49

1. Мероприятия по охране окружающей среды	51

2. Планировочные ограничения	52

3. Санитарная очистка территории	52

III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	54

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	56

1. Чрезвычайные ситуации природного характера	56

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	56

3. Стратегически важные объекты при возникновении чрезвычайных ситуаций	57

4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера.	58

V. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	59

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочная часть | Главный градостроитель проекта | Г.Ю. Букша |  |
|  | Градостроитель проекта I категории | А.Е. Комарова |  |
|  | Градостроитель проекта I категории | А.Р. Ситдикова |  |
| Транспортная инфраструктура | Ведущий специалист транспортного обеспечения | М.О. Катькало |  |
| Инженерные сети | Ведущий специалист инженерного обеспечения | К.В. Юдина |  |
| Инженерная подготовка | Специалист инженерного обеспечения | М. Е. Колягина |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист градостроительства | А.С. Лесная |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № п.п. | Наименование схемы | Масштаб | Кол-во листов | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Графическая часть |
| 1 | Схема расположения проектируемой территории в Камышловском городском округе. | б/м | 1 | Н/С |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 3 | Эскиз застройки территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 4 | Эскиз комплексного благоустройства и объемно-пространственной визуализации | 1:500 | 1 | ДСП |
| 5 | Схема организации и развития улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 8 | Схема размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории (сохраняемых, демонтируемых и планируемых) (Сводный план объектов инженерной инфраструктуры) | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 9 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 10 | Схема санитарной очистки проектируемой территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 11 | Схема межевания территории | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 12 | Схема объемно-пространственного восприятия территории | - | 1 | Н/С |
|  | Текстовая часть |
|  | Том 1. Проект планировки и межевания территории в центральной части Камышловского городского округа, ограниченной улицами Урицкого, К. Маркса, Маяковского, Свердлова. Материалы по обоснованию проекта планировки территории | - |  | ДСП |
|  | Том 2. Положения проекта планировки и межевания территории в центральной части Камышловского городского округа, ограниченной улицами Урицкого, К. Маркса, Маяковского, Свердлова. Утверждаемая часть проекта планировки территории | - |  | Н/С |

Введение

Проект планировки и межевания территории центральной части Камышловского городского округа Свердловской области разработан в рамках Муниципального контракта № 26-ОАЭФ-14 от 22 сентября 2014 г.

Главной целью разработки проекта планировки территории является выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные и нормативные документы:

-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

-	Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 года №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-	Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-	Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

-	Постановление Главы Камышловского городского округа от 04.07.2012 г. № 978 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части Камышловского городского округа»;

-	Решение Думы Камышловского городского округа от 16.07.2009 года №346 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Муниципального города Камышлова»;

-	СП42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

-	СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-	СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

-	СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-	СП 104.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-	СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

-	СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

-	СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

-	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

Исходные данные, используемые в проекте:

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

-	Генеральный план Камышловского городского округа (Институт ГЕО, 2011г.)

-	Правила землепользования и застройки, 2009 г., (ЗАО «ПИИ ГЕО»)

-	Цифровая топографическая съемка М 1:1000 в ГИС Mapinfo 2014г.

-	Кадастровый план территории в формате Mid/Mif по состоянию на 10.2014г, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области;

-	ТУ на подключения к инженерным сетям.

Проект планировки разработан на первую очередь реализации генерального плана Муниципального образования Камышловский городской округ, разработанного Институтом ГЕО, 2011г. - реализация к 2020 г.

I.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1.Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории в центральной части Камышловского городского округа

Проектируемая территория расположена в центральной части города Камышлов. Границами проектируемой территории являются:

-	Северная граница – улица Свердлова;

-	Северо-восточная граница – улица Комсомольская;

-	Восточная граница – улица Ленина;

-	Южная граница – улица Карла Маркса;

-	Западная граница – улица Урицкого.

Площадь проектируемого участка равна 15,08 га.

В настоящее время участок в границах проектирования представляет собой плотно застроенную территорию. Часть территории занимает индивидуальная жилая застройка с участками, многоквартирные жилые дома. Основная часть территории занята общественно-деловой застройкой.

Месторасположение проектируемой территории показано на рисунке 1.

Рисунок 1

1.2.Природно-климатические условия и ресурсы территории

1.2.1.Климат

В климатическом отношении район расположен в зоне континентального климата и характеризуется довольно холодной зимой, коротким жарким летом, обилием осадков, мощным снеговым покровом.

Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев, устойчивый снежный покров образуется в среднем 11 ноября. Среднее число дней со снежным покровом 158. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около 127 дней. В среднем за зиму около 26 дней с метелью.

Климат района континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная, с сильными ветрами и метелями, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними заморозками. Лето сравнительно короткое, но довольно теплое, с непродолжительным безморозным периодом. Переходные периоды очень короткие, особенно весна. Средняя годовая темпера тура воздуха в районе изысканий равна 0.80 С. Самым холодным месяцем в году является январь -16.6 0С, самым теплым июль +17.2 0С, таблица 1.

Таблица 1

Средняя месячная и годовая температура воздуха, град. С

| I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -16.6 | -14.4 | -8.0 | 2.5 | 9.7 | 15.2 | 17.2 | 14.7 | 9.0 | 1.3 | -7.2 | -14.2 | 0.8 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -48.0С, абсолютный максимум +38.00 С.

Средняя дата перехода температуры воздуха через 00 С весной приходится на 6 апреля, осенью на 20 октября. Устойчивый переход температуры воздуха через +5.00 С происходит весной 23 апреля, осенью 2 октября.

Последний заморозок весной в среднем бывает 2 июня, а первый  осенью - 12 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 101 день.

Ниже приводятся расчетные температуры воздуха, необходимые при проектировании различных ограждающих конструкций и отопления, таблица 2.

Таблица 2

| Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодных суток | Наиболее холодного периода (зим. вентиляции) |
| --- | --- | --- |
| -33 | -41 | -21.7 |

Продолжительность отопительного периода составляет 229 дней, его средняя температура – 6.9 град.С.

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течении года в районе изысканий изменяется от 57 до 81%.

Климат района изысканий относится к типу влажного. За год здесь выпадает 512 мм. осадков, основное количество которых (373 мм.) выпадает в теплое время года с апреля по октябрь.

Наибольшее количество осадков наблюдается в июле - 76 мм, наименьшее в феврале - 20 мм, таблица 3.

Среднее месячное и годовое количество осадков с введением всех поправок, мм.

Таблица 3

| I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 20 | 28 | 29 | 47 | 68 | 76 | 62 | 51 | 40 | 35 | 33 | 512 |

Число дней с осадками более 0.1 мм. 145, более 5 мм  22 дня.

Среднее число дней с гололедом 1.8.

Число дней в году с твердыми осадками -76, с жидкими - 73, со смешанными - 16.

Снежный покров в районе изысканий появляется в середине октября (18 октября), а к 11 ноября образуется устойчивый снежный покров, который лежит всю зиму.

Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в начале апреля (6 апреля ), а к 19 апреля снег полностью сходит.

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на защищенных участках составляет  61см, а на открытых - 43см, таблица 4.

Таблица 4

Наибольшая декадная высота снежного покрова, см

| Место установки рейки | Обеспеченность 10 % | Обеспеченность 5 % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Открытое | 62 | 71 |

Средняя годовая скорость ветра 3.8 м/с, таблица 5.

Средняя  месячная  и  годовая  скорость  ветра,  м / с.

Таблица 5

| I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.8 |

Преобладающее направление ветра зимой юго-западное, летом – юго-западное. В целом за год преобладают ветры юго-западного направления.

Наибольшая скорость ветра 5% обеспеченности 24 м/с.

Число дней с сильным ветром за год – 14.

Район изысканий по средней скорости ветра, м/с, за зимний период относится к 3 району, по толщине стенки гололеда ко 2 району.

1.2.2.Рельеф и гидрография

Район проектирования расположен в западной части города Камышлова. Рельеф района слабовсхолмленный. Повышение рельефа происходит с юго-запада на северо-восток. Максимальная отметка рельефа – 99,46, минимальная – 90,15. Абсолютный перепад высотных отметок составляет 9 м. Локальных выраженных форм рельефа на территории не имеется.

1.2.3.Геологические и гидрогеологические условия

По инженерно-геологическому районированию участок работ расположен в области континентально-морской равнины западной окраины западно-сибирской низменности. Основание площадки сложено среднепалеогеновыми опоковидными глинами. Поверхностные образования представлены четвертичными глинами аллювиально-делювиального генезиса.

В геоморфологическом отношении площадка расположена на слабо всхолмленной полого-увалистой поверхности с переходным лесостепным ландшафтом, естественный рельеф в значительной мере техногенно переработан.

По данным настоящих изысканий в разрезе площадки скальные грунты залегают на глубине 5.2-8,0 м от дневной поверхности, грунты средневыветрелые, сильнотрещиноватые – трещиноватая и глыбовая зоны по классификации СП 11-105-97, часть III.

Элювиальные образования представлены суглинками, вскрытая мощность слоя 4,0-6,0 м. Элювиальные грунты сверху перекрыты делювиальными суглинками мощностью 0,4-2,0 м.

С поверхности повсеместно развит почвенно-растительный слой малой мощности – 0,2 м.

Геолого-литологическое строение площадки представлено в приложении Н и в альбоме геологических разрезов скважин приложение Л.

В гидрогеологическом отношении территория расположена в пределах развития подземных вод трещинного типа. Условный водоупор определяется глубиной распространения региональной трещиноватости и находится на глубине ориентировочно 50 м (по фондовым материалам).

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, основной объем питания – в осенне-весенний период, возможно также дополнительное питание вследствие техногенных факторов в условиях городской застройки (утечки из водонесущих сетей и др.).

При современных изысканиях в январе 2014 г. грунтовые воды скважинами, пройденными до глубины 10.0 м не вскрыты и ожидаются на больших глубинах. В годовом цикле период работ можно оценить как близкий к минимальному.

В периоды усиленного инфильтрационного питания, т.е. во время снеготаяния или затяжных дождей УПВ будет находиться на более высоких отметках.

Точный прогноз возможных естественных сезонных и многолетних колебаний уровня возможен только на основе данных многолетних режимных наблюдений (п. 5.4.6 СП 22.13330.2011).

Также следует учесть, что после введения здания в эксплуатацию, а вместе с ним и водонесущих сетей, вероятно образование и техногенных утечек из вновь проложенных сетей в период эксплуатации, рекомендуется предусмотреть защиту заглубленных конструкций от неблагоприятного воздействия воды-среды.

Согласно СП 11-105-97 изучаемый участок относится к подтопленным в естественных и техногенных условиях.

1.2.4. Физико-механические свойства грунтов

На основании полевого описания керна скважин и результатов лабораторных исследований  в соответствии с ГОСТ 20522-96 и ГОСТ 25100-2011, в пределах вскрытой глубины выделено 3 инженерно-геологических элемента. Характеристика их физико-механических свойств приводится по результатам лабораторных исследований, выполненных при настоящих изысканиях и с учетом испытаний прошлых лет в этом же комплексе девонских пород, в соответствии с нормативной литературой.

Ниже приводится описание выделенных элементов (сверху - вниз).

Почвенно-растительный слой распространен повсеместно, как ИГЭ не рассматривается.

Суглинок делювиальный (ИГЭ-1) темно-коричневого цвета, твердой консистенции, на изучаемой площадке вскрыт слоем мощностью от 0,4 до 2,0 м, повсеместно залегает в зоне сезонного промерзания (до гл. 0,7 м).

Суглинок элювиальный (ИГЭ-2) светло-серого цвета, твердой консистенции. Залегает слоем мощностью 4,0-6,0 м

Грунты преимущественно твердой консистенции, характеризуются по результатам исследований 11 монолитов, отобранных при  настоящих изысканиях. Согласно лабораторным испытаниям эти грунты сравнительно однородны, коэффициенты вариации по большинству показателей не выходят за пределы, регламентируемые ГОСТ 20522-96.

При лабораторных испытаниях суглинистые грунты разреза просадочных и набухающих свойств не проявляли.

Скальный грунт габбро (ИГЭ-3) среднеовыветрелый, сильнотрещиноватый, средней прочности (по определению плотности и прочности на одноосное сжатие (Rc) в водонасыщенном состоянии. Встречен всеми скважинами, вскрытая мощность 0,8-4,8 м.

В соответствии с п.5.7.2 СП 22.13330.2011 [7] коэффициент условий работы Yс для средневыветрелых скальных грунтов следует принять - 0,9. Скальные грунты средней прочности относятся неразмягчаемым.

Нормативные и расчётные значения основных показателей физико-механических свойств грунтов разреза по выделенным инженерно-геологическим элементам приведены в табл. 6, здесь же приведена классификация грунтов по трудности разработки  по ГЭСН 81-02-01-2001.

Таблица 6

| Наименование и № ИГЭ | Удельное сцепление C, МПа | Угол внутреннего трения φ, град. | Нормативный модуль деформации E, МПа | Плотность, г/см3 | Предел прочности на одноосное сжатие, МПа | Расчетное сопротивление грунтов основания, R0 МПа | Классификация грунтов по трудности разработки по ГЭСН 81-02-01-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативное | Расчетное при α=0,85 | Расчетное при α=0,95 | Нормативное | Расчетное при α=0,85 | Расчетное при α=0,95 |  | нормативное | расчетное α=0,85 | расчетное α=0,95 | нормативное | расчетное α=0,85 | расчетное α=0,95 |  |  |
| Почвенно-растительный слой | не нормируется | 9а,б |
| Суглинок делювиальный (ИГЭ-1) | 0,025 | 0,023 | 0,022 | 24 | 23 | 23 | 22 | 1,78 | 1,761 | 1,751 | - | - | - | 0,25 | 35а |
| Суглинок элювиальный (ИГЭ-2) | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 27 | 26 | 26 | 21 | 1,82 | 1,804 | 1,797 | - | - | - | 0,24 | 35а |
| Габбро средней прочности (ИГЭ-3) | не нормируется | 2,74 | 2,734 | 2,732 | 28,20 | 27,497 | 27,076 | - | 19б |

Примечание:

Рекомендуемые значения основных свойств ИГЭ-1 только для грунтов, залегающих ниже глубины сезонного промерзания

Для разработки скальных грунтов (ИГЭ-3) рекомендовано предварительное разрыхление; предварительно разрыхленные скальные грунты относятся к п. 32.

1.2.5.Инженерно-геологическая оценка территории

Изучаемая территория относится ко II-ой категории сложности инженерно-геологических условий (средней сложности).

Физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений в пределах изучаемой территории не выявлено.

Особенностью инженерно-геологических условий площадки является наличие в разрезе специфических элювиальных грунтов коры выветривания в соответствии СП 11-105-97, часть III – (ИГЭ-2). Как показала сложившаяся практика строительства на таких грунтах Урала, они обладают достаточно высокими строительными свойствами.

Инженерные мероприятия при строительстве на элювиальных грунтах (ИГЭ-2) заключаются в недопущении длительного простаивания открытых канав, рвов, котлованов, поскольку элювиальные грунты и рухляки при неоднократном промораживании, оттаивании, замачивании, частично утрачивают природную структуру и снижают свои несущие свойства.

Нормативная глубина промерзания согласно СП 131.13330.2012 [2]  составляет для суглинков – 1,72 м.

При современных изысканиях в январе 2014 г. грунтовые воды скважинами, пройденными до глубины 10.0 м не вскрыты и ожидаются на больших глубинах. В годовом цикле период работ можно оценить как близкий к минимальному.

Также следует учесть, что после введения здания в эксплуатацию, а вместе с ним и водонесущих сетей, вероятно образование и техногенных утечек из вновь проложенных сетей в период эксплуатации, рекомендуется предусмотреть защиту заглубленных конструкций от неблагоприятного воздействия воды-среды.

Согласно СП 11-105-97 изучаемый участок относится к подтопленным в естественных и техногенных условиях.

Во избежание попадания дождевых и талых вод в подвальные помещения здания нужно выполнить обратную засыпку пазух котлованов  слабофильтрующими грунтами с трамбовкой и устроить отмостки требуемой ширины, необходимо также выполнить планировку территорию для беспрепятственного стока атмосферных осадков.

Для классификации грунтов зоны промерзания по степени морозоопасности по величине параметра Rf  были проведены расчёты в соответствии с п.2.136. «Пособия по…» [18]. По результатам выполненных расчётов суглинистые грунты относятся к среднепучинистым.

Окончательное уточнение разреза будет выполнено при обследовании грунтов во вскрытом сухом котловане после удаления всех фрагментов старых фундаментов.

По табл. 1 СП 14.13330.2011 (Строительство в сейсмических районах) грунты ГЭ-1,2 относятся к II категории, а грунты ИГЭ-3 – к I категории по сейсмическим свойствам.

Согласно картам ОСР-97 территория г. Камышлова относится к району с сейсмической интенсивностью 7 баллов – для особо опасных объектов (карта С); 6 баллов – для объектов повышенной ответственности (карта В); 6 баллов – для массового строительства (карта А).

1.3. Современное использование и потенциал территории проектируемого жилого района

1.3.1. Современное использование и баланс территории

Согласно опорным материалам («Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки» лист 2) территория занимает площадь 15,08 га. Площадка занята частично древесно-кустарниковой, луговой растительностью, индивидуальной и в большинстве общественной жилой застройкой.

Существующий баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 7.

Современный баланс территории

Таблица 7

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей Территории проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общая площадь земель в границе проектирования | 15,08 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| Жилая зона | 3,15 | 20,89 |
| из них: |  |  |
| - индивидуальная жилая застройка | 2,39 | 15,85 |
| - секционная жилая застройка | 0,76 | 5,04 |
| 1.2. Общественно-деловая зона | 2,36 | 15,65 |
| - комплексная общественно-деловая зона | 2,36 | 15,65 |
| 1.3. Производственные и коммунально-складские территории | 1,29 | 8,55 |
| - территории объектов коммунально-складского назначения | 1,29 | 8,55 |
| 1.4. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 3,04 | 20,16 |
| из них: |  |  |
| - территория объектов инженерной инфраструктуры | 0,02 | 0,13 |
| - территория объектов транспортной инфраструктуры | 3,02 | 20,03 |
| 1.5. Рекреационные зоны | 0,37 | 2,45 |
| - древесно-кустарниковая растительность | 0,37 | 2,45 |
| 1.6. Сельскохозяйственные зоны | 3,29 | 21,82 |
| -луга | 3,29 | 21,82 |
| 1.7. Прочие территории | 1,58 | 10,48 |

1.3.2. Архитектурно-планировочная характеристика и функциональное зонирование рассматриваемого района и прилегающих к нему участков

Население. Жилая застройка

На территории проектирования расположена индивидуальная, блокированная и секционная жилая застройка.

Данные о существующем населении на территории проектирования предоставлены частично, расчет сделан исходя из количества домов/квартир и существующего коэффициента семейственности.

Существующий коэффициент семейственности в Камышловском городском округе составляет 2,3 (итоги всероссийской переписи населения 2010 г.).

Данные предоставлены о населении, проживающем в общежитии – 360 человек и население проживающее по ул. Карла Маркса – 104 человека.

Всего население определено в количестве 743 человек.

# По данным Камышловского бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости общий жилой фонд на территории проектирования составляет 4845,8 кв.м. Данные по восьми домам отсутствуют. На участке проектирования по ул. Маяковского, 8, располагается общежитие Камышловского педагогического колледжа площадью 520,4 кв.м.

Существующая обеспеченность жилым фондом по населенному пункту на одного жителя составляет 21,5 кв.м (Генеральный план Муниципального образования Камышловский городской округ). Обеспеченность жилым фондом на территории проектирования составляет 10,2 кв.м/чел (без учета проживающих в общежитии).

Застройка находится в удовлетворительном состоянии. Ветхие и аварийные дома составляют 11,7% от всего жилого фонда. Перечень аварийных домов, расположенных в границах проектирования представлен в таблице 8.

Перечень аварийных домов

Таблица 8

| №п/п | Месторасположение | Основание на снос | Количество расселяемых жилых помещений, ед | Площадь жилых помещений, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Карла Маркса, 51 | Муниципальная программа Камышловского городского округа «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда утвержденная Постановлением Главы КГО» от 08.05.2014 г. №789 | 10 | 273,8 |
| 2. | ул. Ленина, 17а |  | 3 | 150,7 |
| 3. | ул. Свердлова, 44 |  | 1 | 48,1 |
| 4. | ул. К. Маркса, 45а |  | 1 | 93,7 |
|  | ИТОГО |  |  | 566,3 |

Информация по проценту износа, материалу стен, дате инвентаризации и году постройке отсутствует.

Общественно деловая зона

Территория проектирования расположена в центральной части г. Камышлов, где находится большая часть объектов социального и культурно-бытового обслуживания. В границах проектирования имеются административные здания, ЗАГС, учебно-производственное здание ГОУ НПО СО «Профессиональный лицей №16», торговли, общественного питания, кредитно-финансовые учреждения, пожарная часть, офисные помещения, отделения вневедомственной охраны, а так же автомойка.

Учреждения образования

Ранее на территории проектирования, по адресу ул. Свердлова, 42, располагалось здание детского сада. На данный момент здание частично разрушено и продано. Ближайшее действующее детское дошкольное учреждение, расположено на ул. Приозерная, которое находится в 120 м от границ проектируемого участка.

В ближайшем окружении расположено несколько общеобразовательных учреждений. До ближайшего учреждения (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №58») расстояние составляет 80 м, которое располагается на ул. Свердлова, 73.

Учреждения культуры

МУК «Центр культуры и досуга» расположено по ул. Вокзальная. Расстояние составляет 580 м.

В границах проектирования по ул. Карла Маркса, 37 расположена библиотека на 50 мест.

Объекты физической культуры и спорта

Ближайшее спортивное сооружение (стадион) общего пользования находится на пересечении ул. Карла Маркса-Маяковского, расстояние составляет 35 м.

Учреждения здравоохранения

Расстояние до МУЗ «Камышловская центральная городская больница», которое расположено по ул. Московская, от границ проектируемого участка: 400 м.

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

На территории проектирования имеется большое количество объектов торговли общей площадью 5152,3 кв.м. Объекты находятся на ул. Урицкого, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Маяковского и ул. Карла Маркса.

Так же в границах проектирования находятся два объекта общественного питания – столовая на 48 посадочных мест и кафе-пельменная на 20 посадочных мест, которые расположены по ул. Карла Маркса, 31а и 45, соответственно.

Предприятие бытового обслуживания (парикмахерская) располагается на ул. Комсомольская, на расстояние 10 м.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Отделение почты расположено на ул. Карла Маркса, 59, на расстоянии 130 м. Два отделения банка расположены в границах проектирования на ул. Карла Маркса.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66). Расчет произведен на существующее население – 743 человека.

Обеспеченность учреждениями обслуживания населения в границах проектируемого участка приведена в таблице 9.

Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры и

культурно-бытового обслуживания

Таблица 9

| Наименование | Единица измерения/обеспеченность | Потребность, всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование |
| Дошкольные общеобразовательные учреждения | натур.показат. (ед/мест) | - | Обслуживание в ближайших учреждениях |
|  | обеспеч. 50 мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест | 37 |  |
|  |  | % | - |  |
| Общеобразовательные учреждения | натур.показат. (ед/учащихся) | - | Обслуживание в ближайших учреждениях |
|  | обеспеч. 110 учащихся на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во учащихся | 82 |  |
|  |  | % | - |  |
| Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования | натур.показат. (ед/учащихся) | 1/300 | Учебно-производственное здание лицея №16, ул. Карла Маркса, 55 |
|  | обеспеч. 40 учащихся на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во учащихся | 30 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| Культура |
| Учреждения культуры клубного типа | натур.показат.(посад.мест) | - | МУК «Центр культуры и досуга, ул. Вокзальная |
|  | обеспеч. 50 мест на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во мест | 37 |  |
|  |  | % | - |  |
| Библиотеки | натур.показат.(ед) | 1 | Центральная городская библиотека, ул. Карла Маркса, 37 |
|  | обеспеч. 1 учреждение на 17 тыс.чел | Необходимое кол-во учреждений | - |  |
|  |  | % | - |  |
| Физкультура и спорт |
| Спортивные залы | натур.показат. (ед/площадь) | - | - |
|  | обеспеч. 100 кв.м площади пола на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во кв.м | 74,3 |  |
|  |  | % | - |  |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | натур.показат. (ед/площадь) | - | Плоскостное спортивное сооружение находится на пересечении ул. Карла Маркса-Маяковского |
|  | обеспеч. 500 кв.м площади на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во кв.м | 371,5 |  |
|  |  | % | - |  |
| Здравоохранение |
| Больничные учреждения | натур.показат. (койко-мест) | - | Обслуживание в МУЗ «Камышловская центральная городская больница», ул. Фарфористов |
|  | обеспеч. 7 койко-мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во койко-мест | 5 |  |
|  |  | % | - |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | натур.показат. (ед/посещений) | - | При больнице |
|  | обеспеч. 30 посещений в смену на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во посещений | 22 |  |
|  |  | % | - |  |
| Торговля, общественное питание и бытовые услуги |
| Предприятия торговли | натур.показат. (ед/кв.м торговой площади) | 5152,3 | Не учитывая нестационарные объекты торговли (киоски, павильоны) |
|  | обеспеч. 100 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во кв.м | 74,3 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | натур.показат. (ед/посад.мест) | 2/68 | - ул. Карла Маркса, 31а; - ул. Карла Маркса, 45 |
|  | обеспеч. 31 место на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест | 23 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России | натур.показат. (ед/операционное место) | 2/3 | - ул. Карла Маркса, 27; - ул. Карла Маркса, 35 |
|  | обеспеч. 1 операционное место (окно) на 2 тыс. чел. | Необходимое кол-во операционных мест (окно) | - |  |
|  |  | % | - |  |
| Отделения связи | натур.показат. (объект) | - | Ближайшее отделение ФГУП «Почта России» расположено на ул. Карла Маркса, 59 |
|  | обеспеч. 1 объект на 6 тыс. чел. | Необходимое кол-во (объект) | - |  |
|  |  | % | - |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Предприятия бытовых услуг | натур.показат. (раб.место) | - | Обслуживание ближайшими предприятиями |
|  | обеспеч. 7 рабочих мест на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест | 5 |  |
|  |  | % | - |  |
| Пожарная часть (НБП 101-95) | натур.показат. (автомобиль) | 3 | ул. Урицкого, 12 |
|  | обеспеч. | Необходимое кол-во авто | - |  |
|  |  | % | - |  |
| Кладбище | натур.показат. (га) | - | за границами проектирования в восточном направлении |
|  | обеспеч. 0,24 га на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во га | 0,18 |  |
|  |  | % | - |  |

Зона сельскохозяйственного использования

На участке проектирования отсутствуют объекты сельскохозяйственного назначения. Площадь зоны равна 3,29 га и представлена луговой растительностью.

Производственная и коммунально-складская зоны

На проектируемой территории имеются объекты  коммунально-складского назначения. К западу от территории проектирования расположен ООО «Камышловский завод электронных компонентов», санитарно-защитная зона которой попадает на рассматриваемый участок.

Зона инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Существующая застройка, расположенная в границах проектируемой территории, 100% обеспечена электроэнергией. Источником электроснабжения является ПС «Камышлов» 110/35/10 кВ. Электричество от подстанции по воздушным линиям электропередачи 10 кВ подается на трансформаторные пункты 10/0,4 кВ (ТП-2550, ТП-2611, ТП-2612, ТП вблизи общежития), и затем по линиям электропередачи 0,4 кВ доставляется к потребителям.

Водоснабжение

В границах проектируемой территории функционирует централизованная система водоснабжения с вводом сети в здание, обеспечивающая большую часть застройки хозяйственно-питьевой водой. Водопроводы проходят по ул. Карла Маркса (Ø125мм, сталь), ул. Урицкого (Ø76мм, сталь), ул. Свердлова (Ø32мм, п/э), ул. Маяковского (Ø50мм, Ø100мм, сталь), ул. Ленина, ул. Комсомольская.

Также в границах проектирования вблизи пожарной части располагается водонапорная башня и водозаборная скважина, которые в настоящее время не функционируют.

Водоотведение

В границах проектируемой территории часть застройки обеспечена централизованной системой канализования. Канализационные коллекторы проходят по ул. Маяковского, Карла Маркса, Ленина. Застройка, не обеспеченная централизованной системой водоотведения, использует индивидуальные выгреба, хозяйственно-бытовые стоки из которых вывозятся ассенизационными машинами.

Теплоснабжение

Теплоснабжение многоквартирной застройки и объектов общественного назначения осуществляется от нескольких автономных котельных, встроенных в здания. Теплоснабжение индивидуальной застройки осуществляется автономно от индивидуальных источников отопления.

Газоснабжение

Застройка, расположенная в границах проектирования частично обеспечена системой газоснабжения. По территории проходят газопроводы низкого давления, запитанные от газораспределительного пункта, расположенного южнее границ проектирования.

Связь

В границах проектируемой территории проходит кабель связи от автоматической телефонной станции, расположенной по ул.Ленина юго-восточнее проектируемой территории. Данный кабель связи обеспечивает стационарной телефонной связью часть застройки г. Камышлова. Кабель связи проходит по ул. Урицкого, ул. Маяковского, ул. Карла Маркса. Также проектируемая территория обеспечена сотовой связью. Вышка сотовой связи располагается вблизи автоматической телефонной станции.

Зона транспортной инфраструктуры

В настоящее время рассматриваемый участок обслуживается посредством магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения, а также улицами местного значения. Структура улично-дорожной сети представлена:

– магистральными улицами общегородского значения регулируемого движения ул. Урицкого (ширина в красных линиях 24 м), ул. Свердлова (ширина в красных линиях 20-22 м), ул. Ленина (ширина в красных линиях 24 м).

– улицами местного значения, имеющими разную (22-32 м) ширину в красных линиях в границах участка.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки осуществляется непосредственно на приусадебных участках, жителями застройки секционного типа – на дворовой территории.

В целом улично-дорожная сеть рассматриваемого участка нуждается в ремонте (или замене) покрытия проезжих частей.

Рекреационная зона

Рекреационная зона для района проектирования занимает небольшую часть территории и представлена окружающими незалесенными участками и древесно-кустарниковой растительностью. Площадь зоны равна 0,37 га.

Зона специального назначения

На территории рассматриваемого проектируемого жилого района отсутствуют захламленные участки территории. Участок проектирования обслуживается кладбищем, которое расположено в 3 км к востоку.

1.4. Оценка состояния окружающей среды

1.4.1. Состояние воздушного бассейна

Промышленный потенциал города представлен предприятиями различных отраслей экономики: целлюлозно-бумажной, химической, строительной, деревообрабатывающей, пищевой и т.д.

Основными производствами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду города являются предприятия филиал «Камышловский электротехнический завод» ООО «ЭЛТЭЗА» и ОАО «Камышловский завод «Урализолятор».

В соответствии с государственным докладом «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2013 году» объем вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в Камышловском городском округе составил 0,2 тыс. тонн, из них уловлено и обезврежено 3,2% ( 0,006 тыс.тонн).

Так же негативное влияние оказывает автомобильный и железнодорожный транспорт. Наибольшее загрязнение воздуха от автомобильного транспорта происходит в центральной части населенного пункта, где расположен участок проектирования. Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота. В границах проектирования расположены внутриквартальные проезды, не имеющие твердого покрытия. В сухую погоду возможна большая запыленность.

Санитарно-защитные зоны, охранные зоны

На территории проектирования расположено предприятие оказывающее негативное воздействие на окружающую среду – автомойка с двумя постами. С западной стороны расположены производственные площадки (ООО «Камышловский завод электронных компонентов», ЗАО «Камышловская швейная фабрика») санитарно-защитная зона, которых попадает на территорию проектирования. В северо-восточном направлении расположен, автовокзал с санитарно-защитной зоной 300 метров (III класс опасности).

Санитарно-защитная зона в размере 15 м устанавливается от канализационной насосной станции (КНС).

Нормативные размеры санитарно-защитных зон предприятия и коммунальных объектов, приняты в соответствии с санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Данные по нормативным размерам СЗЗ оказывающих негативное воздействие на территорию проектирования представлены в таблице 10.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон

предприятий и коммунальных объектов *

Таблица 10

| Наименование предприятия | Санитарная классификация по СанПиН 2.2.1/2.1. 1200-03 | Размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1. 1200-03 | Количество жилых домов в СЗЗ, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Камышловский завод электронных компонентов» | IV | 100 | 5 |
| ЗАО «Камышловская швейная фабрика» | V | 50 | 1 |
| Автовокзал | III | 300 | 12 |
| Автомойка | IV | 100 | 2 |
| КНС | - | 15 | - |

*в соответствии с пояснительной запиской «Генеральный план Муниципального образования Камышловский городской округ»

В границы санитарно-защитных зон предприятий попадает 19 жилых домов существующей застройки.

Охранные зоны линий электропередачи, газа, пожарного депо

По территории проектирования проходят линии электропередач мощностью 10 кВ., для которых в соответствии с Постановлением правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны в размере 10 метров в каждую сторону от крайних проводов. Для трансформаторных пунктов также предусматривается охранная зона 10 м.

Согласно п. 8, в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки.

По территории проектирования проходит газ низкого давления от которого охранная зона не устанавливается.

На территории проектирования имеется пожарное депо. На основании Регламента противопожарной безопасности от данного объекта до жилых зданий устанавливается охранная зона в размере 15 метров.

1.4.2. Состояние водных ресурсов

Состояние подземных вод. Водопотребление

На проектируемой территории рядом с пожарной частью имеется скважина. Скважина расположена в северо-западной части проектирования ориентировочно в 35 м от ул. Урицкого. В настоящее время не действует.

Состояние поверхностных вод. Водоотведение

Водные объекты, для которых в соответствии с «Водным кодексом» устанавливаются водоохранная, прибрежно-защитная зоны и береговая полоса, на территории проектирования отсутствуют. В 430 метрах от южной границы проектирования протекает река Пышма, в 470 метрах от северной границы река Камышловка. Береговые, прибрежно-защитные полосы и водоохранные зоны на территорию проектирования не попадают.

В соответствии с государственным докладом «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2013 году», качество воды на участке р. Пышмы от створа выше г. Сухой Лог до створа ниже г. Камышлова в 2013 г. остается стабильным: вода соответствует 4 классу разряда А – «грязная», критические показатели загрязнения отсутствуют.

На участке проектирования имеются открытые канавы с отводом в реку.

1.4.3. Состояние почвенно-растительного покрова

Источниками загрязнения почвы являются: выбросы промышленных предприятий и автотранспорта, объекты складирования отходов, отсутствие очистки поверхностного стока территории, отсутствие централизованной системы канализации.

Наибольшее загрязнение на территории проектирования испытывают грунты вдоль участка автодороги с высокой интенсивностью движения автомобильного транспорта – ул. Свердлова, ул. Ленина, которые являются магистральными улицами общегородского значения регулируемого движения. Особенно ощутимое негативное воздействие испытывают территории в пределах границ отвода железной дороги. Отвод железной дороги на территорию проектирования не попадает.

Так же на территории проектирования отсутствует централизованная система ливневой канализации, имеются открытые канавы с отводом в реку. Индивидуальная жилая застройка не канализирована, секционная частично.

1.4.4. Физические факторы

Радиоактивное воздействие

В г. Камышлов, где находится территория проектирования, постов по замеру мощности экспозиционной дозы гамма-излучения нет. Ближайший пост находится в 75 км от территории проектирования в г. Артемовский. В г. Артемовский проводятся регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы, за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений, а также мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения.

Показатели суммарной бета-активности атмосферных выпадений, а также мощность экспозиционной дозы гамма-излучения представлены в соответствии с государственным докладом «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области 2013 г».

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в 2013 г. в большинстве пунктов варьировали в диапазоне 9-12 мкР/час, в п. Висиме и г. Екатеринбурге, пост № 8 составили 14 мкР/час, фоновое значение по территории Свердловской области находится на уровне среднего значения по территории Уральского УГМС (11 мкР/час). Показатели по замеру мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в г. Артемовский составляют 12 мкР/час. Показатели мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на территории населенного пункта превышают среднее значение по области, но ниже максимального.

Отбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области проводился с помощью марлевых планшетов с суточной экспозицией.

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области (0,37 Бк/м2сутки) выше среднегодового значения 2012 г. в 1,2 раза и в 3,1 раза ниже уровня выпадений 2012 г. по азиатской части территории России (1,14 Бк/м2сутки). В г. Артемовский показатель бета-активности атмосферных выпадений составляет 0,38 Бк/м2сутки. Показатели бета-активности атмосферных выпадений на территории населенного пункта превышают среднее значение по области, но ниже максимального.

В 2013 г. на территории Свердловской области случаев ВЗ и ЭВЗ бета-активности атмосферных выпадений зарегистрировано не было.

Электромагнитное воздействие

Основными источниками электромагнитного воздействия являются линии электропередач, вышки сотовой связи.

Источниками электромагнитного воздействия на территории проектирования являются линии электропередачи. Территория проектирования обслуживается воздушными линиями электропередач ВЛ 10 кВ, проходящими вдоль северной границы, по центральной и южной частях.

На территории проектирования вышки сотовой связи отсутствуют.

Шумовое воздействие

Основными источниками шумового воздействия являются электроподстанции, промышленные предприятия, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Вдоль северной и восточной границ территории проектирования расположены магистральные улицы общегородского значения ул. Свердлова и ул. Ленина, которые являются одним из основных источников шумового воздействия. По улицам осуществляется интенсивное движения автотранспортных средств.

В северном направлении в 280 метрах проходит железная дорога. Санитарно-защитная зона, в соответствии с СП 42.13330.2011 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), железной дороги составит 100 метров. Участок отдален от железной дороги.

Электроподстанции на территории проектирования отсутствуют.

На данный момент в населенном пункте не разработана «Шумовая карта».

1.4.5. Санитарная очистка

В настоящее время на территории проектирования имеется плановая система очистки территории с удалением бытового мусора. Сбор ТБО производит ООО «Азурит-сервис» по договору. На участке проектирования организована только одна площадка мусорных контейнеров, расположенная рядом с общежитием Камышловского педагогического колледжа. Твердые бытовые отходы (далее ТБО) вывозятся на полигон твердых бытовых отходов д. Фадюшина, расположенный в южном направление от города, ориентировочно в 5,6 км от границ проектирования. В настоящее время эксплуатация полигона в д. Фадюшина ведется с нарушениями экологического законодательства и санитарных правил.

Сбор жидких бытовых отходов (далее ЖБО) осуществляется в выгребные ямы. Вывоз производится по договору ассенизационными машинами МУП «Водоканал» на очистные сооружения г. Камышлов.

Скотомогильник расположен за границей города рядом с д. Фадюшина.

В населенном пункте имеются два кладбища, где производятся захоронения:

- в восточном направлении в районе ул. Октябрьская ориентировочно в 2,6 км;

- в западном направлении в районе ул. Швельниса ориентировочно в 2,2 км.

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
(обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения)

2.1. Основные положения проекта Генерального плана Камышловского городского округа Свердловской области в отношении г. Камышлов (ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» 2011 г.)

При разработке проекта учитывалось как существующее положение, так и предложения Генерального плана г. Камышлов, разработанного в 2011 г.

Генеральным планом предусматривается в проекте планировки строительство индивидуальной и малоэтажной жилой застройки с резервным размещением объектов общественно-делового назначения. На территории предлагается сохранение существующей жилой, коммунально-складской и общественной территории.

Проектом планировки предусматривается отступление от положений генерального плана – сохранение озелененной территории (парк «Милицейский») с последующей реконструкцией территории.

2.2. Проектный баланс территории

Согласно материалам проекта планировки («Эскиз застройки территории» лист 3) территория проектирования северная и южная части занимают площади 15,08 га. Площадки предоставлена под размещение индивидуальной жилой застройки с размещением объектов обслуживания населения.

Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 11.

Проектный баланс территории части г. Камышлов

Таблица 11

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей Территории проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общая площадь земель в границе проектирования | 15,08 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| Жилая зона | 3,8 | 25,2 |
| из них: |  |  |
| - существующая индивидуальная жилая застройка | 1,42 | 9,42 |
| - проектная индивидуальная жилая застройка | 0,41 | 2,72 |
| - существующая секционная жилая застройка | 1,82 | 12,07 |
| - проектная индивидуальная жилая застройка | 0,15 | 0,99 |
| 1.2. Общественно-деловая зона | 2,54 | 16,84 |
| - существующая комплексная общественно-деловая зона | 2,37 | 15,72 |
| - проектная комплексная общественно-деловая зона | 0,17 | 1,12 |
| 1.3. Производственные и коммунально-складские территории | 1,35 | 8,95 |
| - территории объектов коммунально-складского назначения | 1,35 | 8,95 |
| 1.4. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 0,03 | 0,2 |
| из них: |  |  |
| - территория объектов инженерной инфраструктуры | 0,03 | 0,2 |
| 1.5. Рекреационные зоны | 4,12 | 27,32 |
| - древесно-кустарниковая растительность | 0,36 | 2,39 |
| - озеленение общего пользования | 3,76 | 24,93 |
| 1.7. Территория общего пользования | 3,24 | 21,49 |

2.3. Архитектурно-планировочное решение и планируемое функциональное зонирование территории

Сложившаяся планировочная структура собственно г. Камышлов, может быть отнесена к расчлененной, по аналогии с встречающимися в градостроительной практике. Такой вывод напрашивается, если судить по пресечении территории города железной дорогой.

За основу проекта планировки приняты требования технического задания, а также основные концептуальные направления и проектные решения по развитию проектируемого участка.

В процессе работы с Администрацией Камышловского городского округа, применительно к данной территории, были приняты основные планировочные решения и территория рассматривается как исторический общественно-деловой район с индивидуальной и секционной жилой застройкой. В целях обеспечения устойчивого развития территории и возможности ее максимального использования предусматривается формирование следующих основных функциональных зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- коммунально-складской;

- рекреационной;

- инженерной инфраструктуры.

За основу проектного решения принята регулярная схема транспортно-планировочной организации территории. Это продиктовано сложившейся регулярной системой планировки территории района в целом.

Размеры кварталов обусловлены сложившейся сеткой улиц.  Проектируемые участки достаточно плотно расположены к  существующей застройке и имеют прямые выходы к основным улицам населенного пункта.

В проекте планировки, в связи с программой Камышловского городского округа «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда утвержденная Постановлением Главы КГО» от 08.05.2014 г. №789, необходим снос аварийных зданий, на месте которых формирование дополнительного общественно-деловых объектов на территории района. Рекреация представлена проектируемым парком по улице Свердлова.

В проекте планировки учитывается также размещенные ранее местоположение кадастровых участков.

На основе анализа градостроительной ситуации, природно-климатических и социально-демографических факторов, сделан вывод о необходимости размещения площадок для занятий физкультурой, площадок для отдыха взрослых, для игр детей (всех возрастов), автостоянок. Площадки размещены вблизи проектируемого дома многоквартирной жилой застройки по ул. Свердлова, 42 и непосредственно внутри парковой территории.

В целом площадки находятся на нормативном расстоянии от окон, так же соблюден радиус обслуживания данных площадок.

Анализ пешеходного движения

Обоснованием для проектирования дорожно - тропиночной сети на территории района является схема кратчайших пешеходных направлений, построенная с учетом фокусов пешеходного тяготения (направление к объектам общего пользования, выходы на основные улицы, остановкам общественного транспорта).

На основании данной схемы были определены зоны вытаптывания и основные пешеходные направления внутри территорий (лист 4).

На внутридворовой территории жилой группы преобладает перекрестное движение. Четко видны главные направления пешеходного движения. На главном направлении выделяются две композиционные точки, от которых ответвляются элементарные направления. Проектом предложена замкнутая конфигурация дворового пространства.

Композиционная идея

Композиционная идея архитектурно-планировочной организации территории создана на основании следующих факторов: размещении фокусов тяготения, характера пешеходного движения, микроклиматических условий, ландшафтных условий.

С учетом выше перечисленных факторов предлагается рассредоточенное расположение площадок вдоль основных направлений пешеходного движения.

Система проездов решена таким образом, чтобы обеспечивался проезд ко всем подъездам жилой и общественно-деловой застройки, не только легкового транспорта, но и мусороуборочной техники.

Трассировка дорожно - тропиночной сети осуществляется на основе схемы кратчайших пешеходных направлений.

Площадки запроектированы на основных пешеходных направлениях в виде  отдельных участков среди зелени с грунтовым покрытием (грунт, стабилизированный известью; грунт с втромбованным щебнем, уплотненный грунт).

Озеленение и цветочное оформление

Проектом предложены следующие типы посадок: рядовые посадки из кустарника (кизильник, боярышник сибирский, сирень), располагающиеся вдоль основных пешеходных направлений, а также посадка деревьев клена и липы, защищающая от вытаптывания все газоны. Представлены групповые посадки деревьев, например сочетание одного клена или липы.  Газоны являются фоном для древесных и кустарниковых растений.

Общий принцип пространственного решения зеленых насаждений является сочетание открытых участков площадок и газонов с компактными группами деревьев и кустарников. При размещении элементов озеленения на территории соблюдены нормативные расстояния до зданий, сооружений, элементов благоустройства и др.

Покрытия проездов, дорожек и площадок

В зависимости от назначения различных планировочные элементы благоустройства имеют различные типы покрытий.

Проезды и автостоянки имеют дорожную одежду с твердым покрытием из асфальтобетона, пешеходные дорожки также имеют плиточное покрытие, чтобы подчеркнуть историческую ценность квартала. На площадках (детских, игровых, для отдыха взрослых) предложен грунтовый тип  покрытия, на площадках у входов в дом также устраивается плиточное покрытие.  На остальной территории предусмотрено устройство газона.

2.3.1. Жилая зона. Население

На данный момент в границах проектирования проживает 743 человека.

Жилой фонд с учетом убыли составит 4279,5 кв.м.

Проектом предлагается на месте аварийного фонда по адресу ул. Свердлова, 34, ул. Карла Маркса, 45а и разрушенного здания по адресу ул. Комсомольская, 4 разместить новые индивидуальные дома. Так же на месте разрушенного здания бывшего детского сада (ул. Свердлова, 42) предлагается строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома, в котором на первом этаже разместятся объекты торговли.

Показатели для нового строительства приняты в соответствии с материалами по обоснованию «Генеральный план муниципального образования Камышловский городской округ»:

- коэффициент семейственности – 3;

- средняя площадь дома – 150 кв.м;

- средняя обеспеченность жилой площадью – 28,3 кв.м./чел.

Общие показатели существующей и проектируемой жилой застройки сведены в таблицу 12.

Общие показатели жилой застройки

Таблица 12

|  | существующее (без убыли) | существующее (с убылью) | проект | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проживающих, чел | 743 | 699 | 45 | 744 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - индивидуальная застройка | 28 | 24 | 9 | 33 |
| - секционная застройка | 355 | 315 | 36 | 351 |
| - общежитие | 360 | 360 | - | 360 |
| Площадь домов, кв.м | 4845,8 | 4279,5 | 1807,9 | 6087,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - индивидуальные дома | 452,1 | 310,3 | 254,7 | 565,0 |
| - секционные дома | 3472,3 | 3047,8 | 1553,2 | 4601,0 |
| - общежитие | 921,4 | 921,4 | - | 921,4 |

Население проектируемого участка определено в количестве 744 человека, из них существующее 699 человек.

Жилищный фонд проектируемого участка составит 6087,4 кв.м., из которого 4279,5 кв.м существующий сохраняемый.

Плотность населения на жилой территории составит 196 чел/га.

2.3.2. Общественно деловая зона

В г. Камышлов имеются все необходимые объекты периодического и эпизодического пользования населением.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) и СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). Расчет произведен на проектное население – 744 человека.

На проект предлагается размещение объектов торговли на месте аварийного фонда по адресу ул. Карла Маркса, 51, ул. Свердлова, 44 (парковая зона) и ул. Ленина, 17а, а также на первом этаже нового многоквартирного дома по ул. Свердлова. Торговая площадь новых объектов торговли составит 500,0 кв.м.

Объекты торговли (существующие и проектные), располагаемые на территории проектируемого участка, рассчитаны на существующее, проектное население и население за пределами границ проектируемой территории.

Обслуживания остальными объектами социального и культурно бытового обслуживания будет происходить за границей территории проектирования, то есть в городе.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума

Таблица 13

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения | Норматив град. проектирования Св.обл. (на 1 тыс. жителей) | Расчётное население в проектируемых границах | Потребность, всего | Размещено по существующему состоянию | Размещено в проекте | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты образования |
| Дошкольные образовательные учреждения, место | 50 | 744 | 37 | - | - | Обслуживание в ближайших учреждениях |
| Общеобразовательные учреждения, учащихся | 110 | 744 | 82 | - | - | Обслуживание в ближайших учреждениях |
| Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования, учащихся | 40 | 744 | 30 | 300 | - | Учебно-производственное здание лицея №16, ул. Карла Маркса, 55 |
| Объекты культуры |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 50 | 744 | 37 | - | - | МУК «Центр культуры и досуга, ул. Вокзальная |
| Библиотеки | 1 учреждение на 17 тыс.чел | 744 | - | 1 | - | Центральная городская библиотека, ул. Карла Маркса, 37 |
| Объекты здравоохранения |
| Больничные учреждения, койко-мест | 7 | 744 | 5 | - | - | Обслуживание в МУЗ «Камышловская центральная городская больница», ул. Фарфористов |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений | 30 | 744 | 22 | - | - |  |
| Аптека, объект | 1 на 10 тыс.чел | 744 | - | - | - | - |
| Объекты торговли и питания |
| Предприятия торговли, кв.м торговой площади | 100 | 744 | 74,4 | 5016,6* | 500,0 | в границах проектирования |
| Предприятия общественного питания, место | 31 | 744 | 23 | 68 | - | в границах проектирования |
| Объекты физической культуры и спорта |
| Спортивные залы, кв.м площади пола | 100 | 744 | 74,4 | - | - | на пересечении ул. Карла Маркса-Маяковского |
| Плоскостные спортивные сооружения стадион, корты, кв.м | 500 | 744 | 372,0 | - | - |  |
| Объекты коммунально-бытового назначения |
| Предприятия бытового обслуживания, раб. место | 7 | 744 | 5 | - | - | Обслуживание ближайшими предприятиями |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России, операционное окно | 1 на 2 тыс.чел | 744 | - | 3 | - | в границах проектирования |
| Отделения связи, объект | 1 на 6 тыс.чел | 744 | - | - | - | на ул. Карла Маркса, 59 |
| Кладбище, га | 0,24 | 744 | 0,18 | - | - | за границами проектирования в восточном направлении |

* с учетом убыли торговых объектов.

2.3.3. Зона инженерной инфраструктуры

Проектом принимается полное инженерное благоустройство зданий жилой застройки и зданий общественного назначения. Запроектированы централизованные системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства, а также учреждений общественного назначения. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры проектируемого района увязаны с положениями генерального плана Камышловского ГО Свердловской области.

Водоснабжение

Обеспечение существующего и проектного населения водой хозяйственно-питьевого качества предусматривается по сложившей системе централизованного водоснабжения. Для обеспечения бесперебойной подачи воды проектом предлагается закольцевать участок сети по ул.Свердлова между ул.Маяковского и ул.Урицкого. Уточнение диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Расчеты объема водопотребления проектного населения сведены в таблицу 14.

Расчетные объемы водопотребления

Таблица 14

| Потребители | Население, чел. | Объем водопотребления, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 24 | 4,56 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с централизованным гор.водоснабжением | 315 | 72,45 |
| Проектная застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 9 | 1,71 |
| Проектная застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с централизованным гор.водоснабжением | 36 | 8,28 |
| Неучтенные расходы 10% |  | 8,7 |
| Существующее общежитие | 360 | 32,4 |
| Полив | 384 | 19,2 |
| ИТОГО | 384 | 147,3 |

Примечания:1. Для застройки с местными водонагревателями удельное хозяйственно-питьевое водопотребление среднесуточное принято 190л/сут. на 1 жителя, с централизованным горячим водоснабжением - 230л/сут. на 1 жителя. 2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения. 3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами принято в размере 10%. 4.Удельное среднесуточное потребление воды на полив принято 50 л/сут.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.

Водоотведение

Проектом предусматривается 100% обеспечение проектируемой территории централизованной системой водоотведения. Канализование застройки решается путем присоединения проектных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к существующей сети водоотведения, с дальнейшим отведением на очистные сооружения города.

Отведение хозяйственно – бытовых стоков с проектируемой территории решается с помощью системы самотечных коллекторов, проложенных в соответствии с решениями раздела «Вертикальная планировка территории». Коллекторы предусматривается проложить по ул. Свердлова, ул. Карла Маркса, ул. Комсомольская. Расчёт диаметров канализационных коллекторов уточняется на этапах рабочего проектирования.

Существующие индивидуальные выгреба необходимо ликвидировать.

Расчеты объема хозяйственно-бытовых стоков от проектного населения сведены в таблицу 15.

Расчетные объемы хозяйственно-бытовых стоков

Таблица 15

| Потребители | Население, чел. | Объем хозяйственно-бытовых стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями (не оборудованная системой централизованной системой водоотведения) | 24 | 4,56 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с централизованным гор.водоснабжением | 92 | 21,16 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с централизованным гор.водоснабжением(не оборудованная системой централизованной системой водоотведения) | 223 | 51,29 |
| Проектная застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 9 | 1,71 |
| Проектная застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с централизованным гор.водоснабжением | 36 | 8,28 |
| Неучтенные расходы 10% |  | 8,7 |
| Существующее общежитие | 360 | 32,4 |
| ИТОГО | 384 | 128,1 |

Примечание: Среднесуточные объемы канализации бытовых сточных вод принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилой застройки без учета расходы воды на поливку территории.

Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории предусматривается по сложившейся системе. Электричество от трансформаторных пунктов по линиям электропередачи 0,4кВ будет доставляться к жилым и общественным объектам. Проектируемую застройку так же предусматривается подключить к существующим трансформаторным пунктам. Также проектом предусматривается замена неизолированных проводов линий электропередачи 10кВ на изолированные провода, с целью соблюдения охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. Результаты расчета объемов электропотребления сведены в таблицу 16.

Расчетные объемы электропотребления

Таблица 16

| Потребители | Количество, м2 | Объем электропотребления, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Существующие индивидуальные жилые дома с электрическими плитами (1-2 этажа) | 310,3 | 7,4 |
| Проектные индивидуальные жилые дома с плитами на природном газе (1-2 этажа) | 254,7 | 5,34 |
| Существующие жилые дома с электрическими плитами (3-5 этажей) | 1086,5 | 22,6 |
| Существующие жилые дома с электрическими плитами (1-2 этажа) | 1528,1 | 36,4 |
| Существующие жилые дома с плитами на природном газе (1-2 этажа) | 433,2 | 9,1 |
| Проектные жилые дома с плитами на природном газе (1-2 этажа) | 1553,2 | 32,6 |
| ИТОГО | 5143,0 | 113,4 |

Примечания: 1.Удельные расчетные электрические нагрузки приняты для жилых домов 1-2 этажа с электрическими плитами – 23,8Вт/м2, с плитами на природном газе -21,0 Вт/м2, для жилых домов 3-5 этажей с электрическими плитами – 20,8Вт/м2. В расчетах учтены нагрузки зданий и помещений общественного назначения.

Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемой территории предусматривается по сложившейся системе. Теплоснабжение проектируемого многоквартирного дома возможно осуществить от существующей котельной, расположенной в границах проектируемой территории. Теплоснабжение проектируемой индивидуальной застройки возможно осуществлять от автономных источников (газовых установок). Расчеты теплопотребления сведены в таблицу 17.

Расчет теплопотребления

Таблица 17

| Потребители | Площадь, м2 | Потребители, чел. | Суммарный тепловой поток, МВт | Суммарный тепловой поток, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка, не обеспеченная централизованной системой теплоснабжения | 310,3 | 24 | Отопление 0,09 ГВС 0,054 | Отопление 0,07 ГВС 0,046 |
| Проектная индивидуальная жилая застройка, не обеспеченная централизованной системой теплоснабжения | 255 | 9 | Отопление 0,07 ГВС 0,0015 | Отопление 0,05 ГВС 0,0012 |
| Существующая жилая застройка, обеспеченная централизованной системой теплоснабжения | 3047,85 | 315 | Отопление 0,9 ГВС 0,25 | Отопление 0,6 ГВС 0,19 |
| Проектная жилая застройка, обеспеченная централизованной системой теплоснабжения | 1553,2 | 36 | Отопление 0,45 ГВС 0,028 | Отопление 0,39 ГВС 0,024 |
| ИТОГО | 5166,0 | 384 | 1,84 | 1,37 |

Газоснабжение

В настоящий момент централизованной системой газоснабжения обеспечена небольшая часть существующей застройки. Для теплоснабжения и удовлетворения коммунально-бытовых нужд проектом предусматривается обеспечить проектную индивидуальную застройку централизованной системой газоснабжения. Обеспечить газом проектную застройку возможно от сложившейся системы газоснабжения г. Камышлова.  Результаты расчетов сведены в таблицу 18.

Расчетные объемы газопотребления

Таблица 18

| Потребители | Население, чел. | Годовой расход газа, м3/год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проектируемая жилая застройка с газовыми плитами и газовыми водонагревателями (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 9 | 2734,2 |
| ИТОГО | 9 | 2734,2 |

Примечания:1. Минимальный расчетный показатель удельного годового расхода газа 1 человека принят 303,80 м3/год.

Связь

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 3,0, общее количество номеров для проектируемой застройки составит 15.

Подключение перспективных абонентов возможно произвести к существующей автоматической телефонной станции г. Камышлова.

Также проектом предлагается:

-обеспечить население услугами Интернета;

-развитие системы цифрового вещания.

2.3.4. Зона транспортной инфраструктуры

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого района положены принципы оптимальной доступности объектов тяготения с учетом сложившейся застройки.

Протяженность магистральной сети в пределах границ проектируемого района составляет 0,97 км. Плотность магистральной сети – 6,47 км/км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²). Общая протяженность улично-дорожной сети 2,08 км. Плотность улично-дорожной сети 13,87 км/ км².

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого района, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Автобусное сообщение осуществляется по ул. Урицкого, ул. Свердлова, ул. Ленина. Размещение остановочных пунктов предусматривает их доступность с жилой территории, а так же с объектов социально-культурного назначения (радиус доступности 500 м). Это обеспечивает высокий уровень доступности общественного транспорта. Остановочные пункты организованы в районе пересечений улиц Урицкого-Свердлова и Ленина-Карла Маркса.

Для обеспечения беспрепятственного дорожного движения и обустройства общественных зон проектируется создание наземных парковочных мест вблизи объектов социально-культурного назначения.

Количество парковочных мест вблизи проектируемой секционной жилой застройки планируется исходя из НГПСО 1-2009.66 (проектный уровень автомобилизации на расчетный срок 400 автомобилей на 1 тысячу жителей, соответствующая норма обеспеченности: 0,22 машино-места на квартиру для временного хранения автотранспорта и 1,10 машино-места на квартиру для постоянного хранения автотранспорта).

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории проектируемого района организовано светофорное регулирование на перекрестке улиц Урицкого-Свердлова. На улице Карла Маркса предложена организация нерегулируемого пешеходного перехода.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемого района приведены в таблице 19.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

Таблица 19

| 1 | Транспортная инфраструктура проектируемая |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего | 2,08 км |
|  | в том числе: |  |
|  | - магистральные улицы | 0,97 км |
|  | из них: |  |
|  | - общегородского значения: | 0,97 км |
|  | - районного значения | - |
|  | - улицы местного значения (жилые улицы) | 1,11 км |
| 1.2 | Плотность магистральной сети | 6,47 км/км2 |
| 1.3 | Плотность улично-дорожной сети | 13,87 км/км2 |
| 1.4 | Протяженность сети общественного транспорта | 0,97 км |

Проектом предусмотрено установление красных линий улиц в границах района территории г. Камышлов, см. лист 9 графических материалов «Разбивочный чертеж красных линий» (таблица 20)

Ведомость координат красных линий проекта планировки г. Камышлов

Таблица 20

| Номер точки | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1661685,23 | 395123,46 |
| 2 | 1661716,60 | 395119,67 |
| 3 | 1661721,03 | 395136,01 |
| 4 | 1661742,27 | 395130,25 |
| 5 | 1661738,68 | 395117,02 |
| 6 | 1661735,08 | 395095,30 |
| 7 | 1661711,24 | 395098,16 |
| 8 | 1661682,59 | 395101,62 |
| 9 | 1661706,36 | 395064,39 |
| 10 | 1661730,12 | 395061,05 |
| 11 | 1661816,12 | 395085,63 |
| 12 | 1661818,80 | 395107,48 |
| 13 | 1661985,28 | 395086,46 |
| 14 | 1661982,32 | 395064,67 |
| 15 | 1662086,84 | 395027,60 |
| 16 | 1662106,18 | 395017,13 |
| 17 | 1662097,75 | 395047,90 |
| 18 | 1662121,46 | 395045,53 |
| 19 | 1662130,57 | 395064,47 |
| 20 | 1662142,27 | 395090,26 |
| 21 | 1662122,23 | 395099,35 |
| 22 | 1662108,27 | 395068,61 |
| 23 | 1662226,03 | 395051,37 |
| 24 | 1662218,76 | 395032,18 |
| 25 | 1662256,67 | 395004,46 |
| 26 | 1662272,54 | 395020,29 |
| 27 | 1662271,22 | 395025,19 |
| 28 | 1662301,35 | 395041,36 |
| 29 | 1662298,71 | 395021,53 |
| 30 | 1662443,59 | 394934,49 |
| 31 | 1662430,01 | 394914,16 |
| 32 | 1662417,79 | 394895,87 |
| 33 | 1662437,69 | 394882,46 |
| 34 | 1662463,20 | 394865,26 |
| 35 | 1662475,50 | 394883,51 |
| 36 | 1662449,91 | 394900,75 |
| 37 | 1662464,02 | 394921,88 |
| 38 | 1662309,71 | 394734,04 |
| 39 | 1662300,33 | 394720,98 |
| 40 | 1662280,93 | 394695,48 |
| 41 | 1662273,80 | 394686,59 |
| 42 | 1662292,52 | 394671,56 |
| 43 | 1662310,43 | 394693,90 |
| 44 | 1662329,45 | 394720,36 |
| 45 | 1662145,27 | 394789,24 |
| 46 | 1662163,33 | 394815,64 |
| 47 | 1662021,70 | 394872,82 |
| 48 | 1661986,28 | 394883,03 |
| 49 | 1662019,00 | 394903,02 |
| 50 | 1662041,39 | 394898,14 |
| 51 | 1661660,98 | 394949,05 |
| 52 | 1661657,92 | 394925,24 |
| 53 | 1661686,77 | 394921,54 |
| 54 | 1661690,03 | 394945,32 |
| 55 | 1661713,84 | 394942,25 |
| 56 | 1661710,58 | 394918,46 |
| 57 | 1661707,32 | 394894,66 |
| 58 | 1661683,54 | 394897,93 |

2.3.5. Зона рекреационного назначения

В проекте планировки, в связи с программой Камышловского городского округа «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда утвержденная Постановлением Главы КГО» от 08.05.2014 г. №789, необходим снос аварийных зданий, на месте которых формирование дополнительного общественно-деловых объектов на территории района. Рекреация представлена проектируемым парком по улице Свердлова.

Так же предусмотрено устройство зеленых полос и тротуаров вдоль существующих и проектируемых улиц, расположенных в границах проектируемой территории.

2.3.6. Зона специального назначения

Зона специального назначения в границах проектирования представлена мусорными контейнерами.

2.4. Инженерная подготовка и благоустройство территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а так же строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

-	вертикальная планировка;

-	поверхностный водоотвод.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории в границах благоустройства.» лист 7 графических материалов.

2.4.1. Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

Проектом предлагается максимальное сохранение существующего рельефа по улицам и перепланировка территории за счет организации самотечных канав путем переустройства участков территории озеленения вдоль существующих твердых покрытий проездов, улиц и тротуаров. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям основных улиц.

Схема поверхностного водоотвода решена по лоткам проезжих частей улиц и проездов с отводом поверхностных вод с тротуаров в существующие и проектируемых открытые канавы.

При условии последующего строительства городских очистных сооружений ливневой канализации (в соответствии с предложениями Генерального плана Камышловского городского округа) необходимо устройство закрытых самотечных коллекторов (рисунок 2 – «Выкопировка из схемы инженерной подготовки Генерального плана Камышловского городского округа») по ул. Маяковского и ул. Ленина. Далее поверхностный сток следует отводить в направлении р. Пышма на проектируемые очистные сооружения ливневой канализации по ул. Горького.

Выкопировка из схемы инженерной подготовки Генерального плана Камышловского городского округа

Рисунок 2

Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4 ‰ до 82 ‰. Ввиду наличия значительных перепадов высот (в связи со сложным рельефом местности) с целью организации безопасности дорожного движения на участке ул. Урицкого от ул. Свердлова до ул. Карла Маркса, уклон которого от 70 ‰ до 82 ‰, следует предусмотреть ограничение скоростного режима для автотранспортных средств от 30 км/ч до 40 км/ч.

Так как территория в границах проектирования представляет собой сложившуюся застройку исторической центральной части населенного пункта с существующими объектами социального и культурно-бытового обслуживания (объекты часто посещаемые населением) проектом предусмотрено сохранение существующих инженерных сооружений – тротуар по ул. Урицкого в виде лестницы и существующие открытые канавы поверхностного водоотвода, а так же размещение новых объектов инженерной подготовки – подпорные стенки в районе перекрестка ул. Урицкого и ул. Свердлова (с целью размещения парковок для обслуживания здания ЗАГСа и военкомата), новые открытые канавы по всем улицам, укрепленные откосы.

Максимальное изменение рельефа – выемка 0,35 м по ул. Карла Маркса, обусловлена необходимостью организации минимального уклона по проезжей части 4 ‰.

С учетом рельефа местности весь проектируемый район представляет собой 4 бассейна стока (рисунок 3 – «Бассейны стока»). При этом отвод поверхностных вод осуществляется в 3 направлениях:

1. Бассейн площадью 2,3 га, отвод поверхностных вод осуществляется по ул. Урицкого с последующим стоком в р. Пышма;

2. Бассейн площадью 6,0 га, отвод поверхностных вод осуществляется вдоль существующего стадиона по ул. Маяковского с последующим стоком в р. Пышма;

3. Бассейн площадью 5,7 га, отвод поверхностных вод осуществляется по второй ветке открытой ливневой канализации с последующим объединением со вторым бассейном стока по ул. Маяковского с последующим стоком в р. Пышма;

4. Бассейн площадью 7,4 га, отвод поверхностных вод осуществляется по существующей канаве на ул. Советская, далее с ул. Горького в р. Пышма.

Бассейны стока

Рисунок 3

В данном разделе проекта планировки был произведен расчет расходов ливневых стоков. Справочные данные для расчета расходов дождевых стоков сведены в таблицу 21.

Справочные данные для расчета расходов дождевых стоков

Таблица 21

| № п\п | Наименование показателей | Обозначение и ед. измерения | Значение | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Годовой слой осадков (среднестатистический) в том числе: | h, мм | 473 | СП 131.13330. 2012 |
|  | 1. За холодный период времени |  | 116 |  |
|  | 2. За теплый период времени |  | 357 |  |

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы воды с территории площадки. Результаты расчетов, исходя из условия 100 % отвода поверхностных вод с территории водонепроницаемых поверхностей, сведены в таблицу 22.

Результаты расчетов расходов дождевых сточных вод

Таблица 22

| № водосб. бас. | Суточный расход (средн.), м3/сут. | Годовой расход, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дождевые | Талые | Поливомоечные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 (S = 2,3 га) | 28,14 | 2463,30 | 800,40 | 3504,00 |
| 2 (S = 6,0 га) | 23,33 | 6426,00 | 2088,00 |  |
| 3 (S = 5,7 га) | 22,16 | 6104,70 | 1983,60 |  |
| 4 (S = 7,4 га) | 28,77 | 7925,40 | 2575,20 |  |
| ИТОГО | 102,40 | 22919,40 | 7447,20 | 3504,00 |

Проектом предусмотрена организация трапецеидальных открытых канав поперечным сечением не меньше 0,3 м, а глубиной — не менее 0,4 м.

Существующие канавы следует расчистить от мусора, углубить и укрепить откосы геоматами или геосетками с целью снижения риска заиливания водоотводящего сооружения. С целью обеспечения необходимой скорости течения воды в канавах проектом предусмотрено создание уклонов, равных уклонам поверхности, за исключением некоторых участков по ул. Ленина, ул. Комсомольская и ул. Карла Маркса. На данных территориях предусмотрен отвод поверхностного стока против уклона поверхности, в связи с чем уклон по дну канавы принят от 3 ‰ до 4 ‰, при заглублении дна до 1,0 – 1,09 м. Для канав, глубина которых превышает 0,7 м следует предусматривать решетки для поверхностного покрытия сооружения (для обеспечения условий безопасности).

По ул. Урицкого предусмотрено сохранение уклона поверхности и заглубление дна канавы 0,5 м. В случае необходимости снижения скорости потока на отдельных участках (уклон которых равен 82 ‰) необходимо устройство быстротоков с гасителями энергии, возможна организация перепада стока путем разного заглубления начальной и конечной отметки дна канавы от 1,0 м до 0,5 м, на протяжении всего участка стока. Данные мероприятия должны определяться путем соответствующих гидравлических расчетов на следующей стадии проектирования.

При необходимости перепуска воды с одной стороны улицы или проезда на другую необходимо устройство под проезжей частью металлических труб диаметром 200—300 мм. В настоящем проекте сохраняются существующие трубы в количестве 19 шт, и предусматривается размещение новых – 29 шт. При пересечении канавами пешеходных дорожек предусмотрено сооружаться мостов. Ширина мостов должна быть не меньше полной ширины дорожки или проезда.

Исходя из расчета расходов дождевых вод наибольшая глубина воды в канавах, расположенных в пределах площадки проектирования, принята не более 0,3 м для канав глубиной 0,5 м и не более 0,6 м для канав глубиной 1,0 м.

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатываются, на следующей стадии проектирования.

2.4.2.Инженерное благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки. Так же проектом предусмотрена организация крупной парковой зоны на свободной территории в районе пересечения ул. Маяковского и ул. Свердлова.

Благоустройство территории

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

-	организацию зон отдыха;

-	устройство пешеходных дорожек, озеленение;

Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см (рисунок 4 – «Типовая конструкция понижающей площадки»). Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.

Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

Типовая конструкция понижающей площадки

Рисунок 4

II. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ.

1. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом генерального плана муниципального образования Камышловский городской округ и проекта планировки, проекта межевания территории в центральной части Камышловского городского округа, ограниченной улицами Урицкого, К. Маркса, Маяковского, Свердлова предусмотрено проведение мероприятий по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- в санитарно-защитную зону предприятий попадает существующая застройка – 19 домов, такая ситуация требует разработки мероприятий по ее устранению:

- для ООО «Камышевский завод электронных компонентов», ЗАО «Камышловская швейная фабрика», автовокзал, хлебопекарня предлагается изменение границ санитарно-защитных зон, с исключением наложения на жилую застройку, путем планировочной реорганизации и функциональной трансформации производственных территорий с сокращением объема загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, и уровня шума;

- для автомойки предлагается предоставить данные исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий.

- организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятий и жилых районов;

- посадка специального озеленения в санитарно-защитных зонах для защиты населения от негативного влияния объектов;

- реконструкция существующих улиц и дорог;

- контроль выбросов от автомобильного транспорта.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных водных ресурсов

- поверхностный водоотвод решен по лоткам проезжих частей улиц и проездов с отводом поверхностных вод с тротуаров в существующие и проектируемых открытые канавы. При условии последующего строительства городских очистных сооружений ливневой канализации необходимо устройство закрытых самотечных коллекторов.

Мероприятия по охране почв и грунтов

- 100% обеспечение всей существующей и проектной застройки централизованной системой водоотведения;

- организация системы сбора, хранения и утилизации бытовых отходов.

Мероприятия влияющие на физические факторы

- регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы;

- инженерно-технические мероприятия, создание полос зеленых насаждений.

2. Планировочные ограничения

Проектом предлагается частичная замена неизолированных проводов линий электропередачи 10кВ на изолированные провода, с целью соблюдения охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются границы охранных зон от крайних изолированных проводов линий электропередачи в обе стороны на расстоянии 5 метров от неизолированных 10 метров.

Для трансформаторных пунктов предусматривается охранная зона 10 м.

3. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка проектируемого района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории города в безопасном для человека состоянии.

Расчет накопления твердых бытовых отходов произведён по НГПСО 1-2009.66 (нормативы градостроительного проектирования Свердловской области) и представлен в таблице 23.

Расчет накопления ТБО

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Расчетная единица | Норма накопления, м3/год. | Показатели | Количество ТБО, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | От жилищ несортированные | на 1 человека | 1,07 | 744 | 796,08 |
| 2. | От бытовых помещений организаций несортированный | на 1 сотрудника | 0,25 | 22 | 5,5 |
| 3. | От уборки техникумов | на 1 учащегося | 0,09 | 300 | 27,0 |
| 4. | От уборки предприятий торговли | на 1 кв.м площади | 0,15 | 5516,6 | 827,49 |
| 5. | От уборки объектов общественного питания | на 1 сотрудника | 0,25 | 17 | 4,25 |
| 6. | От уборки библиотек | на 1 место | 0,35 | 50 | 17,5 |
| 7. | От уборки дорог, улиц, тротуаров, придомовой территории | на 1 кв.м площади | 0,01 | 58519,35 | 585,19 |
| ИТОГО | 2263,01 |

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, с периодичностью:

- в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный;

- в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток.

В соответствии с НГПСО 1-2009.66, главой 15 бытовые отходы:

- индивидуальной застройки составляют 35,31 м3/год, или 0,09 м3/сутки;

- многоквартирной застройки составляют 760,77 м3/год, или 2,08 м3/сутки;

- прочие бытовые отходы составят 1466,93 м3/год, то есть 4,02 м3/сутки.

Для сбора ТБО в многоквартирной застройке и объектов социального и культурно-бытового обслуживания предлагается размещение контейнерных площадок.

Предусмотрена организация 13 контейнерных площадок (с учетом радиуса обслуживания – 100 м и минимального расстояния до жилой застройки ‒ 20 м в соответствии с СанПин 42-128-4690-88) с размещением на них 25 контейнеров 0,75 куб.м.

Площадки для контейнеров должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное). Размер площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для сбора ТБО в частном секторе предлагается использовать специальные мусорные пакеты, которые будут выставляться на улицу. После этого мешки будет забирать мусоровоз и отвозит на утилизацию либо на захоронение.

Согласно схеме Генеральной очистки Камышловского городского округа и материалам по обоснованию «Генеральный план Муниципального образования Камышловский городской округ», твердые бытовые отходы из города Камышлов предлагается вывозить на реконструируемую свалку ТБО в деревне Фадюшина.

На полигон также будут поступать биологические и медицинские отходы.

Движение мусоровоза, размещение контейнеров с обозначением радиуса обслуживания и расстояния до жилых домов показано на схеме 10 «Схема санитарной очистки проектируемой территорий».

III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 24.

Технико-экономические показатели проекта планировки территории г. Камышлов

Таблица 24

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект (2020 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% | 15,08/100 | 15,08/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га/% | 3,15/20,89 | 3,8/25,2 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га/% | 2,36/15,65 | 2,54/316,84 |
| 3. | Рекреационная зона | га/% | 0,37/2,45 | 4,12/27,32 |
| 4. | Сельскохозяйственные зоны | га/% | 3,29/21,82 | -/- |
| 5. | Производственные и коммунально-складские зоны | га/% | 1,29/8,55 | 1,35/8,95 |
| 6. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 3,04/20,16 | 0,03/0,2 |
| 7. | Территории общего пользования | га/% | -/- | 3,24/21,49 |
| 8. | Прочие территории | га/% | 1,58/10,48 | -/- |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | Общая численность населения | чел. | 743 | 744 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 10,2 | 28,3 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда So6щ. | м2 | 4845,8 | 6087,4 |
| 3. | Плотность населения | чел./га |  | 196 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования | ед/учащихся | 1/300 | 1/300 |
| 2. | Предприятия торговли | м2 | 5152,3 | 5516,6 |
| 3. | Предприятия общественного питания | ед/раб.мест | 2/68 | 2/68 |
| 4. | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 5. | Отделения и филиалы сберегательного банка России | ед/опер.место | 2/3 | 2/3 |
| 6. | Пожарная часть | автомобиль | 3 | 3 |
| V. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут. | - | 147,3 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут. | - | 128,1 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт | - | 113,4 |
| 4. | Потребление тепла всего | Гкал/час | - | 1,37 |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | - | 2734,2 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 15 |
| VI. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 2,08 | 2,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные улицы | км | 0,97 | 0,97 |
|  | - улицы местного значения | км | 1,11 | 1,11 |
| 2. | Плотность магистральной сети | км/км2 | 6,47 | 6,47 |
| 3. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 13,87 | 13,87 |

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Виды опасных природных явлений

Опасное природное явление – это событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающие воздействия на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Из возможных опасных природных явлений на территории р.п. Пышма характерны:

-	природные пожары.

Другие опасные природные явления (извержения вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины, бури, град, цунами, наводнения) не характерны.

Природные пожары

Пожар представляет достаточно сложное явление, обусловленное протеканием и развитием во времени и пространстве процессов горения, масса и теплообмена. При этом безусловно определяющим процессом явления горения.

В засушливые периоды лесные массивы окружающие могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусматривать организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 42.13330.2011 расстояние от застройки до лесных массивов - не менее 15 м.

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Проектом предусмотрено ориентировочное размещение пожарных гидрантов в границах проектирования на сети водоснабжения. Данное мероприятия позволит иметь доступ к воде в любое время года и использовать ее на нужды пожаротушения в случае возникновения ЧС

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Чрезвычайными ситуациями техногенного характера, которые могут оказать опасное воздействие на территорию города Камышлов и расположенные на ней объекты, являются: гидродинамические аварии, пожары (взрывы) на объектах переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, аварии на транспорте и при транспортировке взрывчатых веществ и пожароопасных веществ.

Наиболее опасными для населения проектируемой территории будут ЧС, связанные с пожарами (взрывами) на объектах переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, находящихся в г.Камышлов.

Площадка проектирования расположена в зоне воздействия воздушной ударной волны в случае ЧС.

В связи с этим при проектировании и строительстве секционной застройки необходимо предусмотреть размещение встроенных под зданиями бомбоубежищ, в подвальных, цокольных этажах. Класс бомбоубежищ по уровню устойчивости к ударной волне принять - А-V 50, малой вместимости (150-600чел).

Убежища (бомбоубежища) обеспечивают наиболее надежную защиту людей от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения при ядерных взрывах, от отравляющих веществ и бактериальных средств, а также от высоких температур и вредных газов в зонах пожаров.

Характеризуются убежища наличием прочных стен, перекрытий и дверей, наличием герметических конструкций и фильтровентиляционных устройств. Все это создает благоприятные условия для нахождения в них людей в течении нескольких суток. Не менее надежными делаются входы и выходы, а на случай их завала - аварийные выходы

Во всех убежищах необходимо предусмотреть два режима вентиляции, систему водоснабжения, канализации, отопления.

Все необходимые технологические требования при проектировании выполнить в соответствие с СНиП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»

В мирное время данные объекты можно использовать для размещения санитарно-бытовых помещений.

3. Стратегически важные объекты при возникновении чрезвычайных ситуаций

Стратегически важными объектами г. Камышлов  при возникновении ЧС являются:

-	Источники водоснабжения;

-	Автомобильные дороги;

-	Мосты.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

-	Здание Администрации;

-	Почта России и отделения связи;

Учреждения религии

-	Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

-	Объекты здравоохранения;

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

-	Дома культуры, клубы (проектируемые);

-	Учреждения религии.

Детские учреждения:

-	Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

-	Общеобразовательные школы.

4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера.

В целях защиты индивидуального жилого фонда от природных (лесных) пожаров и пожаров техногенного типа на территории села проектом предусматривается строительство системы пожаротушения через пожарные гидранты. При этом должно быть учтено минимальное расстояние от лесного массива до жилой застройки в соответствии с СП 42.13330.2011  (не менее 15 м).

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования.

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в Администрации Камышловского городского округа и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

V. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания незастроенных территорий выполнен в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а так же границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения. Участок проектирования располагается в г. Камышлов в кадастровом квартале с номером 66:46:0103002.

Проектные красные линии определены в соответствие с требованиями
СП 42.13330.2011 в соответствие с нормируемыми параметрами улиц. Поворотные точки красных линий отражены на листе 9 «Разбивочный чертеж красных линий».

В связи с предлагаемым решением по межеванию района территории г. Камышлов выделяется 2 квартала, определенных проектом планировки и условно названных: А и Б. Распределение поворотных точек отражено на листе 10 «Карта межевания территории».

Ведомость координат красных линий в границах проектирования сведена в таблицу 20 и выполнена в одной системе координат (местная система координат Свердловской области МСК 66).

Линии регулирования застройки определены в соответствие с требованиями СП 42.13330.2011 и назначены с отступом от проектных красных линий не менее 5 м – на участках новой застройки.

Границы кадастровых кварталов, кадастровых участков представлены на карте межевания территории.

Расчеты нормативных и принятых площадей формируемых земельных участков.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме (Sнорм), рассчитывается умножением общей площади жилых помещений (Sжил) в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли (kзд):

Sнорм = Sжил ∙ kзд.

Расчет сведен в таблицу 25.

Площади формируемых земельных участков (кондоминиумов)

Таблица 25

| Адрес | Номер Проектируемого участка | Этажность | Количество квартир | Площадь жилых помещений | Коэф-т | Расчетная (нормативная) площадь участка | Принятая в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| г. Камышлов, ул. Свердлова, 42 | А-20 | 4 | 12 | 811,8 | 0,92 | 746,86 | 1520,02 |

* Увеличение площади участка обусловлено наличием общественных объектов на территории.

Площади зон действия предлагаемых к установлению публичных сервитутов.

На территории проектируемых участков выделяются территории публичных сервитутов под внутриквартальные проезды для обеспечения доступа жильцов в дома, а также проезда экстренных служб (отображены на схеме межевания, лист 11);

Сводная таблица границ зон действия публичных сервитутов приведена в таблице 26.

Таблица 26

Сводная таблица границ территорий общественного пользования

| Адрес | Номер координаты | Х | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ул. Свердлова | 1 | 395000.17 | 1661823.63 |
|  | 2 | 394998.09 | 1661841.34 |
|  | 3 | 395009.07 | 1661842.93 |
|  | 4 | 395010.09 | 1661850.07 |
|  | 5 | 395037.16 | 1661856.10 |
|  | 6 | 395061.39 | 1661860.50 |
|  | 7 | 395079.59 | 1661864.05 |
|  | 8 | 395078.33 | 1661873.98 |
|  | 9 | 395059.33 | 1661870.26 |
|  | 10 | 395034.83 | 1661865.82 |
|  | 11 | 395004.40 | 1661859.04 |
|  | 12 | 395003.24 | 1661858.58 |
|  | 13 | 395001.42 | 1661856.88 |
|  | 14 | 395000.74 | 1661855.14 |
|  | 15 | 394998.88 | 1661842.27 |
|  | 16 | 394995.33 | 1661839.57 |
|  | 17 | 394993.21 | 1661835.07 |
|  | 18 | 394993.52 | 1661830.10 |
|  | 19 | 394996.19 | 1661825.90 |
|  | 20 | 395012.79 | 1661835.32 |
|  | 21 | 395012.09 | 1661837.45 |
|  | 22 | 395010.74 | 1661839.57 |
|  | 23 | 395009.39 | 1661840.89 |
|  | 24 | 395009.99 | 1661835.20 |
| ул. Маяковского | 1 | 394898.13 | 1662041.39 |
|  | 2 | 394927.58 | 1662057.42 |
|  | 3 | 394924.64 | 1662062.81 |
|  | 4 | 394914.24 | 1662057.23 |
|  | 5 | 394894.36 | 1662046.96 |
|  | 6 | 394904.37 | 1662065.87 |
|  | 7 | 394903.45 | 1662065.29 |
|  | 8 | 394902.49 | 1662064.91 |
|  | 9 | 394888.29 | 1662055.95 |
|  | 10 | 394885.72 | 1662059.73 |
|  | 11 | 394887.22 | 1662060.76 |
|  | 12 | 394895.37 | 1662066.27 |
|  | 13 | 394907.50 | 1662074.66 |
|  | 14 | 394904.57 | 1662079.25 |
|  | 15 | 394899.99 | 1662075.33 |
|  | 16 | 394891.79 | 1662068.12 |
|  | 17 | 394884.44 | 1662061.63 |
|  | 18 | 394890.09 | 1662053.28 |
|  | 19 | 394898.63 | 1662060.82 |
|  | 20 | 394996.47 | 1662094.93 |
|  | 21 | 394993.64 | 1662100.34 |
|  | 22 | 394991.65 | 1662099.39 |
|  | 23 | 394990.38 | 1662098.54 |
|  | 24 | 394960.18 | 1662081.87 |
|  | 25 | 394928.79 | 1662065.03 |
|  | 26 | 394931.54 | 1662059.58 |
|  | 27 | 394921.16 | 1662080.13 |
|  | 28 | 394924.12 | 1662082.58 |
|  | 29 | 394941.28 | 1662096.45 |
|  | 30 | 394918.84 | 1662084.72 |
|  | 31 | 394945.76 | 1662112.92 |
|  | 32 | 394928.71 | 1662099.13 |
|  | 33 | 394947.16 | 1662110.72 |
|  | 34 | 395019.16 | 1662113.69 |
|  | 35 | 395021.66 | 1662108.62 |
|  | 36 | 395045.53 | 1662121.46 |
|  | 37 | 395032.18 | 1662218.76 |
|  | 38 | 395030.91 | 1662220.50 |
|  | 39 | 395032.65 | 1662209.54 |
|  | 40 | 395043.47 | 1662133.97 |
|  | 41 | 395035.43 | 1662122.46 |
|  | 42 | 394959.11 | 1662118.02 |
|  | 43 | 394957.32 | 1662121.42 |
|  | 44 | 394953.26 | 1662118.89 |
|  | 45 | 394952.73 | 1662118.55 |
|  | 46 | 394949.66 | 1662116.07 |
|  | 47 | 394950.93 | 1662113.68 |
|  | 48 | 394988.56 | 1662130.18 |
|  | 49 | 394988.67 | 1662129.91 |
|  | 50 | 394993.91 | 1662132.20 |
|  | 51 | 394991.49 | 1662137.75 |
|  | 52 | 394991.06 | 1662137.58 |
|  | 53 | 394986.39 | 1662135.79 |
|  | 54 | 394995.58 | 1662142.86 |
|  | 55 | 394994.16 | 1662143.58 |
|  | 56 | 394992.28 | 1662144.10 |
|  | 57 | 394992.42 | 1662142.55 |

Таблица 27

Ведомость земельных участков проекта планировки г. Камышлов

| № участка и назначение | Площадь, кв.м. | № координат | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А-1 Проектный участок под развитие территории многоэтажного многоквартирного жилого дома | 47 | 1 | 395065.41 | 1661730.75 |
|  |  | 2 | 395095.29 | 1661735.08 |
|  |  | 3 | 395095.14 | 1661736.31 |
|  |  | 4 | 395076.64 | 1661734.05 |
|  |  | 5 | 395070.71 | 1661733.33 |
|  |  | 6 | 395065.26 | 1661732.66 |
|  |  | 7 | 395065.35 | 1661731.54 |
| А-2 Существующий участок под многоэтажный многоквартирный жилой дом (66:46:0103002:626) | 480 | 1 | 395095.14 | 1661736.31 |
|  |  | 2 | 395093.25 | 1661752.23 |
|  |  | 3 | 395080.18 | 1661750.58 |
|  |  | 4 | 395074.61 | 1661749.87 |
|  |  | 5 | 395063.68 | 1661748.79 |
|  |  | 6 | 395063.93 | 1661746.22 |
|  |  | 7 | 395065.26 | 1661732.66 |
|  |  | 8 | 395070.71 | 1661733.33 |
|  |  | 9 | 395076.64 | 1661734.05 |
| А-3 Проектный участок под развитие территории водонапорной башни | 12 | 1 | 395065.35 | 1661731.54 |
|  |  | 2 | 395052.49 | 1661730.07 |
|  |  | 3 | 395052.54 | 1661728.95 |
|  |  | 4 | 395061.06 | 1661730.12 |
|  |  | 5 | 395065.41 | 1661730.75 |
| А-4 Существующий участок под водонапорную башню (66:46:0103002:673) | 190 | 1 | 395065.35 | 1661731.54 |
|  |  | 2 | 395065.26 | 1661732.66 |
|  |  | 3 | 395063.93 | 1661746.22 |
|  |  | 4 | 395056.58 | 1661745.65 |
|  |  | 5 | 395056.47 | 1661744.97 |
|  |  | 6 | 395053.71 | 1661744.56 |
|  |  | 7 | 395053.39 | 1661747.19 |
|  |  | 8 | 395051.62 | 1661747.04 |
|  |  | 9 | 395052.49 | 1661730.07 |
| А-5 Проектный участок под территорию общего пользования | 201 | 1 | 395048.86 | 1661728.45 |
|  |  | 2 | 395052.54 | 1661728.95 |
|  |  | 3 | 395052.49 | 1661730.07 |
|  |  | 4 | 395051.62 | 1661747.04 |
|  |  | 5 | 395053.39 | 1661747.19 |
|  |  | 6 | 395053.71 | 1661744.56 |
|  |  | 7 | 395056.47 | 1661744.97 |
|  |  | 8 | 395056.58 | 1661745.65 |
|  |  | 9 | 395063.93 | 1661746.22 |
|  |  | 10 | 395063.68 | 1661748.79 |
|  |  | 11 | 395061.83 | 1661766.09 |
|  |  | 12 | 395061.83 | 1661766.12 |
|  |  | 13 | 395060.80 | 1661765.94 |
|  |  | 14 | 395061.15 | 1661762.36 |
|  |  | 15 | 395062.13 | 1661752.22 |
|  |  | 16 | 395055.82 | 1661751.50 |
|  |  | 17 | 395054.83 | 1661761.68 |
|  |  | 18 | 395051.64 | 1661761.38 |
|  |  | 19 | 395052.75 | 1661748.78 |
|  |  | 20 | 395046.75 | 1661748.16 |
| А-6 Проектный участок под территорию инженерной инфраструктуры | 65 | 1 | 395062.13 | 1661752.22 |
|  |  | 2 | 395061.15 | 1661762.36 |
|  |  | 3 | 395054.83 | 1661761.68 |
|  |  | 4 | 395055.82 | 1661751.50 |
| А-7 Проектный участок под территорию общественно-делового назначения | 514 | 1 | 395093.24 | 1661752.23 |
|  |  | 2 | 395091.19 | 1661769.44 |
|  |  | 3 | 395083.91 | 1661768.54 |
|  |  | 4 | 395077.71 | 1661767.68 |
|  |  | 5 | 395065.17 | 1661766.22 |
|  |  | 6 | 395065.12 | 1661766.70 |
|  |  | 7 | 395061.83 | 1661766.12 |
|  |  | 8 | 395061.83 | 1661766.09 |
|  |  | 9 | 395063.68 | 1661748.79 |
|  |  | 10 | 395074.60 | 1661749.87 |
|  |  | 11 | 395080.18 | 1661750.58 |
| А-8 Проектный участок под территорию жилой застройки | 1132 | 1 | 395026.10 | 1661762.41 |
|  |  | 2 | 395060.80 | 1661765.94 |
|  |  | 3 | 395061.83 | 1661766.12 |
|  |  | 4 | 395065.12 | 1661766.70 |
|  |  | 5 | 395065.18 | 1661766.22 |
|  |  | 6 | 395077.71 | 1661767.68 |
|  |  | 7 | 395083.91 | 1661768.54 |
|  |  | 8 | 395091.19 | 1661769.44 |
|  |  | 9 | 395088.72 | 1661790.23 |
|  |  | 10 | 395075.87 | 1661788.28 |
|  |  | 11 | 395076.02 | 1661786.99 |
|  |  | 12 | 395072.62 | 1661786.63 |
|  |  | 13 | 395073.26 | 1661781.07 |
|  |  | 14 | 395068.76 | 1661780.50 |
|  |  | 15 | 395062.26 | 1661779.82 |
|  |  | 16 | 395060.58 | 1661779.71 |
|  |  | 17 | 395059.69 | 1661779.66 |
|  |  | 18 | 395059.48 | 1661782.98 |
|  |  | 19 | 395047.62 | 1661782.39 |
|  |  | 20 | 395042.42 | 1661782.00 |
|  |  | 21 | 395042.57 | 1661781.01 |
|  |  | 22 | 395023.69 | 1661778.70 |
| А-9 Проектный участок под развитие территории объекта общественного назначения | 682 | 1 | 395088.73 | 1661790.23 |
|  |  | 2 | 395087.11 | 1661803.72 |
|  |  | 3 | 395074.20 | 1661802.21 |
|  |  | 4 | 395053.72 | 1661799.68 |
|  |  | 5 | 395054.51 | 1661792.70 |
|  |  | 6 | 395046.10 | 1661791.64 |
|  |  | 7 | 395046.71 | 1661787.23 |
|  |  | 8 | 395041.75 | 1661786.65 |
|  |  | 9 | 395041.82 | 1661786.04 |
|  |  | 10 | 395042.42 | 1661782.00 |
|  |  | 11 | 395047.63 | 1661782.39 |
|  |  | 12 | 395059.47 | 1661782.98 |
|  |  | 13 | 395059.69 | 1661779.66 |
|  |  | 14 | 395060.57 | 1661779.71 |
|  |  | 15 | 395062.26 | 1661779.82 |
|  |  | 16 | 395068.76 | 1661780.50 |
|  |  | 17 | 395073.26 | 1661781.07 |
|  |  | 18 | 395072.62 | 1661786.63 |
|  |  | 19 | 395076.02 | 1661786.99 |
|  |  | 20 | 395075.87 | 1661788.28 |
| А-10 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 526 | 1 | 395049.11 | 1661799.26 |
|  |  | 2 | 395053.72 | 1661799.79 |
|  |  | 3 | 395053.72 | 1661799.68 |
|  |  | 4 | 395074.20 | 1661802.21 |
|  |  | 5 | 395087.11 | 1661803.72 |
|  |  | 6 | 395085.63 | 1661816.12 |
|  |  | 7 | 395085.49 | 1661817.25 |
|  |  | 8 | 395084.65 | 1661817.16 |
|  |  | 9 | 395062.44 | 1661814.61 |
|  |  | 10 | 395062.58 | 1661813.51 |
|  |  | 11 | 395056.87 | 1661812.82 |
|  |  | 12 | 395054.64 | 1661812.60 |
|  |  | 13 | 395052.14 | 1661812.35 |
|  |  | 14 | 395051.70 | 1661816.39 |
|  |  | 15 | 395047.20 | 1661815.89 |
| А-11 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 17 | 1 | 395084.65 | 1661817.16 |
|  |  | 2 | 395085.49 | 1661817.25 |
|  |  | 3 | 395083.17 | 1661835.68 |
|  |  | 4 | 395082.18 | 1661835.50 |
|  |  | 5 | 395082.72 | 1661831.63 |
|  |  | 6 | 395084.24 | 1661819.73 |
| А-12 Существующий участок под многоэтажный многоквартирный жилой дом (66:46:0103002:625) | 551 | 1 | 395054.55 | 1661830.58 |
|  |  | 2 | 395065.87 | 1661832.60 |
|  |  | 3 | 395065.70 | 1661834.02 |
|  |  | 4 | 395071.64 | 1661834.92 |
|  |  | 5 | 395071.79 | 1661833.93 |
|  |  | 6 | 395081.48 | 1661835.38 |
|  |  | 7 | 395082.18 | 1661835.50 |
|  |  | 8 | 395082.72 | 1661831.63 |
|  |  | 9 | 395084.24 | 1661819.73 |
|  |  | 10 | 395084.65 | 1661817.16 |
|  |  | 11 | 395062.44 | 1661814.61 |
|  |  | 12 | 395062.04 | 1661817.60 |
|  |  | 13 | 395061.66 | 1661820.34 |
|  |  | 14 | 395057.97 | 1661820.01 |
|  |  | 15 | 395048.57 | 1661818.85 |
|  |  | 16 | 395047.28 | 1661829.70 |
| А-13 Проектный участок под развитие территории многоквартирного жилого дома | 155 | 1 | 395062.44 | 1661814.61 |
|  |  | 2 | 395062.04 | 1661817.60 |
|  |  | 3 | 395061.66 | 1661820.34 |
|  |  | 4 | 395057.97 | 1661820.01 |
|  |  | 5 | 395048.57 | 1661818.85 |
|  |  | 6 | 395047.28 | 1661829.70 |
|  |  | 7 | 395054.55 | 1661830.58 |
|  |  | 8 | 395065.87 | 1661832.60 |
|  |  | 9 | 395065.70 | 1661834.02 |
|  |  | 10 | 395071.64 | 1661834.92 |
|  |  | 11 | 395067.23 | 1661834.41 |
|  |  | 12 | 395053.46 | 1661832.97 |
|  |  | 13 | 395044.09 | 1661832.16 |
|  |  | 14 | 395044.43 | 1661829.12 |
|  |  | 15 | 395045.67 | 1661829.27 |
|  |  | 16 | 395047.20 | 1661815.89 |
|  |  | 17 | 395051.70 | 1661816.39 |
|  |  | 18 | 395052.14 | 1661812.35 |
|  |  | 19 | 395054.64 | 1661812.60 |
|  |  | 20 | 395056.87 | 1661812.82 |
|  |  | 21 | 395062.58 | 1661813.51 |
| А-14 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 371 | 1 | 395044.09 | 1661832.16 |
|  |  | 2 | 395053.46 | 1661832.97 |
|  |  | 3 | 395067.23 | 1661834.41 |
|  |  | 4 | 395071.64 | 1661834.92 |
|  |  | 5 | 395071.79 | 1661833.93 |
|  |  | 6 | 395081.48 | 1661835.38 |
|  |  | 7 | 395083.17 | 1661835.68 |
|  |  | 8 | 395081.85 | 1661846.12 |
|  |  | 9 | 395067.87 | 1661844.11 |
|  |  | 10 | 395064.25 | 1661843.57 |
|  |  | 11 | 395043.57 | 1661840.58 |
|  |  | 12 | 395044.09 | 1661838.14 |
|  |  | 13 | 395043.70 | 1661835.02 |
| А-15 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1013 | 1 | 395043.57 | 1661840.58 |
|  |  | 2 | 395064.25 | 1661843.57 |
|  |  | 3 | 395067.87 | 1661844.11 |
|  |  | 4 | 395081.85 | 1661846.12 |
|  |  | 5 | 395078.67 | 1661871.29 |
|  |  | 6 | 395073.81 | 1661870.55 |
|  |  | 7 | 395071.14 | 1661867.89 |
|  |  | 8 | 395069.64 | 1661867.47 |
|  |  | 9 | 395069.67 | 1661867.41 |
|  |  | 10 | 395064.23 | 1661866.19 |
|  |  | 11 | 395063.23 | 1661865.26 |
|  |  | 12 | 395054.91 | 1661865.20 |
|  |  | 13 | 395054.95 | 1661869.41 |
|  |  | 14 | 395038.30 | 1661867.55 |
|  |  | 15 | 395039.28 | 1661856.43 |
|  |  | 16 | 395040.70 | 1661843.52 |
| А-16 Существующий участок под дом индивидуальной жилой застройки (одноэтажный) | 682 | 1 | 395078.67 | 1661871.29 |
|  |  | 2 | 395077.84 | 1661877.90 |
|  |  | 3 | 395068.93 | 1661876.54 |
|  |  | 4 | 395068.64 | 1661877.88 |
|  |  | 5 | 395067.93 | 1661883.56 |
|  |  | 6 | 395060.21 | 1661882.58 |
|  |  | 7 | 395060.09 | 1661883.50 |
|  |  | 8 | 395056.06 | 1661883.10 |
|  |  | 9 | 395053.16 | 1661882.70 |
|  |  | 10 | 395053.02 | 1661883.78 |
|  |  | 11 | 395050.62 | 1661883.79 |
|  |  | 12 | 395044.95 | 1661885.27 |
|  |  | 13 | 395031.23 | 1661884.44 |
|  |  | 14 | 395033.10 | 1661867.39 |
|  |  | 15 | 395038.30 | 1661867.55 |
|  |  | 16 | 395054.95 | 1661869.41 |
|  |  | 17 | 395054.91 | 1661865.20 |
|  |  | 18 | 395063.23 | 1661865.26 |
|  |  | 19 | 395064.23 | 1661866.19 |
|  |  | 20 | 395069.67 | 1661867.41 |
|  |  | 21 | 395069.64 | 1661867.47 |
|  |  | 22 | 395071.14 | 1661867.89 |
|  |  | 23 | 395073.81 | 1661870.55 |
| А-17 Существующий участок под индивидуальную жилую застройку | 853 | 1 | 395077.84 | 1661877.90 |
|  |  | 2 | 395074.67 | 1661903.06 |
|  |  | 3 | 395029.59 | 1661899.63 |
|  |  | 4 | 395031.23 | 1661884.44 |
|  |  | 5 | 395044.95 | 1661885.27 |
|  |  | 6 | 395050.62 | 1661883.79 |
|  |  | 7 | 395053.02 | 1661883.78 |
|  |  | 8 | 395053.16 | 1661882.70 |
|  |  | 9 | 395056.06 | 1661883.10 |
|  |  | 10 | 395060.09 | 1661883.50 |
|  |  | 11 | 395060.21 | 1661882.58 |
|  |  | 12 | 395067.93 | 1661883.56 |
|  |  | 13 | 395068.64 | 1661877.88 |
|  |  | 14 | 395068.93 | 1661876.54 |
| А-18 Проектный участок под развитие территории многоэтажного многоквартирного жилого дом | 62 | 1 | 395021.79 | 1661898.83 |
|  |  | 2 | 395022.09 | 1661898.87 |
|  |  | 3 | 395029.57 | 1661899.63 |
|  |  | 4 | 395074.67 | 1661903.06 |
|  |  | 5 | 395071.88 | 1661925.09 |
|  |  | 6 | 395071.75 | 1661926.16 |
|  |  | 7 | 395070.12 | 1661925.96 |
|  |  | 8 | 395070.76 | 1661924.85 |
|  |  | 9 | 395070.91 | 1661923.48 |
|  |  | 10 | 395071.48 | 1661918.62 |
|  |  | 11 | 395073.05 | 1661906.69 |
|  |  | 12 | 395073.28 | 1661904.59 |
|  |  | 13 | 395055.21 | 1661902.23 |
|  |  | 14 | 395050.92 | 1661901.79 |
|  |  | 15 | 395049.95 | 1661901.91 |
|  |  | 16 | 395046.29 | 1661901.63 |
|  |  | 17 | 395029.28 | 1661899.66 |
|  |  | 18 | 395027.84 | 1661899.64 |
|  |  | 19 | 395021.79 | 1661898.91 |
| А-19 Существующий участок под многоэтажный многоквартирный жилой дом (66:46:0103002:640) | 1086 | 1 | 395073.05 | 1661906.69 |
|  |  | 2 | 395071.48 | 1661918.62 |
|  |  | 3 | 395070.91 | 1661923.48 |
|  |  | 4 | 395070.76 | 1661924.85 |
|  |  | 5 | 395070.12 | 1661925.98 |
|  |  | 6 | 395029.45 | 1661920.88 |
|  |  | 7 | 395020.55 | 1661918.47 |
|  |  | 8 | 395021.79 | 1661898.91 |
|  |  | 9 | 395027.84 | 1661899.64 |
|  |  | 10 | 395029.28 | 1661899.66 |
|  |  | 11 | 395046.29 | 1661901.63 |
|  |  | 12 | 395049.95 | 1661901.91 |
|  |  | 13 | 395050.92 | 1661901.79 |
|  |  | 14 | 395055.21 | 1661902.23 |
|  |  | 15 | 395073.28 | 1661904.59 |
| А-20 Проектный участок под многоквартирный жилой дом с объектами общественного назначения на первых этажах | 1520 | 1 | 395066.62 | 1661966.81 |
|  |  | 2 | 395071.75 | 1661926.16 |
|  |  | 3 | 395070.12 | 1661925.98 |
|  |  | 4 | 395029.45 | 1661920.88 |
|  |  | 5 | 395026.90 | 1661946.01 |
|  |  | 6 | 395040.39 | 1661948.03 |
|  |  | 7 | 395038.33 | 1661963.44 |
|  |  | 8 | 395065.15 | 1661966.65 |
| А-21 Проектный участок под территорию общего пользования | 949 | 1 | 395066.62 | 1661966.81 |
|  |  | 2 | 395064.67 | 1661982.32 |
|  |  | 3 | 395062.33 | 1661998.38 |
|  |  | 4 | 395054.47 | 1661998.23 |
|  |  | 5 | 395037.98 | 1661997.95 |
|  |  | 6 | 395033.77 | 1661997.72 |
|  |  | 7 | 395038.33 | 1661963.44 |
|  |  | 8 | 395065.15 | 1661966.65 |
| А-22 Проектный участок под территорию рекреационного назначения | 4512 | 1 | 395002.80 | 1661995.67 |
|  |  | 2 | 395019.69 | 1661996.97 |
|  |  | 3 | 395023.14 | 1661997.06 |
|  |  | 4 | 395033.76 | 1661997.72 |
|  |  | 5 | 395037.97 | 1661997.95 |
|  |  | 6 | 395054.47 | 1661998.23 |
|  |  | 7 | 395062.33 | 1661998.38 |
|  |  | 8 | 395052.74 | 1662064.42 |
|  |  | 9 | 395034.90 | 1662061.79 |
|  |  | 10 | 395022.59 | 1662084.12 |
|  |  | 11 | 394989.71 | 1662066.20 |
|  |  | 12 | 394994.43 | 1662056.20 |
|  |  | 13 | 394993.12 | 1662053.48 |
|  |  | 14 | 394993.68 | 1662049.30 |
|  |  | 15 | 394996.64 | 1662032.70 |
|  |  | 16 | 394997.87 | 1662025.96 |
|  |  | 17 | 394995.22 | 1662025.21 |
|  |  | 18 | 394995.08 | 1662025.19 |
|  |  | 19 | 395000.65 | 1662010.25 |
|  |  | 20 | 395002.46 | 1662000.22 |
| А-23 Проектный участок под объект общественного назначения | 670 | 1 | 395052.74 | 1662064.42 |
|  |  | 2 | 395047.90 | 1662097.75 |
|  |  | 3 | 395027.60 | 1662086.84 |
|  |  | 4 | 395022.59 | 1662084.12 |
|  |  | 5 | 395034.90 | 1662061.79 |
| А-24 Существующий участок под административное здание и складские помещения (66:46:0103002:585) | 1383 | 1 | 394989.71 | 1662066.21 |
|  |  | 2 | 394951.22 | 1662045.25 |
|  |  | 3 | 394951.71 | 1662044.39 |
|  |  | 4 | 394955.17 | 1662038.67 |
|  |  | 5 | 394950.00 | 1662034.93 |
|  |  | 6 | 394960.65 | 1662029.08 |
|  |  | 7 | 394960.93 | 1662028.13 |
|  |  | 8 | 394962.99 | 1662018.66 |
|  |  | 9 | 394985.28 | 1662024.27 |
|  |  | 10 | 394995.22 | 1662025.21 |
|  |  | 11 | 394997.87 | 1662025.96 |
|  |  | 12 | 394996.64 | 1662032.70 |
|  |  | 13 | 394993.68 | 1662049.30 |
|  |  | 14 | 394993.12 | 1662053.48 |
|  |  | 15 | 394994.43 | 1662056.20 |
| А-25 Проектный участок под развитие территории административного здания и складских помещений | 57 | 1 | 394924.23 | 1662030.55 |
|  |  | 2 | 394924.46 | 1662030.14 |
|  |  | 3 | 394945.66 | 1662042.20 |
|  |  | 4 | 394946.14 | 1662041.33 |
|  |  | 5 | 394946.47 | 1662040.75 |
|  |  | 6 | 394950.00 | 1662034.93 |
|  |  | 7 | 394955.17 | 1662038.67 |
|  |  | 8 | 394951.71 | 1662044.39 |
|  |  | 9 | 394951.22 | 1662045.24 |
| А-26 Существующий участок под административное здание и складские помещения (66:46:0103002:587) | 338 | 1 | 394946.47 | 1662040.75 |
|  |  | 2 | 394950.00 | 1662034.93 |
|  |  | 3 | 394955.40 | 1662031.96 |
|  |  | 4 | 394930.29 | 1662018.46 |
|  |  | 5 | 394927.96 | 1662023.80 |
|  |  | 6 | 394924.46 | 1662030.14 |
|  |  | 7 | 394945.66 | 1662042.20 |
|  |  | 8 | 394946.14 | 1662041.33 |
| А-27 Существующий участок под административное здание и складские помещения (66:46:0103002:586) | 377 | 1 | 394943.70 | 1662012.12 |
|  |  | 2 | 394934.54 | 1662010.17 |
|  |  | 3 | 394934.24 | 1662011.37 |
|  |  | 4 | 394932.75 | 1662010.98 |
|  |  | 5 | 394931.25 | 1662016.18 |
|  |  | 6 | 394930.29 | 1662018.46 |
|  |  | 7 | 394955.40 | 1662031.96 |
|  |  | 8 | 394960.65 | 1662029.08 |
|  |  | 9 | 394960.93 | 1662028.13 |
|  |  | 10 | 394962.99 | 1662018.66 |
|  |  | 11 | 394943.40 | 1662013.71 |
| А-28 Проектный участок под территорию объекта общественного назначения | 945 | 1 | 394934.04 | 1661986.28 |
|  |  | 2 | 394946.40 | 1661987.73 |
|  |  | 3 | 394942.64 | 1662007.64 |
|  |  | 4 | 394941.89 | 1662011.73 |
|  |  | 5 | 394934.54 | 1662010.17 |
|  |  | 6 | 394934.24 | 1662011.37 |
|  |  | 7 | 394932.75 | 1662010.98 |
|  |  | 8 | 394931.25 | 1662016.18 |
|  |  | 9 | 394930.29 | 1662018.46 |
|  |  | 10 | 394927.96 | 1662023.80 |
|  |  | 11 | 394924.46 | 1662030.14 |
|  |  | 12 | 394924.23 | 1662030.55 |
|  |  | 13 | 394903.02 | 1662019.00 |
|  |  | 14 | 394903.02 | 1662018.99 |
|  |  | 15 | 394904.97 | 1662003.80 |
|  |  | 16 | 394920.54 | 1662007.29 |
|  |  | 17 | 394921.60 | 1662002.71 |
|  |  | 18 | 394923.98 | 1662002.99 |
|  |  | 19 | 394925.59 | 1661989.29 |
|  |  | 20 | 394933.58 | 1661990.22 |
| А-29 Существующий участок под объект коммунально-складского хозяйства (склад) | 32 | 1 | 394934.04 | 1661986.28 |
|  |  | 2 | 394933.58 | 1661990.22 |
|  |  | 3 | 394925.59 | 1661989.29 |
|  |  | 4 | 394926.04 | 1661985.35 |
| А-30 Проектный участок под территорию объекта общественного назначения | 889 | 1 | 394940.70 | 1661974.40 |
|  |  | 2 | 394948.74 | 1661975.29 |
|  |  | 3 | 394946.40 | 1661987.73 |
|  |  | 4 | 394934.04 | 1661986.28 |
|  |  | 5 | 394926.04 | 1661985.35 |
|  |  | 6 | 394925.59 | 1661989.29 |
|  |  | 7 | 394923.98 | 1662002.99 |
|  |  | 8 | 394921.60 | 1662002.71 |
|  |  | 9 | 394920.54 | 1662007.29 |
|  |  | 10 | 394904.97 | 1662003.80 |
|  |  | 11 | 394909.24 | 1661970.68 |
|  |  | 12 | 394933.96 | 1661973.64 |
| А-31 Проектный участок под территорию объекта общественного назначения (банк) | 666 | 1 | 394912.00 | 1661949.14 |
|  |  | 2 | 394914.60 | 1661949.46 |
|  |  | 3 | 394928.57 | 1661951.26 |
|  |  | 4 | 394928.53 | 1661951.63 |
|  |  | 5 | 394931.96 | 1661952.02 |
|  |  | 6 | 394942.82 | 1661955.07 |
|  |  | 7 | 394942.45 | 1661958.56 |
|  |  | 8 | 394941.95 | 1661963.24 |
|  |  | 9 | 394941.53 | 1661966.97 |
|  |  | 10 | 394940.70 | 1661974.40 |
|  |  | 11 | 394933.96 | 1661973.64 |
|  |  | 12 | 394909.24 | 1661970.68 |
| А-32 Проектный участок под территорию общего пользования | 109 | 1 | 394912.35 | 1661946.45 |
|  |  | 2 | 394933.93 | 1661948.84 |
|  |  | 3 | 394943.48 | 1661949.52 |
|  |  | 4 | 394942.82 | 1661955.07 |
|  |  | 5 | 394931.96 | 1661952.02 |
|  |  | 6 | 394928.53 | 1661951.63 |
|  |  | 7 | 394928.57 | 1661951.26 |
|  |  | 8 | 394914.60 | 1661949.46 |
|  |  | 9 | 394912.00 | 1661949.14 |
| А-33 Проектный участок под объект торговли (магазин) | 1159 | 1 | 394912.35 | 1661946.45 |
|  |  | 2 | 394916.43 | 1661914.65 |
|  |  | 3 | 394919.41 | 1661915.01 |
|  |  | 4 | 394938.23 | 1661917.23 |
|  |  | 5 | 394953.41 | 1661919.12 |
|  |  | 6 | 394953.47 | 1661918.49 |
|  |  | 7 | 394960.25 | 1661919.48 |
|  |  | 8 | 394958.98 | 1661929.97 |
|  |  | 9 | 394947.58 | 1661928.20 |
|  |  | 10 | 394946.33 | 1661938.85 |
|  |  | 11 | 394945.40 | 1661946.55 |
|  |  | 12 | 394945.04 | 1661949.64 |
|  |  | 13 | 394933.93 | 1661948.84 |
| А-34 Существующий участок под многоквартирный одноэтажный жилой дом (66:46:0103002:670) | 717 | 1 | 394955.03 | 1661904.60 |
|  |  | 2 | 394950.61 | 1661904.22 |
|  |  | 3 | 394950.96 | 1661899.20 |
|  |  | 4 | 394951.24 | 1661896.67 |
|  |  | 5 | 394939.93 | 1661895.31 |
|  |  | 6 | 394936.20 | 1661894.86 |
|  |  | 7 | 394922.05 | 1661893.15 |
|  |  | 8 | 394919.41 | 1661915.01 |
|  |  | 9 | 394938.23 | 1661917.23 |
|  |  | 10 | 394953.41 | 1661919.12 |
|  |  | 11 | 394953.54 | 1661917.89 |
|  |  | 12 | 394954.07 | 1661913.66 |
| А-35 Проектный участок под развитие территории многоквартирного одноэтажного жилого дома | 64 | 1 | 394919.24 | 1661892.81 |
|  |  | 2 | 394922.05 | 1661893.15 |
|  |  | 3 | 394919.41 | 1661915.01 |
|  |  | 4 | 394916.43 | 1661914.65 |
| А-36 Проектный участок под территорию общего пользования | 4177 | 1 | 394972.27 | 1661825.26 |
|  |  | 2 | 394972.23 | 1661825.54 |
|  |  | 3 | 394968.60 | 1661855.81 |
|  |  | 4 | 394979.51 | 1661857.39 |
|  |  | 5 | 394989.44 | 1661858.94 |
|  |  | 6 | 394989.06 | 1661862.74 |
|  |  | 7 | 394987.92 | 1661868.64 |
|  |  | 8 | 394987.82 | 1661869.42 |
|  |  | 9 | 394986.52 | 1661869.32 |
|  |  | 10 | 394986.14 | 1661873.52 |
|  |  | 11 | 394984.83 | 1661873.39 |
|  |  | 12 | 394984.39 | 1661877.66 |
|  |  | 13 | 394983.93 | 1661881.69 |
|  |  | 14 | 394986.48 | 1661881.90 |
|  |  | 15 | 394986.33 | 1661883.41 |
|  |  | 16 | 394984.87 | 1661893.39 |
|  |  | 17 | 394985.22 | 1661893.44 |
|  |  | 18 | 394984.49 | 1661899.65 |
|  |  | 19 | 394995.67 | 1661900.95 |
|  |  | 20 | 394996.29 | 1661895.00 |
|  |  | 21 | 394994.80 | 1661894.79 |
|  |  | 22 | 395005.10 | 1661896.25 |
|  |  | 23 | 395006.23 | 1661897.49 |
|  |  | 24 | 395015.12 | 1661898.16 |
|  |  | 25 | 395015.64 | 1661898.20 |
|  |  | 26 | 395016.87 | 1661898.31 |
|  |  | 27 | 395021.79 | 1661898.83 |
|  |  | 28 | 395021.79 | 1661898.91 |
|  |  | 29 | 395020.55 | 1661918.47 |
|  |  | 30 | 395029.45 | 1661920.88 |
|  |  | 31 | 395026.90 | 1661946.01 |
|  |  | 32 | 394994.70 | 1661941.18 |
|  |  | 33 | 394992.28 | 1661956.62 |
|  |  | 34 | 394992.22 | 1661956.61 |
|  |  | 35 | 394991.25 | 1661956.49 |
|  |  | 36 | 394994.21 | 1661936.80 |
|  |  | 37 | 394996.09 | 1661924.33 |
|  |  | 38 | 394989.59 | 1661923.34 |
|  |  | 39 | 394983.96 | 1661922.61 |
|  |  | 40 | 394982.73 | 1661932.13 |
|  |  | 41 | 394985.77 | 1661908.57 |
|  |  | 42 | 394980.81 | 1661907.94 |
|  |  | 43 | 394980.14 | 1661913.20 |
|  |  | 44 | 394969.12 | 1661912.96 |
|  |  | 45 | 394962.88 | 1661912.75 |
|  |  | 46 | 394960.34 | 1661918.71 |
|  |  | 47 | 394960.25 | 1661919.48 |
|  |  | 48 | 394953.47 | 1661918.49 |
|  |  | 49 | 394953.54 | 1661917.89 |
|  |  | 50 | 394954.07 | 1661913.66 |
|  |  | 51 | 394955.03 | 1661904.60 |
|  |  | 52 | 394950.61 | 1661904.22 |
|  |  | 53 | 394950.96 | 1661899.20 |
|  |  | 54 | 394951.24 | 1661896.67 |
|  |  | 55 | 394939.93 | 1661895.31 |
|  |  | 56 | 394936.20 | 1661894.86 |
|  |  | 57 | 394922.05 | 1661893.15 |
|  |  | 58 | 394919.24 | 1661892.81 |
|  |  | 59 | 394920.54 | 1661882.74 |
|  |  | 60 | 394928.43 | 1661883.88 |
|  |  | 61 | 394944.51 | 1661889.02 |
|  |  | 62 | 394949.16 | 1661890.53 |
|  |  | 63 | 394949.64 | 1661890.68 |
|  |  | 64 | 394951.00 | 1661890.85 |
|  |  | 65 | 394964.33 | 1661891.33 |
|  |  | 66 | 394965.61 | 1661890.67 |
|  |  | 67 | 394966.74 | 1661890.00 |
|  |  | 68 | 394966.80 | 1661889.26 |
|  |  | 69 | 394967.81 | 1661889.33 |
|  |  | 70 | 394968.15 | 1661884.72 |
|  |  | 71 | 394968.28 | 1661884.72 |
|  |  | 72 | 394968.44 | 1661882.24 |
|  |  | 73 | 394967.35 | 1661882.14 |
|  |  | 74 | 394967.36 | 1661881.88 |
|  |  | 75 | 394967.71 | 1661878.31 |
|  |  | 76 | 394968.23 | 1661874.24 |
|  |  | 77 | 394968.54 | 1661870.83 |
|  |  | 78 | 394962.83 | 1661870.31 |
|  |  | 79 | 394954.27 | 1661866.27 |
|  |  | 80 | 394951.13 | 1661865.81 |
|  |  | 81 | 394951.80 | 1661862.63 |
|  |  | 82 | 394948.48 | 1661861.31 |
|  |  | 83 | 394948.87 | 1661858.48 |
|  |  | 84 | 394950.03 | 1661858.52 |
|  |  | 85 | 394950.56 | 1661854.66 |
|  |  | 86 | 394952.10 | 1661854.91 |
|  |  | 87 | 394955.75 | 1661855.51 |
|  |  | 88 | 394958.19 | 1661855.90 |
|  |  | 89 | 394959.19 | 1661849.63 |
|  |  | 90 | 394960.75 | 1661838.07 |
|  |  | 91 | 394950.52 | 1661836.74 |
|  |  | 92 | 394949.90 | 1661836.64 |
|  |  | 93 | 394949.60 | 1661838.80 |
|  |  | 94 | 394949.07 | 1661842.17 |
|  |  | 95 | 394941.98 | 1661841.31 |
|  |  | 96 | 394943.29 | 1661830.59 |
|  |  | 97 | 394941.54 | 1661830.37 |
|  |  | 98 | 394941.86 | 1661827.76 |
|  |  | 99 | 394936.87 | 1661827.16 |
|  |  | 100 | 394936.69 | 1661828.65 |
|  |  | 101 | 394927.65 | 1661827.48 |
|  |  | 102 | 394928.27 | 1661822.63 |
|  |  | 103 | 394930.18 | 1661822.88 |
|  |  | 104 | 394934.58 | 1661823.43 |
|  |  | 105 | 394941.73 | 1661824.11 |
|  |  | 106 | 394947.17 | 1661824.80 |
|  |  | 107 | 394947.54 | 1661822.11 |
| А-37 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 520 | 1 | 394968.54 | 1661870.83 |
|  |  | 2 | 394968.23 | 1661874.24 |
|  |  | 3 | 394967.71 | 1661878.31 |
|  |  | 4 | 394967.36 | 1661881.88 |
|  |  | 5 | 394967.35 | 1661882.14 |
|  |  | 6 | 394968.44 | 1661882.24 |
|  |  | 7 | 394968.28 | 1661884.72 |
|  |  | 8 | 394968.15 | 1661884.72 |
|  |  | 9 | 394967.81 | 1661889.33 |
|  |  | 10 | 394966.80 | 1661889.26 |
|  |  | 11 | 394966.74 | 1661890.00 |
|  |  | 12 | 394965.61 | 1661890.67 |
|  |  | 13 | 394964.33 | 1661891.33 |
|  |  | 14 | 394951.00 | 1661890.85 |
|  |  | 15 | 394949.64 | 1661890.68 |
|  |  | 16 | 394949.16 | 1661890.53 |
|  |  | 17 | 394944.51 | 1661889.02 |
|  |  | 18 | 394944.71 | 1661885.79 |
|  |  | 19 | 394946.57 | 1661871.12 |
|  |  | 20 | 394947.69 | 1661866.29 |
|  |  | 21 | 394948.48 | 1661861.31 |
|  |  | 22 | 394951.80 | 1661862.63 |
|  |  | 23 | 394951.13 | 1661865.81 |
|  |  | 24 | 394954.27 | 1661866.27 |
|  |  | 25 | 394962.83 | 1661870.31 |
| А-38 Проектный участок под объект общественного питания | 531 | 1 | 394923.17 | 1661862.26 |
|  |  | 2 | 394945.50 | 1661865.14 |
|  |  | 3 | 394947.69 | 1661866.29 |
|  |  | 4 | 394946.57 | 1661871.12 |
|  |  | 5 | 394944.71 | 1661885.79 |
|  |  | 6 | 394944.51 | 1661889.02 |
|  |  | 7 | 394928.43 | 1661883.88 |
|  |  | 8 | 394920.54 | 1661882.74 |
| А-39 Проектный участок под территорию общественного назначения | 381 | 1 | 394947.72 | 1661850.57 |
|  |  | 2 | 394952.67 | 1661851.37 |
|  |  | 3 | 394952.10 | 1661854.91 |
|  |  | 4 | 394950.56 | 1661854.66 |
|  |  | 5 | 394950.03 | 1661858.52 |
|  |  | 6 | 394948.87 | 1661858.48 |
|  |  | 7 | 394948.48 | 1661861.31 |
|  |  | 8 | 394947.69 | 1661866.29 |
|  |  | 9 | 394945.50 | 1661865.14 |
|  |  | 10 | 394923.17 | 1661862.26 |
|  |  | 11 | 394925.03 | 1661847.75 |
|  |  | 12 | 394947.71 | 1661850.66 |
| А-40 Проектный участок под развитие территории магазина | 59 | 1 | 394950.52 | 1661836.74 |
|  |  | 2 | 394948.94 | 1661848.27 |
|  |  | 3 | 394959.19 | 1661849.63 |
|  |  | 4 | 394958.19 | 1661855.90 |
|  |  | 5 | 394955.75 | 1661855.51 |
|  |  | 6 | 394952.10 | 1661854.91 |
|  |  | 7 | 394952.67 | 1661851.37 |
|  |  | 8 | 394947.72 | 1661850.57 |
|  |  | 9 | 394949.07 | 1661842.17 |
|  |  | 10 | 394949.60 | 1661838.80 |
|  |  | 11 | 394949.90 | 1661836.64 |
| А-41 Существующий участок под магазин (66:46:0103002:1354) | 120 | 1 | 394960.75 | 1661838.07 |
|  |  | 2 | 394959.19 | 1661849.63 |
|  |  | 3 | 394948.94 | 1661848.27 |
|  |  | 4 | 394950.52 | 1661836.74 |
| А-42 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 392 | 1 | 394941.86 | 1661827.76 |
|  |  | 2 | 394941.54 | 1661830.37 |
|  |  | 3 | 394943.29 | 1661830.59 |
|  |  | 4 | 394941.98 | 1661841.31 |
|  |  | 5 | 394949.07 | 1661842.17 |
|  |  | 6 | 394947.72 | 1661850.57 |
|  |  | 7 | 394947.71 | 1661850.66 |
|  |  | 8 | 394925.03 | 1661847.75 |
|  |  | 9 | 394925.03 | 1661847.74 |
|  |  | 10 | 394927.65 | 1661827.48 |
|  |  | 11 | 394936.69 | 1661828.65 |
|  |  | 12 | 394936.87 | 1661827.16 |
| А-43 Существующий участок под объект административно - управленческого назначения (66:46:0103002:544) | 994 | 1 | 394991.95 | 1661859.33 |
|  |  | 2 | 394993.43 | 1661859.56 |
|  |  | 3 | 394995.55 | 1661843.15 |
|  |  | 4 | 394998.17 | 1661823.47 |
|  |  | 5 | 394996.71 | 1661823.32 |
|  |  | 6 | 394995.22 | 1661823.18 |
|  |  | 7 | 394995.62 | 1661818.54 |
|  |  | 8 | 394975.43 | 1661816.05 |
|  |  | 9 | 394974.24 | 1661825.87 |
|  |  | 10 | 394972.23 | 1661825.54 |
|  |  | 11 | 394968.60 | 1661855.81 |
|  |  | 12 | 394979.51 | 1661857.39 |
|  |  | 13 | 394989.44 | 1661858.94 |
| А-44 Проектный участок под территорию общественного назначения | 1986 | 1 | 394930.46 | 1661805.58 |
|  |  | 2 | 394948.41 | 1661807.82 |
|  |  | 3 | 394949.65 | 1661807.97 |
|  |  | 4 | 394949.97 | 1661805.47 |
|  |  | 5 | 394950.78 | 1661800.34 |
|  |  | 6 | 394951.88 | 1661791.98 |
|  |  | 7 | 394940.22 | 1661790.49 |
|  |  | 8 | 394938.60 | 1661790.28 |
|  |  | 9 | 394932.53 | 1661789.48 |
|  |  | 10 | 394934.02 | 1661777.80 |
|  |  | 11 | 394940.74 | 1661778.67 |
|  |  | 12 | 394962.53 | 1661785.36 |
|  |  | 13 | 394964.78 | 1661787.34 |
|  |  | 14 | 394971.09 | 1661789.93 |
|  |  | 15 | 394982.71 | 1661793.01 |
|  |  | 16 | 394998.15 | 1661797.11 |
|  |  | 17 | 394995.76 | 1661816.51 |
|  |  | 18 | 394995.65 | 1661818.16 |
|  |  | 19 | 394995.62 | 1661818.54 |
|  |  | 20 | 394975.43 | 1661816.05 |
|  |  | 21 | 394974.24 | 1661825.87 |
|  |  | 22 | 394972.23 | 1661825.54 |
|  |  | 23 | 394972.27 | 1661825.26 |
|  |  | 24 | 394947.54 | 1661822.11 |
|  |  | 25 | 394947.17 | 1661824.80 |
|  |  | 26 | 394941.73 | 1661824.11 |
|  |  | 27 | 394934.58 | 1661823.43 |
|  |  | 28 | 394930.18 | 1661822.88 |
|  |  | 29 | 394928.27 | 1661822.63 |
| А-45 Проектный участок под территорию общественного назначения | 315 | 1 | 394930.46 | 1661805.58 |
|  |  | 2 | 394932.53 | 1661789.48 |
|  |  | 3 | 394938.60 | 1661790.28 |
|  |  | 4 | 394940.22 | 1661790.49 |
|  |  | 5 | 394951.88 | 1661791.98 |
|  |  | 6 | 394951.88 | 1661791.98 |
|  |  | 7 | 394950.78 | 1661800.34 |
|  |  | 8 | 394949.97 | 1661805.47 |
|  |  | 9 | 394949.65 | 1661807.97 |
|  |  | 10 | 394948.41 | 1661807.82 |
| А-46 Проектный участок под территорию общественного назначения | 947 | 1 | 394937.91 | 1661747.63 |
|  |  | 2 | 394952.18 | 1661749.35 |
|  |  | 3 | 394958.23 | 1661750.07 |
|  |  | 4 | 394959.95 | 1661750.28 |
|  |  | 5 | 394960.62 | 1661744.69 |
|  |  | 6 | 394963.40 | 1661745.07 |
|  |  | 7 | 394963.81 | 1661741.61 |
|  |  | 8 | 394967.35 | 1661741.98 |
|  |  | 9 | 394971.36 | 1661742.52 |
|  |  | 10 | 394977.16 | 1661743.22 |
|  |  | 11 | 394976.04 | 1661752.39 |
|  |  | 12 | 394977.01 | 1661752.49 |
|  |  | 13 | 394976.04 | 1661761.75 |
|  |  | 14 | 394970.12 | 1661761.12 |
|  |  | 15 | 394969.28 | 1661768.25 |
|  |  | 16 | 394956.22 | 1661766.71 |
|  |  | 17 | 394955.74 | 1661770.74 |
|  |  | 18 | 394958.59 | 1661771.12 |
|  |  | 19 | 394958.41 | 1661774.34 |
|  |  | 20 | 394954.96 | 1661776.47 |
|  |  | 21 | 394949.43 | 1661775.51 |
|  |  | 22 | 394949.61 | 1661774.14 |
|  |  | 23 | 394936.68 | 1661772.43 |
|  |  | 24 | 394934.75 | 1661772.17 |
| А-47 Проектный участок под территорию общественного назначения | 176 | 1 | 394939.50 | 1661735.21 |
|  |  | 2 | 394940.85 | 1661735.44 |
|  |  | 3 | 394944.56 | 1661735.98 |
|  |  | 4 | 394949.22 | 1661736.64 |
|  |  | 5 | 394953.63 | 1661737.29 |
|  |  | 6 | 394953.46 | 1661738.69 |
|  |  | 7 | 394952.18 | 1661749.35 |
|  |  | 8 | 394937.91 | 1661747.63 |
| А-48 Проектный участок под территорию общественного назначения | 478 | 1 | 394942.25 | 1661713.84 |
|  |  | 2 | 394959.29 | 1661716.18 |
|  |  | 3 | 394956.83 | 1661735.38 |
|  |  | 4 | 394961.70 | 1661736.08 |
|  |  | 5 | 394960.62 | 1661744.69 |
|  |  | 6 | 394959.95 | 1661750.28 |
|  |  | 7 | 394958.23 | 1661750.07 |
|  |  | 8 | 394952.18 | 1661749.35 |
|  |  | 9 | 394953.46 | 1661738.69 |
|  |  | 10 | 394953.63 | 1661737.29 |
|  |  | 11 | 394949.22 | 1661736.64 |
|  |  | 12 | 394944.56 | 1661735.98 |
|  |  | 13 | 394940.85 | 1661735.44 |
|  |  | 14 | 394939.50 | 1661735.21 |
| А-49 Проектный участок под территорию многоквартирной жилой застройки с размещением объектов общественно-делового назначения | 1211 | 1 | 394976.04 | 1661752.39 |
|  |  | 2 | 394977.01 | 1661752.49 |
|  |  | 3 | 395004.86 | 1661755.46 |
|  |  | 4 | 395005.57 | 1661749.05 |
|  |  | 5 | 394994.28 | 1661747.10 |
|  |  | 6 | 394994.89 | 1661743.31 |
|  |  | 7 | 394997.69 | 1661740.90 |
|  |  | 8 | 394998.64 | 1661730.71 |
|  |  | 9 | 394999.14 | 1661725.34 |
|  |  | 10 | 394999.49 | 1661721.69 |
|  |  | 11 | 394959.29 | 1661716.18 |
|  |  | 12 | 394956.83 | 1661735.38 |
|  |  | 13 | 394961.70 | 1661736.08 |
|  |  | 14 | 394960.62 | 1661744.69 |
|  |  | 15 | 394963.40 | 1661745.07 |
|  |  | 16 | 394963.81 | 1661741.61 |
|  |  | 17 | 394967.35 | 1661741.98 |
|  |  | 18 | 394971.36 | 1661742.52 |
|  |  | 19 | 394977.16 | 1661743.22 |
| А-50 Проектный участок под территорию многоквартирной жилой застройки | 1130 | 1 | 395004.86 | 1661755.46 |
|  |  | 2 | 395004.82 | 1661755.83 |
|  |  | 3 | 395008.21 | 1661756.22 |
|  |  | 4 | 395008.02 | 1661760.08 |
|  |  | 5 | 395007.84 | 1661762.62 |
|  |  | 6 | 395008.19 | 1661762.61 |
|  |  | 7 | 395009.43 | 1661762.59 |
|  |  | 8 | 395009.47 | 1661764.42 |
|  |  | 9 | 395008.02 | 1661764.29 |
|  |  | 10 | 395007.67 | 1661771.07 |
|  |  | 11 | 395007.44 | 1661775.70 |
|  |  | 12 | 395006.15 | 1661775.69 |
|  |  | 13 | 395005.79 | 1661788.52 |
|  |  | 14 | 395005.17 | 1661788.44 |
|  |  | 15 | 395005.22 | 1661786.86 |
|  |  | 16 | 394998.30 | 1661786.06 |
|  |  | 17 | 394998.07 | 1661788.18 |
|  |  | 18 | 394995.70 | 1661787.92 |
|  |  | 19 | 394995.93 | 1661785.03 |
|  |  | 20 | 394991.30 | 1661784.78 |
|  |  | 21 | 394983.50 | 1661783.99 |
|  |  | 22 | 394980.27 | 1661784.22 |
|  |  | 23 | 394973.07 | 1661783.58 |
|  |  | 24 | 394969.46 | 1661783.01 |
|  |  | 25 | 394967.53 | 1661782.72 |
|  |  | 26 | 394969.28 | 1661768.25 |
|  |  | 27 | 394970.12 | 1661761.12 |
|  |  | 28 | 394976.04 | 1661761.75 |
|  |  | 29 | 394977.01 | 1661752.49 |
| А-51 Существующий участок под многоэтажный многоквартирный жилой дом (66:46:0103002:649) | 547 | 1 | 395026.74 | 1661758.17 |
|  |  | 2 | 395023.68 | 1661778.70 |
|  |  | 3 | 395022.32 | 1661788.37 |
|  |  | 4 | 395014.67 | 1661787.05 |
|  |  | 5 | 395014.38 | 1661789.73 |
|  |  | 6 | 395005.79 | 1661788.52 |
|  |  | 7 | 395006.15 | 1661775.69 |
|  |  | 8 | 395007.44 | 1661775.70 |
|  |  | 9 | 395007.67 | 1661771.07 |
|  |  | 10 | 395008.02 | 1661764.29 |
|  |  | 11 | 395009.47 | 1661764.42 |
|  |  | 12 | 395009.43 | 1661762.59 |
|  |  | 13 | 395007.84 | 1661762.62 |
|  |  | 14 | 395008.02 | 1661760.08 |
|  |  | 15 | 395008.24 | 1661755.92 |
| А-52 Проектный участок для размещения органов, обеспечивающих безопасность в чрезвычайных ситуациях (пожарная часть) | 1785 | 1 | 395060.79 | 1661765.94 |
|  |  | 2 | 395026.11 | 1661762.41 |
|  |  | 3 | 395026.74 | 1661758.17 |
|  |  | 4 | 395008.24 | 1661755.92 |
|  |  | 5 | 395008.21 | 1661756.22 |
|  |  | 6 | 395004.82 | 1661755.83 |
|  |  | 7 | 395004.86 | 1661755.46 |
|  |  | 8 | 395005.57 | 1661749.05 |
|  |  | 9 | 394994.28 | 1661747.10 |
|  |  | 10 | 394994.89 | 1661743.31 |
|  |  | 11 | 394997.69 | 1661740.90 |
|  |  | 12 | 394998.64 | 1661730.71 |
|  |  | 13 | 394999.14 | 1661725.34 |
|  |  | 14 | 394999.49 | 1661721.69 |
|  |  | 15 | 395048.86 | 1661728.45 |
|  |  | 16 | 395046.75 | 1661748.16 |
|  |  | 17 | 395052.76 | 1661748.78 |
|  |  | 18 | 395051.64 | 1661761.38 |
|  |  | 19 | 395054.83 | 1661761.68 |
|  |  | 20 | 395061.14 | 1661762.36 |
| А-53 Проектный участок под развитие территории объекта административного назначения | 67 | 1 | 395014.07 | 1661792.67 |
|  |  | 2 | 395013.72 | 1661796.09 |
|  |  | 3 | 395003.41 | 1661794.59 |
|  |  | 4 | 395004.08 | 1661788.30 |
|  |  | 5 | 395005.17 | 1661788.44 |
|  |  | 6 | 395005.79 | 1661788.52 |
|  |  | 7 | 395014.38 | 1661789.73 |
| А-54 Существующий участок под объект административного назначения (66:46:0103002:573) | 641 | 1 | 395054.51 | 1661792.70 |
|  |  | 2 | 395053.72 | 1661799.79 |
|  |  | 3 | 395034.27 | 1661797.56 |
|  |  | 4 | 395033.66 | 1661803.81 |
|  |  | 5 | 395013.16 | 1661801.30 |
|  |  | 6 | 395014.67 | 1661787.05 |
|  |  | 7 | 395022.32 | 1661788.37 |
|  |  | 8 | 395023.68 | 1661778.70 |
|  |  | 9 | 395042.57 | 1661781.01 |
|  |  | 10 | 395041.73 | 1661786.65 |
|  |  | 11 | 395046.71 | 1661787.23 |
|  |  | 12 | 395046.10 | 1661791.64 |
| А-55 Проектный участок под территории коммунально-складского назначения | 476 | 1 | 395036.58 | 1661797.83 |
|  |  | 2 | 395049.10 | 1661799.26 |
|  |  | 3 | 395045.67 | 1661829.27 |
|  |  | 4 | 395044.43 | 1661829.12 |
|  |  | 5 | 395044.09 | 1661832.16 |
|  |  | 6 | 395043.75 | 1661835.02 |
|  |  | 7 | 395043.70 | 1661835.02 |
|  |  | 8 | 395029.38 | 1661833.18 |
|  |  | 9 | 395030.08 | 1661826.81 |
|  |  | 10 | 395030.82 | 1661826.85 |
|  |  | 11 | 395031.34 | 1661822.14 |
|  |  | 12 | 395034.00 | 1661822.49 |
| А-56 Проектный участок под территорию общего пользования | 2072 | 1 | 394969.28 | 1661768.25 |
|  |  | 2 | 394967.53 | 1661782.72 |
|  |  | 3 | 394969.46 | 1661783.01 |
|  |  | 4 | 394973.07 | 1661783.58 |
|  |  | 5 | 394980.27 | 1661784.22 |
|  |  | 6 | 394983.50 | 1661783.99 |
|  |  | 7 | 394991.30 | 1661784.78 |
|  |  | 8 | 394995.93 | 1661785.03 |
|  |  | 9 | 394995.70 | 1661787.92 |
|  |  | 10 | 394998.07 | 1661788.18 |
|  |  | 11 | 394998.30 | 1661786.06 |
|  |  | 12 | 395005.22 | 1661786.86 |
|  |  | 13 | 395005.17 | 1661788.44 |
|  |  | 14 | 395004.08 | 1661788.30 |
|  |  | 15 | 395003.41 | 1661794.59 |
|  |  | 16 | 395013.72 | 1661796.09 |
|  |  | 17 | 395013.16 | 1661801.30 |
|  |  | 18 | 395033.66 | 1661803.81 |
|  |  | 19 | 395034.27 | 1661797.56 |
|  |  | 20 | 395036.58 | 1661797.83 |
|  |  | 21 | 395034.00 | 1661822.49 |
|  |  | 22 | 395031.34 | 1661822.14 |
|  |  | 23 | 395030.82 | 1661826.85 |
|  |  | 24 | 395030.08 | 1661826.81 |
|  |  | 25 | 395029.38 | 1661833.18 |
|  |  | 26 | 395043.70 | 1661835.02 |
|  |  | 27 | 395043.91 | 1661836.72 |
|  |  | 28 | 395042.99 | 1661836.48 |
|  |  | 29 | 395042.39 | 1661839.03 |
|  |  | 30 | 395015.04 | 1661835.43 |
|  |  | 31 | 395009.99 | 1661835.20 |
|  |  | 32 | 395009.17 | 1661842.94 |
|  |  | 33 | 394998.09 | 1661841.34 |
|  |  | 34 | 395000.92 | 1661817.22 |
|  |  | 35 | 394996.22 | 1661816.60 |
|  |  | 36 | 394995.76 | 1661816.51 |
|  |  | 37 | 394998.15 | 1661797.11 |
|  |  | 38 | 394982.71 | 1661793.01 |
|  |  | 39 | 394971.09 | 1661789.93 |
|  |  | 40 | 394964.78 | 1661787.34 |
|  |  | 41 | 394962.53 | 1661785.36 |
|  |  | 42 | 394940.74 | 1661778.67 |
|  |  | 43 | 394934.02 | 1661777.80 |
|  |  | 44 | 394934.75 | 1661772.17 |
|  |  | 45 | 394936.68 | 1661772.43 |
|  |  | 46 | 394949.61 | 1661774.14 |
|  |  | 47 | 394949.43 | 1661775.51 |
|  |  | 48 | 394954.96 | 1661776.47 |
|  |  | 49 | 394958.41 | 1661774.34 |
|  |  | 50 | 394958.59 | 1661771.12 |
|  |  | 51 | 394955.74 | 1661770.74 |
|  |  | 52 | 394956.22 | 1661766.71 |
| А-57 Существующий участок для размещения производственной базы | 1938 | 1 | 395042.39 | 1661839.03 |
|  |  | 2 | 395042.99 | 1661836.48 |
|  |  | 3 | 395043.91 | 1661836.72 |
|  |  | 4 | 395044.09 | 1661838.14 |
|  |  | 5 | 395043.57 | 1661840.58 |
|  |  | 6 | 395040.70 | 1661843.52 |
|  |  | 7 | 395039.28 | 1661856.43 |
|  |  | 8 | 395038.30 | 1661867.55 |
|  |  | 9 | 395033.12 | 1661867.39 |
|  |  | 10 | 395032.99 | 1661867.39 |
|  |  | 11 | 395032.97 | 1661867.39 |
|  |  | 12 | 395027.74 | 1661867.01 |
|  |  | 13 | 395026.40 | 1661884.73 |
|  |  | 14 | 395022.25 | 1661884.61 |
|  |  | 15 | 395022.01 | 1661887.87 |
|  |  | 16 | 395016.13 | 1661887.44 |
|  |  | 17 | 395015.12 | 1661898.16 |
|  |  | 18 | 395006.23 | 1661897.49 |
|  |  | 19 | 395005.10 | 1661896.25 |
|  |  | 20 | 395008.54 | 1661872.42 |
|  |  | 21 | 395007.00 | 1661872.19 |
|  |  | 22 | 395005.71 | 1661872.01 |
|  |  | 23 | 395006.45 | 1661865.03 |
|  |  | 24 | 395000.52 | 1661864.27 |
|  |  | 25 | 394999.84 | 1661870.70 |
|  |  | 26 | 394987.82 | 1661869.42 |
|  |  | 27 | 394987.92 | 1661868.64 |
|  |  | 28 | 394989.06 | 1661862.74 |
|  |  | 29 | 394989.44 | 1661858.94 |
|  |  | 30 | 394991.95 | 1661859.33 |
|  |  | 31 | 394993.43 | 1661859.56 |
|  |  | 32 | 394995.55 | 1661843.15 |
|  |  | 33 | 394998.17 | 1661823.47 |
|  |  | 34 | 394996.71 | 1661823.32 |
|  |  | 35 | 394995.22 | 1661823.18 |
|  |  | 36 | 394995.62 | 1661818.54 |
|  |  | 37 | 394995.65 | 1661818.16 |
|  |  | 38 | 394995.76 | 1661816.51 |
|  |  | 39 | 394996.22 | 1661816.60 |
|  |  | 40 | 395000.92 | 1661817.22 |
|  |  | 41 | 394998.09 | 1661841.34 |
|  |  | 42 | 395009.17 | 1661842.94 |
|  |  | 43 | 395009.99 | 1661835.20 |
|  |  | 44 | 395015.04 | 1661835.43 |
| А-58 Проектный участок под развитие территории индивидуального жилищного строительства | 281 | 1 | 395033.12 | 1661867.39 |
|  |  | 2 | 395031.22 | 1661884.44 |
|  |  | 3 | 395029.59 | 1661899.63 |
|  |  | 4 | 395022.09 | 1661898.87 |
|  |  | 5 | 395021.79 | 1661898.83 |
|  |  | 6 | 395016.87 | 1661898.31 |
|  |  | 7 | 395015.64 | 1661898.20 |
|  |  | 8 | 395015.12 | 1661898.16 |
|  |  | 9 | 395016.13 | 1661887.44 |
|  |  | 10 | 395022.01 | 1661887.87 |
|  |  | 11 | 395022.25 | 1661884.61 |
|  |  | 12 | 395026.40 | 1661884.73 |
|  |  | 13 | 395027.74 | 1661867.01 |
|  |  | 14 | 395032.97 | 1661867.39 |
|  |  | 15 | 395032.99 | 1661867.39 |
| А-59 Проектный участок под развитие территории здания школы ДОСААФ | 76 | 1 | 395005.71 | 1661872.01 |
|  |  | 2 | 395001.10 | 1661871.37 |
|  |  | 3 | 394988.38 | 1661869.57 |
|  |  | 4 | 394986.33 | 1661883.46 |
|  |  | 5 | 394986.48 | 1661881.90 |
|  |  | 6 | 394983.93 | 1661881.69 |
|  |  | 7 | 394984.39 | 1661877.66 |
|  |  | 8 | 394984.83 | 1661873.39 |
|  |  | 9 | 394986.14 | 1661873.52 |
|  |  | 10 | 394986.52 | 1661869.32 |
|  |  | 11 | 394987.82 | 1661869.42 |
|  |  | 12 | 394999.84 | 1661870.70 |
|  |  | 13 | 395000.52 | 1661864.27 |
|  |  | 14 | 395006.45 | 1661865.03 |
| А-60 Существующий участок под здание школы ДОСААФ (66:46:0103002:1421) | 491 | 1 | 395008.54 | 1661872.42 |
|  |  | 2 | 395005.10 | 1661896.25 |
|  |  | 3 | 394984.87 | 1661893.39 |
|  |  | 4 | 394988.38 | 1661869.57 |
|  |  | 5 | 395001.10 | 1661871.37 |
|  |  | 6 | 395007.00 | 1661872.19 |
| А-61 Проектный участок под развитие территории здания школы ДОСААФ | 69 | 1 | 394985.22 | 1661893.44 |
|  |  | 2 | 394996.29 | 1661895.00 |
|  |  | 3 | 394995.67 | 1661900.95 |
|  |  | 4 | 394984.49 | 1661899.65 |
| А-62 Существующий участок под котельную (66:46:0103002:665) | 631 | 1 | 394985.77 | 1661908.57 |
|  |  | 2 | 394981.72 | 1661939.97 |
|  |  | 3 | 394958.15 | 1661936.93 |
|  |  | 4 | 394960.34 | 1661918.71 |
|  |  | 5 | 394962.88 | 1661912.75 |
|  |  | 6 | 394969.12 | 1661912.96 |
|  |  | 7 | 394980.14 | 1661913.20 |
|  |  | 8 | 394980.81 | 1661907.94 |
| А-63 Проектный участок под территорию общественного назначения | 97 | 1 | 394958.45 | 1661948.16 |
|  |  | 2 | 394959.38 | 1661940.49 |
|  |  | 3 | 394970.82 | 1661941.91 |
|  |  | 4 | 394969.87 | 1661949.58 |
|  |  | 5 | 394965.21 | 1661949.01 |
|  |  | 6 | 394964.81 | 1661949.99 |
|  |  | 7 | 394964.48 | 1661950.56 |
|  |  | 8 | 394964.02 | 1661951.00 |
|  |  | 9 | 394963.41 | 1661951.24 |
|  |  | 10 | 394962.71 | 1661951.29 |
|  |  | 11 | 394962.19 | 1661951.17 |
|  |  | 12 | 394961.70 | 1661950.84 |
|  |  | 13 | 394961.31 | 1661950.20 |
|  |  | 14 | 394961.03 | 1661949.34 |
|  |  | 15 | 394960.87 | 1661948.48 |
| А-64 Проектный участок под территорию общественного назначения | 110 | 1 | 394946.33 | 1661938.85 |
|  |  | 2 | 394959.38 | 1661940.49 |
|  |  | 3 | 394958.45 | 1661948.16 |
|  |  | 4 | 394953.46 | 1661947.55 |
|  |  | 5 | 394953.28 | 1661949.12 |
|  |  | 6 | 394948.38 | 1661948.54 |
|  |  | 7 | 394948.57 | 1661946.95 |
|  |  | 8 | 394945.40 | 1661946.55 |
| А-65 Проектный участок под территорию коммунально-складского назначения | 1933 | 1 | 394943.48 | 1661949.52 |
|  |  | 2 | 394945.04 | 1661949.64 |
|  |  | 3 | 394945.40 | 1661946.55 |
|  |  | 4 | 394948.57 | 1661946.95 |
|  |  | 5 | 394948.38 | 1661948.54 |
|  |  | 6 | 394953.28 | 1661949.12 |
|  |  | 7 | 394953.46 | 1661947.55 |
|  |  | 8 | 394958.45 | 1661948.16 |
|  |  | 9 | 394960.87 | 1661948.48 |
|  |  | 10 | 394961.03 | 1661949.34 |
|  |  | 11 | 394961.31 | 1661950.20 |
|  |  | 12 | 394961.70 | 1661950.84 |
|  |  | 13 | 394962.19 | 1661951.17 |
|  |  | 14 | 394962.71 | 1661951.29 |
|  |  | 15 | 394963.41 | 1661951.24 |
|  |  | 16 | 394964.02 | 1661951.00 |
|  |  | 17 | 394964.48 | 1661950.56 |
|  |  | 18 | 394964.81 | 1661949.99 |
|  |  | 19 | 394965.21 | 1661949.01 |
|  |  | 20 | 394969.87 | 1661949.58 |
|  |  | 21 | 394970.82 | 1661941.91 |
|  |  | 22 | 394959.38 | 1661940.49 |
|  |  | 23 | 394946.33 | 1661938.85 |
|  |  | 24 | 394947.58 | 1661928.20 |
|  |  | 25 | 394958.98 | 1661929.97 |
|  |  | 26 | 394958.15 | 1661936.93 |
|  |  | 27 | 394981.72 | 1661939.97 |
|  |  | 28 | 394983.96 | 1661922.61 |
|  |  | 29 | 394989.59 | 1661923.34 |
|  |  | 30 | 394996.09 | 1661924.33 |
|  |  | 31 | 394994.21 | 1661936.80 |
|  |  | 32 | 394991.25 | 1661956.49 |
|  |  | 33 | 394989.78 | 1661967.38 |
|  |  | 34 | 394988.20 | 1661979.08 |
|  |  | 35 | 394974.22 | 1661977.30 |
|  |  | 36 | 394974.07 | 1661978.30 |
|  |  | 37 | 394962.42 | 1661976.81 |
|  |  | 38 | 394948.74 | 1661975.29 |
|  |  | 39 | 394940.70 | 1661974.40 |
|  |  | 40 | 394941.53 | 1661966.97 |
|  |  | 41 | 394941.95 | 1661963.24 |
|  |  | 42 | 394942.45 | 1661958.56 |
|  |  | 43 | 394942.82 | 1661955.07 |
| А-66 Проектный участок под объект административной застройки | 2424 | 1 | 395033.76 | 1661997.72 |
|  |  | 2 | 395023.14 | 1661997.06 |
|  |  | 3 | 395019.69 | 1661996.97 |
|  |  | 4 | 395002.80 | 1661995.67 |
|  |  | 5 | 395002.80 | 1661993.61 |
|  |  | 6 | 394990.05 | 1661991.51 |
|  |  | 7 | 394989.75 | 1661993.72 |
|  |  | 8 | 394986.29 | 1661993.24 |
|  |  | 9 | 394986.83 | 1661989.27 |
|  |  | 10 | 394988.20 | 1661979.08 |
|  |  | 11 | 394989.78 | 1661967.38 |
|  |  | 12 | 394991.25 | 1661956.49 |
|  |  | 13 | 394992.28 | 1661956.62 |
|  |  | 14 | 394994.70 | 1661941.18 |
|  |  | 15 | 395026.90 | 1661946.01 |
|  |  | 16 | 395040.38 | 1661948.03 |
|  |  | 17 | 395038.32 | 1661963.44 |
| А-67 Проектный участок для ведения предпринимательской деятельности | 2198 | 1 | 394988.20 | 1661979.08 |
|  |  | 2 | 394986.83 | 1661989.27 |
|  |  | 3 | 394986.29 | 1661993.24 |
|  |  | 4 | 394989.75 | 1661993.72 |
|  |  | 5 | 394990.05 | 1661991.51 |
|  |  | 6 | 395002.80 | 1661993.61 |
|  |  | 7 | 395002.80 | 1661995.67 |
|  |  | 8 | 395002.46 | 1662000.22 |
|  |  | 9 | 395000.65 | 1662010.25 |
|  |  | 10 | 394995.08 | 1662025.19 |
|  |  | 11 | 394985.28 | 1662024.27 |
|  |  | 12 | 394962.99 | 1662018.66 |
|  |  | 13 | 394943.40 | 1662013.71 |
|  |  | 14 | 394943.70 | 1662012.12 |
|  |  | 15 | 394941.89 | 1662011.73 |
|  |  | 16 | 394946.40 | 1661987.73 |
|  |  | 17 | 394948.74 | 1661975.29 |
|  |  | 18 | 394962.42 | 1661976.81 |
|  |  | 19 | 394974.07 | 1661978.30 |
|  |  | 20 | 394974.22 | 1661977.30 |
| Б-1 Проектный участок под объект связи (предприятие связи) | 2754 | 1 | 395021.67 | 1662108.62 |
|  |  | 2 | 395045.53 | 1662121.46 |
|  |  | 3 | 395034.89 | 1662199.06 |
|  |  | 4 | 395031.68 | 1662198.61 |
|  |  | 5 | 395008.79 | 1662195.48 |
|  |  | 6 | 395009.83 | 1662187.53 |
|  |  | 7 | 395009.88 | 1662187.13 |
|  |  | 8 | 395010.07 | 1662187.15 |
|  |  | 9 | 395010.09 | 1662187.05 |
|  |  | 10 | 395010.85 | 1662187.13 |
|  |  | 11 | 395012.35 | 1662176.16 |
|  |  | 12 | 395013.93 | 1662164.84 |
|  |  | 13 | 395013.27 | 1662164.75 |
|  |  | 14 | 395013.44 | 1662163.58 |
|  |  | 15 | 395014.10 | 1662163.68 |
|  |  | 16 | 395014.35 | 1662161.80 |
|  |  | 17 | 395013.24 | 1662161.54 |
|  |  | 18 | 395009.00 | 1662160.53 |
|  |  | 19 | 394991.14 | 1662155.81 |
|  |  | 20 | 394992.42 | 1662142.55 |
|  |  | 21 | 395003.61 | 1662143.65 |
|  |  | 22 | 395007.98 | 1662135.17 |
|  |  | 23 | 395011.88 | 1662127.92 |
|  |  | 24 | 395008.19 | 1662126.51 |
|  |  | 25 | 395008.43 | 1662125.92 |
|  |  | 26 | 395006.12 | 1662125.03 |
|  |  | 27 | 395007.07 | 1662122.54 |
|  |  | 28 | 395009.38 | 1662123.44 |
|  |  | 29 | 395010.38 | 1662121.00 |
|  |  | 30 | 395014.58 | 1662122.69 |
|  |  | 31 | 395017.14 | 1662117.83 |
| Б-2 Проектный участок под развитие территории многоэтажного многоквартирного жилого дома | 25 | 1 | 395033.84 | 1662206.74 |
|  |  | 2 | 395034.89 | 1662199.06 |
|  |  | 3 | 395031.68 | 1662198.61 |
|  |  | 4 | 395030.69 | 1662206.37 |
| Б-3 Существующий участок под многоэтажный многоквартирный жилой дом (66:46:0103002:610) | 2602 | 1 | 394960.97 | 1662198.04 |
|  |  | 2 | 394965.86 | 1662199.10 |
|  |  | 3 | 394970.76 | 1662200.11 |
|  |  | 4 | 394978.23 | 1662201.37 |
|  |  | 5 | 394977.57 | 1662205.41 |
|  |  | 6 | 394977.07 | 1662208.48 |
|  |  | 7 | 395008.34 | 1662213.29 |
|  |  | 8 | 395010.60 | 1662213.64 |
|  |  | 9 | 395017.09 | 1662214.22 |
|  |  | 10 | 395018.32 | 1662205.16 |
|  |  | 11 | 395030.62 | 1662206.91 |
|  |  | 12 | 395031.68 | 1662198.61 |
|  |  | 13 | 395008.80 | 1662195.48 |
|  |  | 14 | 395009.37 | 1662191.12 |
|  |  | 15 | 395009.83 | 1662187.53 |
|  |  | 16 | 395003.03 | 1662186.54 |
|  |  | 17 | 395003.89 | 1662180.79 |
|  |  | 18 | 395006.39 | 1662164.22 |
|  |  | 19 | 394975.07 | 1662159.66 |
|  |  | 20 | 394965.34 | 1662158.24 |
|  |  | 21 | 394952.18 | 1662183.13 |
|  |  | 22 | 394946.87 | 1662193.19 |
|  |  | 23 | 394945.70 | 1662195.39 |
|  |  | 24 | 394956.16 | 1662197.13 |
|  |  | 25 | 394958.66 | 1662197.61 |
| Б-4 Существующий участок под одноэтажный индивидуальной жилой дом (66:46:0103002:1357) | 257 | 1 | 395030.62 | 1662206.91 |
|  |  | 2 | 395029.26 | 1662216.58 |
|  |  | 3 | 395023.05 | 1662226.17 |
|  |  | 4 | 395011.32 | 1662218.52 |
|  |  | 5 | 395007.97 | 1662216.80 |
|  |  | 6 | 395008.34 | 1662213.29 |
|  |  | 7 | 395010.60 | 1662213.64 |
|  |  | 8 | 395017.09 | 1662214.22 |
|  |  | 9 | 395018.32 | 1662205.16 |
| Б-5 Проектный участок под развитие территории одноэтажного индивидуального жилого дома | 97 | 1 | 395030.69 | 1662206.37 |
|  |  | 2 | 395033.84 | 1662206.74 |
|  |  | 3 | 395032.18 | 1662218.77 |
|  |  | 4 | 395024.83 | 1662228.82 |
|  |  | 5 | 395011.17 | 1662219.52 |
|  |  | 6 | 395007.79 | 1662217.78 |
|  |  | 7 | 395006.74 | 1662217.25 |
|  |  | 8 | 395007.45 | 1662215.88 |
|  |  | 9 | 395008.03 | 1662216.12 |
|  |  | 10 | 395007.97 | 1662216.80 |
|  |  | 11 | 395011.32 | 1662218.52 |
|  |  | 12 | 395023.05 | 1662226.17 |
|  |  | 13 | 395029.26 | 1662216.58 |
|  |  | 14 | 395030.62 | 1662206.91 |
| Б-6 Проектный участок под многоквартирную жилую застройку | 1004 | 1 | 395006.74 | 1662217.25 |
|  |  | 2 | 395007.79 | 1662217.78 |
|  |  | 3 | 395011.17 | 1662219.52 |
|  |  | 4 | 395024.83 | 1662228.82 |
|  |  | 5 | 395013.97 | 1662243.67 |
|  |  | 6 | 395009.61 | 1662239.87 |
|  |  | 7 | 395007.18 | 1662238.74 |
|  |  | 8 | 394999.99 | 1662235.53 |
|  |  | 9 | 395000.74 | 1662233.84 |
|  |  | 10 | 394998.59 | 1662232.90 |
|  |  | 11 | 394997.58 | 1662235.17 |
|  |  | 12 | 394993.99 | 1662233.58 |
|  |  | 13 | 394991.38 | 1662232.42 |
|  |  | 14 | 394988.47 | 1662231.13 |
|  |  | 15 | 394985.28 | 1662229.74 |
|  |  | 16 | 394983.90 | 1662229.27 |
|  |  | 17 | 394974.73 | 1662227.01 |
|  |  | 18 | 394963.72 | 1662224.10 |
|  |  | 19 | 394963.94 | 1662222.09 |
|  |  | 20 | 394961.47 | 1662221.66 |
|  |  | 21 | 394961.45 | 1662221.64 |
|  |  | 22 | 394961.51 | 1662221.65 |
|  |  | 23 | 394963.02 | 1662214.90 |
|  |  | 24 | 394963.73 | 1662214.11 |
|  |  | 25 | 394964.06 | 1662213.73 |
|  |  | 26 | 394964.85 | 1662213.44 |
|  |  | 27 | 394965.25 | 1662213.43 |
|  |  | 28 | 394965.81 | 1662213.53 |
|  |  | 29 | 394966.46 | 1662213.72 |
|  |  | 30 | 394966.93 | 1662213.88 |
|  |  | 31 | 394968.09 | 1662214.33 |
|  |  | 32 | 394970.89 | 1662215.43 |
|  |  | 33 | 394973.67 | 1662216.53 |
|  |  | 34 | 394975.30 | 1662217.20 |
|  |  | 35 | 394977.37 | 1662209.68 |
|  |  | 36 | 394978.58 | 1662209.97 |
|  |  | 37 | 394985.86 | 1662211.74 |
|  |  | 38 | 394998.89 | 1662214.88 |
|  |  | 39 | 395005.65 | 1662216.90 |
| Б-7 Проектный участок под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 841 | 1 | 394963.72 | 1662224.10 |
|  |  | 2 | 394965.15 | 1662224.48 |
|  |  | 3 | 394974.73 | 1662227.01 |
|  |  | 4 | 394983.90 | 1662229.27 |
|  |  | 5 | 394985.28 | 1662229.74 |
|  |  | 6 | 394988.47 | 1662231.13 |
|  |  | 7 | 394991.38 | 1662232.42 |
|  |  | 8 | 394993.99 | 1662233.58 |
|  |  | 9 | 394997.58 | 1662235.17 |
|  |  | 10 | 394998.06 | 1662234.11 |
|  |  | 11 | 394998.59 | 1662232.90 |
|  |  | 12 | 395000.74 | 1662233.84 |
|  |  | 13 | 394999.99 | 1662235.53 |
|  |  | 14 | 395007.18 | 1662238.74 |
|  |  | 15 | 395009.61 | 1662239.87 |
|  |  | 16 | 395012.13 | 1662242.07 |
|  |  | 17 | 395013.97 | 1662243.67 |
|  |  | 18 | 395004.46 | 1662256.67 |
|  |  | 19 | 395003.12 | 1662258.64 |
|  |  | 20 | 394987.74 | 1662252.23 |
|  |  | 21 | 394984.52 | 1662243.30 |
|  |  | 22 | 394981.25 | 1662243.44 |
|  |  | 23 | 394972.84 | 1662241.57 |
|  |  | 24 | 394964.98 | 1662238.64 |
|  |  | 25 | 394961.67 | 1662238.56 |
|  |  | 26 | 394960.38 | 1662238.30 |
|  |  | 27 | 394961.40 | 1662235.53 |
| Б-8 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 2016 | 1 | 394926.73 | 1662253.67 |
|  |  | 2 | 394935.50 | 1662235.83 |
|  |  | 3 | 394933.56 | 1662235.02 |
|  |  | 4 | 394934.78 | 1662232.10 |
|  |  | 5 | 394938.04 | 1662233.46 |
|  |  | 6 | 394938.62 | 1662233.20 |
|  |  | 7 | 394941.77 | 1662234.05 |
|  |  | 8 | 394960.38 | 1662238.30 |
|  |  | 9 | 394961.67 | 1662238.56 |
|  |  | 10 | 394964.98 | 1662238.64 |
|  |  | 11 | 394972.84 | 1662241.57 |
|  |  | 12 | 394981.25 | 1662243.44 |
|  |  | 13 | 394984.52 | 1662243.30 |
|  |  | 14 | 394987.74 | 1662252.23 |
|  |  | 15 | 395003.12 | 1662258.64 |
|  |  | 16 | 394987.70 | 1662281.53 |
|  |  | 17 | 394975.10 | 1662277.50 |
|  |  | 18 | 394970.86 | 1662275.98 |
|  |  | 19 | 394947.76 | 1662264.86 |
|  |  | 20 | 394939.91 | 1662261.01 |
| Б-9 Проектный участок под многоквартирную жилую застройку | 1647 | 1 | 394926.73 | 1662253.67 |
|  |  | 2 | 394939.91 | 1662261.01 |
|  |  | 3 | 394947.76 | 1662264.86 |
|  |  | 4 | 394970.86 | 1662275.98 |
|  |  | 5 | 394975.10 | 1662277.50 |
|  |  | 6 | 394987.70 | 1662281.53 |
|  |  | 7 | 394968.59 | 1662309.87 |
|  |  | 8 | 394954.03 | 1662295.80 |
|  |  | 9 | 394943.63 | 1662289.20 |
|  |  | 10 | 394942.17 | 1662288.28 |
|  |  | 11 | 394917.86 | 1662277.75 |
|  |  | 12 | 394917.58 | 1662275.96 |
|  |  | 13 | 394925.90 | 1662260.15 |
|  |  | 14 | 394924.07 | 1662259.05 |
| Б-10 Проектный участок под развитие территории жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | 89 | 1 | 394955.60 | 1662329.16 |
|  |  | 2 | 394954.04 | 1662328.08 |
|  |  | 3 | 394967.09 | 1662310.14 |
|  |  | 4 | 394952.98 | 1662297.69 |
|  |  | 5 | 394942.73 | 1662290.50 |
|  |  | 6 | 394943.63 | 1662289.20 |
|  |  | 7 | 394954.03 | 1662295.80 |
|  |  | 8 | 394968.59 | 1662309.87 |
| Б-11 Существующий участок под строительство жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства (66:46:0103002:683) | 738 | 1 | 394952.98 | 1662297.69 |
|  |  | 2 | 394967.09 | 1662310.14 |
|  |  | 3 | 394954.04 | 1662328.08 |
|  |  | 4 | 394928.65 | 1662310.58 |
|  |  | 5 | 394942.73 | 1662290.50 |
| Б-12 Проектный участок под развитие территории жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | 273 | 1 | 394928.65 | 1662310.58 |
|  |  | 2 | 394954.04 | 1662328.08 |
|  |  | 3 | 394955.60 | 1662329.16 |
|  |  | 4 | 394950.80 | 1662336.28 |
|  |  | 5 | 394949.72 | 1662335.54 |
|  |  | 6 | 394942.28 | 1662330.58 |
|  |  | 7 | 394938.66 | 1662328.04 |
|  |  | 8 | 394927.91 | 1662319.47 |
|  |  | 9 | 394924.39 | 1662316.65 |
| Б-13 Проектный участок под развитие территории жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | 25 | 1 | 394942.73 | 1662290.50 |
|  |  | 2 | 394917.86 | 1662277.75 |
|  |  | 3 | 394942.17 | 1662288.28 |
|  |  | 4 | 394943.63 | 1662289.20 |
| Б-14 Существующий участок под строительство жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства (66:46:0103002:682) | 661 | 1 | 394942.73 | 1662290.50 |
|  |  | 2 | 394928.65 | 1662310.58 |
|  |  | 3 | 394904.70 | 1662294.08 |
|  |  | 4 | 394916.34 | 1662276.98 |
| Б-15 Проектный участок под развитие территории жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | 186 | 1 | 394904.70 | 1662294.08 |
|  |  | 2 | 394928.65 | 1662310.58 |
|  |  | 3 | 394924.39 | 1662316.65 |
|  |  | 4 | 394920.10 | 1662313.23 |
|  |  | 5 | 394912.28 | 1662307.00 |
|  |  | 6 | 394908.37 | 1662303.88 |
|  |  | 7 | 394901.66 | 1662298.51 |
| Б-16 Проектный участок под территорию общего пользования | 7923 | 1 | 394854.16 | 1662158.11 |
|  |  | 2 | 394867.54 | 1662168.87 |
|  |  | 3 | 394866.00 | 1662170.84 |
|  |  | 4 | 394870.98 | 1662174.73 |
|  |  | 5 | 394872.49 | 1662172.77 |
|  |  | 6 | 394873.65 | 1662173.67 |
|  |  | 7 | 394874.37 | 1662172.71 |
|  |  | 8 | 394884.79 | 1662181.05 |
|  |  | 9 | 394881.23 | 1662186.14 |
|  |  | 10 | 394877.61 | 1662191.15 |
|  |  | 11 | 394875.37 | 1662194.62 |
|  |  | 12 | 394879.39 | 1662197.34 |
|  |  | 13 | 394876.47 | 1662202.41 |
|  |  | 14 | 394879.83 | 1662204.33 |
|  |  | 15 | 394880.11 | 1662203.82 |
|  |  | 16 | 394888.13 | 1662208.29 |
|  |  | 17 | 394881.43 | 1662218.71 |
|  |  | 18 | 394883.92 | 1662214.85 |
|  |  | 19 | 394849.90 | 1662192.92 |
|  |  | 20 | 394833.53 | 1662212.98 |
|  |  | 21 | 394841.02 | 1662219.73 |
|  |  | 22 | 394851.21 | 1662228.29 |
|  |  | 23 | 394875.29 | 1662225.66 |
|  |  | 24 | 394883.47 | 1662231.02 |
|  |  | 25 | 394886.25 | 1662233.63 |
|  |  | 26 | 394901.97 | 1662243.59 |
|  |  | 27 | 394904.96 | 1662245.30 |
|  |  | 28 | 394908.18 | 1662247.27 |
|  |  | 29 | 394912.65 | 1662250.11 |
|  |  | 30 | 394912.98 | 1662249.73 |
|  |  | 31 | 394914.81 | 1662250.90 |
|  |  | 32 | 394917.61 | 1662252.70 |
|  |  | 33 | 394918.74 | 1662251.60 |
|  |  | 34 | 394920.96 | 1662251.47 |
|  |  | 35 | 394926.73 | 1662253.67 |
|  |  | 36 | 394924.07 | 1662259.05 |
|  |  | 37 | 394925.90 | 1662260.15 |
|  |  | 38 | 394917.58 | 1662275.96 |
|  |  | 39 | 394917.86 | 1662277.75 |
|  |  | 40 | 394917.86 | 1662277.75 |
|  |  | 41 | 394916.34 | 1662276.98 |
|  |  | 42 | 394904.70 | 1662294.08 |
|  |  | 43 | 394901.66 | 1662298.51 |
|  |  | 44 | 394908.37 | 1662303.88 |
|  |  | 45 | 394912.28 | 1662307.00 |
|  |  | 46 | 394920.10 | 1662313.23 |
|  |  | 47 | 394924.39 | 1662316.65 |
|  |  | 48 | 394927.91 | 1662319.47 |
|  |  | 49 | 394938.66 | 1662328.04 |
|  |  | 50 | 394942.28 | 1662330.58 |
|  |  | 51 | 394949.72 | 1662335.54 |
|  |  | 52 | 394950.80 | 1662336.28 |
|  |  | 53 | 394944.60 | 1662345.48 |
|  |  | 54 | 394931.51 | 1662336.20 |
|  |  | 55 | 394927.43 | 1662333.31 |
|  |  | 56 | 394923.36 | 1662330.41 |
|  |  | 57 | 394919.28 | 1662327.52 |
|  |  | 58 | 394915.20 | 1662324.63 |
|  |  | 59 | 394911.13 | 1662321.73 |
|  |  | 60 | 394905.62 | 1662317.85 |
|  |  | 61 | 394901.53 | 1662314.97 |
|  |  | 62 | 394897.94 | 1662312.42 |
|  |  | 63 | 394898.27 | 1662311.93 |
|  |  | 64 | 394899.39 | 1662310.28 |
|  |  | 65 | 394899.00 | 1662309.98 |
|  |  | 66 | 394897.03 | 1662308.45 |
|  |  | 67 | 394895.70 | 1662307.43 |
|  |  | 68 | 394895.06 | 1662306.50 |
|  |  | 69 | 394893.04 | 1662304.87 |
|  |  | 70 | 394891.09 | 1662303.30 |
|  |  | 71 | 394889.73 | 1662302.21 |
|  |  | 72 | 394890.32 | 1662301.35 |
|  |  | 73 | 394884.01 | 1662296.84 |
|  |  | 74 | 394881.98 | 1662295.39 |
|  |  | 75 | 394880.94 | 1662294.67 |
|  |  | 76 | 394879.14 | 1662293.51 |
|  |  | 77 | 394878.67 | 1662293.21 |
|  |  | 78 | 394876.60 | 1662291.84 |
|  |  | 79 | 394875.55 | 1662291.14 |
|  |  | 80 | 394874.52 | 1662290.52 |
|  |  | 81 | 394875.01 | 1662289.72 |
|  |  | 82 | 394847.48 | 1662272.20 |
|  |  | 83 | 394836.99 | 1662263.61 |
|  |  | 84 | 394824.88 | 1662280.80 |
|  |  | 85 | 394811.61 | 1662270.81 |
|  |  | 86 | 394813.20 | 1662268.74 |
|  |  | 87 | 394810.08 | 1662266.28 |
|  |  | 88 | 394802.52 | 1662275.72 |
|  |  | 89 | 394802.43 | 1662275.90 |
|  |  | 90 | 394800.55 | 1662274.08 |
|  |  | 91 | 394796.87 | 1662278.92 |
|  |  | 92 | 394776.15 | 1662266.89 |
|  |  | 93 | 394775.49 | 1662268.05 |
|  |  | 94 | 394774.05 | 1662266.79 |
|  |  | 95 | 394769.09 | 1662263.38 |
|  |  | 96 | 394765.49 | 1662261.12 |
|  |  | 97 | 394755.42 | 1662254.43 |
|  |  | 98 | 394753.57 | 1662253.18 |
|  |  | 99 | 394754.81 | 1662251.38 |
|  |  | 100 | 394758.10 | 1662253.66 |
|  |  | 101 | 394768.87 | 1662260.69 |
|  |  | 102 | 394769.24 | 1662260.46 |
|  |  | 103 | 394771.07 | 1662257.99 |
|  |  | 104 | 394786.45 | 1662268.60 |
|  |  | 105 | 394789.57 | 1662264.13 |
|  |  | 106 | 394791.88 | 1662260.81 |
|  |  | 107 | 394791.14 | 1662260.22 |
|  |  | 108 | 394793.69 | 1662257.05 |
|  |  | 109 | 394786.40 | 1662251.22 |
|  |  | 110 | 394786.81 | 1662250.61 |
|  |  | 111 | 394793.24 | 1662241.15 |
|  |  | 112 | 394793.04 | 1662240.02 |
|  |  | 113 | 394792.37 | 1662238.64 |
|  |  | 114 | 394791.32 | 1662237.53 |
|  |  | 115 | 394775.70 | 1662225.49 |
|  |  | 116 | 394773.66 | 1662224.08 |
|  |  | 117 | 394775.71 | 1662221.12 |
|  |  | 118 | 394776.50 | 1662221.68 |
|  |  | 119 | 394790.27 | 1662232.30 |
|  |  | 120 | 394799.33 | 1662219.10 |
|  |  | 121 | 394801.79 | 1662220.99 |
|  |  | 122 | 394799.56 | 1662223.77 |
|  |  | 123 | 394802.74 | 1662226.30 |
|  |  | 124 | 394806.10 | 1662229.39 |
|  |  | 125 | 394808.06 | 1662230.96 |
|  |  | 126 | 394810.47 | 1662227.94 |
|  |  | 127 | 394824.27 | 1662239.01 |
|  |  | 128 | 394818.13 | 1662247.03 |
|  |  | 129 | 394816.30 | 1662245.68 |
|  |  | 130 | 394817.65 | 1662243.89 |
|  |  | 131 | 394810.86 | 1662239.05 |
|  |  | 132 | 394806.77 | 1662244.58 |
|  |  | 133 | 394810.47 | 1662247.31 |
|  |  | 134 | 394813.28 | 1662243.46 |
|  |  | 135 | 394813.54 | 1662243.65 |
|  |  | 136 | 394807.17 | 1662253.02 |
|  |  | 137 | 394809.63 | 1662259.68 |
|  |  | 138 | 394818.54 | 1662259.56 |
|  |  | 139 | 394822.86 | 1662259.65 |
|  |  | 140 | 394826.93 | 1662259.74 |
|  |  | 141 | 394829.27 | 1662259.72 |
|  |  | 142 | 394833.86 | 1662259.38 |
|  |  | 143 | 394838.83 | 1662259.01 |
|  |  | 144 | 394843.21 | 1662258.66 |
|  |  | 145 | 394845.45 | 1662257.76 |
|  |  | 146 | 394846.93 | 1662256.49 |
|  |  | 147 | 394853.24 | 1662247.69 |
|  |  | 148 | 394858.14 | 1662241.41 |
|  |  | 149 | 394870.37 | 1662251.24 |
|  |  | 150 | 394876.42 | 1662256.11 |
|  |  | 151 | 394876.71 | 1662255.77 |
|  |  | 152 | 394876.76 | 1662255.81 |
|  |  | 153 | 394884.27 | 1662246.47 |
|  |  | 154 | 394878.39 | 1662241.75 |
|  |  | 155 | 394884.23 | 1662246.44 |
|  |  | 156 | 394884.39 | 1662246.23 |
|  |  | 157 | 394866.09 | 1662231.53 |
|  |  | 158 | 394863.04 | 1662235.28 |
|  |  | 159 | 394860.28 | 1662233.10 |
|  |  | 160 | 394857.28 | 1662236.95 |
|  |  | 161 | 394853.82 | 1662234.26 |
|  |  | 162 | 394848.99 | 1662240.48 |
|  |  | 163 | 394848.24 | 1662239.91 |
|  |  | 164 | 394849.38 | 1662238.45 |
|  |  | 165 | 394847.29 | 1662236.82 |
|  |  | 166 | 394846.17 | 1662238.28 |
|  |  | 167 | 394845.69 | 1662237.90 |
|  |  | 168 | 394841.88 | 1662242.79 |
|  |  | 169 | 394834.60 | 1662237.12 |
|  |  | 170 | 394838.60 | 1662232.13 |
|  |  | 171 | 394827.65 | 1662223.37 |
|  |  | 172 | 394830.94 | 1662219.25 |
|  |  | 173 | 394831.69 | 1662218.41 |
|  |  | 174 | 394824.71 | 1662212.52 |
|  |  | 175 | 394820.46 | 1662217.62 |
|  |  | 176 | 394813.89 | 1662212.35 |
|  |  | 177 | 394811.66 | 1662210.58 |
|  |  | 178 | 394804.63 | 1662219.38 |
|  |  | 179 | 394801.09 | 1662216.55 |
|  |  | 180 | 394807.98 | 1662206.66 |
|  |  | 181 | 394811.14 | 1662202.38 |
|  |  | 182 | 394812.56 | 1662203.48 |
|  |  | 183 | 394813.00 | 1662203.09 |
|  |  | 184 | 394814.36 | 1662204.04 |
|  |  | 185 | 394818.85 | 1662207.38 |
|  |  | 186 | 394830.50 | 1662211.13 |
|  |  | 187 | 394834.12 | 1662205.87 |
|  |  | 188 | 394834.21 | 1662205.75 |
|  |  | 189 | 394834.65 | 1662206.08 |
|  |  | 190 | 394843.10 | 1662194.94 |
|  |  | 191 | 394842.72 | 1662194.37 |
|  |  | 192 | 394843.10 | 1662176.52 |
|  |  | 193 | 394827.56 | 1662165.80 |
|  |  | 194 | 394827.68 | 1662165.66 |
|  |  | 195 | 394819.07 | 1662159.70 |
|  |  | 196 | 394818.41 | 1662159.24 |
|  |  | 197 | 394821.29 | 1662154.97 |
|  |  | 198 | 394830.37 | 1662161.23 |
|  |  | 199 | 394831.11 | 1662160.12 |
|  |  | 200 | 394834.74 | 1662162.97 |
|  |  | 201 | 394843.69 | 1662149.78 |
|  |  | 202 | 394843.74 | 1662149.00 |
|  |  | 203 | 394847.46 | 1662151.61 |
|  |  | 204 | 394848.74 | 1662152.68 |
|  |  | 205 | 394849.70 | 1662153.53 |
|  |  | 206 | 394851.61 | 1662155.15 |
|  |  | 207 | 394853.51 | 1662156.77 |
|  |  | 208 | 394854.54 | 1662157.64 |
| за исключением: |
| Б84, Б85 |  |
| Б-17 Существующий участок под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1216 | 1 | 394897.94 | 1662312.42 |
|  |  | 2 | 394901.53 | 1662314.97 |
|  |  | 3 | 394905.62 | 1662317.85 |
|  |  | 4 | 394911.13 | 1662321.73 |
|  |  | 5 | 394915.20 | 1662324.63 |
|  |  | 6 | 394919.28 | 1662327.52 |
|  |  | 7 | 394923.36 | 1662330.41 |
|  |  | 8 | 394927.43 | 1662333.31 |
|  |  | 9 | 394931.51 | 1662336.20 |
|  |  | 10 | 394944.60 | 1662345.48 |
|  |  | 11 | 394932.66 | 1662363.18 |
|  |  | 12 | 394925.11 | 1662357.53 |
|  |  | 13 | 394921.08 | 1662354.73 |
|  |  | 14 | 394919.15 | 1662353.38 |
|  |  | 15 | 394912.57 | 1662348.80 |
|  |  | 16 | 394906.29 | 1662344.36 |
|  |  | 17 | 394906.04 | 1662344.67 |
|  |  | 18 | 394900.10 | 1662340.77 |
|  |  | 19 | 394900.38 | 1662340.33 |
|  |  | 20 | 394886.33 | 1662331.21 |
| Б-18 Существующий участок под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 669 | 1 | 394886.33 | 1662331.21 |
|  |  | 2 | 394900.38 | 1662340.33 |
|  |  | 3 | 394900.10 | 1662340.77 |
|  |  | 4 | 394906.04 | 1662344.67 |
|  |  | 5 | 394906.29 | 1662344.36 |
|  |  | 6 | 394912.57 | 1662348.80 |
|  |  | 7 | 394919.15 | 1662353.38 |
|  |  | 8 | 394921.08 | 1662354.73 |
|  |  | 9 | 394925.11 | 1662357.53 |
|  |  | 10 | 394932.66 | 1662363.18 |
|  |  | 11 | 394925.86 | 1662373.29 |
|  |  | 12 | 394913.40 | 1662364.86 |
|  |  | 13 | 394909.86 | 1662362.00 |
|  |  | 14 | 394906.34 | 1662359.59 |
|  |  | 15 | 394880.84 | 1662340.28 |
|  |  | 16 | 394883.09 | 1662336.46 |
| Б-19 Существующий участок под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 570 | 1 | 394880.84 | 1662340.28 |
|  |  | 2 | 394906.34 | 1662359.59 |
|  |  | 3 | 394909.86 | 1662362.00 |
|  |  | 4 | 394913.40 | 1662364.86 |
|  |  | 5 | 394925.86 | 1662373.29 |
|  |  | 6 | 394920.56 | 1662381.14 |
|  |  | 7 | 394909.46 | 1662373.67 |
|  |  | 8 | 394908.81 | 1662373.37 |
|  |  | 9 | 394904.57 | 1662371.35 |
|  |  | 10 | 394903.78 | 1662370.52 |
|  |  | 11 | 394898.96 | 1662367.25 |
|  |  | 12 | 394898.95 | 1662367.25 |
|  |  | 13 | 394898.96 | 1662367.23 |
|  |  | 14 | 394897.98 | 1662366.48 |
|  |  | 15 | 394891.00 | 1662361.11 |
|  |  | 16 | 394880.37 | 1662352.95 |
|  |  | 17 | 394874.68 | 1662349.70 |
|  |  | 18 | 394873.38 | 1662348.83 |
|  |  | 19 | 394874.17 | 1662347.65 |
|  |  | 20 | 394875.94 | 1662348.70 |
| Б-20 Проектный участок под многоквартирную жилую застройку | 510 | 1 | 394898.95 | 1662367.25 |
|  |  | 2 | 394898.96 | 1662367.25 |
|  |  | 3 | 394903.78 | 1662370.52 |
|  |  | 4 | 394904.57 | 1662371.35 |
|  |  | 5 | 394908.81 | 1662373.37 |
|  |  | 6 | 394909.46 | 1662373.67 |
|  |  | 7 | 394920.56 | 1662381.14 |
|  |  | 8 | 394907.74 | 1662400.18 |
|  |  | 9 | 394901.39 | 1662395.98 |
|  |  | 10 | 394903.43 | 1662392.87 |
|  |  | 11 | 394894.21 | 1662385.86 |
|  |  | 12 | 394888.83 | 1662382.24 |
| Б-21 Проектный участок под территорию общественного назначения | 952 | 1 | 394891.00 | 1662361.11 |
|  |  | 2 | 394897.98 | 1662366.48 |
|  |  | 3 | 394898.96 | 1662367.23 |
|  |  | 4 | 394898.95 | 1662367.25 |
|  |  | 5 | 394888.83 | 1662382.24 |
|  |  | 6 | 394894.21 | 1662385.86 |
|  |  | 7 | 394903.43 | 1662392.87 |
|  |  | 8 | 394901.39 | 1662395.98 |
|  |  | 9 | 394907.74 | 1662400.18 |
|  |  | 10 | 394895.87 | 1662417.79 |
|  |  | 11 | 394868.52 | 1662399.52 |
|  |  | 12 | 394869.58 | 1662398.00 |
|  |  | 13 | 394870.94 | 1662395.95 |
|  |  | 14 | 394874.53 | 1662390.57 |
|  |  | 15 | 394874.05 | 1662389.33 |
|  |  | 16 | 394874.00 | 1662389.29 |
|  |  | 17 | 394877.65 | 1662384.40 |
|  |  | 18 | 394877.17 | 1662384.05 |
|  |  | 19 | 394877.52 | 1662383.47 |
|  |  | 20 | 394878.86 | 1662381.19 |
|  |  | 21 | 394880.72 | 1662378.04 |
|  |  | 22 | 394882.02 | 1662375.88 |
|  |  | 23 | 394883.29 | 1662373.74 |
|  |  | 24 | 394883.92 | 1662372.66 |
|  |  | 25 | 394888.79 | 1662375.66 |
|  |  | 26 | 394893.41 | 1662368.17 |
|  |  | 27 | 394888.55 | 1662365.16 |
|  |  | 28 | 394888.82 | 1662364.76 |
|  |  | 29 | 394889.10 | 1662364.28 |
|  |  | 30 | 394890.37 | 1662362.14 |
| Б-22 Проектный участок под объект гаражной застройки (индивидуальный капитальный гараж под грузовой автотранспорт) | 50 | 1 | 394893.41 | 1662368.17 |
|  |  | 2 | 394888.79 | 1662375.66 |
|  |  | 3 | 394883.92 | 1662372.66 |
|  |  | 4 | 394888.55 | 1662365.16 |
| Б-23 Существующий участок под дом индивидуальной жилой застройки (одноэтажный) | 968 | 1 | 394849.00 | 1662386.50 |
|  |  | 2 | 394857.52 | 1662374.72 |
|  |  | 3 | 394858.72 | 1662372.85 |
|  |  | 4 | 394860.77 | 1662369.66 |
|  |  | 5 | 394863.79 | 1662364.97 |
|  |  | 6 | 394865.46 | 1662362.50 |
|  |  | 7 | 394866.25 | 1662362.18 |
|  |  | 8 | 394868.62 | 1662358.37 |
|  |  | 9 | 394869.73 | 1662357.20 |
|  |  | 10 | 394874.68 | 1662349.70 |
|  |  | 11 | 394880.37 | 1662352.95 |
|  |  | 12 | 394891.00 | 1662361.11 |
|  |  | 13 | 394890.37 | 1662362.14 |
|  |  | 14 | 394889.10 | 1662364.28 |
|  |  | 15 | 394888.82 | 1662364.76 |
|  |  | 16 | 394888.55 | 1662365.16 |
|  |  | 17 | 394883.92 | 1662372.66 |
|  |  | 18 | 394883.29 | 1662373.74 |
|  |  | 19 | 394882.02 | 1662375.88 |
|  |  | 20 | 394880.72 | 1662378.04 |
|  |  | 21 | 394878.86 | 1662381.19 |
|  |  | 22 | 394877.52 | 1662383.47 |
|  |  | 23 | 394877.17 | 1662384.05 |
|  |  | 24 | 394877.65 | 1662384.40 |
|  |  | 25 | 394874.00 | 1662389.29 |
|  |  | 26 | 394874.05 | 1662389.33 |
|  |  | 27 | 394874.53 | 1662390.57 |
|  |  | 28 | 394870.94 | 1662395.95 |
|  |  | 29 | 394869.58 | 1662398.00 |
|  |  | 30 | 394868.52 | 1662399.52 |
| Б-24 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 797 | 1 | 394857.92 | 1662344.49 |
|  |  | 2 | 394858.18 | 1662342.15 |
|  |  | 3 | 394858.60 | 1662341.03 |
|  |  | 4 | 394861.86 | 1662335.84 |
|  |  | 5 | 394861.96 | 1662335.68 |
|  |  | 6 | 394864.97 | 1662331.74 |
|  |  | 7 | 394867.92 | 1662327.95 |
|  |  | 8 | 394867.87 | 1662327.92 |
|  |  | 9 | 394868.53 | 1662326.95 |
|  |  | 10 | 394876.90 | 1662332.58 |
|  |  | 11 | 394877.65 | 1662333.02 |
|  |  | 12 | 394878.00 | 1662332.41 |
|  |  | 13 | 394880.00 | 1662333.57 |
|  |  | 14 | 394882.72 | 1662334.91 |
|  |  | 15 | 394882.21 | 1662335.95 |
|  |  | 16 | 394883.09 | 1662336.46 |
|  |  | 17 | 394880.84 | 1662340.28 |
|  |  | 18 | 394875.94 | 1662348.70 |
|  |  | 19 | 394874.17 | 1662347.65 |
|  |  | 20 | 394873.38 | 1662348.83 |
|  |  | 21 | 394874.68 | 1662349.70 |
|  |  | 22 | 394869.73 | 1662357.20 |
|  |  | 23 | 394868.62 | 1662358.37 |
|  |  | 24 | 394866.25 | 1662362.18 |
|  |  | 25 | 394865.46 | 1662362.50 |
|  |  | 26 | 394863.79 | 1662364.97 |
|  |  | 27 | 394860.77 | 1662369.66 |
|  |  | 28 | 394858.72 | 1662372.85 |
|  |  | 29 | 394857.52 | 1662374.72 |
|  |  | 30 | 394849.00 | 1662386.50 |
|  |  | 31 | 394842.06 | 1662381.85 |
|  |  | 32 | 394843.04 | 1662380.47 |
|  |  | 33 | 394843.98 | 1662378.19 |
|  |  | 34 | 394847.13 | 1662373.49 |
|  |  | 35 | 394848.77 | 1662370.52 |
|  |  | 36 | 394851.85 | 1662366.02 |
|  |  | 37 | 394852.58 | 1662365.00 |
|  |  | 38 | 394854.01 | 1662362.94 |
|  |  | 39 | 394855.42 | 1662360.88 |
|  |  | 40 | 394856.84 | 1662358.83 |
|  |  | 41 | 394857.14 | 1662358.39 |
|  |  | 42 | 394856.71 | 1662357.85 |
|  |  | 43 | 394860.35 | 1662352.01 |
|  |  | 44 | 394857.36 | 1662350.22 |
|  |  | 45 | 394853.97 | 1662349.75 |
|  |  | 46 | 394854.82 | 1662344.09 |
| Б-25 Проектный участок под многоквартирную жилую застройку | 972 | 1 | 394897.94 | 1662312.42 |
|  |  | 2 | 394886.33 | 1662331.21 |
|  |  | 3 | 394883.09 | 1662336.46 |
|  |  | 4 | 394882.21 | 1662335.95 |
|  |  | 5 | 394882.72 | 1662334.91 |
|  |  | 6 | 394880.00 | 1662333.57 |
|  |  | 7 | 394878.00 | 1662332.41 |
|  |  | 8 | 394877.65 | 1662333.02 |
|  |  | 9 | 394876.90 | 1662332.58 |
|  |  | 10 | 394868.53 | 1662326.95 |
|  |  | 11 | 394866.59 | 1662325.65 |
|  |  | 12 | 394858.27 | 1662320.48 |
|  |  | 13 | 394864.47 | 1662310.32 |
|  |  | 14 | 394862.01 | 1662308.82 |
|  |  | 15 | 394862.70 | 1662307.84 |
|  |  | 16 | 394864.58 | 1662304.88 |
|  |  | 17 | 394868.84 | 1662307.58 |
|  |  | 18 | 394874.01 | 1662299.37 |
|  |  | 19 | 394870.47 | 1662297.13 |
|  |  | 20 | 394874.52 | 1662290.52 |
|  |  | 21 | 394875.55 | 1662291.14 |
|  |  | 22 | 394876.60 | 1662291.84 |
|  |  | 23 | 394878.67 | 1662293.21 |
|  |  | 24 | 394879.14 | 1662293.51 |
|  |  | 25 | 394880.94 | 1662294.67 |
|  |  | 26 | 394881.98 | 1662295.39 |
|  |  | 27 | 394884.01 | 1662296.84 |
|  |  | 28 | 394890.32 | 1662301.35 |
|  |  | 29 | 394889.73 | 1662302.21 |
|  |  | 30 | 394891.09 | 1662303.30 |
|  |  | 31 | 394893.04 | 1662304.87 |
|  |  | 32 | 394895.06 | 1662306.50 |
|  |  | 33 | 394895.70 | 1662307.43 |
|  |  | 34 | 394897.03 | 1662308.45 |
|  |  | 35 | 394899.00 | 1662309.98 |
|  |  | 36 | 394899.39 | 1662310.28 |
|  |  | 37 | 394898.27 | 1662311.93 |
| Б-26 Проектный участок под развитие территории индивидуального жилищного строительства | 274 | 1 | 394858.27 | 1662320.48 |
|  |  | 2 | 394866.59 | 1662325.65 |
|  |  | 3 | 394868.53 | 1662326.95 |
|  |  | 4 | 394867.87 | 1662327.92 |
|  |  | 5 | 394867.92 | 1662327.95 |
|  |  | 6 | 394864.97 | 1662331.74 |
|  |  | 7 | 394861.96 | 1662335.68 |
|  |  | 8 | 394861.86 | 1662335.84 |
|  |  | 9 | 394858.60 | 1662341.03 |
|  |  | 10 | 394858.18 | 1662342.15 |
|  |  | 11 | 394857.92 | 1662344.49 |
|  |  | 12 | 394854.82 | 1662344.09 |
|  |  | 13 | 394849.73 | 1662344.66 |
|  |  | 14 | 394845.18 | 1662342.27 |
|  |  | 15 | 394845.01 | 1662342.17 |
| Б-27 Проектный участок под территорию общественного назначения | 708 | 1 | 394845.01 | 1662342.17 |
|  |  | 2 | 394845.18 | 1662342.27 |
|  |  | 3 | 394849.73 | 1662344.66 |
|  |  | 4 | 394854.82 | 1662344.09 |
|  |  | 5 | 394853.97 | 1662349.75 |
|  |  | 6 | 394857.36 | 1662350.22 |
|  |  | 7 | 394860.35 | 1662352.01 |
|  |  | 8 | 394856.71 | 1662357.85 |
|  |  | 9 | 394857.14 | 1662358.39 |
|  |  | 10 | 394856.84 | 1662358.83 |
|  |  | 11 | 394855.42 | 1662360.88 |
|  |  | 12 | 394854.01 | 1662362.94 |
|  |  | 13 | 394852.58 | 1662365.00 |
|  |  | 14 | 394851.85 | 1662366.02 |
|  |  | 15 | 394848.77 | 1662370.52 |
|  |  | 16 | 394847.13 | 1662373.49 |
|  |  | 17 | 394843.98 | 1662378.19 |
|  |  | 18 | 394843.04 | 1662380.47 |
|  |  | 19 | 394842.06 | 1662381.85 |
|  |  | 20 | 394825.00 | 1662370.45 |
|  |  | 21 | 394825.84 | 1662369.21 |
|  |  | 22 | 394832.80 | 1662358.65 |
|  |  | 23 | 394833.39 | 1662357.70 |
|  |  | 24 | 394834.75 | 1662355.58 |
|  |  | 25 | 394836.07 | 1662353.47 |
|  |  | 26 | 394837.42 | 1662351.35 |
|  |  | 27 | 394838.57 | 1662349.48 |
|  |  | 28 | 394841.92 | 1662344.22 |
|  |  | 29 | 394843.26 | 1662341.60 |
|  |  | 30 | 394844.79 | 1662342.52 |
| Б-28 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 438 | 1 | 394825.00 | 1662370.45 |
|  |  | 2 | 394807.31 | 1662358.65 |
|  |  | 3 | 394811.69 | 1662352.44 |
|  |  | 4 | 394813.00 | 1662350.46 |
|  |  | 5 | 394818.70 | 1662354.40 |
|  |  | 6 | 394818.72 | 1662354.37 |
|  |  | 7 | 394824.21 | 1662346.12 |
|  |  | 8 | 394824.62 | 1662346.40 |
|  |  | 9 | 394826.03 | 1662344.24 |
|  |  | 10 | 394825.18 | 1662343.59 |
|  |  | 11 | 394826.89 | 1662341.34 |
|  |  | 12 | 394828.12 | 1662342.28 |
|  |  | 13 | 394829.13 | 1662343.54 |
|  |  | 14 | 394830.89 | 1662340.66 |
|  |  | 15 | 394831.64 | 1662341.09 |
|  |  | 16 | 394833.83 | 1662342.45 |
|  |  | 17 | 394835.67 | 1662343.56 |
|  |  | 18 | 394833.87 | 1662346.46 |
|  |  | 19 | 394834.95 | 1662347.14 |
|  |  | 20 | 394837.03 | 1662348.50 |
|  |  | 21 | 394838.57 | 1662349.48 |
|  |  | 22 | 394837.42 | 1662351.35 |
|  |  | 23 | 394836.07 | 1662353.47 |
|  |  | 24 | 394834.75 | 1662355.58 |
|  |  | 25 | 394833.39 | 1662357.70 |
|  |  | 26 | 394832.80 | 1662358.65 |
|  |  | 27 | 394825.84 | 1662369.21 |
| Б-29 Проектный участок под территорию общественного назначения | 2343 | 1 | 394874.52 | 1662290.52 |
|  |  | 2 | 394870.47 | 1662297.13 |
|  |  | 3 | 394874.01 | 1662299.37 |
|  |  | 4 | 394868.84 | 1662307.58 |
|  |  | 5 | 394864.58 | 1662304.88 |
|  |  | 6 | 394862.70 | 1662307.84 |
|  |  | 7 | 394862.01 | 1662308.82 |
|  |  | 8 | 394864.47 | 1662310.32 |
|  |  | 9 | 394858.27 | 1662320.48 |
|  |  | 10 | 394845.01 | 1662342.17 |
|  |  | 11 | 394844.79 | 1662342.52 |
|  |  | 12 | 394843.26 | 1662341.60 |
|  |  | 13 | 394841.92 | 1662344.22 |
|  |  | 14 | 394838.57 | 1662349.48 |
|  |  | 15 | 394837.03 | 1662348.50 |
|  |  | 16 | 394834.95 | 1662347.14 |
|  |  | 17 | 394833.87 | 1662346.46 |
|  |  | 18 | 394835.67 | 1662343.56 |
|  |  | 19 | 394833.83 | 1662342.45 |
|  |  | 20 | 394831.64 | 1662341.09 |
|  |  | 21 | 394830.89 | 1662340.66 |
|  |  | 22 | 394829.13 | 1662343.54 |
|  |  | 23 | 394828.12 | 1662342.28 |
|  |  | 24 | 394826.89 | 1662341.34 |
|  |  | 25 | 394818.65 | 1662335.14 |
|  |  | 26 | 394821.38 | 1662330.97 |
|  |  | 27 | 394827.60 | 1662321.52 |
|  |  | 28 | 394826.27 | 1662320.63 |
|  |  | 29 | 394828.08 | 1662317.90 |
|  |  | 30 | 394838.81 | 1662301.91 |
|  |  | 31 | 394834.27 | 1662298.91 |
|  |  | 32 | 394830.40 | 1662296.36 |
|  |  | 33 | 394835.62 | 1662288.98 |
|  |  | 34 | 394824.88 | 1662280.80 |
|  |  | 35 | 394836.99 | 1662263.61 |
|  |  | 36 | 394847.48 | 1662272.20 |
|  |  | 37 | 394875.01 | 1662289.72 |
| Б-30 Проектный участок под объект коммунального хозяйства (склад) | 1362 | 1 | 394824.88 | 1662280.80 |
|  |  | 2 | 394835.62 | 1662288.98 |
|  |  | 3 | 394830.40 | 1662296.36 |
|  |  | 4 | 394834.27 | 1662298.91 |
|  |  | 5 | 394838.81 | 1662301.91 |
|  |  | 6 | 394828.08 | 1662317.90 |
|  |  | 7 | 394826.19 | 1662316.53 |
|  |  | 8 | 394812.83 | 1662306.64 |
|  |  | 9 | 394810.78 | 1662305.04 |
|  |  | 10 | 394802.97 | 1662299.89 |
|  |  | 11 | 394800.92 | 1662298.50 |
|  |  | 12 | 394799.90 | 1662297.62 |
|  |  | 13 | 394794.66 | 1662293.11 |
|  |  | 14 | 394794.52 | 1662293.02 |
|  |  | 15 | 394795.97 | 1662291.11 |
|  |  | 16 | 394790.00 | 1662287.92 |
|  |  | 17 | 394791.28 | 1662286.05 |
|  |  | 18 | 394779.98 | 1662278.41 |
|  |  | 19 | 394782.16 | 1662273.94 |
|  |  | 20 | 394775.49 | 1662268.05 |
|  |  | 21 | 394776.15 | 1662266.89 |
|  |  | 22 | 394796.87 | 1662278.92 |
|  |  | 23 | 394800.55 | 1662274.08 |
|  |  | 24 | 394802.43 | 1662275.90 |
|  |  | 25 | 394802.52 | 1662275.72 |
|  |  | 26 | 394810.08 | 1662266.28 |
|  |  | 27 | 394813.20 | 1662268.74 |
|  |  | 28 | 394811.61 | 1662270.81 |
| Б-31 Проектный участок под многоквартирную жилую застройку | 621 | 1 | 394806.09 | 1662301.94 |
|  |  | 2 | 394810.78 | 1662305.04 |
|  |  | 3 | 394812.83 | 1662306.64 |
|  |  | 4 | 394826.19 | 1662316.53 |
|  |  | 5 | 394828.08 | 1662317.90 |
|  |  | 6 | 394826.27 | 1662320.63 |
|  |  | 7 | 394827.60 | 1662321.52 |
|  |  | 8 | 394821.38 | 1662330.97 |
|  |  | 9 | 394818.65 | 1662335.14 |
|  |  | 10 | 394816.08 | 1662339.03 |
|  |  | 11 | 394812.76 | 1662337.02 |
|  |  | 12 | 394812.22 | 1662337.89 |
|  |  | 13 | 394808.09 | 1662335.27 |
|  |  | 14 | 394805.86 | 1662333.90 |
|  |  | 15 | 394806.38 | 1662333.07 |
|  |  | 16 | 394809.89 | 1662328.20 |
|  |  | 17 | 394802.30 | 1662322.36 |
|  |  | 18 | 394794.95 | 1662316.77 |
| Б-32 Проектный участок под многоквартирную жилую застройку | 621 | 1 | 394779.73 | 1662321.55 |
|  |  | 2 | 394813.01 | 1662343.92 |
|  |  | 3 | 394805.17 | 1662355.64 |
|  |  | 4 | 394804.41 | 1662356.71 |
|  |  | 5 | 394770.98 | 1662334.38 |
| Б-33 Существующий участок под отдельно стоящий объект торговли | 280 | 1 | 394770.98 | 1662334.38 |
|  |  | 2 | 394753.80 | 1662322.91 |
|  |  | 3 | 394755.72 | 1662320.13 |
|  |  | 4 | 394762.12 | 1662316.49 |
|  |  | 5 | 394768.98 | 1662314.33 |
|  |  | 6 | 394779.73 | 1662321.55 |
| Б-34 Проектный участок под территорию общего пользования | 703 | 1 | 394759.40 | 1662300.09 |
|  |  | 2 | 394791.81 | 1662323.97 |
|  |  | 3 | 394790.23 | 1662326.60 |
|  |  | 4 | 394796.36 | 1662331.05 |
|  |  | 5 | 394798.12 | 1662328.60 |
|  |  | 6 | 394805.86 | 1662333.90 |
|  |  | 7 | 394808.09 | 1662335.27 |
|  |  | 8 | 394812.22 | 1662337.89 |
|  |  | 9 | 394812.76 | 1662337.02 |
|  |  | 10 | 394816.08 | 1662339.03 |
|  |  | 11 | 394818.65 | 1662335.14 |
|  |  | 12 | 394826.89 | 1662341.34 |
|  |  | 13 | 394825.18 | 1662343.59 |
|  |  | 14 | 394826.03 | 1662344.24 |
|  |  | 15 | 394824.62 | 1662346.40 |
|  |  | 16 | 394824.21 | 1662346.12 |
|  |  | 17 | 394818.72 | 1662354.37 |
|  |  | 18 | 394818.70 | 1662354.40 |
|  |  | 19 | 394813.00 | 1662350.46 |
|  |  | 20 | 394811.69 | 1662352.44 |
|  |  | 21 | 394807.31 | 1662358.65 |
|  |  | 22 | 394804.41 | 1662356.71 |
|  |  | 23 | 394805.17 | 1662355.64 |
|  |  | 24 | 394813.01 | 1662343.92 |
|  |  | 25 | 394779.73 | 1662321.55 |
|  |  | 26 | 394768.98 | 1662314.33 |
|  |  | 27 | 394762.12 | 1662316.49 |
|  |  | 28 | 394755.72 | 1662320.13 |
|  |  | 29 | 394753.80 | 1662322.91 |
|  |  | 30 | 394747.13 | 1662318.46 |
|  |  | 31 | 394749.80 | 1662314.46 |
|  |  | 32 | 394751.93 | 1662311.28 |
| Б-35 Проектный участок под территорию общественного назначения | 977 | 1 | 394761.18 | 1662288.79 |
|  |  | 2 | 394771.29 | 1662296.08 |
|  |  | 3 | 394774.34 | 1662298.27 |
|  |  | 4 | 394784.53 | 1662305.63 |
|  |  | 5 | 394793.42 | 1662294.45 |
|  |  | 6 | 394794.52 | 1662293.02 |
|  |  | 7 | 394794.66 | 1662293.11 |
|  |  | 8 | 394799.90 | 1662297.62 |
|  |  | 9 | 394800.92 | 1662298.50 |
|  |  | 10 | 394802.97 | 1662299.89 |
|  |  | 11 | 394806.09 | 1662301.94 |
|  |  | 12 | 394794.95 | 1662316.77 |
|  |  | 13 | 394802.30 | 1662322.36 |
|  |  | 14 | 394809.89 | 1662328.20 |
|  |  | 15 | 394806.38 | 1662333.07 |
|  |  | 16 | 394805.86 | 1662333.90 |
|  |  | 17 | 394798.12 | 1662328.60 |
|  |  | 18 | 394796.36 | 1662331.05 |
|  |  | 19 | 394790.23 | 1662326.60 |
|  |  | 20 | 394791.81 | 1662323.97 |
|  |  | 21 | 394759.40 | 1662300.09 |
|  |  | 22 | 394745.03 | 1662289.52 |
|  |  | 23 | 394745.47 | 1662288.91 |
|  |  | 24 | 394750.00 | 1662282.40 |
|  |  | 25 | 394750.78 | 1662281.27 |
| Б-36 Проектный участок под территорию общественного назначения | 853 | 1 | 394747.13 | 1662318.46 |
|  |  | 2 | 394749.78 | 1662314.48 |
|  |  | 3 | 394749.78 | 1662314.48 |
|  |  | 4 | 394751.93 | 1662311.28 |
|  |  | 5 | 394759.40 | 1662300.09 |
|  |  | 6 | 394745.03 | 1662289.52 |
|  |  | 7 | 394745.47 | 1662288.91 |
|  |  | 8 | 394750.00 | 1662282.40 |
|  |  | 9 | 394750.78 | 1662281.27 |
|  |  | 10 | 394741.62 | 1662274.69 |
|  |  | 11 | 394741.66 | 1662274.64 |
|  |  | 12 | 394739.72 | 1662273.23 |
|  |  | 13 | 394720.98 | 1662300.33 |
|  |  | 14 | 394734.04 | 1662309.71 |
| Б-37 Проектный участок под развитие территории многоэтажного многоквартирного жилого дома | 57 | 1 | 394753.57 | 1662253.17 |
|  |  | 2 | 394755.42 | 1662254.43 |
|  |  | 3 | 394741.66 | 1662274.64 |
|  |  | 4 | 394739.72 | 1662273.23 |
| Б-38 Существующий участок под многоэтажный многоквартирный жилой дом (66:46:0103002:1436) | 1218 | 1 | 394795.97 | 1662291.11 |
|  |  | 2 | 394793.42 | 1662294.45 |
|  |  | 3 | 394784.53 | 1662305.63 |
|  |  | 4 | 394774.34 | 1662298.27 |
|  |  | 5 | 394771.29 | 1662296.08 |
|  |  | 6 | 394741.62 | 1662274.69 |
|  |  | 7 | 394755.42 | 1662254.43 |
|  |  | 8 | 394765.49 | 1662261.12 |
|  |  | 9 | 394769.09 | 1662263.38 |
|  |  | 10 | 394774.05 | 1662266.79 |
|  |  | 11 | 394782.16 | 1662273.94 |
|  |  | 12 | 394779.98 | 1662278.41 |
|  |  | 13 | 394791.28 | 1662286.05 |
|  |  | 14 | 394790.00 | 1662287.92 |
| Б-39 Проектный участок под территорию общественного назначения | 942 | 1 | 394793.24 | 1662241.15 |
|  |  | 2 | 394786.81 | 1662250.61 |
|  |  | 3 | 394786.40 | 1662251.22 |
|  |  | 4 | 394793.69 | 1662257.05 |
|  |  | 5 | 394791.14 | 1662260.22 |
|  |  | 6 | 394791.88 | 1662260.81 |
|  |  | 7 | 394789.57 | 1662264.13 |
|  |  | 8 | 394786.45 | 1662268.60 |
|  |  | 9 | 394771.07 | 1662257.99 |
|  |  | 10 | 394769.24 | 1662260.46 |
|  |  | 11 | 394768.87 | 1662260.69 |
|  |  | 12 | 394758.10 | 1662253.66 |
|  |  | 13 | 394754.81 | 1662251.38 |
|  |  | 14 | 394773.66 | 1662224.08 |
|  |  | 15 | 394775.70 | 1662225.49 |
|  |  | 16 | 394791.32 | 1662237.53 |
|  |  | 17 | 394792.37 | 1662238.64 |
|  |  | 18 | 394793.04 | 1662240.02 |
| Б-40 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 525 | 1 | 394824.27 | 1662239.01 |
|  |  | 2 | 394829.65 | 1662243.28 |
|  |  | 3 | 394842.98 | 1662253.67 |
|  |  | 4 | 394846.93 | 1662256.49 |
|  |  | 5 | 394845.45 | 1662257.76 |
|  |  | 6 | 394843.21 | 1662258.66 |
|  |  | 7 | 394838.83 | 1662259.01 |
|  |  | 8 | 394833.86 | 1662259.38 |
|  |  | 9 | 394829.27 | 1662259.72 |
|  |  | 10 | 394826.93 | 1662259.74 |
|  |  | 11 | 394822.86 | 1662259.65 |
|  |  | 12 | 394818.54 | 1662259.56 |
|  |  | 13 | 394809.63 | 1662259.68 |
|  |  | 14 | 394807.17 | 1662253.02 |
|  |  | 15 | 394813.54 | 1662243.65 |
|  |  | 16 | 394813.28 | 1662243.46 |
|  |  | 17 | 394810.47 | 1662247.31 |
|  |  | 18 | 394806.77 | 1662244.58 |
|  |  | 19 | 394810.86 | 1662239.05 |
|  |  | 20 | 394817.65 | 1662243.89 |
|  |  | 21 | 394816.30 | 1662245.68 |
|  |  | 22 | 394818.13 | 1662247.03 |
| Б-41 Проектный участок под производственный кондитерский цех | 607 | 1 | 394827.65 | 1662223.37 |
|  |  | 2 | 394830.94 | 1662219.25 |
|  |  | 3 | 394831.69 | 1662218.41 |
|  |  | 4 | 394824.71 | 1662212.52 |
|  |  | 5 | 394820.46 | 1662217.62 |
|  |  | 6 | 394813.89 | 1662212.35 |
|  |  | 7 | 394811.66 | 1662210.58 |
|  |  | 8 | 394804.63 | 1662219.38 |
|  |  | 9 | 394801.09 | 1662216.55 |
|  |  | 10 | 394799.61 | 1662218.68 |
|  |  | 11 | 394799.32 | 1662219.09 |
|  |  | 12 | 394801.79 | 1662220.99 |
|  |  | 13 | 394799.56 | 1662223.77 |
|  |  | 14 | 394802.74 | 1662226.30 |
|  |  | 15 | 394806.10 | 1662229.39 |
|  |  | 16 | 394808.06 | 1662230.96 |
|  |  | 17 | 394810.47 | 1662227.94 |
|  |  | 18 | 394824.27 | 1662239.01 |
|  |  | 19 | 394829.65 | 1662243.28 |
|  |  | 20 | 394834.60 | 1662237.12 |
|  |  | 21 | 394838.60 | 1662232.13 |
| Б-42 Проектный участок под многоквартирную жилую застройку с размещением объектов общественного назначения | 293 | 1 | 394784.52 | 1662208.39 |
|  |  | 2 | 394799.61 | 1662218.67 |
|  |  | 3 | 394799.32 | 1662219.09 |
|  |  | 4 | 394799.33 | 1662219.10 |
|  |  | 5 | 394790.27 | 1662232.30 |
|  |  | 6 | 394776.50 | 1662221.68 |
|  |  | 7 | 394775.71 | 1662221.12 |
| Б-43 Проектный участок под многоквартирную жилую застройку с размещением объектов общественного назначения | 377 | 1 | 394796.54 | 1662190.98 |
|  |  | 2 | 394811.14 | 1662202.38 |
|  |  | 3 | 394807.98 | 1662206.66 |
|  |  | 4 | 394801.09 | 1662216.55 |
|  |  | 5 | 394799.61 | 1662218.67 |
|  |  | 6 | 394784.52 | 1662208.39 |
| Б-44 Существующий участок под столовой № 1 | 477 | 1 | 394802.23 | 1662182.74 |
|  |  | 2 | 394802.87 | 1662183.22 |
|  |  | 3 | 394815.42 | 1662192.24 |
|  |  | 4 | 394824.80 | 1662190.37 |
|  |  | 5 | 394830.50 | 1662193.37 |
|  |  | 6 | 394826.51 | 1662199.19 |
|  |  | 7 | 394831.64 | 1662202.87 |
|  |  | 8 | 394833.60 | 1662200.01 |
|  |  | 9 | 394836.64 | 1662202.20 |
|  |  | 10 | 394834.12 | 1662205.87 |
|  |  | 11 | 394830.50 | 1662211.13 |
|  |  | 12 | 394818.85 | 1662207.38 |
|  |  | 13 | 394813.04 | 1662203.06 |
|  |  | 14 | 394812.56 | 1662203.48 |
|  |  | 15 | 394811.14 | 1662202.38 |
|  |  | 16 | 394796.54 | 1662190.98 |
| Б-45 Проектный участок под развитие территории многоэтажного многоквартирного жилого дома | 8 | 1 | 394834.21 | 1662205.75 |
|  |  | 2 | 394836.64 | 1662202.20 |
|  |  | 3 | 394842.69 | 1662195.10 |
|  |  | 4 | 394842.72 | 1662194.37 |
|  |  | 5 | 394843.10 | 1662194.94 |
|  |  | 6 | 394834.65 | 1662206.08 |
| Б-46 Существующий участок под многоэтажный многоквартирный жилой дом (66:46:0103002:669) | 955 | 1 | 394843.10 | 1662176.52 |
|  |  | 2 | 394819.04 | 1662159.91 |
|  |  | 3 | 394802.87 | 1662183.22 |
|  |  | 4 | 394815.42 | 1662192.24 |
|  |  | 5 | 394824.80 | 1662190.37 |
|  |  | 6 | 394830.50 | 1662193.37 |
|  |  | 7 | 394826.51 | 1662199.19 |
|  |  | 8 | 394831.64 | 1662202.87 |
|  |  | 9 | 394833.60 | 1662200.01 |
|  |  | 10 | 394836.64 | 1662202.20 |
|  |  | 11 | 394842.69 | 1662195.10 |
| Б-47 Проектный участок под развитие территории многоэтажного многоквартирного жилого дома | 26 | 1 | 394818.41 | 1662159.24 |
|  |  | 2 | 394819.07 | 1662159.70 |
|  |  | 3 | 394827.68 | 1662165.66 |
|  |  | 4 | 394827.56 | 1662165.80 |
|  |  | 5 | 394819.04 | 1662159.91 |
|  |  | 6 | 394802.87 | 1662183.22 |
|  |  | 7 | 394802.23 | 1662182.74 |
|  |  | 8 | 394815.64 | 1662163.33 |
| Б-48 Проектный участок под объект коммунально-складского хозяйства (склад) | 71 | 1 | 394843.69 | 1662149.78 |
|  |  | 2 | 394839.99 | 1662147.30 |
|  |  | 3 | 394831.11 | 1662160.12 |
|  |  | 4 | 394834.74 | 1662162.97 |
| Б-49 Проектный участок под территорию общественного назначения | 188 | 1 | 394821.29 | 1662154.97 |
|  |  | 2 | 394830.80 | 1662140.92 |
|  |  | 3 | 394831.63 | 1662141.50 |
|  |  | 4 | 394838.70 | 1662146.40 |
|  |  | 5 | 394839.99 | 1662147.30 |
|  |  | 6 | 394831.11 | 1662160.12 |
|  |  | 7 | 394830.37 | 1662161.23 |
| Б-50 Проектный участок под территорию коммунально-складского назначения | 242 | 1 | 394879.71 | 1662165.89 |
|  |  | 2 | 394864.37 | 1662153.91 |
|  |  | 3 | 394862.27 | 1662156.75 |
|  |  | 4 | 394857.76 | 1662153.53 |
|  |  | 5 | 394856.47 | 1662155.23 |
|  |  | 6 | 394855.33 | 1662154.39 |
|  |  | 7 | 394854.03 | 1662155.98 |
|  |  | 8 | 394855.12 | 1662156.93 |
|  |  | 9 | 394854.16 | 1662158.11 |
|  |  | 10 | 394867.54 | 1662168.87 |
|  |  | 11 | 394866.00 | 1662170.84 |
|  |  | 12 | 394870.98 | 1662174.73 |
|  |  | 13 | 394872.49 | 1662172.77 |
|  |  | 14 | 394873.65 | 1662173.67 |
|  |  | 15 | 394874.37 | 1662172.71 |
|  |  | 16 | 394879.01 | 1662166.83 |
| Б-51 Проектный участок под многоквартирную жилую застройку | 515 | 1 | 394837.73 | 1662130.66 |
|  |  | 2 | 394845.71 | 1662136.44 |
|  |  | 3 | 394850.13 | 1662139.44 |
|  |  | 4 | 394854.83 | 1662134.04 |
|  |  | 5 | 394857.78 | 1662136.58 |
|  |  | 6 | 394869.98 | 1662147.09 |
|  |  | 7 | 394864.37 | 1662153.91 |
|  |  | 8 | 394862.27 | 1662156.75 |
|  |  | 9 | 394857.76 | 1662153.53 |
|  |  | 10 | 394856.47 | 1662155.23 |
|  |  | 11 | 394855.33 | 1662154.39 |
|  |  | 12 | 394854.03 | 1662155.98 |
|  |  | 13 | 394855.12 | 1662156.93 |
|  |  | 14 | 394854.54 | 1662157.64 |
|  |  | 15 | 394853.51 | 1662156.77 |
|  |  | 16 | 394851.61 | 1662155.15 |
|  |  | 17 | 394849.70 | 1662153.53 |
|  |  | 18 | 394848.74 | 1662152.68 |
|  |  | 19 | 394847.46 | 1662151.61 |
|  |  | 20 | 394843.74 | 1662149.00 |
|  |  | 21 | 394843.69 | 1662149.78 |
|  |  | 22 | 394839.99 | 1662147.30 |
|  |  | 23 | 394838.70 | 1662146.40 |
|  |  | 24 | 394830.80 | 1662140.92 |
| Б-52 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 144 | 1 | 394842.91 | 1662123.02 |
|  |  | 2 | 394844.11 | 1662123.87 |
|  |  | 3 | 394851.14 | 1662128.96 |
|  |  | 4 | 394855.83 | 1662132.59 |
|  |  | 5 | 394854.83 | 1662134.04 |
|  |  | 6 | 394850.13 | 1662139.44 |
|  |  | 7 | 394845.71 | 1662136.44 |
|  |  | 8 | 394837.73 | 1662130.66 |
| Б-53 Проектный участок под территорию коммунально-складского назначения | 38 | 1 | 394889.38 | 1662118.73 |
|  |  | 2 | 394884.84 | 1662124.33 |
|  |  | 3 | 394880.76 | 1662121.02 |
|  |  | 4 | 394885.30 | 1662115.42 |
| Б-54 Проектный участок под развитие территории индивидуального капитального гаража | 29 | 1 | 394874.00 | 1662129.70 |
|  |  | 2 | 394873.00 | 1662131.14 |
|  |  | 3 | 394876.82 | 1662133.87 |
|  |  | 4 | 394881.55 | 1662127.13 |
|  |  | 5 | 394877.97 | 1662124.59 |
|  |  | 6 | 394880.76 | 1662121.02 |
|  |  | 7 | 394884.84 | 1662124.33 |
|  |  | 8 | 394876.60 | 1662134.51 |
|  |  | 9 | 394872.74 | 1662131.31 |
| Б-55 Существующий участок под индивидуальный капитальный гараж (66:46:0103002:666) | 39 | 1 | 394877.70 | 1662124.39 |
|  |  | 2 | 394881.55 | 1662127.13 |
|  |  | 3 | 394876.82 | 1662133.87 |
|  |  | 4 | 394873.00 | 1662131.14 |
| Б-56 Проектный участок под территорию общественного назначения | 587 | 1 | 394858.19 | 1662100.44 |
|  |  | 2 | 394870.19 | 1662108.22 |
|  |  | 3 | 394871.64 | 1662106.15 |
|  |  | 4 | 394874.06 | 1662107.79 |
|  |  | 5 | 394878.36 | 1662110.77 |
|  |  | 6 | 394877.57 | 1662111.84 |
|  |  | 7 | 394878.52 | 1662112.49 |
|  |  | 8 | 394864.27 | 1662133.48 |
|  |  | 9 | 394846.30 | 1662121.00 |
|  |  | 10 | 394844.94 | 1662120.04 |
| Б-57 Проектный участок под территорию общественного назначения | 589 | 1 | 394885.77 | 1662080.58 |
|  |  | 2 | 394886.42 | 1662081.01 |
|  |  | 3 | 394880.49 | 1662090.22 |
|  |  | 4 | 394888.06 | 1662095.11 |
|  |  | 5 | 394888.87 | 1662095.63 |
|  |  | 6 | 394887.43 | 1662097.85 |
|  |  | 7 | 394883.69 | 1662103.22 |
|  |  | 8 | 394878.36 | 1662110.77 |
|  |  | 9 | 394874.06 | 1662107.79 |
|  |  | 10 | 394871.64 | 1662106.15 |
|  |  | 11 | 394870.19 | 1662108.22 |
|  |  | 12 | 394858.19 | 1662100.44 |
| Б-58 Проектный участок под объект коммунально-складского хозяйства (склад) | 98 | 1 | 394886.42 | 1662081.01 |
|  |  | 2 | 394893.96 | 1662086.04 |
|  |  | 3 | 394888.06 | 1662095.11 |
|  |  | 4 | 394880.49 | 1662090.22 |
| Б-59 Проектный участок под капитальный гараж | 17 | 1 | 394901.56 | 1662083.97 |
|  |  | 2 | 394903.80 | 1662085.42 |
|  |  | 3 | 394900.16 | 1662090.88 |
|  |  | 4 | 394897.94 | 1662089.41 |
| Б-60 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 257 | 1 | 394886.42 | 1662081.01 |
|  |  | 2 | 394885.77 | 1662080.58 |
|  |  | 3 | 394893.74 | 1662068.71 |
|  |  | 4 | 394895.38 | 1662066.27 |
|  |  | 5 | 394907.50 | 1662074.66 |
|  |  | 6 | 394901.56 | 1662083.97 |
|  |  | 7 | 394897.94 | 1662089.41 |
|  |  | 8 | 394895.78 | 1662087.96 |
|  |  | 9 | 394896.11 | 1662087.48 |
|  |  | 10 | 394893.96 | 1662086.04 |
| Б-61 Проектный участок под территорию общественного назначения | 201 | 1 | 394885.72 | 1662059.73 |
|  |  | 2 | 394887.23 | 1662060.76 |
|  |  | 3 | 394895.38 | 1662066.27 |
|  |  | 4 | 394893.74 | 1662068.71 |
|  |  | 5 | 394885.77 | 1662080.58 |
|  |  | 6 | 394876.08 | 1662073.99 |
| Б-62 Существующий участок для предпринимательской деятельности | 543 | 1 | 394898.14 | 1662041.39 |
|  |  | 2 | 394927.59 | 1662057.42 |
|  |  | 3 | 394924.06 | 1662063.87 |
|  |  | 4 | 394919.73 | 1662061.55 |
|  |  | 5 | 394916.16 | 1662067.37 |
|  |  | 6 | 394912.97 | 1662065.43 |
|  |  | 7 | 394911.66 | 1662067.69 |
|  |  | 8 | 394906.67 | 1662064.67 |
|  |  | 9 | 394905.55 | 1662066.62 |
|  |  | 10 | 394903.45 | 1662065.29 |
|  |  | 11 | 394902.49 | 1662064.91 |
|  |  | 12 | 394888.29 | 1662055.95 |
| Б-63 Существующий участок под общежитием | 2021 | 1 | 394931.54 | 1662059.58 |
|  |  | 2 | 394996.48 | 1662094.93 |
|  |  | 3 | 394989.16 | 1662108.91 |
|  |  | 4 | 394988.31 | 1662108.50 |
|  |  | 5 | 394983.33 | 1662118.43 |
|  |  | 6 | 394918.84 | 1662084.72 |
| Б-64 Проектный участок под развитие территории здания трансформаторной подстанции №2660 | 4 | 1 | 394993.91 | 1662132.20 |
|  |  | 2 | 394991.47 | 1662137.75 |
|  |  | 3 | 394991.06 | 1662137.58 |
|  |  | 4 | 394993.22 | 1662131.98 |
|  |  | 5 | 394988.56 | 1662130.18 |
|  |  | 6 | 394988.68 | 1662129.91 |
| Б-65 Существующий участок под здание трансформаторной подстанции №2660 (66:46:0103002:659) | 30 | 1 | 394993.22 | 1662131.98 |
|  |  | 2 | 394991.06 | 1662137.58 |
|  |  | 3 | 394986.40 | 1662135.79 |
|  |  | 4 | 394988.56 | 1662130.18 |
| Б-66 Проектный участок под территорию общего пользования | 7620 | 1 | 394888.29 | 1662055.95 |
|  |  | 2 | 394902.49 | 1662064.91 |
|  |  | 3 | 394903.45 | 1662065.29 |
|  |  | 4 | 394905.55 | 1662066.62 |
|  |  | 5 | 394906.67 | 1662064.67 |
|  |  | 6 | 394911.66 | 1662067.69 |
|  |  | 7 | 394912.97 | 1662065.43 |
|  |  | 8 | 394916.16 | 1662067.37 |
|  |  | 9 | 394919.73 | 1662061.55 |
|  |  | 10 | 394924.06 | 1662063.87 |
|  |  | 11 | 394927.59 | 1662057.42 |
|  |  | 12 | 394931.54 | 1662059.58 |
|  |  | 13 | 394918.84 | 1662084.72 |
|  |  | 14 | 394983.33 | 1662118.43 |
|  |  | 15 | 394988.31 | 1662108.50 |
|  |  | 16 | 394989.16 | 1662108.91 |
|  |  | 17 | 394996.48 | 1662094.93 |
|  |  | 18 | 395017.13 | 1662106.18 |
|  |  | 19 | 395021.66 | 1662108.62 |
|  |  | 20 | 395017.14 | 1662117.83 |
|  |  | 21 | 395014.58 | 1662122.69 |
|  |  | 22 | 395010.38 | 1662121.00 |
|  |  | 23 | 395009.38 | 1662123.44 |
|  |  | 24 | 395007.07 | 1662122.54 |
|  |  | 25 | 395006.13 | 1662125.03 |
|  |  | 26 | 395008.43 | 1662125.92 |
|  |  | 27 | 395008.19 | 1662126.51 |
|  |  | 28 | 395011.88 | 1662127.92 |
|  |  | 29 | 395007.98 | 1662135.17 |
|  |  | 30 | 395003.62 | 1662143.65 |
|  |  | 31 | 394992.42 | 1662142.55 |
|  |  | 32 | 394991.14 | 1662155.81 |
|  |  | 33 | 395009.01 | 1662160.53 |
|  |  | 34 | 395013.23 | 1662161.54 |
|  |  | 35 | 395014.34 | 1662161.80 |
|  |  | 36 | 395014.10 | 1662163.68 |
|  |  | 37 | 395013.44 | 1662163.58 |
|  |  | 38 | 395013.27 | 1662164.75 |
|  |  | 39 | 395013.93 | 1662164.84 |
|  |  | 40 | 395012.36 | 1662176.16 |
|  |  | 41 | 395010.86 | 1662187.13 |
|  |  | 42 | 395010.09 | 1662187.05 |
|  |  | 43 | 395010.08 | 1662187.15 |
|  |  | 44 | 395009.89 | 1662187.13 |
|  |  | 45 | 395009.83 | 1662187.53 |
|  |  | 46 | 395003.03 | 1662186.54 |
|  |  | 47 | 395003.89 | 1662180.79 |
|  |  | 48 | 395006.39 | 1662164.22 |
|  |  | 49 | 394975.07 | 1662159.66 |
|  |  | 50 | 394965.34 | 1662158.24 |
|  |  | 51 | 394952.18 | 1662183.13 |
|  |  | 52 | 394946.87 | 1662193.19 |
|  |  | 53 | 394945.70 | 1662195.39 |
|  |  | 54 | 394957.00 | 1662197.29 |
|  |  | 55 | 394956.03 | 1662203.60 |
|  |  | 56 | 394944.30 | 1662201.72 |
|  |  | 57 | 394944.14 | 1662202.81 |
|  |  | 58 | 394942.72 | 1662212.12 |
|  |  | 59 | 394948.47 | 1662213.01 |
|  |  | 60 | 394950.16 | 1662213.27 |
|  |  | 61 | 394954.41 | 1662213.94 |
|  |  | 62 | 394955.16 | 1662214.04 |
|  |  | 63 | 394955.21 | 1662213.66 |
|  |  | 64 | 394961.35 | 1662214.69 |
|  |  | 65 | 394962.59 | 1662207.08 |
|  |  | 66 | 394977.26 | 1662209.47 |
|  |  | 67 | 394977.42 | 1662208.53 |
|  |  | 68 | 395008.34 | 1662213.29 |
|  |  | 69 | 395008.03 | 1662216.12 |
|  |  | 70 | 395007.45 | 1662215.88 |
|  |  | 71 | 395006.74 | 1662217.25 |
|  |  | 72 | 395005.65 | 1662216.90 |
|  |  | 73 | 394998.89 | 1662214.88 |
|  |  | 74 | 394985.86 | 1662211.74 |
|  |  | 75 | 394978.58 | 1662209.97 |
|  |  | 76 | 394977.37 | 1662209.68 |
|  |  | 77 | 394975.30 | 1662217.20 |
|  |  | 78 | 394973.67 | 1662216.53 |
|  |  | 79 | 394970.89 | 1662215.43 |
|  |  | 80 | 394968.09 | 1662214.33 |
|  |  | 81 | 394966.93 | 1662213.88 |
|  |  | 82 | 394966.46 | 1662213.72 |
|  |  | 83 | 394965.81 | 1662213.53 |
|  |  | 84 | 394965.25 | 1662213.43 |
|  |  | 85 | 394964.85 | 1662213.44 |
|  |  | 86 | 394964.06 | 1662213.73 |
|  |  | 87 | 394963.73 | 1662214.11 |
|  |  | 88 | 394963.02 | 1662214.90 |
|  |  | 89 | 394961.51 | 1662221.65 |
|  |  | 90 | 394961.45 | 1662221.64 |
|  |  | 91 | 394944.46 | 1662218.72 |
|  |  | 92 | 394937.17 | 1662214.44 |
|  |  | 93 | 394935.24 | 1662213.30 |
|  |  | 94 | 394934.54 | 1662213.02 |
|  |  | 95 | 394932.91 | 1662212.40 |
|  |  | 96 | 394928.96 | 1662210.86 |
|  |  | 97 | 394926.74 | 1662210.01 |
|  |  | 98 | 394926.47 | 1662210.60 |
|  |  | 99 | 394924.89 | 1662209.42 |
|  |  | 100 | 394926.91 | 1662206.23 |
|  |  | 101 | 394933.60 | 1662195.57 |
|  |  | 102 | 394938.20 | 1662188.23 |
|  |  | 103 | 394939.56 | 1662186.07 |
|  |  | 104 | 394944.29 | 1662178.53 |
|  |  | 105 | 394950.80 | 1662168.15 |
|  |  | 106 | 394959.59 | 1662154.50 |
|  |  | 107 | 394948.73 | 1662147.61 |
|  |  | 108 | 394946.00 | 1662151.90 |
|  |  | 109 | 394946.48 | 1662152.20 |
|  |  | 110 | 394933.26 | 1662173.27 |
|  |  | 111 | 394931.64 | 1662175.84 |
|  |  | 112 | 394923.13 | 1662188.99 |
|  |  | 113 | 394922.13 | 1662188.46 |
|  |  | 114 | 394915.56 | 1662199.12 |
|  |  | 115 | 394916.46 | 1662199.68 |
|  |  | 116 | 394914.56 | 1662202.88 |
|  |  | 117 | 394902.40 | 1662194.69 |
|  |  | 118 | 394907.59 | 1662189.83 |
|  |  | 119 | 394909.94 | 1662191.23 |
|  |  | 120 | 394913.97 | 1662184.69 |
|  |  | 121 | 394910.13 | 1662182.16 |
|  |  | 122 | 394910.92 | 1662180.85 |
|  |  | 123 | 394902.19 | 1662175.30 |
|  |  | 124 | 394898.72 | 1662180.57 |
|  |  | 125 | 394879.01 | 1662166.83 |
|  |  | 126 | 394879.71 | 1662165.89 |
|  |  | 127 | 394864.37 | 1662153.91 |
|  |  | 128 | 394869.98 | 1662147.09 |
|  |  | 129 | 394857.78 | 1662136.58 |
|  |  | 130 | 394854.83 | 1662134.04 |
|  |  | 131 | 394855.83 | 1662132.59 |
|  |  | 132 | 394851.14 | 1662128.96 |
|  |  | 133 | 394844.11 | 1662123.87 |
|  |  | 134 | 394842.91 | 1662123.02 |
|  |  | 135 | 394844.94 | 1662120.04 |
|  |  | 136 | 394846.30 | 1662121.00 |
|  |  | 137 | 394856.23 | 1662127.91 |
|  |  | 138 | 394864.27 | 1662133.48 |
|  |  | 139 | 394878.52 | 1662112.49 |
|  |  | 140 | 394877.57 | 1662111.84 |
|  |  | 141 | 394878.36 | 1662110.77 |
|  |  | 142 | 394883.69 | 1662103.22 |
|  |  | 143 | 394887.43 | 1662097.85 |
|  |  | 144 | 394888.87 | 1662095.63 |
|  |  | 145 | 394888.06 | 1662095.11 |
|  |  | 146 | 394893.96 | 1662086.04 |
|  |  | 147 | 394896.11 | 1662087.48 |
|  |  | 148 | 394895.78 | 1662087.96 |
|  |  | 149 | 394891.79 | 1662093.86 |
|  |  | 150 | 394901.69 | 1662100.14 |
|  |  | 151 | 394889.38 | 1662118.73 |
|  |  | 152 | 394885.30 | 1662115.42 |
|  |  | 153 | 394880.76 | 1662121.02 |
|  |  | 154 | 394877.97 | 1662124.59 |
|  |  | 155 | 394877.70 | 1662124.39 |
|  |  | 156 | 394874.00 | 1662129.70 |
|  |  | 157 | 394872.74 | 1662131.31 |
|  |  | 158 | 394876.60 | 1662134.51 |
|  |  | 159 | 394876.64 | 1662135.20 |
|  |  | 160 | 394873.47 | 1662137.84 |
|  |  | 161 | 394873.56 | 1662140.77 |
|  |  | 162 | 394892.82 | 1662158.84 |
|  |  | 163 | 394906.53 | 1662167.67 |
|  |  | 164 | 394918.48 | 1662176.06 |
|  |  | 165 | 394922.04 | 1662175.08 |
|  |  | 166 | 394936.73 | 1662154.00 |
|  |  | 167 | 394923.45 | 1662144.80 |
|  |  | 168 | 394928.36 | 1662137.71 |
|  |  | 169 | 394930.63 | 1662134.77 |
|  |  | 170 | 394937.02 | 1662124.41 |
|  |  | 171 | 394938.05 | 1662125.07 |
|  |  | 172 | 394942.54 | 1662117.98 |
|  |  | 173 | 394947.16 | 1662110.72 |
|  |  | 174 | 394910.83 | 1662087.90 |
|  |  | 175 | 394906.45 | 1662095.04 |
|  |  | 176 | 394900.16 | 1662090.88 |
|  |  | 177 | 394903.80 | 1662085.42 |
|  |  | 178 | 394901.56 | 1662083.97 |
|  |  | 179 | 394907.50 | 1662074.66 |
|  |  | 180 | 394895.38 | 1662066.27 |
|  |  | 181 | 394887.23 | 1662060.76 |
|  |  | 182 | 394885.72 | 1662059.73 |
| за исключением: |
| Б64, Б65,Б67,Б68 |  |
| Б-67 Проектный участок под индивидуальный капитальный гараж | 77 | 1 | 394959.11 | 1662118.02 |
|  |  | 2 | 394955.22 | 1662125.34 |
|  |  | 3 | 394947.05 | 1662121.00 |
|  |  | 4 | 394950.93 | 1662113.68 |
| Б-68 Проектный участок под индивидуальный капитальный гараж | 81 | 1 | 394956.53 | 1662126.97 |
|  |  | 2 | 394952.99 | 1662133.31 |
|  |  | 3 | 394943.21 | 1662127.86 |
|  |  | 4 | 394946.74 | 1662121.51 |
| Б-69 Проектный участок под территорию коммунально-складского назначения | 364 | 1 | 394942.54 | 1662117.98 |
|  |  | 2 | 394947.16 | 1662110.72 |
|  |  | 3 | 394910.83 | 1662087.90 |
|  |  | 4 | 394906.45 | 1662095.04 |
| Б-70 Проектный участок под территорию коммунально-складского назначения | 2666 | 1 | 394906.53 | 1662167.67 |
|  |  | 2 | 394908.16 | 1662165.29 |
|  |  | 3 | 394909.68 | 1662163.06 |
|  |  | 4 | 394923.45 | 1662144.80 |
|  |  | 5 | 394928.36 | 1662137.71 |
|  |  | 6 | 394930.63 | 1662134.77 |
|  |  | 7 | 394937.02 | 1662124.41 |
|  |  | 8 | 394938.05 | 1662125.07 |
|  |  | 9 | 394942.54 | 1662117.98 |
|  |  | 10 | 394906.45 | 1662095.04 |
|  |  | 11 | 394900.16 | 1662090.88 |
|  |  | 12 | 394897.94 | 1662089.41 |
|  |  | 13 | 394895.78 | 1662087.96 |
|  |  | 14 | 394891.79 | 1662093.86 |
|  |  | 15 | 394901.69 | 1662100.14 |
|  |  | 16 | 394889.38 | 1662118.73 |
|  |  | 17 | 394884.84 | 1662124.33 |
|  |  | 18 | 394876.60 | 1662134.51 |
|  |  | 19 | 394876.64 | 1662135.20 |
|  |  | 20 | 394873.47 | 1662137.84 |
|  |  | 21 | 394873.56 | 1662140.77 |
|  |  | 22 | 394892.82 | 1662158.84 |
| Б-71 Проектный участок под Проектный участок под территорию коммунально-складского назначения | 471 | 1 | 394906.53 | 1662167.67 |
|  |  | 2 | 394908.16 | 1662165.29 |
|  |  | 3 | 394909.68 | 1662163.06 |
|  |  | 4 | 394923.45 | 1662144.80 |
|  |  | 5 | 394936.73 | 1662154.00 |
|  |  | 6 | 394922.04 | 1662175.08 |
|  |  | 7 | 394918.48 | 1662176.06 |
| Б-72 Проектный участок под территорию коммунально-складского назначения | 337 | 1 | 394909.94 | 1662191.23 |
|  |  | 2 | 394913.97 | 1662184.69 |
|  |  | 3 | 394910.13 | 1662182.16 |
|  |  | 4 | 394910.92 | 1662180.85 |
|  |  | 5 | 394902.19 | 1662175.30 |
|  |  | 6 | 394898.72 | 1662180.57 |
|  |  | 7 | 394879.01 | 1662166.83 |
|  |  | 8 | 394874.37 | 1662172.71 |
|  |  | 9 | 394884.79 | 1662181.05 |
|  |  | 10 | 394894.57 | 1662187.39 |
|  |  | 11 | 394897.03 | 1662183.88 |
|  |  | 12 | 394905.97 | 1662189.21 |
|  |  | 13 | 394906.12 | 1662188.96 |
|  |  | 14 | 394907.59 | 1662189.83 |
| Б-73 Проектный участок под территорию коммунально-складского назначения | 812 | 1 | 394959.59 | 1662154.50 |
|  |  | 2 | 394950.80 | 1662168.15 |
|  |  | 3 | 394944.29 | 1662178.53 |
|  |  | 4 | 394939.56 | 1662186.07 |
|  |  | 5 | 394938.20 | 1662188.23 |
|  |  | 6 | 394933.60 | 1662195.57 |
|  |  | 7 | 394926.91 | 1662206.23 |
|  |  | 8 | 394924.89 | 1662209.42 |
|  |  | 9 | 394917.54 | 1662204.76 |
|  |  | 10 | 394914.56 | 1662202.88 |
|  |  | 11 | 394916.46 | 1662199.68 |
|  |  | 12 | 394915.56 | 1662199.12 |
|  |  | 13 | 394922.13 | 1662188.46 |
|  |  | 14 | 394923.13 | 1662188.99 |
|  |  | 15 | 394931.64 | 1662175.84 |
|  |  | 16 | 394933.26 | 1662173.27 |
|  |  | 17 | 394946.48 | 1662152.20 |
|  |  | 18 | 394946.00 | 1662151.90 |
|  |  | 19 | 394948.73 | 1662147.61 |
| Б-74 Проектный участок под территорию инженерной инфраструктуры | 124 | 1 | 394956.03 | 1662203.60 |
|  |  | 2 | 394954.41 | 1662213.94 |
|  |  | 3 | 394950.16 | 1662213.27 |
|  |  | 4 | 394948.47 | 1662213.01 |
|  |  | 5 | 394942.72 | 1662212.12 |
|  |  | 6 | 394944.14 | 1662202.81 |
|  |  | 7 | 394944.30 | 1662201.72 |
| Б-75 Проектный участок под территорию коммунально-складского назначения | 235 | 1 | 394957.00 | 1662197.29 |
|  |  | 2 | 394958.66 | 1662197.61 |
|  |  | 3 | 394960.97 | 1662198.04 |
|  |  | 4 | 394965.86 | 1662199.10 |
|  |  | 5 | 394970.76 | 1662200.11 |
|  |  | 6 | 394978.23 | 1662201.37 |
|  |  | 7 | 394977.57 | 1662205.41 |
|  |  | 8 | 394977.07 | 1662208.48 |
|  |  | 9 | 394977.42 | 1662208.53 |
|  |  | 10 | 394977.26 | 1662209.47 |
|  |  | 11 | 394962.59 | 1662207.08 |
|  |  | 12 | 394961.35 | 1662214.69 |
|  |  | 13 | 394955.21 | 1662213.66 |
|  |  | 14 | 394955.16 | 1662214.04 |
|  |  | 15 | 394954.41 | 1662213.94 |
| Б-76 Проектный участок для индивидуального огородничества | 672 | 1 | 394926.74 | 1662210.01 |
|  |  | 2 | 394928.96 | 1662210.86 |
|  |  | 3 | 394932.91 | 1662212.40 |
|  |  | 4 | 394934.54 | 1662213.02 |
|  |  | 5 | 394935.24 | 1662213.30 |
|  |  | 6 | 394937.17 | 1662214.44 |
|  |  | 7 | 394944.46 | 1662218.72 |
|  |  | 8 | 394961.45 | 1662221.64 |
|  |  | 9 | 394961.47 | 1662221.66 |
|  |  | 10 | 394963.94 | 1662222.09 |
|  |  | 11 | 394963.72 | 1662224.10 |
|  |  | 12 | 394961.40 | 1662235.53 |
|  |  | 13 | 394960.38 | 1662238.30 |
|  |  | 14 | 394941.77 | 1662234.05 |
|  |  | 15 | 394938.62 | 1662233.20 |
|  |  | 16 | 394938.04 | 1662233.46 |
|  |  | 17 | 394934.78 | 1662232.10 |
|  |  | 18 | 394928.52 | 1662229.81 |
|  |  | 19 | 394920.42 | 1662221.29 |
|  |  | 20 | 394924.41 | 1662215.10 |
|  |  | 21 | 394926.47 | 1662210.60 |
| Б-77 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 946 | 1 | 394917.54 | 1662204.76 |
|  |  | 2 | 394924.89 | 1662209.42 |
|  |  | 3 | 394926.47 | 1662210.60 |
|  |  | 4 | 394924.41 | 1662215.10 |
|  |  | 5 | 394920.42 | 1662221.29 |
|  |  | 6 | 394928.52 | 1662229.81 |
|  |  | 7 | 394934.78 | 1662232.10 |
|  |  | 8 | 394933.56 | 1662235.02 |
|  |  | 9 | 394935.50 | 1662235.83 |
|  |  | 10 | 394926.73 | 1662253.67 |
|  |  | 11 | 394920.96 | 1662251.47 |
|  |  | 12 | 394918.74 | 1662251.60 |
|  |  | 13 | 394917.61 | 1662252.70 |
|  |  | 14 | 394914.81 | 1662250.90 |
|  |  | 15 | 394912.98 | 1662249.73 |
|  |  | 16 | 394912.65 | 1662250.11 |
|  |  | 17 | 394908.18 | 1662247.27 |
|  |  | 18 | 394904.96 | 1662245.30 |
|  |  | 19 | 394901.97 | 1662243.59 |
|  |  | 20 | 394905.38 | 1662238.19 |
|  |  | 21 | 394899.46 | 1662234.45 |
|  |  | 22 | 394900.33 | 1662233.03 |
| Б-78 Проектный участок под развитие территории индивидуального жилищного строительства | 1225 | 1 | 394917.54 | 1662204.76 |
|  |  | 2 | 394900.33 | 1662233.03 |
|  |  | 3 | 394890.54 | 1662226.88 |
|  |  | 4 | 394886.25 | 1662233.63 |
|  |  | 5 | 394883.47 | 1662231.02 |
|  |  | 6 | 394886.33 | 1662226.69 |
|  |  | 7 | 394883.26 | 1662224.52 |
|  |  | 8 | 394885.37 | 1662221.23 |
|  |  | 9 | 394881.43 | 1662218.71 |
|  |  | 10 | 394883.92 | 1662214.85 |
|  |  | 11 | 394888.13 | 1662208.29 |
|  |  | 12 | 394880.11 | 1662203.82 |
|  |  | 13 | 394879.83 | 1662204.33 |
|  |  | 14 | 394876.47 | 1662202.41 |
|  |  | 15 | 394879.39 | 1662197.34 |
|  |  | 16 | 394875.37 | 1662194.62 |
|  |  | 17 | 394877.61 | 1662191.15 |
|  |  | 18 | 394881.23 | 1662186.14 |
|  |  | 19 | 394884.79 | 1662181.05 |
|  |  | 20 | 394894.57 | 1662187.39 |
|  |  | 21 | 394897.03 | 1662183.88 |
|  |  | 22 | 394905.97 | 1662189.21 |
|  |  | 23 | 394906.12 | 1662188.96 |
|  |  | 24 | 394907.59 | 1662189.83 |
|  |  | 25 | 394902.40 | 1662194.69 |
|  |  | 26 | 394914.56 | 1662202.88 |
| Б-79 Проектный участок под территорию коммунально-складского назначения | 137 | 1 | 394900.31 | 1662233.06 |
|  |  | 2 | 394899.46 | 1662234.45 |
|  |  | 3 | 394905.38 | 1662238.19 |
|  |  | 4 | 394901.97 | 1662243.59 |
|  |  | 5 | 394886.25 | 1662233.63 |
|  |  | 6 | 394890.54 | 1662226.88 |
| Б-80 Проектный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1083 | 1 | 394883.26 | 1662224.52 |
|  |  | 2 | 394886.33 | 1662226.69 |
|  |  | 3 | 394883.47 | 1662231.02 |
|  |  | 4 | 394875.29 | 1662225.66 |
|  |  | 5 | 394851.21 | 1662228.29 |
|  |  | 6 | 394841.02 | 1662219.73 |
|  |  | 7 | 394833.53 | 1662212.98 |
|  |  | 8 | 394849.90 | 1662192.92 |
|  |  | 9 | 394883.92 | 1662214.85 |
|  |  | 10 | 394881.43 | 1662218.71 |
|  |  | 11 | 394885.37 | 1662221.23 |
| Б-81 Проектный участок под территорию коммунально-складского назначения | 327 | 1 | 394863.04 | 1662235.28 |
|  |  | 2 | 394858.14 | 1662241.41 |
|  |  | 3 | 394853.24 | 1662247.69 |
|  |  | 4 | 394846.93 | 1662256.49 |
|  |  | 5 | 394842.98 | 1662253.67 |
|  |  | 6 | 394829.65 | 1662243.28 |
|  |  | 7 | 394834.60 | 1662237.12 |
|  |  | 8 | 394841.88 | 1662242.79 |
|  |  | 9 | 394845.69 | 1662237.90 |
|  |  | 10 | 394846.17 | 1662238.28 |
|  |  | 11 | 394847.29 | 1662236.82 |
|  |  | 12 | 394849.38 | 1662238.45 |
|  |  | 13 | 394848.24 | 1662239.91 |
|  |  | 14 | 394848.99 | 1662240.48 |
|  |  | 15 | 394853.82 | 1662234.26 |
|  |  | 16 | 394857.28 | 1662236.95 |
|  |  | 17 | 394860.28 | 1662233.10 |
| Б-82 Проектный участок под развитие территории индивидуального капитального гаража под грузовой автотранспорт со складским помещением | 208 | 1 | 394884.23 | 1662246.44 |
|  |  | 2 | 394878.39 | 1662241.75 |
|  |  | 3 | 394870.93 | 1662251.11 |
|  |  | 4 | 394876.71 | 1662255.77 |
|  |  | 5 | 394876.42 | 1662256.11 |
|  |  | 6 | 394870.37 | 1662251.24 |
|  |  | 7 | 394858.14 | 1662241.41 |
|  |  | 8 | 394863.04 | 1662235.28 |
|  |  | 9 | 394866.09 | 1662231.53 |
|  |  | 10 | 394884.39 | 1662246.23 |
| Б-83 Существующий участок под индивидуальный капитальный гараж под грузовой автотранспорт со складским помещением (66:46:0103002:570) | 90 | 1 | 394884.27 | 1662246.47 |
|  |  | 2 | 394876.76 | 1662255.81 |
|  |  | 3 | 394870.93 | 1662251.11 |
|  |  | 4 | 394878.39 | 1662241.75 |
| Б-84 Проектный участок под индивидуальный капитальный гараж | 56 | 1 | 394886.86 | 1662260.79 |
|  |  | 2 | 394883.40 | 1662265.16 |
|  |  | 3 | 394875.47 | 1662258.91 |
|  |  | 4 | 394878.93 | 1662254.52 |
| Б-85 Проектный участок под территорию коммунально-складского назначения | 265,6 | 1 | 394913.33 | 1662253.28 |
|  |  | 2 | 394899.99 | 1662274.43 |
|  |  | 3 | 394894.71 | 1662282.83 |
|  |  | 4 | 394888.31 | 1662278.68 |
|  |  | 5 | 394901.40 | 1662257.96 |
|  |  | 6 | 394907.05 | 1662249.10 |

Приложение 1