ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.08.2017 года     № 788

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал Камышлов» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003), Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2011), Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (http://www.pravo.gov.ru, 06.08.2013), руководствуясь Уставом Камышловского городского округа («Камышловские известия», № 58, 23.07.2005)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал Камышлов» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018 – 2024 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские  известия"  и  разместить на официальном сайте  Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа Бессонова Е.А.

И.о. главы Камышловского городского округа                            А.В. Половников

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

Камышловского городского округа

от  21.08.2017 г. № 788

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2018-2024 годы

1. Общие положения

1.1. Основания для выполнения работ:

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003), Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» (http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2011), Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (http://www.pravo.gov.ru, 06.08.2013), приказ Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» («Российская газета», № 184, 15.08.2014).

1.2. Заказчик: администрация Камышловского городского округа.

1.3. Разработчик инвестиционной программы – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Камышлов» (далее – МУП «Водоканал Камышлов»).

1.4. Итогом реализации инвестиционной программы будет доведение ненормативных показателей качества питьевой воды до установленных требований.

2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. В результате исполнения мероприятий, установленных настоящим Техническим заданием, должны быть достигнуты следующие количественные показатели качества питьевой воды:

- железо – не более 0,3 мг/л;

2.2. Остальные показатели качества – без ухудшения.

3. Сроки реализации Инвестиционной программы

3.1. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть выполнены в срок до 01 марта 2024 года.

4. Список мероприятий, календарный срок выполнения, исполнители

| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Планируемые сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка, промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды Солодиловского водозабора (ул. Ирбитская, 67) | МУП «Водоканал Камышлов» | До 2020 года |
| 2. | Промывка и дезинфекция накопительных емкостей по 25 м3 по адресам: ул. Закамышловская, 45 «а», ул. Пушкина, 5 «а» | МУП «Водоканал Камышлов» | Два раза в год: до 1 мая, до 1 сентября |
| 3. | Контроль качества питьевой воды согласно «Программе производственного контроля качества питьевой воды МУП «Водоканал Камышлов» г. Камышлов Свердловской области | МУП «Водоканал Камышлов» | Ежесуточно |
| 4. | Реконструкция скорых фильтров станции обезжелезивания (ул. Ирбитская, 67) | МУП «Водоканал Камышлов» | До 2020 года |
| 5. | Организация зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения г. Камышлова | МУП «Водоканал Камышлов» | Постоянно |
| 6. | Замена аварийного участка водопроводной сети от станции обезжелезивания (ул. Ирбитская, 67) до ул. Мамина Сибиряка, 29 протяженностью 600 м Ø 400 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | До 2020 года |
| 7. | Замена аварийного участка водопроводной сети от станции обезжелезивания (ул. Ирбитская, 67) до ул. Ключевая, 58 протяженностью 650 м Ø 400 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | До 2023 года |
| 8. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Заводская, 39 до ул. Карловарская, 2А, протяженностью 1700 м Ø 320 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | До 2019 года |
| 9. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Московская, 12 до ул. Кирова, 9б протяженностью 310 м Ø 200 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | До 2022 года |
| 10. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Энгельса, 167 до ул. Энгельса, 255 протяженностью 1810 м Ø 200 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | До 2021 года |
| 11. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Механизаторов, 26 до ул. Северная, 61 протяженностью 3250 м Ø 200 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | До 2023 года |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | Доля проб питьевой воды с подземного источника централизованного водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произведенного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды перед подачей в разводящую сеть на станции водоочистки г.Камышлов, ул.Ирбитская, 68, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произведенного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Доля проб питьевой воды из разводящей сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произведенного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения отпущенной потребителям | % | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпущенного потребителям | кВт.ч./м3 | 1,277 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,19 | 1,15 | 1,124 |